## Slide 1: LA MICROSCOPIA NON OTTICA
Con i normali microscopi ottici la minima distanza tra due punti dell’oggetto distinguibili nell’immagine ingrandita, è dell’ordine della lunghezza d’onda della luce utilizzata (circa 1 μm=10-6m).
Per superare questo limite occorre utilizzare sonde con dimensioni molto minori della lunghezza d’onda dei normali fotoni della luce visibile, ad esempio elettroni ad alta energia → microscopi elettronici.
Le immagini ottenute con i microscopi elettronici non contengono mai informazioni precise sulla struttura tridimensionale della superficie del campione: l’apparente tridimensionalità è frutto di una abile manipolazione dei colori o dei toni di grigio ottenuta al calcolatore.
Le sole immagini a risoluzione nanometrica che contengono informazioni reali sulla topografia tridimensionale del campione sono ottenute dai microscopi con sonda a scansione o di prossimità, strumenti indicati con l’acronimo SPM (Scanning Probe Microscope).

## Slide 2
Con topografia tridimensionale si indica il “rilievo altimetrico” della superficie, ovvero la misura della sua deviazione, punto per punto, da una superficie piana ideale.
La tecnologia degli SPM si è sviluppata in meno di 20 anni e consente oggi di risolvere moltissimi problemi nello studio della fisica delle superfici, con applicazioni nei più svariati settori (metalli, semiconduttori, polimeri, ceramiche, membrane sintetiche e biologiche, fenomeni di abrasione, corrosione, adesione, catalisi, lubrificazione, contaminazione…).
Con gli SPM si possono rivelare dettagli (con accuratezza diversamente irragiungibile) di campioni sia in aria che immersi in liquido; si possono evidenziare strutture di dimensioni atomiche su aree dell’ordine del decimo di millimetro, e in una singola immagine si può ottenere una risoluzione verticale di centesimi di nanometro in strutture il cui profilo raggiunge corrugazioni dell’ordine di qualche micron.

## Slide 3
I microscopi elettronici
Vi sono due grandi categorie di microscopi elettronici: SEM (Scanning (Reflection) Electron Microscope) e STEM (Scanning Transmission Electron Microscope). In entrambi l’immagine viene normalmente ottenuta rivelando un segnale prodotto da un sottile fascio di elettroni ad alta energia (10÷500 keV), generato da un cannone elettronico analogo a quello contenuto in un televisore a tubo catodico.
Gli elettroni del fascio attraversano una regione ove opportuni elettrodi generano campi elettrici e magnetici capaci di guidare la traiettoria in un percorso a zig-zag che permette di coprire una piccola zona del campione (che, diversamente che nel caso del monitor televisivo, è dell’ordine di frazioni
di mm2).
Per evitare che gli elettroni perdano energia e che si sparpaglino per effetto di collisioni con molecole di gas, è necessario mantenere cannone, lenti e campione in un contenitore a vuoto molto spinto (≈10-11 Pa).

## Slide 4
Le collisioni degli elettroni con il campione producono emissione di fotoni o di elettroni secondari che, nel caso del SEM, vengono raccolti da opportuni rivelatori generando una “immagine” della zona spazzolata dal fascio.
Nel caso dello STEM l’immagine viene creata invece rivelando gli elettroni che vengono trasmessi attraverso il campione, che a tal fine viene reso sottilissimo (z < 1μm) nella zona da analizzare.
Da quanto detto si capisce che è inevitabile per queste tecniche una forte interazione sul campione che viene sempre (poco o tanto) alterato dal fascio elettronico. Inoltre qualsiasi immagine contiene informazione prodotta da uno strato (la cui profondità dipende dalla natura del campione e dall’energia del fascio) che è molto sottile, ma che non è mai il solo primo strato atomico.
In definitiva si può dire che le immagini SEM e STEM possono fornire informazioni sulla composizione e sulla struttura microscopica di uno strato superficiale del campione, ma non una reale ricostruzione topografica tridimensionale della sua superficie.

## Slide 5
Scanning Probe Microscopes
I vari SPM hanno in comune il fatto che utilizzano tutti un dispositivo piezoelettrico per variare con estrema precisione la posizione (x, y) di un sensore a punta sulla superficie del campione analizzato e la distanza (z) tra la punta e la superficie.
Il segnale prodotto dal sensore viene utilizzato per costruire una immagine tridimensionale (x,y,z) mediante un elaboratore elettronico interfacciato al sensore e al dispositivo piezoelettrico che campiona l’interazione tra punta e superficie su una matrice di punti.
A seconda dei diversi fenomeni fisici che producono il segnale si distinguono diversi tipi di SPM.
Una prima distinzione è tra STM (Scanning Tunneling Microscope), ove il segnale è fornito dalla corrente elettronica di tunnelling tra punta e campione, e SFM (Scanning Force Microscope) o AFM (Atomic Force Microscopy), che misura una qualche forza di interazione tra punta e campione (forze interatomiche, magnetiche, elettrostatiche, di frizione, di adesione...).

## Slide 6
STM : Scanning Tunnelling Microscope
Il microscopio tunnelling a scansione è uno strumento recente, nato nel 1981 da una idea di Gerd Binning e Heinrich Rohrer (due ricercatori che per questo hanno vinto il Premio Nobel nel 1986), e che può venir considerato il capostipite di tutti i microscopi a scansione di sonda.
L’effetto “tunnel” è un effetto quantistico, che potrebbe sembrare una violazione del principio della conservazione dell’energia, e che consiste nell’attraversamento di una barriera di potenziale (“tunnelling”) da parte di una particella.
Se si considerano particelle cariche (elettroni) con energia totale E0, chiuse in una “scatola” le cui pareti formino un “guscio” ad energia potenziale E1, con E1 > E0, classicamente è impossibile che le particelle escano dalla scatola; perchè ciò avvenga dovrebbero acquisire un’energia maggiore di E1.
Quantisticamente invece esiste una probabilità finita che qualche particella di energia E0 < E1 attraversi la barriera di potenziale: questo “passaggio attraverso la barriera” viene detto effetto tunnel.

## Slide 7
Consideriamo ora gli elettroni di conduzione in una sottile punta metallica affacciata ad un altro conduttore e separata da uno strato isolante, es. aria. L’energia potenziale degli elettroni nel conduttore è minore che nell’isolante, e quindi se non si impartisce a questi elettroni una grande energia cinetica (ad esempio riscaldando il metallo) essi sono bloccati dalla intercapedine isolante, anche se tra i due conduttori si applica una differenza di potenziale V.
Ciò vale rigorosamente solo nella fisica classica: il modello quantistico invece dice che, se lo spessore dell’isolante è sufficientemente piccolo, si instaura un flusso di particelle attraverso la barriera: una corrente di tunnelling.
L’andamento della corrente dipende esponenzialmente dallo spessore dell’isolante, e questo viene sfruttato dal microscopio STM.
dove z è la larghezza della barriera.

## Slide 8
Schema di un STM, e del tunnelling attraverso una barriera

## Slide 9
La corrente quindi dipende solo linearmente da V ma esponenzialmente da z e perciò, se si utilizza la corrente come misura della distanza punta-campione, si può raggiungere una precisione notevole: una risoluzione della corrente del 20% corrisponde ad una risoluzione nella distanza di 0.01 nm .
Per poter ottenere immagini topografiche con I il dispositivo di scansione deve offrire una precisione laterale dell’ordine di 10-10 m e verticale dell’ordine di 10-12 m . Uno scanner di questo tipo si può ottenere utilizzando attuatori piezoelettrici.

## Slide 10
SFM: un sensore meccanico-ottico di forze interatomiche
Un dispositivo che dà un segnale di forza sensibile alla distanza punta-campione è stato costruito per la prima volta nel 1986 da G. Binning, C. Quate e C. Gerber, e resta tuttora il sensore di forza più comunemente usato negli SFM. Esso è costituito da una microleva molto flessibile (cantilever) alla cui estremità libera è attaccata la punta, e da un sottile raggio di luce emesso da un diodo laser che viene riflesso dall’estremità mobile della leva e rivelato da un fotodiodo.

## Slide 11
Disegno del funzionamento della punta
foto di un caso reale
Microscopio a forza atomica

## Slide 12
Quando la leva è a riposo il raggio riflesso illumina ugualmente i due settori del fotodiodo. Se tra gli atomi della punta e quelli della superficie del campione si fa sentire una forza di interazione, questa forza si trasmette alla leva che si flette facendo deviare il raggio riflesso che illuminerà i due settori in modo diverso.
Il segnale risultante sarà una qualche funzione della forza che flette la leva.
In ogni punto del campione, la forza interatomica, che dipende dalla distanza punta-campione, è misurata dal segnale elettrico prodotto dalla differenza di illuminazione dei due fotodiodi.
Posizionando successivamente una matrice di punti xi yi della superficie del campione sotto la punta (il che equivale a dire che si fa “spazzolare” alla punta una porzione del campione) allora i valori Vi del segnale del fotodiodo, registrati per ogni punto della matrice, forniscono una mappatura dell’interazione punta-campione nella porzione esplorata.

## Slide 13
Immagine SFM ad “altezza costante” (modo «contatto»).
Con la leva lontano dal campione, per trascurare la forza di interazione punta-campione, si centra il raggio riflesso a metà tra i due settori del fotodiodo, azzerando così il segnale differenza.
Si fa avvicinare il campione alla punta fino alla condizione di “contatto” (cioè fino a che osserviamo un piccolissimo sbilanciamento di illuminazione).
Si comincia la scansione del piano x-y, registrando in una matrice bidimensionale i valori Vi del segnale di sbilanciamento, fornito dal fotodiodo, per ogni posizione xiyi della punta (ovvero per ogni coppia di valori delle tensioni applicate allo scanner per portare la punta su queste posizioni del piano).
Se lungo x la punta incontra una protuberanza che produce una forza repulsiva, la leva si flette ed il raggio riflesso va ad illuminare di più il settore in alto del fotodiodo rispetto al settore in basso, e genera un segnale di sbilanciamento.
La matrice dei valori di tensione può essere visualizzata su un monitor come “visione dall’alto” assegnando diverse gradazioni di colore e fornendo una mappa della forza di interazione, ovvero una immagine tridimensionale della superficie del campione.
Questo modo di operare è detto ad “altezza costante” perchè non si interviene sulla coordinata z durante l’acquisizione.

## Slide 14
Immagine a “forza costante” (modo «contatto»).
Se si usa il segnale di sbilanciamento per correggere in tempo reale la coordinata z, utilizzando il segnale come retroazione per comandare le deformazioni Δz dello scanner così da riportare sempre il fotodiodo nelle medesime condizioni di sbilanciamento (il che equivale a riportare valore della forza sempre al valore iniziale), l’immagine si dice ottenuta a “forza costante”.
In questo caso il computer registra la matrice dei valori di tensione Vz forniti allo scanner per mantenere la forza costante, e questa matrice fornisce una rappresentazione topografica dell’area analizzata del campione.
Rispetto al modo precedente si ottiene una maggiore dinamica (perchè non c’è la limitazione imposta dalla massima deflessione tollerata dalla leva) e una maggiore linearità (essenzialmente quella dello scanner) che si traduce in una topografia più fedele.
Anche se in questo modo si riduce leggermente la sensibilità e la velocità di scansione (che viene limitata dal tempo di risposta del sistema di retroazione), questa è la procedura normalmente usata per acquisire immagini SFM.

## Slide 15
Immagini acquisite “senza toccare” il campione: il modo “non contatto”.
I due tipi di acquisizione descritti, sia a forza costante che ad altezza costante, sfruttano la grande pendenza della curva F(z) nella zona in cui la forza interatomica F è repulsiva: si dice in questo caso che si opera “in contatto”, quando cioè la distanza tra punta e superficie varia pochissimo al variare della forza.
Ma se si cresce il valore di z oltre un certo limite (a qualche nm dalla superficie del campione) si entra nella regione in cui prevale l’interazione attrattiva alla van der Waals, dove la forza diventa attrattiva, è (in modulo) molto minore e varia molto più debolmente con la distanza. Il gradiente ∂F/∂z cambia segno ad una certa distanza, ed è grande a brevi distanze e molto più piccolo a distanze maggiori.

## Slide 16
Nella zona in cui F < 0 e ∂F/∂z > 0 la leva si flette verso la superficie dando luogo ad uno sbilanciamento del fotodiodo. Anche in questa situazione si può quindi utilizzare una tecnica di retroazione per mantenere la forza costante al variare della posizione x-y della punta, e allora si dice che si opera in modo di “non contatto”.
Nel modo “non-contatto” si deve usare una leva con costante elastica maggiore che nel modo “contatto” perchè altrimenti (essendo ∂F/∂z > 0) si può instaurare una retroazione positiva e la punta verrebbe succhiata dalla superficie.
Ma con una leva più rigida e con una pendenza di F(z) minore si ottiene una deflessione del raggio laser molto inferiore che nel modo a “contatto”, a parità di variazioni della distanza punta-superficie.
In definitiva il sensore meccano-ottico ha, in queste condizioni, una sensibilità molto inferiore.

## Slide 17
Tecniche di lavoro nel modo “non-contatto”.
La tecnica più comune è di porre la leva in oscillazione forzata attorno alla frequenza di risonanza meccanica propria ω0 e di misurare, al variare della forza di interazione punta-superficie, le variazioni dell’ampiezza A di oscillazione, oppure della frequenza ω0 di risonanza.

## Slide 18
Il fatto che la forza d’interazione della punta con la superficie, nel modo “non-contatto”, è molto piccola permette di ottenere immagini anche di campioni relativamente soffici (ad esempio campioni biologici) senza danneggiarli.
La maggiore distanza della punta dalla superficie impone tuttavia l’uso di punte particolarmente sottili per consentire risoluzione laterale paragonabile: infatti l’interazione coinvolge atomi in un volume maggiore
Quando il gradiente di forza è minore (maggiore separazione punta-campione) o il raggio di curvatura della punta è maggiore, la forza efficace tra atomi della punta e atomi del campione interessa volumi maggiori.

## Slide 19
Il “tapping-mode” e le microforze di attrito (“lateral-force-mode”)
Un modo operativo che mescola i due modi “contatto” e “non-contato” è il “Tapping Mode”: in questo caso la leva vibra con grande ampiezza (un centinaio di nm) e “tocca” la superficie durante ogni escursione verso il basso.
Questo modo operativo può essere usato per ridurre il danneggiamento (per effetto di forze di frizione) della punta o del campione durante il movimento di scansione x-y.
Le forze microscopiche di frizione possono essere interessanti di per sè, e la tecnica SFM si presta a fornire anche una mappatura microscopica di tali forze se si usa il “Lateral Force Mode” (LFM).
Per ottenere un segnale proporzionale alla forza laterale che si sviluppa tra leva e campione (per scorrimento su domini con diverso coefficiente d’attrito o su rugosità) si può sfruttare la torsione della leva ed il conseguente spostamento laterale del raggio di luce riflesso.

## Slide 20
Per rivelare lo spostamento laterale del raggio si usa un fotodiodo a 4 quadranti e un sistema che misura il rapporto tra illuminamento differenziale e illuminamento medio per ciascuna coppia di quadranti adiacenti. In tal modo è possibile ottenere contemporaneamente un’immagine topografica “a contatto” e una immagine LFM.

## Slide 21
Le punte per AFM possono essere convenientemente funzionalizzate per poter studiare le interazioni tra molecole o sistemi molecolari

## Slide 22
Il velo d’acqua sempre presente: effetti di capillarità
Normalmente, quando si lavora in aria e non sotto vuoto un film d’acqua (uno o più monostrati) aderisce al campione ed esercita una forza capillare che è dell’ordine di 10-8 N, introducendo una isteresi nella curva forza-distanza.
L’isteresi è dovuta al fatto che il modulo |∂F/∂z| del gradiente della forza attrattiva aumenta quando la punta si avvicina alla superficie fino a che esso supera il valore della costante elastica k della leva: a questo punto la leva, flettendosi maggiormente non trova più una posizione di equilibrio e si flette sempre di più fino a “toccare” la superficie (immergendosi nel film d’acqua); la coordinata z0 a cui il processo si innesca viene detta “distanza di snap-on”. Quando lo scanner si ritrae gli effetti di capillarità impediscono alla leva di staccarsi fino ad un diverso valore della coordinata z1,( z1 > z0 è detta “distanza di snap-off”) per il quale la flessione della leva è così grande da vincere le forze attrattive.

## Slide 23
Alcuni dettagli costruttivi: la microleva, le punte
Le leve più flessibili sono ricavate, mediante tecnica fotolitografica da silicio o Si3N4, a forma di barra rettangolare, ma questa struttura, che offre una buona sensibilità alla “forza laterale”, è meccanicamente delicata.
Si adotta allora spesso una leva con pianta a “V” la cui costante elastica è praticamente il doppio della costante elastica dei due bracci, e che è meno sensibile agli sforzi di torsione

## Slide 24
Anche per le punte esiste una grande varietà, ma le principali categorie sono tre, che si distinguono per valori diversi del minimo raggio di curvatura R all’apice: punte piramidali (tetraedriche), piramidali con ricrescita (sharpened) e coniche (ultratip).

## Slide 25
Cantilever e punta piramidale di nitruro di silicio
Leva di silicio con “ultratip” di silicio e particolare della punta

## Slide 26
Risoluzione dell’immagine
Le migliori punte in commercio permettono una risoluzione laterale in SFM di circa 1 nm, intesa come criterio di Rayleigh per la separazione di due picchi.
Questo limite è riducibile a 0.1 nm in STM perchè in quel caso, data la dipendenza esponenziale della corrente da z, solo l’atomo più vicino al campione è responsabile della parte preponderante dell’effetto tunnel.
Per confronto ricordiamo che la massima risoluzione ottenibile con il SEM è dell’ordine di 100 nm.
Tuttavia nel caso di campioni con struttura regolare (grafite, mica) è possibile in SFM raggiungere risoluzione atomica (0.01nm) usando tecniche di manipolazione dell’immagine (FFT).
Accanto alla risoluzione intrinseca, (quella laterale legata al raggio di curvatura della punta e quella verticale al rapporto segnale/rumore del sistema rivelatore - amplificatore), va anche considerata la risoluzione della mappatura x-y, cioè la distanza tra due punti successivi e due righe successive durante la scansione (numero di pixel/μm dell’immagine digitalizzata).

## Slide 27
Effetto della convoluzione della punta
Se le strutture sono basse e a scalino (ad esempio terrazze costituite da uno o pochi strati atomici), la stima dell’effetto della convoluzione della punta è semplice: la forma del segnale z, x prodotto dalla punta sferica di raggio R è costituita da due semi-archi (con raggio di curvatura R) congiunti da un segmento orizzontale, e l’errore di misura è sistematicamente in eccesso.
Se il rapporto tra altezza (a) e base (b) delle strutture è elevato, l’immagine sostanzialmente riproduce altrettante repliche della forma della punta.
Se la superficie del campione ha buchi o fessure, anzichè rilievi, l’effetto della convoluzione è complementare: si osservano allora dimensioni sistematicamente inferiori a quelle reali.

## Slide 28
Immagine della grafite mediante AFM. L’alta risoluzione permette di vedere la disposizione esagonale degli atomi nella cella unitaria.
Dimensioni dell’immagine 2×2 nm2.

## Slide 29
Immagine AFM di segmenti di DNA doppia elica depositato su mica. La dimensione laterale della doppia elica di DNA è 2 nm.
Immagine prodotta dal Dr. Andy Baker.

## Slide 30
Con esperimenti di AFM possono essere misurate le altezze degli oggetti visualizzati

## Slide 31
Immagine AFM in modo oscillazione di un polisaccaride soggetto all’azione di un enzima con attività liasica che taglia la catena laterale disaccaridica.

## Slide 32
Diverse morfologie che il DNA assume in seguito al compattamento dovuto all’aggiunta di una proteina chiamata AbF2. Questa serie di immagini visualizza in modo molto accurato la capacità di ripiegamento del DNA similmente a quanto avviene nei nucleosomi che costituiscono la base della struttura dei cromosomi.