## Slide 1: Spettrofluorimetro
Spettrometro Raman dispersivo

## Slide 2: Fluorescenza
http://en.wikipedia.org/wiki/File:FluoriteUV.jpg
UV
Fluorite CaF2
inclusioni di Eu2+
fluorescenza blu
visibile (blu)
Stokes shift
1852 George Stokes
La lunghezza d’onda della radiazione usata per l’eccitazione è minore di quella della radiazione emessa

## Slide 3: Spettrofluorimetro Perkin Elmer LS-50B Schema dell’ottica I
Sorgente
Campione
Monocromatore per l’eccitazione
Monocromatore per la luce emessa
Fotomoltiplicatore

## Slide 4: Spettrofluorimetro Perkin Elmer LS-50B Schema dell’ottica II
NB: siccome l’osservazione viene fatta a 90 ° rispetto l’eccitazione per la fluorescenza si usano celle con tutte e quattro le facce trasparenti

## Slide 5: Sorgente: lampada allo Xe
Scarica elettrica in atmosfera di Xe (flash)
Si può utilizzare in modalità pulsata per studiare il decadimento della fotoluminescenza (emissione di fluorescenza o fosforescenza)

## Slide 6: Spettrometro Raman dispersivo
Con lo spettrofluorimetro si possono osservare dei segnali Raman, tipicamente del solvente.
Il segnale Raman è molto più debole di quello di fluorescenza e ci sono degli strumenti dedicati
Sorgente: laser. Uno spettrometro Raman può avere diversi laser per ovviare a possibili segnali fluorescenza.
Horiba
Raman Spectropy for Chemical Analysis
R.L. McCreery, Wiley, New York
Detector: fotomoltiplicatore o Charge Coupled Device

## Slide 7
Raman portatile modulare
Sonda in fibra ottica, spot 90u, lunghezza 1.5 metri
rivelatore CCD