## Slide 1
L’assonometria (dal greco áxon = asse e métron = misura, cioè misura in base agli assi)
La rappresentazione assonometrica si basa sulla proiezione di un oggetto tridimensionale da un centro di proiezione posto all'infinito (centro improprio) su di un piano di rappresentazione detto quadro assonometrico.
Si tratta di una proiezione parallela o cilindrica che si caratterizza per il fatto di avere un centro di vista improprio e dunque i raggi visuali paralleli tra di loro.

## Slide 2
elementi di riferimento
Gli elementi di riferimento dell’assonometria sono:
un centro di vista improprio R ∞,
un piano assonometrico,
una terna di assi x,y, z
i segmenti Ux, Uy, Uz che definiscono le unità di misura.

## Slide 5
Quando la direzione del centro di vista R∞ è ortogonale rispetto al piano π la proiezione assonometrica si dice ortogonale.
Il riferimento sul quadro è dato dagli assi x’, y’, z’, aventi origine in O’ che sono le proiezioni sul piano π degli assi x, y, z aventi origine in O.
Gli assi x, y, z intersecano il piano π nei punti Tx, Ty, Tz, mentre le intersezioni dei piani coordinati xy, yz, xz, con il piano π saranno individuate rispettivamente dalle tracce txy, tyz, txz, che sono anche i lati del triangolo che si viene a formare sul piano π nell’intersezione con i triedro dei piani coordinati.
Questo triangolo è detto triangolo fondamentale o triangolo delle tracce ed O’ è l’ortocentro di questo triangolo.
Assonometria ortogonale

## Slide 6
assonometria isometrica, dimetrica, trimetrica
Se il triedro interseca il piano assonometrico in modo da formare un triangolo delle tracce equilatero, l’assonometria si dice isometrica o monometrica e l’unità di misura si proietta in tre segmenti uguali tra di loro.
Se il triedro interseca il piano assonometrico in modo da formare un triangolo delle tracce isoscele, l’assonometria si dice dimetrica. Si ha un sistema di assi con due angoli al centro uguali: l’unità di misura si proietta in due segmenti uguali tra loro e uno diverso.
Se il triedro interseca il piano assonometrico in modo da formare un triangolo delle tracce scaleno, l’assonometria si dice trimetrica. L’unità di misura si proietta in segmenti minori dell’unità di misura e diversi tra loro.

## Slide 7
Assonometria isometrica
L’assonometria isometrica è un’assonometria ortogonale i cui assi assonometrici - proiezione ortogonale di assi cartesiani ugualmente inclinati rispetto al quadro - formano angoli di 120°. Le relative unità di misura risultano ugualmente accorciate, e precisamente ux = uy = uz= 0,8 dove u è l'unità degli assi cartesiani nello spazio.
Nell’assonometria isometrica il triangolo delle tracce è un qualunque triangolo equilatero che abbia i vertici sugli assi assonometrici e ciascun lato tzx, txy, tyz, perpendicolare a un asse.
Le diverse grandezze dei triangoli dipendono dalla distanza del quadro dall’origine O degli assi cartesiani.

## Slide 8
Assonometria Obliqua

## Slide 9
Il riferimento e il teorema di Pohlke
Nel caso dell’assonometria obliqua esistono infinite possibili scelte del centro di proiezione escludendo la direzione ortogonale (si ricade nelle proiezioni ortogonali) e quella parallela al quadro.
Alcune direzioni del centro R∞ possono comportare delle deformazioni vistose, sono pertanto da scartare.
Appare opportuno, piuttosto che stabilire la direzione ottimale di R∞ assegnare sul quadro sia gli assi assonometrici, sia le relative unità di misura.
Questa possibilità è assicurata dal teorema di Pohlke (sull’assonometria) secondo il quale:
“Scelti, sul piano di quadro π, tre segmenti U’x, U’y, U’z, uscenti da uno stesso punto O’, aventi lunghezze e direzioni arbitrarie, esiste sempre un centro di proiezione, a distanza infinita, individuato dalla direzione l, tale che essi possono sempre essere considerati come proiezione su π, dalla direzione l, di tre segmenti di uguale lunghezza U e a due a due perpendicolari tra loro”.

## Slide 11
Assonometria cavaliera
L’assonometria cavaliera è una proiezione parallela obliqua in cui il quadro è considerato parallelo o coincidente con uno dei piani coordinati cartesiani.
In tale ambito possiamo distinguere l’assonometria cavaliera e l’assonometria cavaliera militare, che presentano una diversa relazione tra la terna di assi x, y e z e la giacitura del piano assonometrico.

## Slide 12
Assonometria cavaliera

## Slide 14
Monometrica

## Slide 15
Disegno di un punto in assonometria
La UNI EN ISO 5456‑3 riporta alcune importanti norme per la costruzione delle assonometrie:
alla posizione degli assi coordinati rispetto al quadro deve essere tale che la proiezione di uno degli assi risulti verticale;
l'oggetto da rappresentare deve essere disposto in posizione tale che i suoi assi e le linee di contorno siano paralleli, per quanto possibile, agli assi coordinati e in modo che risultino in evidenza le tre viste che sarebbero state scelte per la rappresentazione dello stesso oggetto in proiezione ortogonale;
gli assi di simmetria dell’oggetto non devono essere tracciati,se non nel caso che risultino necessari;
le linee rappresentanti contorni o spigoli nascosti devono essere omesse, a meno che non siano ritenute utili per chiarire maggiormente la rappresentazione;
i tratteggi per mettere in evidenza una sezione devono essere tracciati di preferenza secondo angoli di 45° rispetto agli assi e contorni della sezione.

## Slide 16
Spaccato Assonometrico
Spesso può essere utile osservare in assonometria contemporaneamente l’interno e l’esterno di un oggetto. Ciò si ottiene considerando dei piani secanti l’oggetto (uno, due o anche più) ricavando la sezione in assonometria e disegnando la parte di oggetto rimanente.