## Slide 1
Ciclo di seminari su
Sicurezza in ambiente chimico
a.a. 2016 – 2017
ver 30.05.17
C.Tavagnacco

## Slide 2
In un lab di chimica si ha a che fare con reattivi

## Slide 3
In un lab di chimica si ha a che fare con strumentazione

## Slide 4
I REATTIVI CHIMICI PRESENTI IN UN LAB SONO PER LA MAGGIOR PARTE PERICOLOSI.
E’ necessario conoscere bene le proprietà dei reattivi chimici con i quali si è a contatto per sapere quali precauzioni prendere quando si compie una certa operazione che li coinvolga!!!!!!
Pericoloso = che rappresenta una minaccia, in quanto puo’ far del male. Che ha in sé la possibilità di determinare o di costituire un pericolo, che può procurare o provocare danni fisici o d’altra natura, direttamente o indirettamente. Rischioso

## Slide 5
- le proprietà tossicologiche (tossicità acuta, subcronica e cronica, mutagenicità, cancerogenicità, relazioni dose-risposta, dati epidemiologici),
La gran parte di queste informazioni è costituita dai dati che identificano la pericolosità intrinseca della sostanza chimica, ovvero la capacità di indurre effetti nocivi, quali:
- le proprietà di reattività (esplosività, infiammabilità, radioattività, corrosività, etc.).

## Slide 6
Altri dati:
proprietà che ne determinano il comportamento nell’ambiente e permettono di prevederne i possibili scenari di esposizione; ad es:
- le proprietà di base della sostanza che caratterizzano la forma in cui essa è presente nell’ambiente (peso molecolare, punto di ebollizione, densità, etc.),
- le proprietà che ne determinano il destino ambientale (solubilità, tensione di vapore, coefficienti di ripartizione tra i vari comparti ambientali),
- incompatibilità ovvero possibilità che si verifichino reazioni esplosive, esotermiche o si formino sostanze pericolose in presenza di specifiche classi di composti, - proprietà intrinseche di reattività (infiammabilità, autoinfiammabilità ed esplosività).

## Slide 7
- standard e parametri di riferimento di accettabilità o tollerabilità per l’ambiente di lavoro (TLV, TWA, TLV-CEILING),
Altri dati:
l’insieme di valutazioni già operate da altri che costituiscono una base per la definizione dei limiti di accettabilità ed un utile riferimento per i processi decisionali.
- standard e parametri di riferimento di accettabilità o tollerabilità per la popolazione generale,
- valutazioni di cancerogenicità operate da enti riconosciuti in campo internazionale secondo criteri stabiliti (IARC, CEE, CCTN, EPA, ACGIH),
- standard e parametri di rischio per condizioni accidentali e di emergenza.

## Slide 8
Un riassunto delle informazioni di natura chimico-fisica dei prodotti chimici possono essere desunte dalle etichette che devono esser sempre presenti sui contenitori nonché sulle schede di sicurezza allegate.

## Slide 9
vecchia etichetta in fase di sostituzione

## Slide 10
certi pericoli non sono indicati da simboli: bisogna leggere tutta l’etichetta

## Slide 11
C
E
O
F
F+
T
T+
Xi
Xn
N
PITTOGRAMMI
in fase di sostituzione dal 1/6/15

## Slide 12
Regime transitorio: hanno affiancato quelli vecchi dal 2010 in poi
Sono obbligatori e sostituiscono quelli vecchi dal 01/06/2015
NUOVI PITTOGRAMMI

## Slide 13
GHS01 | E ESPLOSIVO | Classificazione: sostanze o preparazioni che possono esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo sfregamento. Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di calore. | Esempio Tricloruro di azoto Nitroglicerina NH4NO3
Confronti tra nuovi e vecchi pittogrammi

## Slide 14
GHS02 | F INFIAMMABILE FACILMENTE INFIAMMABILE | Classificazione: Sostanze o preparazioni: Che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a una temperatura normale senza impiego di energia Che possono infiammarsi molto facilmente, a causa di una semplice scintilla anche da lontano e continuano ad ardere Liquidi che possiedono un punto di combustione compreso tra i 21 e i 55 °C. Gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili in quantità pericolosa. Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria e acqua). | Benzene Etanolo Acetone Acquaragia Vernice Olio minerale GPL
 | ESTREMAMENTE INFIAMMABILE | Classificazione: sostanze o preparazioni: Liquidi il cui punto di combustione è inferiore ai 21 °C. Che possono surriscaldarsi e successivamente infiammarsi a contatto con l'aria a una temperatura normale senza impiego di energia. Che possono infiammarsi molto facilmente, a causa di una semplice scintilla anche da lontano e continuano ad ardere. Gas che a contatto con l'acqua o l'aria umida possono surriscaldarsi creando gas estremamente infiammabili in quantità pericolose. Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria e acqua). | Benzina Cherosene Butano Metano Acetilene

## Slide 15
SOSTANZE INFIAMMABILI (F)
Sostanze che facilmente danno combustione.
Combustione = reazione spontanea ed esotermica nella quale una sostanza riducente (il combustibile) reagisce con un ossidante (il comburente che di solito è l'O2 presente nell'aria) e viene parzialmente o completamente ossidata da questi.
1) Punto di infiammabilità (flash point): temperatura minima alla quale, a pressione di 1 atm, la sostanza produce vapori in una quantità tale da dare una miscela con l'aria che in contatto con una scintilla o una fiamma può infiammarsi o esplodere.
F

## Slide 16
2) Temperatura di ignizione o autoaccensione (ignition temperature): temperatura minima richiesta per iniziare e auto-sostenere la combustione di una miscela dei vapori della sostanza, indipendentemente dalla sorgente di calore.
3) Campo di infiammabilità: intervallo di composizione della miscela aria - sostanza in cui quest’ultima è infiammabile.

## Slide 17
SOSTANZE ESTREMAMENTE INFIAMMABILI (F+)
Sostanze i cui gas e vapori formano con l’aria miscele esplosive e/o infiammabili capaci di innescarsi facilmente per qualsiasi fonte di calore (punto di infiammabilità < 0 °C)
F+

## Slide 18
specie
p. infiamm. °C
T igniz. °C
c. infiamm. %
acetone
-17
537
2.6 - 12.8
etere dietilico
-29
180
1.8 - 48.0
etanolo
14
425
3.5 - 15.0
metanolo
10
464
7.3 - 36.0
benzene
-11
562
1.4 - 8.0
toluene
4.4
536
1.4 - 6.7

## Slide 19
GHS03 | O COMBURENTE | Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti rispetto alla maggior parte delle altre sostanze o che liberano facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili. Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili. | Ossigeno Nitrato di potassio Perossido di idrogeno

## Slide 20
GHS04 | (gas compresso) | Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti. Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela. | Aria O2 N2 Argon H2 CO2 Acetilene Cl2

## Slide 21
GHS05 | C CORROSIVO | Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione di tessuti viventi e/o materiali inerti. Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli abiti. | HCl H2SO4 HNO3 HF HClO4 NaOH Br2

## Slide 22
GHS06 per prodotti tossici acuti GHS08 per prodotti tossici a lungo termine | T TOSSICO | Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte. Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo. | Cloruro di bario Monossido di carbonio Metanolo Trifluoruro di boro
 | T+ ESTREMAMENTE TOSSICO | Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la morte. Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o preparato. | Cianuro Nicotina Acido fluoridrico

## Slide 23
T
T+
SOSTANZE TOSSICHE
ESTREMAMENTE TOSSICHE
Sostanze che, anche in piccole (T+ = piccolissime) dosi, a seguito di ingestione o inalazione o assorbimento attraverso la pelle possono essere causa di gravi danni alla salute ed anche di morte.
L'entità degli effetti sull'organismo dipende fortemente da alcuni fattori:
1) natura della sostanza;
2) quantità introdotta nell'organismo;
3) intervallo di tempo di contatto con la sostanza.
4) frequenza di contatto

## Slide 24
Sono stati definiti i valori limite di esposizione a molte sostanze in base a dati epidemiologici e di laboratorio che sono raccolte in apposite pubblicazioni.

## Slide 25
TLV (Treshold Limit Value): è la massima concentrazione di una certa sostanza alla quale una persona può esser esposta giornalmente (per 8 ore) o settimanalmente (40 ore) senza risentire di alcun danno.
TLV-STEL (Short Term Exposure Limit): è la massima concentrazione di una certa sostanza alla quale una persona può esser esposta per un tempo di 15 minuti al massimo senza risentire di alcun danno. Talora tali limiti sono superabili se poi la persona rimane a lungo lontano dall'esposizione a tale sostanza in modo che il suo organismo abbia il tempo per smaltirla.

## Slide 26
TLV - C (Ceiling): è la concentrazione che non deve mai essere superata in ogni caso.

## Slide 27
GHS07 | Xi IRRITANTE | Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante. Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato. | Cloruro di calcio Carbonato di sodio
GHS07 per prodotti nocivi acuti GHS08 per prodotti nocivi a lungo termine | Xn NOCIVO | Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione possono causare reazioni allergiche o asmatiche; oppure sostanze dagli effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione sospetti[3]. Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto con la pelle deve essere evitato. | Laudano Diclorometano Cisteina

## Slide 28
GHS09 | N PERICOLOSO PER L'AMBIENTE | Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze o preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o a lungo periodo. Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente. | Fosforo Cianuro di potassio Nicotina

## Slide 29
tossico
radioattivo
pericolo generico
radiazioni non ionizzanti
radiazioni
rischio biologico
laser
campo magnetico
alto voltaggio
radiazione ottica

## Slide 30
SOSTANZE RADIOATTIVE (R)
Emettono radiazioni ionizzanti. Esistono norme di legge molto severe e specifiche per la loro conservazione, manipolazione e smaltimento. Gli operatori devono essere muniti di opportuni dosimetri personali e gli ambienti devono possedere sistemi di isolamento adeguati: la contaminazione ambientale può essere catastrofica e gli effetti a lungo e breve termine mortali.
R

## Slide 31
TERATOGENE
Sostanze pericolose per la sviluppo del feto.
MUTAGENE
Sostanze pericolose per la sviluppo normale delle cellule.

## Slide 32
CANCEROGENE
Sostanze che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza. L'informazione sull'azione cancerogena presunta o certa di alcune sostanze viene, purtroppo, spesso sottovalutata o trascurata dalle ditte produttrici ed anche dai libri di testo.
vecchie frasi di rischio: R 45 e R49
Non devono essere presenti negli ambienti frequentati da studenti
es. benzene, amianto, sali di Cr, Ni, Cd,

## Slide 33
International Agency for Research on Cancer
classificazione prodotti http://www.iarc.fr/

## Slide 34
SOSTANZE CHE NON RIPORTANO IN ETICHETTA AVVISI DI PERICOLOSITÀ
Anche se un recipiente contenente una sostanza non porta avvisi di pericolosità, si devono fare alcune importanti considerazioni in merito alle precauzioni da prendere per il suo uso.
LE SOSTANZE CHE NON RIPORTANO IN ETICHETTA AVVISI DI PERICOLOSITÀ SONO SEMPRE E COMUNQUE DA CONSIDERARE COME POTENZIALMENTE PERICOLOSE E QUINDI DA TRATTARE CON LA MASSIMA ATTENZIONE !