## Slide 1
Il suono e la sua propagazione
A.Carini – Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 2
Il suono
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Il suono un onda che si propaga allontanandosi dalla sua sorgente, consiste in variazioni di densità in un mezzo elastico.
Il mezzo di propagazione: aria, acqua o un mezzo solido.
La generazione, la propagazione e la rilevazione del suono sono legati all’esecuzione e conversione di un lavoro meccanico.
Il generatore del suono esegue lavoro meccanico agitando il mezzo.
L’onda sonora si propaga con la trasmissione di questa energia meccanica sfruttando le proprietà elastiche e inerziali del mezzo.
Il suono nell’aria consiste in una variazione periodica della pressione.
E’ costituito da un’onda longitudinale: le particelle si spostano parallelamente alla direzione di propagazione (spostamenti < 1 μm).

## Slide 3
Le onde sonore: onde longitudinali
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 4
La frequenza delle onde sonore
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
La frequenza viene misurata in cicli/s ovvero Hz.
Il suono è un fenomeno fisico a bassissima energia. Gli uomini possono udire un tono a 1 kHz con una intensità di appena 10-12 W/m2 (luce diurna 1000 W/m2 )
Per rilevare potenze così basse i trasduttori sfruttano le risonanze e questo spiega perché uomini e animali sentono i suoni in una banda limitata.
Banda dell’udito: 20 Hz – 20.000 Hz (ma 12.000 Hz a 40 anni!)
  Suoni con f > 20.000 Hz  ultrasuoni
  Suoni con f < 20 Hz  infrasuoni
[ Qual è la frequenza limite degli ultrasuoni?
Libero cammino medio delle molecole d’aria: 7 10-8 m
Corrisponde a mezza lunghezza d’onda di un suono a 2.5 GHz.
A questa frequenza l’aria cessa di essere un mezzo continuo ]

## Slide 5
Frequenze delle onde sonore
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Da: I. Tashev «Sound Capture and Processing» John Wiley & Sons, 2009

## Slide 6
Velocità del suono
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
C [Pa] rigidità del mezzo e ρ [kg/m3] la sua densità
[ Formula per mezzi non dispersivi, l’aria è non dispersiva sino ai 28 kHz ]
Solidi: C = E modulo di Young
- Acciaio E= 200 GPa, ρ = 7850 kg/m3 , c= 5047 m/s
Liquidi: C = K modulo di elasticità a compressione cubica adiabatico
- Acqua distillata K = 2.2 10 9 Pa, ρ = 998.2 Kg/m3, c= 1484.6 m/s
- Mare c=~1500 m/s
Gas: C = B modulo di elasticità B = γ p

## Slide 7
Velocità del suono nell’aria
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
p pressione, ρ densità, γ indice adiabatico (rapporto tra calore
specifico a pressione costante e volume costante)
Per compressione-espansione adiabatica (senza scambio di calore) ….. γ=1.4
kg massa di una molecola
Velocità del suono a 0°C è 331,3 m/s
mentre a 20°C è 343,2 m/s
J K-1

## Slide 8
Impedenza acustica
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Da: I. Tashev «Sound Capture and Processing» John Wiley & Sons, 2009
In generale: rapporto tra la forza di eccitazione e la velocità di risposta.
In acustica: rapporto tra l’ampiezza della pressione acustica (forza di eccitazione)
e la velocità delle particelle nel mezzo

## Slide 9
Lunghezza d’onda
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Lunghezza d’onda nella banda 20-20.000 Hz:
20 Hz 17.16 m
100 Hz 3.4 m
1000 Hz 34 cm
10000 Hz 3.4 cm
20000 Hz 1.7 cm
Per confronto, la lunghezza d’onda della luce visibile varia tra 740 e 360 nm (10-9 m)
La più piccola distanza tra due punti che hanno la stessa pressione
misurata nella direzione di propagazione.

## Slide 10
Lunghezza d’onda
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Le lunghezze d’onda del suono hanno dimensioni simili agli oggetti che ci circondano rendendo evidente la natura ondulatoria dei suoni.
I suoni vengono rilessi, diffranti, interferiscono.
  Vengono diffranti da oggetti più piccoli della lunghezza d’onda
  Vengono riflessi da oggetti più grandi della lunghezza d’onda
Il range di frequenze che udiamo è enorme fmax/fmin = 1000.
La lunghezza d’onda spiega i meccanismi con cui udiamo la direzione:
  Sotto i 100 Hz, non distinguiamo la direzione di provenienza
  Attorno a 1 kHz, usiamo la differenza di fase tra le orecchie
  Sopra i 3500 Hz, ci basiamo sull’inviluppo d’energia.
Ecolocalizzazione negli animali
  Pipistrelli usano chirp tra 30 e 80 kHz  11 e 4 mm
  Balene freq. sino 200 kHz  7 mm

## Slide 11
Intensità acustica
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Potenza media trasmessa per unità di superficie nella direzione di propagazione
dell’onda
Potenza di riferimento in aria:
(approssimativamente la soglia dell’udito a 1 kHz)
Livello di intensità (Intensity level) in dB

## Slide 12
Sound pressure level
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
corrisponde a un’ampiezza della pressione acustica di
Per il livello di pressione sonora (sound pressure level – SPL) si fa riferimento al
valore efficace
I risultanti vengono approssimati a che sono il riferimento per la misura
della pressione acustica

## Slide 13
Intensità acustica
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 14
Legge dell’inverso del quadrato
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Potenza di una sorgente sonora:
S una sfera di raggio r:

## Slide 15
Le onde sonore
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 16
L’attenuazione del suono
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
L’intensità decade non solo con il quadrato della distanza, ma anche a causa di
perdite di energia causate da attriti:
Rapporto di attenuazione
Viscosità di taglio η, viscosità seconda ξ , coefficiente di conduzione termica K
calore specifico a pressione costante cp e a volume costante cV
dB / m

## Slide 17
L’attenuazione del suono
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 18
Principio di Huygens
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Principio con cui si può approssimare il moto di un’onda che avanza:
Ogni elemento dΣ di un fronte d'onda Σ si può considerare formalmente come una
sorgente secondaria di onde sferiche in fase con la primaria e di ampiezza proporzionale
a quella dell'onda primaria e all'area dΣ.
La perturbazione prodotta in un punto dello spazio si può sempre ottenere come
sovrapposizione di tutte le onde sferiche secondarie che raggiungono quel punto.
(pronuncia hoihens)

## Slide 19
Diffrazione
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 20
Diffrazione
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 21
Rifrazione
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Legge di Snell:

## Slide 22
Rifrazione
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica

## Slide 23
Riflessione
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Un porzione dell’onda sonora che raggiunge la superficie di separazione tra due mezzi è
in parte trasmessa e diffratta, in parte riflessa, e in parte dissipata.
Riflessione:
Causa l’inversione della componente normale della velocità e della pressione
(compressione riflessa come rarefazione – inverte la fase dell’onda).
Rapporto tra energia dell’onda riflessa e trasmessa dipende dal rapporto tra le impedenze
acustiche dei mezzi.

## Slide 24
Effetto Doppler
Da: A. Uncini «Audio digitale» McGraw-Hill, 2006
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Θ angolo tra la direzione della
velocità del suono e la linea tra
osservatore e sorgente

## Slide 25
Curve di pesatura
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Da: I. Tashev «Sound Capture and Processing» John Wiley & Sons, 2009
dBA o dB(A)
dBB o dB(B)
dBC o dB(C)

## Slide 26
Curve di pesatura
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Da: I. Tashev «Sound Capture and Processing» John Wiley & Sons, 2009

## Slide 27
Vedere:
A. Carini - Elettronica per l’audio e l’acustica
Ivan Tashev “Sound Capture and Processing”, John Wiley & Sons, 2009
  Cap. 3.1