## Slide 1: Strumenti di controllo costi-qualità
Da: Stefano Tonchia
Università di Udine
Progettare e gestire il sistema aziendale di misurazione delle prestazioni.

## Slide 2: Controllo costi
Le difficoltà di un accurato e affidabile calcolo del costo pieno di prodotto sono insite nella ripartizione dei costi indiretti, che per definizione non sono immediatamente riferibili a un determinato prodotto (serve conoscere le caratteristiche delle strutture organizzative).

## Slide 3: Controllo costi
L’Activity Based Costing (ABC) è oggi una delle più importanti tecniche innovative di cost- accounting. E’ una risposta al «full costing» nel momento in cui i costi diretti variabili si riducono (ad es. la manodopera diretta che cala mentre crescono gli ammortamenti per automazione).

## Slide 4: Controllo costi
Alla base dell’ABC c’è la constatazione che i prodotti consumano attività mentre le attività consumano risorse. Si calcola il costo pieno non attraverso ribaltamenti sui costi diretti variabili, ma in base al consumo delle risorse da associare a ciascun prodotto, passando dalle attività.
(da cui l’importanza del conoscere le attività che vengono svolte nelle varie funzioni)

## Slide 5: Controllo Qualità
Per ciascun parametro relativo al prodotto vien definito un valore medio e una tolleranza. I valori che cadono entro quell’intervallo sono accettabili.
La distribuzione reale delle misure può avere un valor medio diverso da quello previsto: in tal caso occorre effettuare interventi di rettifica sull’impianto (caso RIV-SKF).
Per il controllo di conformità delle singole unità prodotte si usano strumenti semplici (istogrammi, diagrammi di Pareto) oppure le carte di controllo.

## Slide 6: Controllo Qualità
Una carta di controllo, o control chart è una rappresentazione grafica della stabilità o dell’instabilità di un processo, costruita procedendo per campionature successive.
Mostra i dati "spalmati" nella sequenza temporale presa in esame e permette di distinguere tra la varianza dei processi dovuta a cause comuni e quella dovuta a cause speciali.

## Slide 7: Controllo Qualità
La carta di controllo, è costituita da:
un titolo
una legenda che descrive come e quando i dati sono stati raccolti
due aree: una superiore e una inferiore separate da una linea centrale
due limiti di controllo (superiore e inferiore) che definiscono i limiti entro i quali i valori rilevati devono cadere per affermare che non si stanno producendo difettosità
la linea mediana (che corrisponde alla media della distribuzione che si sta studiando e che aiuta a comprendere il trend dei valori)

## Slide 8: Controllo Qualità
Un processo produttivo, anche se ben progettato, è
soggetto a variabilità intrinseca o naturale, dovuta all’effetto
cumulato di tanti, piccoli, ineliminabili fattori costanti o
casuali.
Le fonti di variabilità che non sono riconducibili a fattori
casuali vengono chiamate “fattori specifici”:
macchinari non ben funzionanti
errori degli operatori
materiali difettosi

## Slide 9: Controllo Qualità
La variabilità prodotta da fattori specifici è molto più evidente di quella prodotta da fattori casuali e dà luogo in genere ad una
prestazione del processo inaccettabile.
Un processo che stia funzionando in presenza di fattori specifici verrà detto fuori controllo.

## Slide 10: Controllo Qualità

## Slide 11: Controllo Qualità
Processo sotto controllo: la maggior parte dei valori della
grandezza oggetto di controllo cade tra i limiti di specifica.
Processo fuori controllo: molte determinazioni campionarie cadono al di fuori delle specifiche.

## Slide 12: Controllo Qualità
La carta di controllo è un grafico che descrive l’andamento di una certa variabile informativa sulla qualità/sicurezza di un prodotto in funzione del tempo.
Linea centrale (CL) = valore desiderato quando il processo è sotto controllo
Linea superiore (UCL) = limite superiore di controllo (Upper Control Limit)
Linea inferiore (LCL) = limite inferiore di controllo (Lower Control Limit)

## Slide 13: Controllo Qualità

## Slide 14: Controllo Qualità

## Slide 15: Controllo Qualità
Se w è una statistica campionaria che misura una certa caratteristica di un prodotto con media ipotizzata μ e deviazione standard ipotizzata σ allora i valori per costruire la carta di controllo seguiranno questa regola:
UCL = μ + L σ
CL = μ
LCL = μ − L σ
L = distanza dei limiti di controllo dalla linea centrale espressa in unità di deviazioni standard

## Slide 16: Controllo Qualità
Le carte di controllo possono essere di due tipi a seconda della caratteristica oggetto di studio:
Se la caratteristica è rappresentabile su scala continua essa viene detta variabile ed è possibile descriverla con carte di controllo per variabili
Se la caratteristica non può essere misurata su scala continua o anche solo numerica, la conformità delle unità prodotte è descritta dal possedere o meno certi attributi o dal numero di difetti rilevati attraverso carte di controllo per attributi

## Slide 17: Controllo Qualità
Un passo importante nell’uso delle carte di controllo è la loro progettazione, ossia:
scelta dei limiti di controllo
scelta della dimensione campionaria
scelta della frequenza di campionamento

## Slide 18: Controllo Qualità
Alcuni analisti suggeriscono di usare due limiti differenti.
Oltre ai limiti operativi a 3-sigma (ad esempio), i limiti di
sorveglianza: limiti più interni (per esempio ampiezza 2- sigma) rispetto ai limiti operativi (UCL e LCL) per segnalare eventuali funzionamenti anomali del processo:
1. UWL = Upper Warning Limit
2. LWL = Lower Warning Limit

## Slide 19: Controllo Qualità
Per essere certi che l’ipotesi sul non corretto funzionamento del processo sia veritiera, si è soliti aumentare la frequenza del campionamento e/o la dimensione campionaria così che molte più informazioni vengono analizzate nell’intorno temporale dell’istante in cui il problema può essersi manifestato.