## Slide 1: Preparazione campioni
Campioni fissati
Campioni in vitro/vivo (es. live imaging)
Campioni fissati:
        Sezioni
        Cellule
        whole mount

## Slide 2: Tessuti-Sezioni
1 fissazione
2 inclusione
3 taglio
4 processazione (colorazione)
5 montaggio

## Slide 3: Fissazione: serve a preservare a lungo un campione
Metodi chimici
    Aldeidi
    Alcoli (metanolo, etanolo)
    Altri solventi (acetone)
    Ossido di Osmio
    Miscele (es Carnoy, Bouin)
Metodi Fisici
    Temperatura (criofissazione)

## Slide 4: Inclusione: permette di avere un campione solido facile da tagliare
In Paraffina (liquida a 60°C solida a temperatura ambiente)
Resine (che possono passare da uno stato liquido allo stato solido grazie a reazioni chimiche o fisiche, legami chimici o variazioni di temperatura, per esempio resine epossidiche e OTC)

## Slide 5: Taglio: ha lo scopo di ottenere delle sezioni sottili attraverso le quali possa passare la luce
Microtomo
Criostato
Ultramicrotomo

## Slide 8
Orientare il tessuto in
Base alla sezione che si
Vuole ottenere

## Slide 9: Colorazione di un campione
Ha lo scopo di aumentare il contrasto dei componenti morfologici cellulari o tessutali affinché ne risulti una migliore analisi microscopica (istomorfologia), oppure quello di identificare e localizzare specifiche sostanze chimiche all’interno di una cellula (citochimica) o di un tessuto (istochimica)
Si sfrutta la proprietà di alcuni reagenti di formare con specifici composti chimici contenuti in cellule e tessuti dei prodotti colorati (nel caso di microscopia ottica) o dei prodotti opachi agli elettroni (nel caso di microscopia elettronica).

## Slide 10: Tipi di Colorazione Istomorfologiche
Colorazioni fisiche (SUDAN, Oil Red, chiamati anche lisocromi): Sostanze colorate possono sciogliersi selettivamente in strutture del preparato, senza che si instaurino legami chimici tra le molecole colorate e quelle del preparato stesso.
Colorazioni chimiche: a) Composti colorati possono formarsi per reazioni chimiche tra molecole del tessuto e reagenti NON colorati; b) Coloranti in soluzione possono fissarsi a strutture microscopiche mediante legami forti (legami covalenti, legami ionici) o legami deboli (ponti idrogeno, forze di Van der Waals).

## Slide 11: Tipi di coloranti
Coloranti Naturali
  Animale (Carminio)
  Vegetale (Ematossilina, Orceina)
Coloranti Artificiali
  Coloranti di anilina (Coal-tar dyes) , composti organici con gruppi cromofori dai quali dipende il colore
    Gruppo cromogeno: sostanza colorata ma priva di proprietà coloranti
    Gruppo auxocromo: gruppo che lega chimicamente le proteine o altre componenti
  PS: il colore è dato dall’assorbimento selettivo di particolari lunghezze d’onda

## Slide 12: Tipi di coloranti
Si definiscono coloranti Acidi o Basici, non in base alla presenza di idrogenoni in una loro soluzione, ma grazie alle proprietà del loro auxocromo
Per es un colorante messo in acqua:
  se ha un gruppo -NH2, è basico
  Se ha un gruppo -COOH, è acido
  Si preferisce definirli Anionici e Cationici

## Slide 13: Meccanismo d’azione dei coloranti
La colorazione dipende da tre principali fattori
  Affinità dei componenti tissutali
  Concentrazione dei costituenti nel tessuto
  Permeabilità
Colorazione progressiva
  Si lascia agire il colorante fino all’ottenimento del giusto grado di colorazione
Colorazione regressiva
  Il campione viene sovraccolorato e differenziato eliminando l’eccesso di colorante

## Slide 15: Esempi di coloranti
Ematossilina: nuclei
Eosina: citoplasma
Fast Green: collagene
Fucsina acida: citoplasma
Fucsina basica: nuclei
Metil Verde: nuclei
Orange G: cheratina

## Slide 16
Reazione Acido – Base
I coloranti basici (+) si legano ai componenti acidi (-)
I coloranti acidi (-) si legano ai componenti basici (+)
Forniscono informazioni chimico-strutturali
Notes: A multiple step staining process involving two or more dyes yields structural and functional information.
Basic dyes are attracted to negatively charged molecules (e.g. nucleic acids). Acidic dyes are attracted to positively charged molecules such as basic proteins. USING DYES OF DIFFERENT COLOURS, ACIDIC AND BASIC TISSUE COMPARTMENTS CAN BE DIFFERENTIALLY STAINED.

## Slide 17: Colorazione
A. Colorante basico: ematossilina
colora DNA, RNA
B. Colorante acido: eosina
colora il citoplasma

## Slide 18: Tricromica di Mallory
il colorante nucleare, l’emallume di Mayer, colora le strutture acide in violetto intenso,
i coloranti acidi sono blu di anilina e orange G
Questa colorazione viene usata quando i pezzi sono fissati in formalina

## Slide 20: Montaggio: il preparato deve essere visibile al microscopio e conservato a lungo
Il campione (sezioni o cellule) solitamente appoggiano su un vetrino porta-oggetti
Il campione viene COLORATO (altrimenti non si potrebbe vedere!)
Nella fase finale il preparato viene ricoperto da una goccia di montante (resina o mezzo acquoso)
Il preparato viene ora ricoperto con un vetrino (molto sottile) nominato vetrino copri-oggetto

## Slide 22: Come si osservano i campioni ottenuti in tal modo?
Con un microscopio ottico

## Slide 23: Il microscopio composto

## Slide 26: Differenza tra ingrandimento e risoluzione

## Slide 27: Potere di risoluzione
Il potere di risoluzione di un sistema ottico consiste nella capacità di distinguere due punti dell’oggetto che stiamo osservando come due punti distinti fra di loro

## Slide 29
Occhio: 5m
Microscopio ottico: 0.2 m
Microscopio elettronico: 0.1 nm

## Slide 30: Fattori che influenzano il limite di risoluzione in un microscopio ottico

## Slide 33: Potere di risoluzione
 
−−−−−− ≥ d ≥ −−−−−−
n sin u 2n sin u
laddove  rappresenta la lunghezza d’onda della luce utilizzata
d è il potere risolutivo del microscopio espresso in micron;
n sin u rappresenta una quantità chiamata apertura numerica dell’obiettivo utilizzato ed è sempre segnalata sul barilotto delle nostre ottiche;
Quest’ultima quantità dipende ancora da:
n, ovvero l’indice di rifrazione del mezzo interposto tra il coprioggetti e la lente frontale dell’ottica e vale 1 se si tratta di aria o all’incirca 1.5 se si tratta di olio per immersione;
e da u, ovvero il semiangolo, espresso in gradi, del più ampio cono di luce, con vertice sull’oggetto osservato, che può ancora entrare nell’obiettivo e contribuire a formare l’immagine.

## Slide 34: I microscopi che noi utilizzeremo

## Slide 35: Leica Airlab App

## Slide 36: Ghiandola sottomandibolare

## Slide 41
Stomaco
Duodeno

## Slide 42: Stomaco

## Slide 52: Duodeno

## Slide 60: TIROIDE

## Slide 61
FT
conn.
C
conn.

## Slide 62
COLLOIDE
CLEAR CELL
TIREOCITI
CONNETTIVO

## Slide 63
COLLOIDE
CONNETTIVO
TIREOCITI
CLEAR CELL

## Slide 66
COLL
V
A

## Slide 67
GHIANDOLA SURRENALE

## Slide 69: Corticale del surrene
Zona glomerulare
  Cellule colonnari e piramidali disposte in gruppi rotondeggianti
  Secernono mineralcorticoide e aldosterone
Zona fascicolata
  Cellule disposte in lunghi cordoni
  Secernono glucocorticoidi
Zona reticolare
  Piccole cellule ben colorabili (meno lipidi)
  Secernono precursori androgeni
  Associazione con capillari

## Slide 70: Midollare del surrene
Cellule cromoaffini
  Contengono adrenalina e noradrenalina (legate alle cromogranine)
  Organizzate in cordoni intercalate da ampi capillari
  Presenza di granuli citoplasmatici