## Slide 1: Introduzione alle tecnologie per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
prof. Mauro REINI
docente di sistemi per l’energia e l’ambiente
Università di Trieste – Polo di Pordenone
AA 2014-2015
Università degli Studi di Trieste
Polo Didattico e Culturale di Pordenone
Consorzio di Pordenone er la formazione superiore, gli studi universitari e la ricerca
SOlar & Renewable Energy Laboratory
for Innovation & Overall Sustainability

## Slide 2: Potenziale delle FER

## Slide 3: Principio di funzionamento delle celle PV - Effetto fotovoltaico

## Slide 4: Principio di funzionamento delle celle PV - Effetto fotovoltaico

## Slide 5: Principio di funzionamento delle celle PV - Effetto fotovoltaico

## Slide 6: Principio di funzionamento delle celle PV - Effetto fotovoltaico

## Slide 7: Principio di funzionamento delle celle PV - Effetto fotovoltaico

## Slide 8: Principio di funzionamento delle celle PV - Effetto fotovoltaico

## Slide 9: Principio di funzionamento delle celle PV

## Slide 10: Principio di funzionamento delle celle PV – Band Gap
La max efficienza teorica di una cella PV corrisponde all’assorbimento di tutte le frequenze dello spettro con energia maggiore del Bandgap.
Le Bande elettroniche determinano le possibilità di assorbimento dello spettro solare,
Il Bandgap è la differenza tra MBV e mBC (massimo della banda di valenza e minimo della banda di conduzione).

## Slide 11: Principio di funzionamento delle celle PV – Band Gap diretto e indiretto
Assorbimento di un fotone (hn) in un semi-conduttore a band-gap diretto (GaAs) e indiretto (Si - è necessaria l’interazione con un “fonone” per compensare il momento cristallino dell’elettrone).
Coefficiente di assorbimento al variare della lunghezza d’onda per un semiconduttore a badgap diretto (GaAs) e indiretto (Si).

## Slide 12: Classificazione economica dei sistemi fotovoltaici

## Slide 13: Celle PV in silicio policristallino
Tecnologia matura (max rendimento > 80% rendimento max teorico),
Necessità di utilizzare grandi quantitativi di silicio puro,
Costi monetari ed economici elevati,
Problemi di approvvigionamento della materia prima.

## Slide 14: Celle PV a film sottili

## Slide 15: Relazione del Band Gap con lo spessore dello strato fotosensibile
c-Si (bandgap indiretto e basso coefficiente di assorbimento) serve uno spessore ~ 400 μm per assorbire almeno il 95% dei fotoni utili.
CdTe (bandgap diretto ed elevato assorbimento), richiede ~ 2 μm di spessore per assorbire una pari frazione di fotoni.
Frazione di fotoni utili (λ < λgap) assorbiti al variare dello spessore di semiconduttore.

## Slide 16: Celle PV a film sottili
Proprietà elettroniche ideali (bandgap 1.5 Ev),
Tecnologia giovane (max rendimento 30-40% max teorico),
Possono venir fabbricate su vari tipi di supporto, elementi architettonici, flex,
Basso costo
Rendimento massimo del 30%.

## Slide 17: Celle PV a film sottili

## Slide 18: Celle PV TANDEM

## Slide 19: Celle PV TANDEM

## Slide 20: Celle PV a band gap intermedio basate su materiali nanotecnologici
Max. efficienza teorica possibile: 63.2%,
Costi di fabbricazione bassi,
Attualmente in fase di sviluppo.

## Slide 21: Riepilogo tecnologie PV

## Slide 22: Massimi rendimenti per sistemi fotovoltaici
20% 16%
15% 12%

## Slide 23: Massimi rendimenti per sistemi fotovoltaici
20% 16%
15% 12%

## Slide 24: Caratteristica V-I (tensione-corrente)

## Slide 25: Caratteristica V-I (tensione-corrente)

## Slide 26: Caratteristica V-I (tensione-corrente)

## Slide 27: Caratteristica V-I (tensione-corrente)

## Slide 28: Caratteristica V-I (tensione-corrente)

## Slide 29: Ombreggiamento

## Slide 30: Ombreggiamento

## Slide 31: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi

## Slide 32: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi
Modulo flessibile in silicio amorfo
Tegole fotovoltaiche

## Slide 33: Solar Photovoltaic
Panel surface orientation with respect of the apparent position of the sun in the sky

## Slide 34: Solar Photovoltaic
First Generation
Solar cells currently on the market, made from crystalline silicon, they are a "mature" technology.
high cost costs needed to create silicon cells with sufficient purity.
Second Generation
are less mature as a PV technology, are generally created using vacuum deposition or chemical vapor deposition (CVD). These include CdTe or copper-indium-gallium-selenide (CIGS) technologies.
Their costs are lower, as are their efficiencies, but they are thinner and lighter than silicon cells.
Disposal at end-of-life is a consideration,
because of the toxicity of Cd, Te, Ga, and Se,
and because of concerns regarding their
earth abundance.
Third Generation
Is the object of current investigation.
High efficiency is not so important.
The goal is to move on lines with
low unit cost of energy production!

## Slide 35: Solar Photovoltaic
Homic resistance of electric connection
Inverter (and battery) losses
BOS
Reduce system efficiency with respect to cell efficiency to about 10% (thin film) or less and to about 15% (cristal silicon)

## Slide 36: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi

## Slide 37: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi
CIS = Copper Indium-Selenide
CIGS = Copper-Indium Gallium-Diselenide

## Slide 38: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi

## Slide 39: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi

## Slide 40: Solar Photovoltaic

## Slide 41: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi

## Slide 42: Esempi di sistemi fotovoltaici innovativi

## Slide 43: Caratteristiche delle diverse tecnologie di produzione dei pannelli PV

## Slide 44: Riduzione del prezzo dei moduli - «learning curve»: effetto delle economie di scala -

## Slide 45: Thin film technology: CIGS, a-SI, CdTe - confronto con i costi del silicio -

## Slide 46: Solar Photovoltaic
China just switched on the world's largest floating solar power plant
The facility is located in the city of Huainan, in China’s eastern Anhui province. It has a capacity of 40 megawatts (MW), enough to power a small town. And in a stroke of pleasing symbolism, the plant floats over a flooded former coal-mining region.

## Slide 47
Conclusion: Harvesting Renewable energy in mechanical form (kinetic, potential or electro-magnietic) is generally more efficient than in thermal form!

## Slide 48: Ruolo del Balance of System - Il costo del BoS oggi è comparabile con quello dei moduli -

## Slide 49: Grid parity

## Slide 50: Conclusioni
• Il costo dell’energia da fotovoltaico ha ormai consentito di raggiungere in molti paesi il grid parity;
• Nonostante gran parte della riduzione di costo sia stata dovuta ad economie di scala, le innovazioni tecnologiche possono ancora dare soddisfazioni;
• Le tecnologie attuali presentano vari miglioramenti, tuttavia di stampo incrementale;
• Le tecnologie «emergenti» devono dimostrare ancora maggior robustezza, ma comunque non sembrano destinate ad essere attori importanti nell’ambito della «power generation» quanto più in settori di nicchia, almeno non nell’immediato;

## Slide 51: Produzione CHP da energia solare

## Slide 52: Tecnologie per la cogenerazione con energia solare
Pannelli PV raffreddati, con recupero termico,
Collettori a concentrazione + cicli termodinamici STIRLIG, o altri (ORC).

## Slide 53: Desertech: Electricity from the desert

## Slide 54: La cogenerazione solare Pannelli PV raffreddati
Fonte: Fototherm

## Slide 55: La cogenerazione solare con cicli termodinamici
La concentrazione è necessaria perché il rendimento dei cicli aumenta con la T di somministrazione del calore.
Motore alimentato da fluido termovettore,
Motore collocato nel fuoco del collettore.

## Slide 56: Collettori a concentrazione lineare

## Slide 57: Concentratore lineare «Fresnel»

## Slide 58: Concentratore lineare «Fresnel»

## Slide 59: Concentratore parabolico lineare

## Slide 60: Concentratore parabolico lineare

## Slide 61: Concentratore parabolico lineare
Generazione diretta di vapore

## Slide 62: Concentratore a torre

## Slide 63: Concentratore a torre

## Slide 64: La cogenerazione solare con cicli termodinamici

## Slide 65: La cogenerazione solare con gruppi ORC
evaporatore
turbina
rigeneratore
condensatore
generatore elettrico
Utenza termica
Gruppo ORC
Circuito ad olio diatermico
Collettore solare a concentrazione
olio diatermico
acqua
MDM
U
.
T
.
Radiazione solare

## Slide 66: La cogenerazione solare con gruppi ORC
evaporatore
turbina
rigeneratore
condensatore
generatore elettrico
acqua
MDM
U
.
T
.

## Slide 67: La cogenerazione solare con gruppi ORC (Turboden -2014)

## Slide 68: Solar dish

## Slide 69: La cogenerazione solare con gruppi STIRLING
Il generatore solare EuroDish installato al CESI (uno dei 6 sistemi di questo tipo costruiti finora) ha un potenza nominale di 10 kWe. E' realizzato su progetto della SBP con motore Stirling SOLO 161.

## Slide 70: La cogenerazione solare con gruppi STIRLING

## Slide 71: Cicli “ibridi” ad energia Solare e combustibile fossile
Preriscaldamento della aria compressa di un gruppo TG con energia solare fino a T elevatissime,
Alimentazione a metano della camera di combustione,
T massima del ciclo oltre 1000°C.

## Slide 72: Le opzioni tecnologiche per il fluido termovettore

## Slide 74: Caratteristiche delle tecnologie per la cogenerazione solare
Motore alimentato da fluido termovettore:
  T massima limitata dalle caratteristiche del fluido a ~ 350°C,
  Libertà nel sistema di concentrazione e inseguimento solare,
  Agevole raccolta del calore cogenerato,
  Possibilità di modulare la temperatura del calore cogenerato,
  Piccole taglie ancora da sviluppare.
Motore collocato nel fuoco del collettore:
  Sistema di concentrazione e inseguimento solare gravato dal peso del motore,
  T massima limitata solo dal fattore di concentrazione (in generale elevata)  elevato rendimento del ciclo,
  Gruppi STIRLIG disponibili anche per piccole taglie.

## Slide 75: Prestazioni dei sistemi per la cogenerazione solare
Il rendimento termico dei sistemi solari cogenerativi (come quello dei sistemi alimentati a gas) deve essere valutato con riferimento al calore effettivamente utilizzato,
Nei mesi estivi è facile avere una sovrapproduzione di calore rispetto alle esigenze delle utenze del terziario,
Un esteso utilizzo del calore cogenerato è più facile quando questo venga utilizzato in processi produttivi.

## Slide 76: Potenziali sviluppi della cogenerazione solare con cicli termodinamici
Aumento della T massima dei cicli:
  STIRLING: perfezionamento dei sistemi di focalizzazione,
  RANKINE - ORC: realizzazione del processo di evaporazione nel collettore, senza l’uso di fluido termovettore.
TRIGENERAZIONE: produzione di Potenza elettrica, Termica e Frigorifera  si tratta di utilizzare il calore cogenerato anche in estate, producendo acqua refrigerata.
Cicli “ibridi” ad energia Solare e combustibile fossile

## Slide 77: Prospettive solare termodinamico
I collettori a concentrazione possono produrre energia termica a media (200-300 °) e alta temperatura (>500°C) consentendo la produzione di energia elettrica mediante cicli termodinamici (solare termodinamico) oppure l’impiego diretto come calore di processo;
L’energia termica può essere resa disponibile sotto forma di differenti fluidi termovettori (olio diatermico, sali fusi o vapore);
Il sistema può essere dotato di accumulo termico, svincolando in parte la fase di utilizzo (sia per la produzione di energia termica che elettrica) dalla disponibilità della fonte solare;
La tecnologia si presta (più del fotovoltaico) alla creazione di una filiera nazionale;
Specie i sistemi lineari Fresnel promettono riduzioni di pesi, costi e ingombri.