## Slide 1: Modello meccanico di un singolo asse
m
Momento d'inerzia della puleggia di sinistra
Momento d'inerzia della puleggia di destra
Momento d'inerzia del motore

## Slide 2: Motore + riduttore
RAPPORTO DI TRASMISSIONE

## Slide 3: Inerzia ridotta Ir
m
Il momento d'inerzia del riduttore viene conglobato in parte sul momento d'inerzia
del motore e in parte su quello della puleggia di sinistra

## Slide 4: Modello della trasmissione meccanica
EQUILIBRIO DINAMICO
DOVE
c = coefficiente di smorzamento
C = coppia erogata dal motore
laplacetrasformando
FUNZIONE DI
TRASFERIMENTO
DELLA COMPONENTE
MECCANICA DELL'ASSE

## Slide 5: Driver motore
ENCODER
ALIMENTATORE
Seganle di potenza
Al motore
Riferimento
Posizione angolare

## Slide 6: Pilatoggio del driver: 2 possibilità
1) Driver controllato con un segnale che è proporzionale alla corrente (e quindi alla coppia) erogata al motore
Driver controllato con un segnale che è proporzionale alla tensione (e quindi alla velocità del motore) erogata al motore.
DRIVER

## Slide 7: Schema reale compressivo dell'asse
PID
+
-
PLC o PC o unità supervisione
MOTION CONTROL BOARD
Segnale di riferimento

## Slide 8: Schema concettuale controllo di posizione
PID
+
-
Segnale di
riferimento
errore
Segnale al driver
coppia
AZIONI DEL PID

## Slide 9: Funzione trasferimento PID
PID
+
-
Segnale di
riferimento
errore
Segnale al driver
coppia
LAPLACETRASFORMANDO

## Slide 10: Ziegler–Nichols tuning di PID
Si attiva solo la componente proporzionale kp del PID
La si aumenta progressivamente fino a che non si registra una oscillazione stabile
Ku = ultimate gain = guadagno proporzionale per il quale il sistema oscilla stabilmente
Tu = periodo dell'oscillazione

## Slide 11: Tabella dei parametri PID secondo Ziegler–Nichols
Una volta rilevati ku e Tu, essi vengono impiegati per calcolare i parametri del PID
secondo la tabella seguente

## Slide 12: Mitsubishi autotuning
https://www.youtube.com/watch?v=gHuGc0l-mhc

## Slide 13: Considerazioni pratiche riguardanti i parametri del PID
Kp = guadagno proporzionale
  azione proporzionale all'errore
  aumenta reattività
  tende a rendere il sistema instabile
  Sistema preciso
  Possibilità di overshoot

## Slide 14: Considerazioni pratiche riguardanti i parametri del PID
Kd = guadagno derivativo
  introduce un'azione smorzante
  non è sempre facile implementarla
  tende ad aumentare il margine di stabilità a parità dell'azione proporzionale

## Slide 15: Azione derivativa ed errore di quantizzazione

## Slide 16: Azione derivativa ed errore di quantizzazione
ESEMPIO DI STIMA DELLA VELOCITÀ DAL SEGNALE DELL'INCODER
COME INTERVENIRE?
FILTRARE IL SEGNALE

## Slide 17: Considerazioni pratiche riguardanti i parametri del PID
Ki = guadagno integrale
  annulla l'errore a regime
  Tende ad accumulare troppo quando il setpoint e molto distante dalla posizione attuale

## Slide 18: Anti wind-up
Il blocco di saturazione mitiga l'azione
del controllo
Il valore prima e dopo il blocco della
saturazione viene impiegato per
abbassare il guadagno dell'integrale

## Slide 19: Feed forward
PID
+
-
+
+
MODELLO DINAMICO
calcola la coppia ideale
da fornire al sistema a partire
dalle equazioni dinamiche del sistema

## Slide 20: Effetto Feed forward

## Slide 21: Effetto Feed forward
https://www.youtube.com/watch?v=YiI38jpnb20
https://www.youtube.com/watch?v=vo_lOfGFPEg

## Slide 22: Presenza di elasticità nella trasmissione
m
k
FREQUENZA DI RISONANZA
DEL SISTEMA CHE NON DEVE ESSERE ECCITATA

## Slide 23: Notch Filter, sistema per non eccitare le frequenze di risonanza
Notch filter = filtro di segnale che fa passare tutte le frequenze tranne quelle intorno a una banda prefissata

## Slide 24: Notch filter nel loop di controllo
PID
+
-
+
+
FEED FORWARD
ASSE CON
RISONANZA

## Slide 25: Applicazione industriale azionamento con Notch filter
https://www.youtube.com/watch?v=mXj_6OSr3_o

## Slide 26: Controllo di impedenza
Il robot modifica la propria posizione di riferimento in maniera tale che
nell'ambiente con cui interagisce sia percepito con una determinata impedenza

## Slide 27
https://www.youtube.com/watch?v=sbhiNNIxMNQ

## Slide 28: Schema controllo misto forza-posizione

## Slide 29
https://www.youtube.com/watch?v=kOPVvYapElQ