## Slide 1
Scala standard valida per tutta Italia
Nat. molto alta
Alter. molto alta
Mercurio, Hg

## Slide 2
…furono individuati:
tre transetti centrati sull’area industriale “Cosa”.
31 stazioni, che sono state distribuite:
20 lungo i transetti in aree agricole
6 in aree industriali
5 in aree urbane
Furono programmate tre esposizioni della durata di un mese e mezzo, tre e sei mesi.

## Slide 3
Preparazione campioni per le analisi
La preparazione dei campioni è stata effettuata seguendo il protocollo “APAT”:
è stata recuperata un’aliquota di almeno 150 mg di lacinie (fino a 2,5 cm di lunghezza) dai talli.
il materiale è stato polverizzato con un mortaio d’agata
è stata tolta l’umidità residua lasciando i campioni in silica per 24 ore.
le analisi sono state effettuate presso i laboratori di ARPA – FVG dipartimento di Pordenone e Udine.
Le digestioni acide e le analisi del contenuto di Hg sono state effettuate a Pordenone (Dott.ssa C. Del Bianco) mentre le analisi degli altri elementi a Udine (Dott. D. Mazziis)

## Slide 4
Risultati
Concentrazioni pre-esposizione

## Slide 5
Tabella 7. Concentrazioni (µg g-1, peso secco; media ± deviazione standard, d.s.; c.v.: coefficiente di variazione; massimo: valore massimo) degli elementi in traccia nei trapianti del lichene Pseudevernia furfuracea prima e dopo l’esposizione. I livelli di significatività delle differenze tra set di dati di ciascun elemento sono riportati in calce alla tabella.
Sempre lo stesso risultato: le esposizioni hanno modificato il contenuto di molti elementi, in maniera progressivamente più intensa, MA in tutte e tre gli incrementi più importanti sono stati a carico di mercurio e rame. In entrambi i casi si riscontra anche un elevato valore del coefficiente di variazione (= aumento differenziato sul territorio), e massimi più elevati di almeno un ordine di grandezza rispetto al valore medio pre-esposizione.

## Slide 6
Tabella 8. Coefficiente di correlazione di Pearson tra gli elementi misurati nei trapianti di Pseudevernia furfuracea dopo 1,5 mesi di esposizione (e dopo 3, e dopo 6 mesi).
L’aspetto più importante è però che in tutte e tre le esposizioni il mercurio non è mai risultato correlato agli altri elementi. Pertanto, si può ipotizzare che la contaminazione da mercurio abbia un’origine diversa da quella di tutti gli altri elementi.

## Slide 7
Concentrazioni post-esposizione
L’esposizione non ha modificato il contenuto elementare di alcuni metalli.
*

## Slide 8
5 elementi hanno fatto registrare incrementi consistenti e omogenei sul territorio (Cd, Co, Cr, Fe e Sn)
*
**
**
*

## Slide 9
Cu e Hg hanno fatto registrare gli incrementi più consistenti e non omogenei sul territorio.
**
**
**

## Slide 10
Le stazioni con alti valori post-esposizione di rame non mostrano una distribuzione particolare, ma sono comunque sempre collocati vicino a vigneti o a vivai di barbatelle.
Sia Tretiach & Baruffo (2001) che Tretiach & Pittao (2008) avevano già registrato un forte inquinamento da rame nella stessa area.
Tale arricchimento, meno pronunciato nei mesi autunnali, non può che deri-vare dall’uso su queste colture di fungicidi che con-tengono composti del rame.

## Slide 11
Risultati del mercurio nei trapianti dopo un mese e mezzo

## Slide 12
4,37 ppm
> 0,4 ppm
0.2 ÷ 0.4 ppm
< 0.2 ppm
Incremento delle concentrazioni di Hg nelle stazioni a SO rispetto all’inceneritore

## Slide 13
Risultati: prelievi dopo tre mesi

## Slide 14
Dopo tre mesi le stesse stazioni hanno incrementato le loro concentrazioni di Hg, ma la contaminazione si è estesa ancora più a sud
5,00

## Slide 15
Dopo sei mesi la contaminazione si è ancora un po’ estesa, ma si è registrata la perdita dei campioni delle stazioni più interessate dal fenomeno.
5,00
**
**

## Slide 16
a)
b)
c)
Fig. 7. Concentrazione del mercurio (µg/g, peso secco) nei trapianti del lichene Pseudevernia furfuracea esposti lungo i tre transetti A-C di Fig. 5b. La stella sull’asse delle ascisse identifica la posizione del termovalorizzatore Mistral FVG. Linee solide e punteggiate: media ± deviazione standard del mercurio nel materiale pre-esposizione (n=12, vedi Tab. 8).
1,5 mesi, 
3 mesi, 
6 mesi, ▼

## Slide 17
Quanto è grave il fenomeno osservato?

## Slide 18
Confronto con altre matrici vegetali

## Slide 19
I risultati di questo campionamento confermano il gradiente decrescente di concentrazione rilevato nei licheni in direzione SO a partire dall’impianto.
Nel sito B3 vengono confermati valori molto elevati anche per le altre specie cam-pionate:
Prunus cerasifera: 0,24 µg g-1
Ulmus glabra: 1,06 µg g-1
Hedera helix: 0,48 µg g-1

## Slide 20
Frequenze relative dei venti durante il primo periodo di esposizione (27 maggio – 11 luglio 2008), calcolate su base giornaliera, e per fasce di tre ore. Per cortesia di Mistral FVG.

## Slide 21
Conclusioni (1)
I risultati che sono stati congruenti nelle tre esposizioni:
confermano che l’inquinamento, definito come contaminazione di due matrici ambientali, era ancora in corso ed era di forte entità;
C’è una ottima convergenza di informazioni congruenti (pattern di distribuzione, fattore “distanza dalla sorgente putativa”, prodotti ivi trattati) che supportano l’ipotesi che il termovalorizzatore sia la sorgente del fenomeno;
circostanziano il fenomeno: viene infatti identificata la zona maggiormente interessata dalla ricaduta del mercurio («il fenomeno è sufficientemente esteso da rientrare nella nuova disciplina penale degli ecoreati?»)

## Slide 22
4. L’uso del suolo non influenza i livelli di contaminazione: stazioni in aree urbane o industriali hanno contaminazioni più basse di quelle in aree agricole, ma alcune stazioni in centri abitati hanno fatto registrare valori importanti di mercurio (e.g. 1,06 e 0,60 µg g-1 in un giardino privato a Barbeano e in un’area verde dell’ASL vicino al campo sportivo di Rauscedo).
5. Per una valutazione dell’eventuale rischio per la popolazione che vive in prossimità dell’impianto (circa 1000 abitanti), e il pericolo a lungo termine dovuto all’accumulo del mercurio nelle catene alimentari degli ecosistemi dell’intera area di studio, si suggerivano ulteriori indagini su altre matrici biologiche, sui suoli e in atmosfera.

## Slide 23
Per evitare ulteriori contaminazioni ambientali, si dovrebbero preventivamente adottare strategie di abbattimento appropriate, e una cernita più scrupolosa dei materiali trattati, soprattutto in previsione di un possibile potenziamento dell’impianto.

## Slide 24
Conclusioni (2)
Fabio Candotto Carniel ha ricevuto un premio come migliore tesi sperimentale della Facoltà di Scienze MMFFNN per tesi di tipo applicativo sul territorio.
I risultati sono stati oggetto di comunicazioni a congressi nazionali e internazionali, e di una pubblicazione:
Tretiach M., Candotto Carniel F., Loppi S., Del Bianco C., Bortolussi A., Mazzillis D., Carniel A. (2011) Lichen transplants as a suitable tool to identify mercury pollution from waste incinerators: a case study from NE Italy. Science of the Total Environment 409: 822-830 (in PDF).
Le indagini sono proseguite negli anni successivi, cambiando biomonitor (foglie di Robinia pseudoacacia, vedi lezione B 30) e confermando in maniera incontrovertibile che la fonte della contaminazione ambientale è proprio l’impianto.