## Slide 2
10 cm
15 cm
5
5
8
4
3
25
«I.A.P. dell’albero n del sito x»

## Slide 5
Un aspetto centrale dello sviluppo delle metodiche di bioindicazione con le comunità licheniche epifite ha riguardato la standardizzazione delle procedure.
la strada verso la standardizzazione……
Piccini C., Salvati S. (Eds.): Atti Workshop Biomonitoraggio Qualità dell’aria sul territorio Nazionale. ANPA, Ser. Atti, 2.
Nimis, P.L. (1999). Linee guida per la bioindicazione degli effetti dell’inquinamento tramite la biodiversità dei licheni epifiti. Ibid., pp. 267-277.

## Slide 6
Asta, J., Erhardt, W., Ferretti, M., Fornasier, F., Kirschbaum, U., Nimis, P.L., Purvis, O.W., Pirintsos, S., Scheidegger, C., van Haluwyn, C. , Wirth, V. (2002). Mapping lichen diversity as an indicator of environmental quality. In: Nimis P.L., Scheidegger C., Wolseley P. (Eds.). Monitoring with lichens – Monitoring lichens. NATO Science Series, IV, vol. 7. Kluwer, Dordrecht, pp. 273 -279.

## Slide 7
la strada verso la standardizzazione……

## Slide 8
…qualche confusione determinata da modifiche terminologiche:
LDV («Lichen Diversity Value»)
IAP «Ammann» o IAP18 diventa:
LBI o IBL («Lichen Biodiversity Index» o «Indice di Biodiversità Lichenica»), quindi:
VBL o LBV («Lichen Biodiversity Value» o «Valore di Biodiversità Lichenica»), quindi:

## Slide 9
Sulla zona di massima copertura sul tronco, definita in base all’esperienza dell’operatore
Ai quattro punti cardinali, adottando un reticolo più ridotto (5 aree quadrate di 10×10 cm)

## Slide 10
Esiste una correlazione tra i valori forniti dal vecchio reticolo (10 maglie di 10×15 cm), corrispondente al «vecchio» IAP18 e quelli del nuovo reticolo (5 maglie di 10×10 cm, spostato ai quattro punti cardinali del tronco), corrispondente al nuovo LDV?
Castello M., Skert N. (2005). Evaluation of lichen diversity as an indicator of environmental quality in the North Adriatic submediterranean region. Science of the Total Environment 336: 201-214.
The survey was carried out in 61 sampling sites of two areas of the Friuli Venezia Giulia region (Italy) and Slovenia, characterized by similar climatic conditions and a wide range of anthropic pressure.

## Slide 11
Biodiversity values obtained with the two sampling methods are highly statistically correlated;
this suggests an interpretative continuity of lichen diversity data for biomonitoring purposes.

## Slide 12
Negli studi di biomonitoraggio è necessario rispettare un protocollo nella scelta degli alberi, in modo da evitare anomalie che potrebbero influire negativamente sui dati.
Evitare i tronchi con inclinazione superiore ai 20° o che presentano grosse nodosità…
Evitare i tronchi con copertura di briofite o piante rampicanti maggiore del 20%...

## Slide 14
When choosing tree species (in preference order):
A single tree species within the whole study area (e.g. A).
Different tree species, within the same bark-type group (e.g. A and B).
iii. Different tree species within different bark-type groups (e.g. A, B and C), excluding unsuitable taxa, e.g. some Conifers, Platanus - D).
Controllo della variabilità
Elementi di variabilità : la specie arborea

## Slide 15
Elementi di variabilità : la specie arborea
Controllo della variabilità

## Slide 16
Controllo della variabilità: il posizionamento del reticolo

## Slide 17: Biomonitoraggio nel contenzioso ambientale Errori non campionari nella selezione di alberi standard

## Slide 18
http://www.lichenologia.eu/

## Slide 20: Biomonitoraggio nel contenzioso ambientale La ricerca a sostegno della normazione
Maggiore oggettività, con la verifica di alcuni metodi di campionamento su base probabilistica.
Studio della variabilità spaziale between-site della diversità lichenica per l’ottimizzazione della numerosità campionaria.
Indagine della variabilità within-site per la definizione del rumore di fondo naturale, per ottenere una migliore interpretazione dei dati.
Definizione di procedure di Quality Assurance per valutare e minimizzare gli errori non campionari dovuti agli operatori.
Interpretazione dei dati

## Slide 21
Cline, S.P., Burkman, W.G. (1989). The role of quality assurance in ecological programs. In: Bucher, J.B., Bucher-Wallin, J. (Eds.): Air pollution and forest decline. IUFRO, Birmensdorf, 361 pp.
EPA (2002). Guidance for Quality Assurance Project Plans. EPA QA/G-5.
Brunialti, G., Giordani, P., Ferretti, M. (2004). Discriminating between the good and the bad: quality assurance is central in biomonitoring studies. In: Wiersma, B. (Ed.): Environmental Monitoring. CRC Press LLC, pp. 443-464.
Brunialti, G., Giordani, P., Isocrono, D., Loppi, S. (2002). Evaluation of data quality in lichen biomonitoring studies: the Italian experience. Environmental Monitoring and Assessment 75, 271-280.

## Slide 22
Identification of critical specimens (5.4.9)
Calculation of lichens diversity metrics (Annex B)
Preliminary knowledge:
Aim of the study, characteristics of the study area (5.4.2)
Standard tree species
(5.4.3, Annex C)
Sampling scheme (5.4.5)
Sampling unit (5.4.6)
Sampling density (5.4.7)
Selection of standard trees (5.4.4)
Survey of lichens (5.4.8)
Quality Assurance and quality control (Clause 7, i. Project management)
Quality assurance and quality control (Clause 7, ii. adopted Standard Operating Procedures)
Quality assurance and quality control (Clause 7, iii. Data quality control activities)
Baseline study (5.3)
End of survey (Annex E)
White rectangles: Indoor or lab
Grey rectangles: fieldwork
Bold rectangles: Quality assurance.

## Slide 23: Biomonitoraggio nel contenzioso ambientale Errori non campionari: accuratezza del rilevamento

## Slide 24: Biomonitoraggio nel contenzioso ambientale Dal campionamento preferenziale al probabilistico
2003 - Campionamento randomizzato stratificato
2000 – Campionamento sistematico

## Slide 25: Biomonitoraggio nel contenzioso ambientale Normazione dei disegni campionari

## Slide 26: Biomonitoraggio nel contenzioso ambientale Variabilità spaziale ‘between sites’

## Slide 27
Altri problemi fondamentali da discutere:
Tutte le specie o solo alcune (es. macrolicheni)? Se solo alcune, come e perché scelte?
Chi controlla i controllori? Patentino o no?
Le scale di naturalità/alterazione
Scale interpretative x aree fitoclimatiche omogenee
Alla fine, cosa effettivamente misura il «Lichen Diversity Value»?

## Slide 28
Tutte le specie o solo alcune? Se solo alcune, come e perché scelte?

## Slide 31
I taxa problematici
Ogni gruppo tassonomico ha i propri gruppi problematici, che sono spesso accompagnati da problemi nomenclaturali di non poco (la disponibilità di tanti nomi indica che diversi specialisti hanno interpretato diversamente la variabilità riscontrata…).
In alcuni casi si tratta di problemi reali, rappresentati da taxa poco differenziati morfologicamente (o con caratteri diacritici di difficile osservazione in campo).
In altri casi, il problema è legato al grado di conoscenza dell’operatore, quando non alle limitatissime dimensioni dei talli e alla stagionalità della produzione dei corpi fruttiferi.
Il guaio è che talvolta si tratta di taxa relativamente comuni, in cui è facile imbattersi.