## Slide 1: Dispositivi di abbattimento

## Slide 2: Abbattimento di polveri: trattamento meccanico
I principi che si sfruttano sono
Sedimentazione
Urto
Centrifugazione
Sistemi molto semplici ed economici
Efficaci su polveri «grosse»
Generalmente impiegati come prefiltri a monte di sistemi più efficienti (filtri a maniche o elettrofiltri)

## Slide 3: Camere di calma
Spazio confinato entro il quale le particelle permangono per un tempo sufficiente a farle depositare sul fondo
Efficaci su particelle superiori a 100 µm (velocità di sedimentazione superiore 0,5 m/s)

## Slide 4: Camere di calma: dimensionamento
Condizioni per la separazione
Ne consegue, ricordando che
Se D=200µm → vs=1 m/s

## Slide 5: Separatori ad urto
Appositi deflettori provocano, una brusca variazione di direzione della corrente gassosa
La maggior inerzia della polvere provoca la sua separazione dall'aria.
Le particelle che si possono trattenere nei separa tori a urto hanno una granulometria media superiore ai 50 µm

## Slide 6: Cicloni separatori
Ingresso tangenziale e alta velocità provocano un moto circolare del flusso gassoso
le particelle migrano verso le pareti dove precipitano
costo di acquisto e di esercizio modesto,
Minimo diametro separabile 30 µm
efficienze di separazione non molto elevate (80% circa)

## Slide 7: Cicloni separatori: dati dei costruttori

## Slide 8: Cicloni separatori: dati dei costruttori

## Slide 9: Cicloni in parallelo

## Slide 10: Filtro a maniche

## Slide 11: Filtro a maniche: pulizia

## Slide 12: Plenum di scarico

## Slide 13: Cestelli portamanica

## Slide 14: Maniche

## Slide 15: Filtro a maniche: prestazioni
Perdita di carico fino 1500 PA
Efficienza di separazione fino al 97%
Diametro minimo separabile 0,25 µm
Emissione inferiore 20 mg/Nm3

## Slide 16: Elettrofiltro a secco

## Slide 17: Elettrofiltro a secco: prestazioni
Perdita di carico fino a 500 Pa
Efficienza di separazione fino al 97%
Diametro minimo separabile 1 µm
Emissione inferiore 20 mg/Nm3

## Slide 18: Torri a nebulizzazione
Adatte perparticolato >5 µm e gas (molto solubili)
  acido solfidrico (H2S);
  l acido fluoridrico (HF);
  l acido cloridrico (HCl);
  l anidride solforosa (SO2);
  l acido cianidrico (HCN);
  l anidride carbonica (CO2),
molto semplici
Perdite di carico contenute (150/750 Pa)
Efficienza di abbattimento fino al 99%

## Slide 19: Torri a nebulizzazione
1 Bocca aspirazione
2 Entrata fumi
3 Girante centrifuga
4 Motore girante
5 Pompa ricircolo
6 Ugelli liquido
7 Flusso aria-liquido
8 Filtro con sfere
9 Separatore di gocce
10 Uscita aria depurata

## Slide 20: Torri a piatti

## Slide 21: Torri a riempimento
Non adatte per elevati contenuti di particolato (possibilità di intasamento)

## Slide 22: Idrofiltri ad azione centrifuga
adatti per gas con fino al 25% di polvere con granulometria media inferiore a 10 µm.
Efficienze di separazione del 95 ÷ 97%,
Emissione in uscita 50 a 150 mg/Nm3, a seconda del tipo

## Slide 23: Venturi
efficienza fra il 70 ed il 99%.
Adatti per particolato fino a 0,5 micrometri
Adatti per gas altamente solubili
Notes: L’azione del flusso d’aria fa sì che il liquido di lavaggio si nebulizzi; in questo modo viene fortemente aumentata la superficie di contatto fra la fase gassosa e quella liquida e viene facilitato l’abbattimento degli inquinanti. Alcuni sistemi utilizzano anche degli ugelli appositi per nebulizzare il liquido di lavaggio prima che incontri il flusso d’aria, il tutto per aumentare il numero delle gocce aerodisperse che devono catturare gli inquinanti.
Dopo la gola, la sezione più ridotta si allarga nuovamente ed il flusso rallenta e perde la turbolenza, facilitando così la coesione delle goccioline e la loro precipitazione.

## Slide 24: Venturi

## Slide 25: Elettrofiltro a umido
Per l’abbattimento di particolato liquido
particolato solido con una bassa resistività che aderisce debolmente all’elettrodo di captazione

## Slide 26: Elettrofiltro a umido

## Slide 27: Scelta del depuratore
Emissione al camino
portata e caratteristiche chimico-fisiche della corrente fluida;
caratteristiche chimico-fisiche delle particelle inquinanti;
concentrazione dell’emissione in ingresso.
costo di acquisto, esercizio e manutenzione;
efficienza di separazione in funzione delle dimensioni medie e della composizione percentuale delle emissioni da filtrare, nonché del periodo intercorrente fra una (eventuale) pulizia e l'altra del filtro;
dimensioni di ingombro dell'impianto di depurazione;
perdita di carico minima (dopo la pulizia), media e massima (prima della pulizia).

## Slide 28: Scelta del depuratore

## Slide 29: Combustione
La demolizione delle molecole dei composti organici con la combustione è molto affidabile.
Composti organici anche molto pericolosi sono trasformati nei prodotti tipici della combustione: CO2, H2O, S02.
I trattamenti di combustione si suddividono in:
  termici, se hanno luogo a temperature superiori a 600°C;
  termocatalitici, se hanno luogo a temperature inferiori a 600°C con l'ausilio di un catalizzatore.
I trattamenti termici, richiedono l’impiego di combustibile (metano).
I trattamenti termocatalitici richiedono temperature più basse (dell'ordine di 300°C) e la reazione di ossidazione viene indotta mediante catalizzatori specifici (a base di vanadio od ossidi di alluminio).

## Slide 30: Combustori termici
Adatti all’abbattimento di gas e vapori
Comportano consumo di gas e quindi hanno significativi costi di gestione

## Slide 31: Combustori con Recupero termico

## Slide 32: Impianti rigenerativi

## Slide 33: Combustori termocatalitici

## Slide 34: Adsorbimento su carbone attivo: filtro dedicato

## Slide 35: Adsorbimento su carbone attivo: iniezione di carbone attivo nella corrente

## Slide 36: Rotoconcentratore

## Slide 37: Rotoconcentratore
Rotore ricoperto da zeoliti

## Slide 38: Impianto di rotoconcentrazione

## Slide 39: Biofiltrazione