## Slide 1
Sismometria
e
Monitoraggio Sismico
2019/20

## Slide 6
Interpretazione dettagliata di segnali banda larga filtrati a lungo periodo (LP) e a corto periodo (SP) registrati delle stazioni della rete sismica regionale tedesca (GRSN). Si notano chiaramente fasi di profondità pP, pPP e sS, che sono estremamente importanti per una analisi approfondita dell'evento e fasi multiple, ma rare, ben sviluppate PKPPKP, SKPPKP e SKPPKPPKP che campionano parti molto diverse della Terra profonda rispetto alle fasi del mantello.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 1: History of the Manual (P. Bormann)

## Slide 7
Spostamenti da un'onda P del piano armonico (in alto) e un'onda SV (in basso) propagandosi in un mezzo isotropo omogeneo. L è la lunghezza d'onda. 2A significa doppio ampiezza. La superficie bianca a destra è un segmento del fronte d'onda del piano di propagazione dove tutte le particelle subiscono lo stesso movimento in un dato istante nel tempo, cioè oscillano fase. Le frecce indicano i raggi sismici, definiti come normali al fronte d'onda, che punti nella direzione di propagazione.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 8
Ie tre componenti in velocità dei record digitali proporzionali di al suolo di P e S onde da un evento locale, una scossa di assestamento del terremoto di Killari-Latur, India (18.10.1993), a una distanza ipocentrale di circa 5,3 km.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 9
Onde P
Onde S
Onde
Superficiali
raffigura (esagerato) il tipo di spostamenti che si verificano dal piano armonico P e Onde S Si riconosce chiaramente che le onde P implicano sia una variazione di volume che un taglio (cambio di forma) mentre la propagazione dell'onda S è puro taglio senza variazione di volume. The Pwave il moto delle particelle è avanti e indietro nella direzione radiale (R) della propagazione delle onde
tipo di spostamenti (esagerato) che si per le onde P e S. Si vede chiaramente che le onde P implicano sia una variazione di volume che un taglio (cambio di forma) mentre la propagazione dell'onda S è puro taglio senza variazione di volume. Per le onde il moto delle particelle è avanti e indietro nella direzione radiale (R) della propagazione delle onde.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 10
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)
Record a 3 componenti nella stazione MOX (tracce sinistra) e relativi diagrammi di movimento delle particelle nel piano orizzontale (N-E) e due piani verticali (Z-N e Z-E, rispettivamente) dell’insorgenza delle onde P di un evento sismico locale (collasso minerario) in Germania (13.03.1989; Ml = 5,5; distanza epicentrale D = 112 km, backazimuth BAZ = 273 °). Alla sinistra: registrazione a banda larga (0,1-5 Hz); alla destra: registrazione filtrata di breve periodo (1- 5 Hz). Nota: l'angolo di incidenza è 59,5 ° per l'oscillazione dell'onda P a lungo termine e 47,3 ° per il gruppo dell'onda P ad alta frequenza.

## Slide 11
Confronto tra moto delle particelle di evento microseismico e rumore di fondo. a) moto casuale delle particelle di rumore; b) movimento delle particelle di un evento microseismico polarizzato in una direzione; c) finestre temporali

## Slide 12
NS
EW
R (radiale)
T (trasversale)
Z
polarizzazione onde P
polarizzazione onde S
sorgente
Stazione sismica

## Slide 13
Esempi di registrazioni SKS e SKKS e grafici del movimento delle particelle in tre stazioni della rete sismografica regionale tedesca. Sono mostrate Ie componenti radiale (R) e trasversale (T). Sono state derivate dalla rotazione delle componenti orizzontali NS e EW con l’angolo di backazimuth. La componente T in BFO ha la stessa scala della componente R, mentre la componente T è ingrandita di due volte rispetto a R in BRG e MOX. I grafici superiori mostrano la polarizzazione nel piano R-T. L'anisotropia si manifesta in tutti e tre i casi con una polarizzazione ellittica. La polarizzazione lineare si ottiene correggendo i sismogrammi R-T per l'effetto dell’anisotropia usando un modello di anisotropia in cui si trova la direzione dell'onda di taglio veloce sub-orizzontale e dato dall'angolo φ, misurato in senso orario da nord, e dal tempo di ritardo (in secondi) tra l'onda di taglio lenta e quella veloce è data da δt (per gentile concessione di G. Bock).
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 14
Valori tipici (medie e/o intervalli approssimativi) di costanti elastiche, densità, Rapporto di Poisson e velocità dell'onda sismica per alcuni materiali selezionati, non consolidati sedimenti, rocce sedimentarie di diversa età geologica e rocce ignee/plutoniche. Valori per il granito si riferisce a una pressione di confinamento di 200 MPa, corrispondente a circa 8 km di profondità, per il basalto a 600 MPa (circa 20 km di profondità) e per Peridotite, Dunite e Pirossenite a 1000 MPa (circa 30 km di profondità) (compilato da Hellwege, 1982; Lillie, 1999; e altre fonti).
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 15
Spostamenti causati dalla propagazione orizzontale fondamentale di Love (in alto) e Onde di Rayleigh (in basso). In entrambi i casi le ampiezze dell'onda decadono fortemente con la profondità
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 16
La velocità di fase è la velocità con cui si propaga un'onda. Può essere visualizzata come la velocità di propagazione di una cresta dell'onda.
La velocità di gruppo di un'onda è la velocità con cui si propa l'inviluppo dell'onda.

## Slide 17
17
Notes: 17

## Slide 18
Curve di dispersione dei modi fondamentali dell'onda di Love e di Rayleigh calcolate per il Modello PREM con anisotropia.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 19
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)
Curve di dispersione di velocità di gruppo in funzione del periodo per onde di Love e Rayleigh (modi fondamentali e superiori).

## Slide 21
Le onde di superficie hanno velocità minore delle onde P ed S, per cui il loro arrivo in una stazione è successivo a quelle delle onde di corpo. La loro ampiezza è però molto maggiore delle onde di corpo.
La loro maggiore ampiezza è spiegata dal fatto che le onde di superficie hanno fronti d’onda cilindrici (a) quello delle onde di corpo sferico (b).
Cylindrical wave front
Spherical wave front
Surface waves
Body waves

## Slide 22
Moto delle particellare per ilo mode fondamentale di Rayleigh in un semispazio uniforme. E’ mostrata una lunghezza d'onda orizzontale. In superficie il movimento verticale è circa 1,5 volte più grande di il movimento orizzontale. Nota il passaggio dal senso retrogrado al senso progrado del moto ellittico della particella ad una profondità maggiore di circa L/5. L'onda si propaga da sinistra a destra. I punti mostrano il posizione della stessa particella a distanza fissa con il tempo che aumenta da destra a sinistra.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 23
Record a banda larga a 3 componenti (tracce superiori) e relativi diagrammi di movimento delle particelle sul piano orizzontale (N-E) e sui due piani verticali (Z-N e Z-E, rispettivamente) del gruppo dell'onda di superficie.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 24
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)
Registrazioni del terremoto del trench di Tonga dell'11 marzo 1989 (h = 235 km) nella Z, R e componenti T della stazione IRIS/IDA NNA in Perù (D = 93,7 °)
Primi tre arrivi delle onde globali di Rayleigh

## Slide 25
Esempio di un record a banda molto larga (VBB) con alta gamma dinamica da parte dell'STS1 sismografo gestito dall'Università di Nagoya, in Giappone. I gruppi di onde sismiche da a il terremoto di magnitudo 8,2 delle Isole Kermadec (20 ottobre 1986) si sovrappone a maree della Terra.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 26
Record digitale a banda larga del terremoto di Seattle = 6,8 del 28 febbraio 2001 alla stazione Rüdersdorf (RUE), Germania (distanza epicentrale D = 73°). Nota i dettagli interpretazione di insorgenze di fase secondaria
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 27
Legge di Snell
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)
Un fronte d'onda piano con il raggio associato che attraversa un interfaccia con v2> v1. Il raggio nel mezzo due viene rifratto lontano dalla verticale, cioè i2> i1.

## Slide 28
s1 r1 sin i1 = s2 r'2 sin i'2.
s r sin i = r sin i/v ≡ p,
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)
Percorso del raggio per un modello terrestre costituito da due gusci sferici con velocità diverse v1 e v2.
p parametro del raggio

## Slide 29
Raggio attraverso un modello multistrato con velocità costante all'interno degli strati ma velocità crescente con la profondità degli strati. L'angolo del raggio i aumenta di conseguenza con la profondità.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 30
Notes: 30

## Slide 31
Raypaths (al centro) e curva di travel time (a destra) per un modello con velocità v aumentando gradualmente con la profondità z (a sinistra). L'angolo di incidenza i aumenta continuamente fino a raggiungere 90 ° nel punto di svolta tp, quindi i raggi si alzano di nuovo per raggiungere la superficie a xi. Sulla travel time ogni punto proviene da un raggio diverso con una lentezza e un raggio diversi e un diverso parametro p. Il gradiente della tangente sulla curva della travel time su xi è il parametro raggio pi = DTI/dxi. Nel caso considerato di aumento di velocità modesto con profondità, aumenta la distanza x con diminuzione p. La curva del tempo di viaggio correlata è definita progrado.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 32
Sinistra: profilo velocità-profondità in un modello della crosta superiore con un forte gradiente di velocità tra circa 2,5 e 6 km di profondità e relativi raggi sismici da una sorgente superficiale. A destra: percorso dei raggi. Notare i segmenti di colore diverso della distribuzione velocità profondità e dei rami delle travel time che si riferiscono ai raggi sismici dello stesso colore. Giallo e verde: tempo di percorrenza progrado, rosso: curva del tempo di percorrenza retrogrado. Nota i due raggi blu più bassi che hanno già attravrsato la zona a bassa velocità inferiore a 10 km di profondità.
A sinistra: profilo di profondità della velocità e raggi sismici nella crosta con una zona a bassa velocità tra 12 km <h <18 km di profondità. Il segmento nero nella curva velocità-profondità produce la zona d'ombra. A destra: persorso dei raggi. Nota i rami del tempo di viaggio colorati aggiuntivi che si riferiscono ai raggi sismici dati nello stesso colore. Verde e viola: tempo di percorrenza progrado curve, blu e rosso: curve tempo di viaggio retrogrado. C'è un caustico a distanza x3. Pertanto, la fine dell'ombra ha ampie.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 33
Notes: 33

## Slide 34
Notes: 34

## Slide 35
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)
sin i/vp1 = sin j/vs1 = sini´/vp2 = sin j´/vs2.
Un'onda P incidente su un’interfaccia solido-solido (mostrato nel caso v1 <v2) genera un'onda P riflessa e trasmessa e un'onda SV riflessa e trasmessa. La legge di Snell governa la relazione angolare tra i raggi delle onde risultanti

## Slide 36
Casi relativi all’incidenza dall’alto dei tre tipi di onda su una interfaccia tra due mezzi(solido punteggiato; liquido bianco).
Notes: 36

## Slide 37
Curve schematiche delle travel time locali (tempo t sulla distanza x dalla sorgente) per a modello orizzontale a due strati con velocità di strato costante v1 e v2, spessore di strato h1 e h2 su un mezzo spazio con velocità v3. Altre abbreviazioni stanno per: t1ic e t2ic - tempi di intercettazione at x = 0 delle curve estrapolate delle travel time per le "head wave", che viaggiano con v2 lungo la discontinuità tra gli strati 1 e 2 e con v3 lungo la discontinuità tra lo strato 2 e il semispazio, rispettivamente. X1cr e x2cr segnano le distanze dalla sorgente alla quale i raggi riflessi criticamente dal fondo del primo e il il secondo strato, rispettivamente, ritornano in superficie. Oltre x1co e x2co le onde della testa dal il fondo del primo e del secondo strato, rispettivamente, diventano le prime onde in arrivo (xco - distanza crossover) i raggi e le relative curve delle travel time sono indicati con lo stesso colore. La travel time rossa intera (viola) si riferisce alle riflessessioni supercritiche (i> icr) dalla discontinuità intermedia (inferiore) mentre la travel time punteggiata in rosso (viola) si riferisce alle rispettive riflessioni angolari pre-critiche (i <icr).
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 38
Curve schematiche delle travel time per direct wave e head wave in a strato singolo con limite inferiore inclinato verso il semispazio. Nota la differenza tra le osservazioni up-dip e down-dip. Tic e v–2 sono il tempo di intercettazione e velocità apparente correlata alla head wave in discesa, t +ic e v +2 i rispettivi valori per il curva travel time in salita.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 39
Un modello semplificato della crosta che mostra le tracce dei raggi delle principali fasi crostali osservate per terremoti vicini (locali e regionali).
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 40
Registrazioni (sopra) di due terremoti regionali del 9 ottobre 1986 a Sierre (a sinistra) e del 7 luglio 1985 a Langenthal, Svizzera, insieme alle travel time ridotte calcolate per modelli crustali (al centro) e ai ray-tracing che meglio si adattano alle osservazioni (sotto).
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 41
In alto: percorsi dei raggi sismici attraverso il mantello (M), il nucleo esterno (OC) e il nucleo interno (IC) della Terra con i rispettivi simboli di fase secondo la nomenclatura internazionale. Linee continue: raggi P: linee tratteggiate: raggi S. I raggi rossi si riferiscono alle onde di corpo relative a sismogrammi a 3 componenti Kirnos SKD a banda larga registrati nella stazione MOX in Germania, per un terremoto a una distanza epicentrale di 112,5 °.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 42
Sismogrammi a corto periodo (a sinistra) e di lungo periodo (a destra) per l'ascesa medio-indiana terremoto del 16 maggio 1985 (M = 6,0, h = 10 km) nell'intervallo D = 145,6 ° a 173,2°. Nota: la figura sopra riporta ancora i vecchi nomi delle fasi principali. Secondo i nuovi nomi delle fasi IASPEI, PKP2 dovrebbe essere sostituito da PKPab, PKP1 da PKPbc e PKIKP di PKPdf.
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)

## Slide 43
Componenti verticali filtrati per breve periodo(<2 s) dalla rete globale tra il 1988 e il 1994. Nota la sovrapposizione per i nomi delle fasi e le travel time calcolate usando il modello IASP91 (Kennett and Engdahl, 1991)

## Slide 44
Curve globali di travel time per terremoti superficiali prodotti dallo stacking di sismogrammi a banda larga. Le fasi sismiche sono mostrate in diversi colori a seconda della loro polarizzazione (blu: movimento verticale; verde: radiale-orizzontale; e rosso: trasversale-orizzontale)
Da: New Manual of Seismological Observatory Practice – NMSOP
CHAPTER 2: Seismic Wave Propagation and Earth Models (P. Bormann, E. R. Engdahl and R. Kind)