## Slide 1: FACS – Fluorescence activated cell sorter
Separatore cellulare attivato dalla fluorescenza – citofluorimetria.
Messa a punto da Wallace H. Coulter e Mack Fulwyler nel 1953.
Usato per:
  Conta cellulare,
  Determinazione del fenotipo,
  Valutare condizioni di salute delle cellule.
Accadono due eventi con la luce dispersa:
  Forward scatter – luce passa nella stessa direzione della sorgente
  Side scatter – luce viene deviata in direzione diversa dalla sorgente
Camera
di flusso
Focalizzazione idrodinamica

## Slide 2: FACS – forward scatter
Forward Detector
Forward Detector
PC
Intensità della luce

Voltaggio
tempo
V
Info: dimensione
La luce sparsa è direttamente proporzionale alla dimensione della cellula

## Slide 3: FACS – side scatter
Side Detector
Side Detector
tempo
V
PC
Intensità della luce

Voltaggio
Info: complessità e granularità
La luce sparsa di lato è direttamente proporzionale alla complessità o granularità della cellula

## Slide 4: FACS – FSC vs. SSC
Cellule complesse e piccole
Cellule semplici e piccole
Cellule complesse e grandi
Cellule semplici e grandi

## Slide 5: FASC – esempio di analisi
Campione: sangue
Neutrofili
Monociti
Linfociti

## Slide 6: Centrifugazione
Il principio della centrifugazione si basa sul fatto che due particelle in sospensione (cellule, organuli o molecole) con massa o densità differenti, si depositano sul fondo della provetta con velocità diverse.
Una centrifuga accelera la sedimentazione sottoponendo le particelle in sospensione a forze centrifughe 600 000X superiori della forza di gravità g.
La forza centrifuga è proporzionale alla velocità di rotazione del rotore e dalla distanza della provetta dal centro del rotore.

## Slide 7: Centrifugazione differenziale
Serve per separare diversi organuli cellulari
Omogenato filtrato o centrifugato a bassi giri e per poco tempo
Ultracentrifuga
Ultracentrifuga

## Slide 8: Colture cellulari – utilizzo in industria
Con vaste colture di cellule di mammifero sono prodotte proteine umane complesse.
Alcune proteine di interesse clinico sono particolarmente complesse per la struttura e funzione però è stato dimostrato dalle industrie biotech che è meglio ricorrere al sistema di cellule di mammifero…

## Slide 9: Colture cellulari – utilizzo in industria
Con vaste colture di cellule di mammifero sono prodotte proteine umane complesse.
Alcune proteine di interesse clinico sono particolarmente complesse per la struttura e funzione però è stato dimostrato dalle industrie biotech che è meglio ricorrere al sistema di cellule di mammifero…
To be continued….