## Slide 1: Tecniche in biologia molecolare

## Slide 2: Riassunto
Manipolazione del materiale genetico
  Estrazione
  Quantificazione
DNA ricombinante
  Clonaggio
  Creazione di librerie genomiche
  Ibridazione
  Sequenziamento
  PCR

## Slide 3: Metodi per caratterizzare DNA
Estrazione di acidi nucleici
Il DNA e l’RNA possono essere estratti da cellule procariotiche ed eucariotiche.
Materiale di partenza:
  Batteri
  Diversi tessuti biologici (animali o vegetali)
  Cellule derivate dai diversi tessuti biologici
  Liquidi biologici (plasma/siero)

## Slide 4: Estrazione del DNA
Procedimento necessario per rimuovere la componente proteica.
Fasi:
  Lisi di membrane cellulari
  Estrazione con fenolo (Fenolo-Cloroformio-Alcool Isoamilico)
  Fasi:
  Superiore – acidi nucleici
  Interfase – proteine denaturate
  Inferiore – lipidi e proteine
  Lavaggio – etere
  Centrifugazione
  Precipitazione del DNA con l’aggiunta di Sali ed Etanolo
  Centrifugazione – separazione del pellet (DNA)
  Lavaggio del pellet
  Centrifugazione – separazione di un pellet e ri-sospensione
  Quantificazione
Acidi nucleici
Proteine denaturate
Lipidi e proteine idrofobici
Acidi nucleici
Etere
Fase acquosa
Fase organica

## Slide 5: Estrazione di DNA mediante kit commerciali
Cromatografia per gel filtrazione:
Separazione in base alle dimensioni.
La matrice è costituita da particelle sferiche porose (setaccio molecolare):
  “Sephadex” – Polidestrano
  “Sephacryl o Biogel” – Poliacrilamide
  “Sepharose” Agarosio.
A disposizione colonnine di diversa grandezza (per purificare DNA a singolo o doppio filamento, anche RNA).
Le molecole più grandi dei pori della matrice verranno eluite dalla colonna, mentre le molecole più piccole saranno trattenute all’interno della matrice;
La dimensione dei pori della matrice viene scelta in base alle molecola da separare.

## Slide 6: Estrazione di DNA mediante kit commerciali
Cromatografia a scambio ionico:
Separazione in base alla carica.
La matrice della colonna consiste di:
  Cromatografia a scambio cationico – resina dotata di carica negativa
  Cromatografia a scambio anionico – resina dotata di carica positiva
Le molecole trattenute dalla colonna vengono rilasciate quando si modificano le caratteristiche del tampone (sale).
Nella purificazione di acidi nucleici, carichi negativamente, è utilizzata
solo la cromatografia a scambio anionico (DEAE cellulosa).
Notes: Si separano le molecole di interesse in base alla loro carica.

## Slide 7: Estrazione di DNA mediante kit commerciali
Cromatografia per affinità:
Separazione in base alla elevata affinità per un gruppo chimico o una macromolecola immobilizzata sulla matrice inerte della colonna.
DNA ed mRNA
Molecole di interesse vengono captate dalla matrice e verranno rilasciate modificando il tampone.

## Slide 8: Quantificazione del DNA
Diversi metodi:
  Spettrofotometro – uno strumento in grado di misurare la quantità di radiazione assorbita dalla materia che è proporzionale alla quantità di materiale. Si può determinare la concentrazione del campione e anche la sua purezza.
  Fluorescenza – dopo eccitazione con lampada UV e in presenza di un colorante legante DNA.
  Gel d’agarosio – una matrice tridimensionale formata da molecole di agarosio elicoidali strutturate in fasci superavvolti, formanti canali e pori attraverso i quali possono passare delle biomolecole.

## Slide 9: Quantificazione del DNA
Il rapporto tra le intensità della luce trasmessa e incidente sul mezzo attraversato è espresso dalla relazione:
Legge di Lambert-Beer
ελ è detta estinzione molare (valore costante per una data sostanza ad una data λ)
M è la molarità della soluzione
l è il cammino geometrico in cm

## Slide 10: Quantificazione del DNA
Il DNA presenta un picco di assorbimento a 260 nm di lunghezza d'onda (l).
Un raggio di luce (I0) a l colpisce il campione (DNA), una parte di energia viene assorbita dalle basi azotate e dalla cuvetta uscirà un raggio di intensità minore (I1).
Più luce viene assorbita dal campione, maggiore è la concentrazione di acido nucleico nel campione.
Il rapporto tra l'assorbanza a 260 e 280 nm (A260/280) viene utilizzato per valutare la purezza di ac. nucl.
  Per il DNA puro, A260/280 è ~ 1.8
  Per puro RNA puro, A260/280 è ~ 2
  Quando A260/280 è 1.2 indica una contaminazione da fenolo e può contribuire in modo significativo alla sovrastima della concentrazione del DNA.
Un’assorbanza (A) = 1 corrisponde ad una concentrazione di 50 mg/ml di DNA a doppio filamento.

## Slide 11: Strumentazione

## Slide 12: Quantificazione del DNA – EtBr
Un modo alternativo per valutare la concentrazione di DNA è misurare l'intensità di fluorescenza emessa utilizzando coloranti che si legano agli acidi nucleici (ad esempio bromuro di etidio).
Concentrazione: 0.5-1mg/mL.
È un composto che si intercala nel solco maggiore del DNA ed è fluorescente quando sottoposto a luce UV.

## Slide 13: Quantificazione del DNA – gel d’agarosio
Agarosio – polisaccaride estratto dalle alghe rosse della specie Agar agar.
Stato solido
Gel iniziale
Struttura finale del gel
La struttura 3D è tenuta insieme da legami H e può essere interrotta mediante riscaldamento del gel, ri-portandolo allo stato liquido.
GELIFICAZIONE

## Slide 14: Preparazione del gel di agarosio

## Slide 15: Preparazione del gel di agarosio