## Slide 1: Elettroforesi su gel d’agarosio
Concentrazione agarosio: 0.7-2% in tampone di elettroforesi.
Agarosio all’1% forma pori di dimensioni da 100 nm a 200-500 nm.
Dimensioni di frammenti di DNA: 50-20.000 bp.
Caricamento campione: Blu di bromofenolo
La velocità di migrazione dipende:
  dalle dimensioni del campione,
  dal voltaggio applicato.

## Slide 2: Come migra il DNA durante una elettroforesi?
La velocità della migrazione di frammenti dipende dal proprio peso molecolare:
  frammenti brevi migrano più velocemente di frammenti lunghi
La relazione tra velocità di migrazione e peso molecolare non è lineare:
  la velocità è inversamente proporzionale al logaritmo del peso molecolare, cioè della lunghezza.

## Slide 3: Elettroforesi su gel d’agarosio
Un marcatore usato per misurare
  la lunghezza (kb),
  il peso (ng) dei frammenti di DNA.
Gel a bassa concentrazione di agarosio:
  Per le molecole più grandi
Gel ad alta concentrazione di agarosio:
  per le molecole più piccole.
Per visualizzare il DNA nel gel, si usa una colorazione con un colorante intercalante come il bromuro di etidio o SYBR® Verde.

## Slide 4: Quantificazione
Una banda relativa ad un frammento si colora in modo proporzionale alla quantità di DNA.
Uso di uno standard a concentrazione nota (es. 50, 100, 200 ng) permette di risalire alla concentrazione del campione comparando l’intensità della colorazione del campione con quella degli standard.
Oltre alla quantificazione si può valutare:
  l’integrità di un campione (es. DNA genomico),
  il peso molecolare (frammenti da PCR).

## Slide 5: Analisi
Visualizzazione con un transilluminatore a luce ultravioletta (UV): quando viene usato EtBr
Luce UV (302/312-nm – UV-B) può produrre danni al DNA.
Luce UV (365 nm –UV-A) meno danni ma fluorescenza debole.
L'apparato transilluminatore associato ad una fotocamera digitale permettono di avere un’immagine del gel per analizzarla.

## Slide 6: Applicazioni
Estrazione e purificazione dei frammenti di DNA
L'analisi dei prodotti di PCR
Stima della dimensione delle molecole di DNA tagliati con enzimi di restrizione
Southern blotting

## Slide 7: Workflow
1. Preparazione del gel
2. Preparazione: campione e marker
3. Separazione tramite elettroforesi
4. Visualizzazione del campione
5. Analisi

## Slide 8: Polyacrylamide gel electrophoresis – PAGE
Vantaggi:
  Molto efficace nella separazione di frammenti piccoli: 5-500bp,
  Potere risolutivo: 1bp
Svantaggi:
  Difficili da preparare e maneggiare (sostanze tossiche),
  Costosi.
Configurazione verticale.
Utilizzato principalmente del sequenziamento del DNA.
Oltre che per acidi nucleici viene usato per lo studio di proteine in conformazione nativa o denaturante.

## Slide 9: Acrilammide – polimerizzazione
Polimerizzazione di acrilammide (CH2=CH-CO-NH2) con N,N’-metilen-bisacrilammide (CH2=CH-CO-NH-CH2 -NH-CO-CH=CH2), responsabile della formazione di legami crociati.
Polimerizzazione di tipo testa-coda.
Iniziatore: ammonio persolfato
Catalizzatore: TEMED
Catalisi radicalica:
Attivazione – Il TEMED decompone lo ione persolfato con formazione del radicale solforico (SO4 -•).
Propagazione – il radicale trasferisce l’elettrone spaiato sulla catena nascente di acrilammide, diventando radicale  innesca il processo di polimerizzazione.
Terminazione – La reazione termina con l’accoppiamento di 2 catene polimeriche in crescita.
Acrilammide
metilenbisacrilammide

## Slide 10: Porosità del gel
Gel a bassa % acrilammide  pori grandi
Gel ad alta % acrilammide  pori piccoli
Gel a gradiente di concentrazione (commerciali): concentrazione acrilammide da 5% a 25% dimensione dei pori diminuiscono progressivamente.
Gel a fatti in house: Stacking (% più bassa) & Running gel (% alta)
Condizioni denaturanti: in presenza di SDS  SDS-PAGE
SDS: Sodio Dodecil Solfato, detergente anionico (denaturante)
Uno dei metodi più usati per separare le proteine in base al peso molecolare e determinare il loro PM apparente.
Fornisce alla proteine una carica negativa costante per unità di massa.

## Slide 11: SDS-PAGE
Colorazione:
  Blue di Coomassie
  Nitrato d’Argento (sensibilità aumenta fino a 50x)
  Coloranti fluorescenti
  Western blot
Il PM si determina utilizzando proteine standard (marker) a PM noto.

## Slide 12
Coomassie blue
Nitrato d’argento
Cianina (Cy3)
Anticorpo specifico