## Slide 1: Affinità – cromatografia
Un ligando ad alta affinità per la proteina è legato alla matrice (fase stazionaria).
La proteina di interesse si lega al ligando e viene immobilizzata sulla colonna.
Le altre proteine vengono “lavate” via.
La proteina di interesse viene eluita usando una soluzione di ligando (fase mobile).
Si basa sul legame specifico e reversibile di una proteina con un ligando legato alla matrice.

## Slide 2: IMAC - Immobilized metal affinity chromatography
Bead
Spacer
Gruppo chelante

## Slide 3: Fasi della cromatografia
Equilibrazione della fase stazionaria
Binding (campione)
Lavaggio
Eluizione
Rigenerazione
Istidina
Imidazolo

## Slide 4: Fasi della cromatografia
Equilibrazione della fase stazionaria
Binding (campione)
Lavaggio
Eluizione
Rigenerazione
Istidina
Imidazolo

## Slide 5: Cromatografia di affinità – esempi

## Slide 6: Cromatografia di affinità
VANTAGGI
Alta affinità, costanti di dissociazione nell’ordine del mM, nM o anche pM.
Legame tutto o nulla
Possibili molte variazioni (affinity tags)
Facile scale-up
SVANTAGGI
L’ingombro sterico spesso abbassa la capacità
Il braccio spaziatore può avere influenza sul legame
L’eluizione può richiedere un eluente specifico

## Slide 7: Carica – scambio ionico (IEX)
Proteina carica negativamente passa attraverso e non si lega
Anion exchange chromatography
Cation exchange chromatography
Resina
Proteine cariche positivamente si legano a resine cariche negativamente
Si basa sul adsorbimento reversibile di molecole cariche su un supporto immobilizzato (fase stazionaria) che ha gruppi con carica opposta a quella del soluto:
Lo scambio dipende dal pH della fase mobile, dalla forza ionica (selettività) degli ioni fissati sulla fase stazionaria e dalla forza ionica dello ione della fase mobile che con essi si scambia, dall’attività (concentrazione) dello ione della fase mobile, dalla temperatura.

## Slide 8: Cromatofgrafia a scambio ionico (IEX)
pH del buffer
-
-
-
+
+
+
pH>pI
pH<pI
pH=pI
Carica netta negativa,
si lega all’anion exchange
Carica netta positiva,
si lega alla cation exchange
La proteina non è carica,
Non si lega alla IEX

## Slide 9: Tipi di resina – scambio ionico
 | Cationico | Anionico
Forte | -SO3- H+ | -N+(CH3)3 OH-
Debole | -COO- H+ | -N+H3 OH-
Ridotto intervallo di pH di utilizzo
Ampio intervallo di pH di utilizzo
La comune definizione delle resine ioniche è fatta sulla base della acidità del loro gruppo attivo.
FASE STAZIONARIA: polimeri o silice funzionalizzata a cui sono legati covalentemente gruppi carichi:
  anioni sulfonil- (-SO3-) o carbossil- (–COO-) come scambiatori di cationi;
  cationi dialchilammino- (-NHR2+) o trialchilammino- (-NR3+) come scambiatori di anioni.
FASE MOBILE: contiene un contro-ione di carica opposta al gruppo ionico della superficie, in uno stato di equilibrio per effetto della formazione di una coppia ionica.
_ _
_ _

## Slide 10: Fasi della cromatografia
Equilibrazione della fase stazionaria
Binding (campione)
Lavaggio
Eluizione
Rigenerazione
È necessario l’impiego di uno ione competitore perché gli analiti vengano rilasciati: ELUENTE

## Slide 11: HIC – Hydrphobic Interaction Chromatography
Separa le proteine ​​in base al loro idrofobicità ed è spesso usato come passaggio intermedio in uno schema di purificazione.
Buffer salini:
  1– 3 M (NH4)2SO4
  1 M NaCl
Fase stazionaria:
  Alchil – butile o ottile
  Aril – aromatici (fenile)
+
salt

## Slide 12: HIC