## Slide 1
Capitolo 1
Gestione della qualità

## Slide 2: Gestione della qualità
Gestione della qualità
GMP
Gestione del rischio di qualità
Senior Manager
Revisione
Salute dei pazienti

## Slide 3
Processo di gestione del rischio di qualità
Accertamento del rischio
Identificazione del rischio
Analisi del rischio
Valutazione del rischio
Controllo del rischio
Riduzione del rischio
Accettazione del rischio
Output/ risultati del processo di gestione
del rischio di qualità
Revisione del rischio
Revisione degli eventi
Comunicazione del rischio
inaccettabile
Strumenti di gestione del rischio

## Slide 4: Come si ottiene l’obiettivo prefissato?
Presupposto:
  se la qualità delle procedure utilizzate (e rispettate) è alta, sarà qualitativamente corretto anche il preparato allestito
Processo sotto controllo
Controllo statistico finale

## Slide 5: Perché applicare le GMP?
Obblighi legislativi
  Le GMP sono contenute nei codici legislativi di molti Paesi.
Riduzione dei costi
  L’applicazione delle GMP comporta un grosso sforzo economico, ma i costi della “non qualità” sono sicuramente maggiori.
Fiducia del consumatore
  Il prodotto farmaceutico viene utilizzato dal consumatore finale nella totale fiducia.

## Slide 6: Prodotto sicuro, puro ed efficace
Eseguire le operazioni in modo fedele e corretto;
Evitare la contaminazione del prodotto;
Manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti di misura e controllo del processo;
Materie prime e materiali controllati ed approvati;
Pulizia;
Ordine nei locali;
Procedure di vestizione previste;
Prevenire gli errori

## Slide 7
Capitolo 2
Il personale
norme e comportamento

## Slide 8: Organigramma
Responsabile Legale
(DG, AD, etc)
Production Manager
CQ Manager
QA Manager
Operatori ed Analisti
Qualified Person (Autorizzata con Decreto Ministeriale)

## Slide 9: Decreto Legislativo 24 Aprile 2006 n.219
Art. 52
Disporre di almeno una persona qualificata e dell’ulteriore personale qualificato di cui al comma 10.
2. La persona qualificata svolge la sua attività con rapporto a carattere continuativo ed esclusivo per l’impresa.
3. L’AIFA riconosce l’idoneità della persona qualificata che possiede i seguenti requisiti:
è in possesso del diploma di laurea…in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria;
la formazione a livello universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali, biochimica generale e applicata, fisiologia, microbiologia, farmacologia, tecnologia farmaceutica, tossicologia, farmacognosia.
Deve avere 2 anni di esperienza…..

## Slide 10: Decreto Legislativo 24 Aprile 2006 n.219
Comma 8
vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con l'osservanza delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale
controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un'analisi qualitativa completa, di un'analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto salvo quanto stabilito da eventuali accordi di mutuo riconoscimento;
attesta su apposita documentazione le operazioni di cui ai punti precedenti;
è responsabile secondo quanto previsto dal capo II del presente titolo della tenuta della documentazione di cui alla lettera c), ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorità sanitaria;
comunica immediatamente all'AIFA e al responsabile dell'azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio;
collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorità sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
vigila sulle condizioni generali di igiene dei locali di cui è responsabile.

## Slide 11: Decreto Legislativo 24 Aprile 2006 n.219
Comma 9
La persona qualificata non può svolgere la stessa funzione in più officine, a meno che si tratti di officina costituente reparto distaccato dell'officina principale.
La persona qualificata è coadiuvata dal personale qualificato previsto dal capo II del presente titolo e dalle norme di buona fabbricazione.

## Slide 12: GMP personale
Richiede:
  Caratteristiche di base adatte
  Addestramento
  Esperienza operativa per la mansione specifica
  Aggiornamento dell’addestramento periodico
Conoscenze:
  Principi GMP
  Norme di comportamento ed igiene (in base all’area in cui lavora)
  Formazione sul lavoro che deve svolgere (sia tecnica che procedurale)

## Slide 13
Capitolo 3
Locali e flussi

## Slide 14: Principi
I locali e le attrezzature devono essere situati, progettati, costruiti, adattati e mantenuti per adattarsi al operazioni da eseguire.
Layout e design devono mirare a ridurre qualsiasi effetto negativo sulla qualità dei prodotti:
  ridurre al minimo il rischio di errori,
  consentire un’efficace pulizia e manutenzione,
  evitare la contaminazione incrociata, l'accumulo di polvere o sporcizia.
Locali: Attrezzature:
  Generale
  Area di produzione
  Area di stoccaggio
  Aree di controllo qualità
  Aree accessorie
Idonee alle esigenze previste

## Slide 15: Locali
Consentire alla produzione di avvenire in:
  Aree collegate tra di loro e in un ordine logico,
  Corrispondente alla sequenza di operazioni e ai livelli di pulizia richiesti.
Qualità dell’aria:
  Temperatura controllata
  Umidità
  Ventilazione/Filtrazione
Muri, pavimenti, soffitti:
  Superficie levigata/liscia
  Facilmente lavabile/disinfezione
Provvedimenti per impedire l'ingresso alle persone non autorizzate.

## Slide 16: Locali – aree di Controllo Qualità
Normalmente, i laboratori di controllo qualità dovrebbero essere separati dalle aree di produzione (due aree INDIPENDENTI).
Soprattutto per:
  Laboratori per il controllo di biologici,
  Microbiologici,
  Radioisotopi.
Dovrebbe essere fornito spazio sufficiente per evitare confusione e contaminazione incrociata.
Strumenti sensibili alle vibrazioni, temperatura, umidità posti in stanze/aree adeguate.

## Slide 17: Attrezzature
Le apparecchiature di produzione devono essere progettate, localizzate e mantenute in modo da essere idonee alle esigenze previste.
  Di facile pulizia
  Non dovrebbe presentare alcun pericolo per i prodotti
  Calibrazione ad intervalli di tempo previsti (test registrati e documentati)
Le operazioni di riparazione e manutenzione non devono presentare rischi per la qualità dei prodotti.
Le attrezzature difettose dovrebbero, se possibile, essere rimosse dalla produzione e dalle aree di controllo qualità, o almeno essere chiaramente etichettati come difettosi.