## Slide 1: Sistemi di controllo
Lezione n° 25
Lo studio della struttura dei Lead Time conduce alla consapevolezza dell’esistenza di tempi e costi Value Added e Non Value Added, che si collega bene con l’analisi della gestione della capacità (pagg. 34-40).

## Slide 2: Lezione n° 25
Con le misure di MCE, si sono messe in luce le ambiguità delle misure dei lead times e la necessità di chiarirle. Si evidenzia come l’attribuzione dei costi di trasformazione ai prodotti mediante il Process Time sia scorretta e come vadano eliminati i tempi Non Value Added.
La gestione della capacità è essenziale per il dimensionamento di essa e permette di applicare molteplici misure non monetarie di prestazione.

## Slide 3: Lezione n° 25
CMO_F(k)=Costi di capacità del centro k nel periodo/Tempo totale (ore) di capacità massima pratica nel periodo
CMO_V(k)=Costi variabili del centro k nel periodo/Tempo totale (ore) di capacità utilizzata nel periodo
Costo prodotto i-esimo= SOMMA(j=1,…m) Q(i,j)*P(j) + SOMMA (k=1,…K) LT(i,k)*CMO_F(k) + SOMMA (k=1,…K) lt(i,k)*CMO_V(k) + Altri costi
lt(i,k) è il Process Time medio unitario dell’i-esimo prodotto nel fare la k-esima lavorazione (s’ipotizza Process Time <= Lead Time)
LT(i,k) è il Lead Time medio per un’unità dell’i-esimo prodotto nel fare la k-esima lavorazione (tempo di utilizzo della capacità)
Q(i,j) è la quantità della materia j-esima incorporata in un’unità del prodotto i-esimo
P(j) è il costo diretto d’acquisto effettivo di un’unità della materia j-esima