## Slide 1
FlowCytoMetry

## Slide 2
Flow
Cyto
Metry
FlowCytoMetry
Measurement
Cells
Flusso

## Slide 3: CITOMETRIA A FLUSSO
detach cells
Si misurano proprietà di cellule in un flusso
Cellule in sospensione

## Slide 4: CITOMETRIA A FLUSSO
Si misurano proprietà di cellule in un flusso
Cellule in sospensione
Flusso in “fila indiana”

## Slide 5: CITOMETRIA A FLUSSO
Si misurano proprietà di cellule in un flusso
Cellule in sospensione
Flusso in “fila indiana”
Attraverso un volume illuminato dove le cellule disperdono la luce ed emettono fluorescenza
segnale convertito in valori digitali immagazzinati in un computer

## Slide 6
La citometria a flusso è una
metodica per l’analisi e
caratterizzazione di particelle
microniche, soprattutto di
origine biologica.
Una sospensione di particelle (ad esempio cellule) viene convogliata da un sistema fluidico laminare di trasporto in un capillare fino al punto di misura.
CITOMETRIA A FLUSSO

## Slide 7: VANTAGGI DELLA CITOFLUORIMETRIA
• multiparametricità
possibilità di mettere in relazione più caratteristiche
della stessa cellula (anche fino a 8-9 parametri contemporaneamente)
• analisi di grandi quantità di cellule
relazione lineare tra segnale misurato e concentrazione dell’analita in esame
• riproducibilità ed affidabilità statistica delle acquisizioni
• grande sensibilità
• rapidità di analisi
• possibilità di ulteriori analisi a posteriori
DIVA, CELL QUEST, FLOW JO
  FACS: purificazione di una popolazione cellulare

## Slide 8: IL CITOFLUORIMETRO
E’ uno strumento di laboratorio che permette un’analisi veloce ed automatica di popolazioni cellulari in sospensione
misurandone le caratteristiche fisiche e/o biochimiche
(volume, granulosità, fluorescenza).
Consente di:
- quantificare e memorizzare contemporaneamente più parametri per ogni cellula che compone la popolazione
- analizzare i dati ottenuti anche dopo l’acquisizione

## Slide 9
ELEMENTI DEL CITOFLUORIMETRO
Sistema fluidico
trasporto del campione nella cella di analisi
FLUSSO UNICELLULARE e UNIDIREZIONALE

## Slide 10
ELEMENTI DEL CITOFLUORIMETRO
Sistema fluidico
Sistema di eccitazione
una o più sorgenti luminose
trasporto del campione nella cella di analisi
FLUSSO UNICELLULARE e UNIDIREZIONALE

## Slide 11
ELEMENTI DEL CITOFLUORIMETRO
Sistema fluidico
Sistema di eccitazione
una o più sorgenti luminose
Sistema ottico elettronico
raccoglie ed elabora i segnali
lenti, specchi e filtri che inviano i segnali ai fotomoltiplicatori che ne permettono l’acquisizione sotto forma di dati digitali.
trasporto del campione nella cella di analisi
FLUSSO UNICELLULARE e UNIDIREZIONALE

## Slide 12
ELEMENTI DEL CITOFLUORIMETRO
Sistema fluidico
Sistema ottico elettronico
computer
tramite specifici programmi, permette (il controllo dello strumento) e l’analisi dei dati da parte di un operatore mediante una rappresentazione grafica (DIVA, FLOW JO, CELL QUEST)
raccoglie ed elabora i segnali
lenti, specchi e filtri che inviano i segnali ai fotomoltiplicatori che ne permettono l’acquisizione sotto forma di dati digitali.
Sistema di eccitazione
una o più sorgenti luminose
trasporto del campione nella cella di analisi
FLUSSO UNICELLULARE e UNIDIREZIONALE

## Slide 13
ELEMENTI DEL CITOFLUORIMETRO
Sistema fluidico
Sistema ottico elettronico
computer
tramite specifici programmi, permette (il controllo dello strumento) e l’analisi dei dati da parte di un operatore mediante una rappresentazione grafica (DIVA, FLOW JO, CELL QUEST)
raccoglie ed elabora i segnali
lenti, specchi e filtri che inviano i segnali ai fotomoltiplicatori che ne permettono l’acquisizione sotto forma di dati digitali.
Sistema di eccitazione
una o più sorgenti luminose
SORTER
trasporto del campione nella cella di analisi
FLUSSO UNICELLULARE e UNIDIREZIONALE

## Slide 14

Sorgente luminosa
raggio
capillare
fotomoltiplicatore
software
cellula
SCHEMA DI UN CITOFLUORIMETRO
Barra di oscuramento

## Slide 15

Sorgente luminosa
raggio
capillare
fotomoltiplicatore
software
cellula
SCHEMA DI UN CITOFLUORIMETRO
Barra di oscuramento

## Slide 16

Sorgente luminosa
raggio
capillare
fotomoltiplicatore
software
Barra di oscuramento
SCHEMA DI UN CITOFLUORIMETRO
x
x
x
Camera a flusso  singole cellule in fila indiana  colpite dalla luce di un raggio laser  riflettono/rifrattono la luce ed emettono fluorescenza.
Si generano così dei segnali che vengono raccolti e trasformati in segnali digitali e inviati ad un computer.

## Slide 17
CITOMETRO A FLUSSO

## Slide 18
Sistema fluidico per il trasporto del campione nella cella di analisi
Il campione viene spinto con
pressione verso il punto di
misura situato all’interno della
camera a flusso, in cui
avviene l’allineamento in
singola fila delle cellule.
La pressione di spinta consente di contare centinaia di cellule
al secondo
Hydrodynamic Focusing

## Slide 19
In tali condizioni di flusso si possono considerare due regimi fluidici coassiali: quello interno (core flow) contiene le particelle, quello esterno (sheath flow) mantiene queste ultime lungo l’asse ideale di flusso.
particella
flusso interno
flusso esterno
Flusso laminare

## Slide 20
Il sistema fluidico è di fondamentale importanza in quanto può influenzare il segnale letto dal rilevatore.
Poiché il citofluorimetro rilevi una ad una le particelle presenti nel campione di partenza in maniera omogenea è necessario che lo strumento sia dotato di un sistema che immetta nel capillare ogni singola particella nello stesso punto.
E’ necessario che nel capillare si instauri un flusso laminare (non turbolento).
In condizioni di flusso laminare le forze di inerzia idrodinamica esercitate sulle particelle le mantengono durante il loro moto al centro del capillare (idrofocalizzazione del flusso).

## Slide 21
Schema di un citofluorimetro a flusso

## Slide 22
Schema di un citofluorimetro a flusso

## Slide 23
costituito da una o più sorgenti luminose che generano segnali monocromatici e unidirezionali che intercettano le cellule nella cella di analisi.
- I citometri con sorgente a lampada ad arco (più economici perché le lampade a vapori di Mercurio e Xenon non richiedono raffreddamento).
I citometri con sorgente a luce laser
  sono usati in immunologia ed ematologia, settori in cui vengono utilizzati maggiormente i fluorocromi.
  Il laser consente di misurare minime quantità di fluorocromo.
Sistema di eccitazione

## Slide 24
costituito da una o più sorgenti luminose che generano segnali monocromatici e unidirezionali che intercettano le cellule nella cella di analisi.
- I citometri con sorgente a lampada ad arco (più economici perché le lampade a vapori di Mercurio e Xenon non richiedono raffreddamento).
I citometri con sorgente a luce laser
  sono usati in immunologia ed ematologia, settori in cui vengono utilizzati maggiormente i fluorocromi.
  Il laser consente di misurare minime quantità di fluorocromo.
  Nella maggior parte degli strumenti è impiegato un laser a ioni Argon, di potenza variabile, centrato su una lunghezza di 488nm (blu).
  Questa lunghezza d’onda consente un’efficiente misura dei parametri fisici e può eccitare contemporaneamente diversi fluorocromi.
  Per altre lunghezze d’onda si usano laser al Kripton (350nm), Elio neon (630nm), ecc…
Sistema di eccitazione

## Slide 25
Sistema di eccitazione
808nm FL21
CytoFLEX
FACS
ARIA IIIu

## Slide 26
Schema di un citofluorimetro a flusso

## Slide 27
Schema di un citofluorimetro a flusso

## Slide 28
L’interazione di un fascio di luce con una cellula dà luogo a fenomeni di:
Light scattering
legati alle caratteristiche fisiche della particella
Fluorescenza
Legati alla presenza di molecole fluorescenti

## Slide 29
L’interazione di un fascio di luce con una cellula dà luogo a fenomeni di:
Light scattering
legati alle caratteristiche fisiche della particella
  Diffusione a basso angolo (Forward scatter)
  Diffusione a 90° (Side scatter)
Side scatter
Forward scatter

## Slide 30
Scatter Frontale - Forward Scatter (FSC)
Laser
Scatter lineare a 3-20°
Il passaggio delle cellule attraverso il laser, dà origine ad un segnale di diffrazione che viene captato dal sensore che raccoglie la luce nel canale
dello scatter frontale (forward), e che dà informazioni sul volume cellulare.
L’intensità del Forward Scatter (FSC) è proporzionale alla dimensione e
alla forma delle cellule.

## Slide 31
Forward Angle Light Scatter
L’angolo di dispersione dipende dalle dimensioni

## Slide 32
Il passaggio delle cellule dà anche origine ad segnale di rifrazione/riflessione, che viene captato dal sensore che raccoglie la luce dello Scatter Laterale
dà informazioni sulla densità/granularità (compreso il rapporto nucleo/citoplasma) delle cellule che passano attraverso il laser
Scatter Laterale - Side Scatter (SSC)
Laser
Scatter laterale a 90°

## Slide 33
La dispersione laterale dipende dalla “granulosità” delle cellule
Scatter Laterale - Side Scatter (SSC)

## Slide 34
Diametro o grandezza
Rapporto nucleo/citoplasma
Granulosità interna
Rugosità di membrana
FORWARD SCATTER
SIDE SCATTER
Segnali legati alle caratteristiche fisiche della cellula:

## Slide 35: Analisi dei dati
Dalla combinazione dei due tipi di segnali (“Side Scatter” e “Forward Scatter”) si ottiene:
«citogramma» (monodimensionale)
«dot plot» (bidimensionale)
È possibile rilevare diverse popolazioni cellulari, in base alle sole caratteristiche fisiche.
Ogni punto rappresenta un evento contato

## Slide 36: Citogramma monodimensionale
Intensity of parameter
Analisi di 1 parametro fisico o 1 fluorescenza alla volta
Number of cells

## Slide 37: Citogramma monodimensionale
Analisi di 1 parametro fisico o 1 fluorescenza alla volta
Popolazione
omogenea
Popolazione
eterogenea
Intensity of parameter
Intensità della fluorescenza verde

## Slide 38
Dot plot
bidimensionale
Fluo 1
Fluo 2
Side scatter
Fluo 1
Analisi di 2 parametri fisici alla volta
Analisi di 1 parametro fisico + 1 fluorescenza alla volta
Analisi di 2 fluorescenze alla volta

## Slide 39
Light Scatter Gating
Human white blood cells
Forward Scatter Projection
Scatter frontale (3-20°)
Number of events
Side Scatter Projection
Scatter laterale (90°)
Forward Scatter Projection
Scatter frontale (0-20°)
Side Scatter Projection
Scatter laterale (90°)
Citogramma monodimensionale
Dot plot Bidimensionale

## Slide 40
90° Scatter Projection
Forward Scatter Projection
linfociti
neutrofili
monociti
Light Scatter Gating
Leucociti del sangue periferico
si possono facilmente identificare tre popolazioni:
- linfociti
monociti
granulociti
Human white blood cells

## Slide 41: Light Scatter of white blood cells
Light scatter può essere utilizzato per identificare popolazioni di cellule
Si puo’ disegnare un “gate” elettronico (x) che permetterà in seguito l’analisi del segnale di fluorescenza proveniente soltanto dalla popolazione scelta

## Slide 42
Sistema ottico elettronico
L’ottica di eccitazione consiste di:
Uno o più laser come sorgente luminosa
Lenti di focalizzazione per collimare il fascio luminoso prima del punto di interrogazione
L’ottica di rilevazione comprende:
una lente di collezione che raccoglie tutti i segnali generati dall’interazione del fascio luminoso con la singola cellula
Un sistema di specchi e filtri ottici in grado di separare le specifiche lunghezze d’onda che devono essere raccolte dai differenti rilevatori

## Slide 43
Schema di un citofluorimetro a flusso

## Slide 44
Laser
Rivelatore a fluorescenza
(PMT3, PMT4 etc.)
Rivelatori per Fluorescenza

## Slide 45
Ottica FACSCalibur - 4 colori

## Slide 46: APPLICAZIONI
Determinazione dei marcatori di differenziamento cellulare, di superficie, intracitoplasmatici e intranucleari
Valutazione del contenuto cellulare di DNA
Discriminazione tra cellule vive, cellule apoptotiche e necrotiche
Predisposizione per la separazione cellulare

## Slide 47
1a. Ricerca di antigeni CD presenti sui linfociti con anticorpi marcati (“Dot–Plot” )
rappresentazione bidimensionale della doppia fluorescenza di una popolazione linfocitaria (CD4 e CD8)
APPLICAZIONI
CD4-CD8-
CD4+CD8+
CD4-CD8+
CD4+CD8-

## Slide 48
1b. Ricerca di antigeni CD presenti sui linfociti con anticorpi marcati (applicazione clinica)
APPLICAZIONI
Cells count
Cells count

## Slide 49
1b. Ricerca di antigeni CD presenti sui linfociti con anticorpi marcati (applicazione clinica)
APPLICAZIONI

## Slide 50
1b. Ricerca di antigeni CD presenti sui linfociti con anticorpi marcati (applicazione clinica)
APPLICAZIONI
CLL immunofenotipo: CD5+CD10-CD20+CD23+CD200+
MCL immunofenotipo: CD5+CD10-CD20+CD23-CD200-

## Slide 51
Early and Late stages of apoptosis
Normal cell
2. Valutazione di apoptosi (efficacia di un trattamento)
APPLICAZIONI
Ann5-FITC

## Slide 52
untreated
Drugs-loaded nanoparticles
2. Valutazione di apoptosi (efficacia di un trattamento)
APPLICAZIONI
Ann5-FITC
PI
PI
Ann5-FITC

## Slide 53
APPLICAZIONI
G1: the cell ploidity if N
DNA is replicated in S-phase
G2: the cell ploidity if 2N
3. Ciclo cellulare

## Slide 54
4a. Caratterizzazione di un modello animale
APPLICAZIONI
Prelievo ematico
GG 5
GG 10
GG 15
GG 20
Iniezione delle cellule

## Slide 55
4b. Caratterizzazione di un modello animale
APPLICAZIONI
Sacrificio di animali
Espianto degli organi
Purificazione delle cellule
GG 5
GG 10
GG 15
GG 20
Iniezione delle cellule

## Slide 56
4b. Caratterizzazione di un modello animale
APPLICAZIONI
Sacrificio di animali
Espianto degli organi
Purificazione delle cellule
GG 5
GG 10
GG 15
GG 20
Chart: % of cells
| spinal cord | bm | spleen | liver | blood
jeko | 1.12 | 79.15 | 23.05 | 1.7
granta | 20.5 | 6.9 | 0.2 | 40 | 12
Cell A
Cell B
Sangue
Fegato
Milza
Midollo osseo
Midollo spinale
Iniezione delle cellule

## Slide 57
APPLICAZIONI
5. Yeast Display

## Slide 58
APPLICAZIONI
5. Batteri
Tracy et al. Curr Opin Biotechnol. (2010). 21(1):85-99.

## Slide 59
Il “Sorting cellulare”
FALS sensor
Fluorescence detector
Piastre cariche elettricamente
Cellule singole separate dentro diverse provette
FACS
Fluorescence
Activated
Cell
Sorting

## Slide 60
Charge Drop
With particle of interest
Through application of a voltage
Physical separation
of a cell or particle of interest
from a heterogeneous suspension
of cells or particles.
Il “Sorting cellulare”
Interrogation point
Flow Cell
Drop Breakoff
Nozzle
cuvette
Charge
High Voltage
Electric Plates
Waste
Collection
Tube
Drop Generation
Break Stream into Droplets
(30-100,000 drops/sec)
Deflect Charged Drop
A cell sorter sorts drops, not cells!
-
+

## Slide 61
Cell Sorters
MoFlo
(Beckman Coulter)
Avalon
(Propel Labs)
FACSJazz
(BD Biosciences)
Influx
(BD Biosciences)
FACSAria
(BD Biosciences)
FACSVantage
(BD Biosciences)
JSAN
(Bay Bioscience)
SH800
(Sony)
Synergy3200
(i-Cyt)
Astrios
(Beckman Coulter)

## Slide 62
DAL 1970 AD OGGI
Comparsa della citofluorimetria a flusso avviene attorno agli anni 70, determinando un veloce e intenso sviluppo delle tecniche istologiche e citochimiche.
Inizialmente
misura di 1-2 parametri: uno per le misure fisiche e 1 per la fluorescenza

## Slide 63
FACScalibur
DAL 1970 AD OGGI
1 laser 488nm
3 parametri (fluorescenza) simultaneamente

## Slide 64
DAL 1970 AD OGGI
3 laser
6/8 parametri simultaneamente
FACScanto

## Slide 65
DAL 1970 AD OGGI
2017: BD LSRFORTESSA X-20.
5 laser e possibilità di analizzare 20 parametri simultaneamente (18 colori)

## Slide 66
DAL 1970 AD OGGI
FACScalibur
(3 colori contemporaneamente)
LSRFORTESSA
X-20
(20 colori contemporaneamente)
Fluo 2
ab1
Y
ab2
Y
ab3
Y
ab4
Y
ab5
Y
Fluo 1
ab1
Y
ab2
Y
ab3
Y
ab1
Y
ab2
Y
ab4
Y
ab1
Y
ab2
Y
ab5
Y
ab2
Y
ab3
Y
ab4
Y
ab2
Y
ab3
Y
ab5
Y
ab3
Y
ab4
Y
ab5
Y
ab1
Y
ab2
Y
ab5
Y
ab3
Y
ab4
Y