## Slide 1
fase ventilatoria
2) fase diffusoria
3) fase circolatoria
4) fase cellulare
O2
CO2
La funzione respiratoria:

## Slide 3: Spirometria semplice (manovra di espirazione forzata)
La manovra di espirazione forzata è la prova di
funzionalità ventilatoria più semplice e costituisce
uno dei test di maggior utilità clinica e facile
esecuzione.
La maggior parte dei pazienti affetti da una patologia
bronchiale/polmonare presenta un volume di espirazione
forzata anomalo, risultando utile per l’inquadramento
diagnostico di una dispnea di origine sconosciuta, la
valutazione di gravità, il monitoraggio nel tempo dei
risultati della terapia e la valutazione prognostica.

## Slide 4
SPIROMETRIA: CURVA FLUSSO - VOLUME
Picco di flusso espiratorio
Capacità vitale forzata
Volume corrente
3 principali parametri di una manovra di espirazione forzata:
FEV1 (VEMS)
FVC (CVF)
FEV1/FVC (indice di Tiffeneau)

## Slide 7: I volumi polmonari che non possono essere misurati con una spirometria semplice sono FRC e RV. Questi possono essere determinati con la diluizione dell’He, il wash-out dell’N, o con la pletismografia corporea (spirometria globale).

## Slide 8
Spirometria globale: somma di volumi spirometrici = le capacità polmonari

## Slide 9: Misura dei volumi polmonari La misura dei volumi polmonari mobilizzabili, cioè la capacità vitale e le sue suddivisioni può essere eseguita con spirometria semplice. La misura del volume non mobilizzabile (VR, CPT o TLC, CFR) richiede la spirometria globale. Per la spirometria globale possono essere usati i metodi di diluizione (basati sulla Legge della conservazione della massa che dice che la concentrazione di un gas inerte rimane costante) ovvero sulla pletismografia corporea.
Capacità Vitale: somma di VC+VRI+VRE
Volume ventilatorio (Volume corrente o VC o Vt): aria inspirata o espirata ad ogni atto respiratorio tranquillo (500 ml nell’uomo)
Volume di riserva inspiratoria (VRI): aria inspirata in piu’ all’occorrenza (3000 ml nell’uomo)
Volume di riserva espiratoria (VRE): aria espirata forzatamente oltre la normale respirazione (1000 ml nell’uomo)
Volume residuo (VR): aria che rimane nei polmoni anche dopo una espirazione forzata (1200 ml)
Capacità funzionale residua (CFR o FRC): ERV + RV
Capacità inspiratoria: IRV + Vt
Capacità polmonare totale (TLC): RV+ERV+IRV+Vt

## Slide 11
Effetto delle malattie sui volumi polmonari
Vi sono due principali modalità dei difetti ventilatori:
Deficit ostruttivo: caratterizzato da ostruzione al normale flusso di aria nelle vie aeree che risultano ostruite (ristrette di calibro).
Questo difetto può portare a iperinflazione polmonare, cioè a intrappolamento di aria oltre il
punto di chiusura delle vie aeree. RV è aumentato e anche il rapporto RV:TLC è aumentato.
L’indice di Tiffeneau (FEV1:VC) è ridotto
Deficit restrittivo: riduzione della ventilazione per riduzione del volume, il polmone è più rigido e i rapporti RV:TLC e FEV:VC sono normali.
Possiamo poi avere deficit ventilatori misti con prevalenza di tipo ostruttivo o restrittivo identificabile secondo la morfologia della curva flusso-volume

## Slide 12
CURVA VOLUME - TEMPO
Volume corrente
VEMS
Capacità Vitale Forzata
Volume residuo

## Slide 13
Pulmonary emphysema - Histology

## Slide 14
BPCO
(enfisema polmonare)
Perdita della forza di ritorno elastico
Effetto su parenchima
Effetto sulle piccole vie aeree (bronchioli)
Rimodellamento e ostruzione irreversibile

## Slide 15: GRAVE ATTACCO di ASMA: IPERINFLAZIONE DINAMICA (avviene anche in grave BPCO riacutizzata)
Levy BD ICM 1998;24:105-17
L’ostruzione importante delle vie aeree impedisce il raggiungimento del volume di FRC a fine espirazione a causa della riduzione del flusso espiratorio. Quindi rimane a fine espirazione una pressione positiva residua negli alveoli (PEEPi o Pressione di Fine Espirazione Positiva intrinseca) che rappresenta un elemento di sforzo respiratorio aggiuntivo.

## Slide 17
La spirometria flusso-volume consente di distinguere tra:
Patologie ostruttive che comportano una riduzione del calibro delle vie aeree (Asma, BPCO,..)
Patologie restrittive caratterizzate da una riduzione del volume polmonare (interstiziopatie, m. neuromuscolari).
Normale
Restrittivo
Ostruttivo

## Slide 18
Spirometria: interpretazione in base a indice di Tiffeneau (FEV1/VC) e FEV1
deficit ventilatorio
di tipo Ostruttivo
di tipo Restrittivo
Asma
BPCO
Enfisema
Patologie della gabbia toracica
Patologie neuromuscolari
Lesioni occupanti spazio
Fibrosi polmonare

## Slide 19
Curva flusso-volume
E’ possibile rappresentare la manovra di espirazione forzata con una curva flusso-volume: ad ogni momento si riportano il flusso istantaneo ed il volume espirato.
La velocità di flusso aumenta fino al limite massimo della curva, ma non oltre per il fenomeno della compressione dinamica delle vie aeree.
Curva flusso-volume espiratoria normale
.
V
V
6
4
2
0

## Slide 20: Diversi tipi di curva Flusso/Volume espiratoria
Notes: The shapes of the curves in this graph can provide additional support in making the diagnosis of COPD. As noted by the red line, a curve which is scalloped out and leaning forward suggests obstruction.
The shapes of the curves in this graph can give additional support in making the diagnosis of COPD diagnosis. As noted by the red line, a curve which is scalloped out and leaning away from the Y axis suggests obstruction. A curve that is straighter (green line) and leaning to the Y axis supports the diagnosis of restriction.
Lowry, 1998

## Slide 21
Flow-Volume Curve
Normal
Severe-obstruction
From Pride N. in Calverley PMA: COPD, 1995

## Slide 22
Test di reversibilità
PRE-β2SHORT ACTING
Deficit Ventilatorio di tipo ostruttivo
POST-β2 SHORT ACTING
Dopo somministrazione di β2 agonista il FEV1 è aumentato del 12% o di 200 ml rispetto al valore basale : DEFICIT VENTILATORIO DI TIPO OSTRUTTIVO REVERSIBILE .
Se FEV1 torna a valori normali ( > 80% del predetto ) : DEFICIT VENTILATORIO DI TIPO OSTRUTTIVO COMPLETAMENTE REVERSIBILE.
6
4
2
0
V
Valuatazione della variabilità nell’asma
.
V

## Slide 23
Definizione di reversibilità
dell’ostruzione bronchiale
L’ostruzione bronchiale è definita reversibile quando la spirometria effettuata 15 min dopo inalazione di 200 mcg di salbutamolo mostra la contemporanea presenza delle seguenti condizioni:
- Incremento percentuale del FEV1 rispetto al valore
basale > 12 %
- Incremento assoluto del FEV1 > 200 ml
Standardization of Spirometry 1994 Update
Am J Resp Crit Care Med Vol 152. pp 1107-1136, 1995

## Slide 25: LLN=limite inferiore di normalità CW = gabbia toracica NM = neuro-muscolari DLCO = diffusione polmonare per il CO TLC = capacità polmonare totale VC = capacità vitale FEV1 = massimo volume espirato in un secondo
Spirometria globale
Diffusione
Flow-chart per l’interpretazione delle Prove di Funzionalità Respiratoria (PFR)

## Slide 26: Misura della DLCO col metodo del respiro singolo con apnea (DLCOsb)
Respiro tranquillo
Espirazione non forzata fino a RV, per non più di 6 sec
Rapida inspirazione a TLC in < 4 sec (volume inspirato > 85% EVC)
Tempo di breath-holding di 10 ± 2 sec
Espirazione in < 4 sec
Durante l’inspirazione il soggetto inala una miscela composta da CO allo 0.3%, da un gas inerte normalmente assente (ad esempio elio, 10-14%), da ossigeno (18-21%) e azoto, in percentuali variabili in base alla miscela standard utilizzata
Macintyre N et al. Standardisation of the single-breath determination of carbon monoxide uptake in the lung. Eur Respir J 2005; 26: 720-735.

## Slide 27: Componenti della diffusione alveolo-capillare

## Slide 28: Condizioni associate a variazioni di DLCO
Incremento DLCO:
Policitemia
Emorragia polmonare
Patologie associate ad aumentato flusso ematico (Shunt sn-ds)
Esercizio fisico
Postura (aumento dal 5-30% nel passaggio da seduto a supino)
Riduzione DLCO:
Patologie ostruttive con enfisema
Patologie restrittive con fibrosi
Ipertensione polmonare
Malattie sistemiche a coinvolgimento polmonare
Patologie cardiovascolari (edema da scompenso)
Altre: anemia, IRC, dialisi, fumo di marjuana, ingestione acuta e cronica di etanolo, cocaina, fumo di sigaretta, BOOP.
Notes: Hb < 10 g/dl.