## Slide 1
APPARECCHIATURE
progettazione, montaggio e utilizzo razionale
15.11.10
Per le immagini digitare su google ad esempio lab tools o lab equipment
Per prezzi anche dei reattivi un sito ben fornito http://www.sigmaaldrich.com/italy.html
06.11.20

## Slide 2
Prima di effettuare un qualunque esperimento è necessario definire esattamente tutte le condizioni e valutare i seguenti parametri:
0) I fattori di rischio ai quali si va incontro durante tutte le fasi dell'esperimento: solo dopo questa fondamentale valutazione si può procedere con le successive opportune scelte
PROGETTARE UN ESPERIMENTO

## Slide 3
1) Materiale di cui deve essere fatta l’apparecchiatura:
Ad esempio
Vetro:

## Slide 4
VETRO: è il materiale + usato: relativamente inerte e facile da lavorare. Una volta riscaldato può essere modellato nelle forme più disparate.
Costituzione del vetro: SiO2 (silice al 70% o anche > ) e da altri componenti in < % come Na2O, CaO, MgO, Al2O3, B2O3.
Strumentazione superata: vedi l'uso di raccordi in gomma o sughero

## Slide 5
Vetri che tengono bene la variazione di temperatura e quindi molto adoperati: Duran, Pyrex e al borosilicato: ricchi di SiO2 e di B2O3.
Hanno piccolo coefficiente di dilatazione lineare  adatti ad essere riscaldati, adatti per apparecchiature con pareti molto spesse a cui conferiscono relativa resistenza meccanica e termica. Molto usati per lavori di soffieria.
Strumentazione moderna: vedi raccordi normalizzati in vetro.

## Slide 6
plasticheria un'alternativa al vetro:
se non si necessita di grandi precisione e accuratezza, se non si deve scaldare e in presenza di sostanze poco aggressive, si possono usare recipienti e apparecchiature in polietilene, polivinilcloruro, teflon, policarbonato, …

## Slide 7
Vantaggi: infrangibili e meno costosi del vetro, spesso usa e getta.
Svantaggi: si rovinano più facilmente del vetro, opachi, poco precisi e poco accurati, non adatti al riscaldamento.

## Slide 8
Acciaio: resiste bene alle sollecitazioni meccaniche e alla pressione ma costa, non è trasparente e può reagire con certi composti. Può andare bene per apparecchiature grandi ma non è pratico per piccoli oggetti.

## Slide 9
2) Scala della reazione  quantità complessiva di reattivi e prodotti  giuste dimensioni delle apparecchiature:
- non troppo grandi perché si perdono reattivi e prodotti sulle pareti dei recipienti
- non troppo piccole perché reattivi e prodotti cadono fuori dai recipienti
in ogni caso si influenzerebbe la resa delle reazioni.

## Slide 10
I recipienti non dovrebbe mai essere riempiti per più di metà del loro volume (ci sono poche eccezioni)
3) Ambiente di reazione  solventi da usare e accorgimenti da prendere per evitare il contatto con l'aria o l'umidità o la dispersione nell'ambiente (pericolo: puzze e inquinamento).

## Slide 11
4) Prevedere l'aggiunta o il prelievo di sostanze durante la reazione  prevedere se si devono prelevare o aggiungere liquidi, solidi o gas in sicurezza.
5) Agitazione  agitatore meccanico o magnetico.
Per piccole quantità e soluzioni poco viscose è più pratico l'agitatore magnetico

## Slide 12
6) Temperatura di reazione  riscaldatore e termometro di che tipo? Servono la corrente elettrica o il gas?
7) Bisogna raccogliere o recuperare i gas che si formano? Sono tossici?
8) Come separare, raccogliere e conservare i prodotti?

## Slide 13
Beaker & Bunsen
Muppet Show
bruciatore di Bunsen con beuta su treppiede e reticella spargifiamma
Oggi praticamente scomparso dai lab
difetti: T elevata (oltre 1000 °C) e non regolabile: riscaldamento puntiforme
alcune attrezzature simbolo di un lab di chimica

## Slide 14
Becker (o Becher o Beaker): contenitore multiuso nei lab
Beute o matracci di Erlenmayer

## Slide 15
E’ fondamentale riconoscere le varie apparecchiature in laboratorio e saperle usare razionalmente

## Slide 16
Dopo la progettazione dell’esperienza, si scelgono le attrezzature razionalmente
- progettare l'apparecchiatura facendo uno schizzo ragionato e solo infine montarla.
- montaggio deve essere solido per evitare cadute e rotture

## Slide 17
morsetti
pinze
adoperare i supporti
anello reggiimbuti

## Slide 18
Non tenere i recipienti con le mani e senza guanti soprattutto quando si effettua un travaso!!!
Può essere molto pericoloso:
la soluzione potrebbe essere corrosiva, tossica, irritante, bollente, colorante, puzzolente, …
Errori qui commessi.
l'operatore non indossa il camice né i guanti, mancano supporti e pinze. Si potrebbe spandere il contenuto sulle mani.

## Slide 19
Usare i supporti adatti per quanto più è possibile per fissare le attrezzature

## Slide 20
Non sempre si trova in commercio l'attrezzatura completa che serve!!!
Si progetta l'apparecchiatura completa, quasi sempre in vetro, si comprano i vari pezzi, e quelli che non si trovano in commercio, li si fa "soffiare" da un vetraio industriale.

## Slide 21
Per la connessione di attrezzature diverse in vetro si usano spesso giunti conici smerigliati normalizzati
Ogni giunto conico è contraddistinto da due numeri che sono rispettivamente:
1- diametro del maschio nel punto più largo in mm
2- lunghezza del maschio in mm

## Slide 22
es. SN 14/23 e SN 29/32 sono i giunti conici più usati.
Sono tutti sezioni di un unico cono con angolo al vertice di poco meno di 6°.

## Slide 23
adattatori
I coni vanno lubrificati con opportuni grassi inerti; (ai siliconi)
- quando si effettua il vuoto, per aumentare la tenuta;
- quando si usano basi forti;
- quando si riscaldano i recipienti per cui il vetro si dilata ed i giunti possono incastrarsi e rompersi.

## Slide 24
adattatore femmina 29/32 maschio 14/23
adattatore femmina 14/23 maschio 29/32

## Slide 26
I coni smerigliati talora sono dotati di gancetti di vetro utili per tenerli uniti con molle in acciaio o elastici
In alternativa si usano vari tipi di pinze di plastica o metallo
pinze di Keck
pinze di Keck per bloccare giunti conici

## Slide 27
Giunti sferici smerigliati normalizzati
raccordi - adattatori
Consentono piccole rotazioni e flessioni

## Slide 28
Per tenere assieme i giunti sferici si adoperano apposite pinze per raccordi sferici

## Slide 29
pallone a 3 colli norm.
uno 14/23 e due 29/32
imbuto
gocciolatore con compensatore di pressione
pallone a 2 colli norm.
14/23 e 29/32
pinze di Keck per la tenuta
supporto
Apparecchiatura in vetro costituita da vari componenti connessi con coni normalizzati

## Slide 30
Esempio di montaggio di apparecchiatura non commerciale con componenti di marche diverse connessi con coni normalizzati. Nei palloni sono presenti I2, Br2, Cl2

## Slide 31
Hoffman
Mohr
a doppia curvatura per crogioli
per burette
Pinze varie

## Slide 32
ATTREZZATURE DI UN LABORATORIO
1-2 becher, 3-5 beuta, 6 cristallizzatore
7-8 beuta-bottiglia codata da vuoto
9 bottiglia con tappo smerigliato/normalizzato
10 matraccio tarato, 11 mortaio con pestello, 12 cilindri graduati
13 gorgogliatore, 14 bottiglia con contagocce, 15 provette,
16-20 palloni da reazione a 1 o più colli smerigliati/normalizzati
21 imbuto di Büchner
22 pompa aspirante ad acqua

## Slide 33
Spatole: per trasferire solidi

## Slide 34
Sono fatte di materiali relativamente inerti, di solito acciaio.
Le forma e le dimensioni vanno scelte a seconda della natura e della quantità del solido da trasferire.
per relativamente grandi quantità di soluto in grani grossi: es. NaOH
per quantità modeste di soluto in grani piccoli o polveri

## Slide 35
becher
cristallizzatori
pesafiltro
By Devis
Recipienti adatti a contenere, non a misurare

## Slide 36
beute o matracci di Erlenmeyer
Recipienti adatti a contenere, non a misurare
provette in vetro
5 - 20 mL

## Slide 37
becker
provetta in policarbonato Eppendorf con tappo V = 1 - 0.2 mL

## Slide 38
pipette di Pasteur in vetro con tettarella in lattice:
Per prelevare ed aggiungere piccolo aliquote senza misurare
pipette di Pasteur in plastica
1 goccia circa 50 L 20 gocce = circa 1 mL

## Slide 39
Bottiglie di Ranvier in vetro o in plastica con contagocce smerigliato a tenuta.
molto pratiche
difetto: può incastrarsi il tappo

## Slide 40
Per mescolare
si usano comunemente delle bacchette in vetro
più comodo per mescolare: si mette nella soluzione un'ancoretta magnetica e si appoggia il contenitore su un agitatore magnetico
ancoretta

## Slide 41
beuta: si mescola a mano
grazie alla sua forma è più difficile che il liquido schizzi fuori agitando rispetto ad un becker

## Slide 42
provette: si mescolano con agitatore vortex
agitatore multiplo
per provette Eppendorf

## Slide 43
bottiglie e contenitori vari: si mescolano con agitatore a scuotimento

## Slide 44
matracci tarati
V solo interi:
1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 mL
Per preparare soluzioni con concentrazione espressa in molarità

## Slide 45
La superficie dei liquidi non è dritta ma forma un menisco concavo che è tanto più evidente quanto più è stretto il recipiente.
Tutti i recipienti per misure di volume sono tarati per un menisco che sia tangente alla tacca nel punto più basso.
I matracci tarati hanno una tacca di riferimento sul collo: il volume totale della soluzione contenuta è quella scritta sul matraccio solo se sono riempiti esattamente fino alla tacca.

## Slide 46
matraccio tarato
ingrandimento della zona della tacca di riferimento

## Slide 47
Palloni da reazione in vetro Pyrex o Duran di vari volumi, a uno o più colli normalizzati con diverso diametro
PER REAZIONI CHE VANNO SCALDATE

## Slide 48
Il vetro pyrex (duran o borosilicato) ha un piccolo coefficiente di dilatazione lineare o volumetrico per cui resiste relativamente bene al riscaldamento senza rompersi.

## Slide 49
raccordi vari smerigliati/normalizzati

## Slide 50
imbuti: servono a trasferire liquidi o solidi
a gambo largo per travaso di polveri
In vetro o plastica: ne esistono di innumerevoli dimensioni.
Attenzione: nel trasferimento di solidi tendono a intasare il gambo.
Scegliere l'imbuto con gambo dal diametro corretto che entri nel recipiente ma non sia troppo stretto.

## Slide 51
imb. filtrante di Buchner in porcellana
imb. filtrante di Hirsch in porcellana
imbuti filtranti: servono come supporti per filtrazioni per separare liquidi da solidi

## Slide 52
imb. filtrante di Buchner in vetro con setto poroso
imb. filtrante di Hirsch in vetro con setto poroso

## Slide 53
Essiccatori: per conservare solidi lontano dall’umidità dell’aria: con e senza raccordo per attaccare la pompa a vuoto
Sul fondo, sotto la piastra di ceramica, si mette un composto essiccante fortemente igroscopico come ad es. CaCl o Na2SO4. Il recipiente con la sostanza da mantenere secca viene messo sopra la piastra di ceramica.

## Slide 54
Da che parte si apre o chiude un normale rubinetto per l'acqua?
apre - antiorario notare la stessa iniziale
chiudi - orario
apre
antiorario
chiudi
orario

## Slide 55
Rubinetti vari a 2 o più vie
Per collegare assieme recipienti o tubi e regolare i flussi di liquidi o gas
L’intera struttura del rubinetto è in vetro eccetto il maschio che di solito è in teflon (inerte e autolubrificante).

## Slide 56
Rubinetti a 2 vie. Non funzionano come i rubinetti del lavandino