## Slide 1
1
2
3
4
1 Colonna refrigerante dritta di Liebig
2 Colonna refrigerante a bolle di Allihn
3 - 5 Colonne refrigeranti a serpentina
Per raffreddare, recuperare, condensare vapori, distillare
Colonne refrigeranti o condensatori: …
5
APPARECCHIATURE II
progettazione, montaggio e utilizzo razionale
21.10.20

## Slide 2
es. di montaggio con supporti, morsetti, pinze, coni normalizzati, pinze di Keck

## Slide 3
imbuto gocciolatore con compensatore di pressione
Per aggiungere un certo volume di una soluzione ad un’altra, senza che nessuna delle due venga in contatto con l’aria.
Ad es. per aggiunta di soluzioni tossiche o irritanti oppure a soluzioni tossiche o irritanti.

## Slide 5
pipette tarate ad 1 e 2 tacche
(V fisso)
pipette graduate
(V variabile)
recipienti TD
pipette volumetriche
Per prelievi ed aggiunte di elevata precisione ed accuratezza: in vetro

## Slide 6
Le più accurate e precise sono in vetro

## Slide 7
Pipette meno accurate e precise ma decisamente meno costose sono in plastica, spesso monouso.

## Slide 8
pro-pipetta in gomma a 3 vie
propipette con manopola girevole
Per aspirare il liquido si usano le pro-pipette
pipetta tarata con propipetta
pro-pipetta

## Slide 9
propipette elettriche

## Slide 10
pipette automatiche a V variabile: 10 µL - 1.0 mL
Per aggiunte ripetitive: meno precise ma estremamente pratiche per lavori ripetitivi (costose)
usate soprattutto con le provette Eppendorf da 2.0 - 0.2 mL

## Slide 11
pipette automatiche digitali a puntale singolo e multi-puntale: permettono prelievi multipli e molto veloci: usatissime per piccoli volumi soprattutto tra 0.1 e 2 mL

## Slide 12
da usarsi sempre assolutamente con il puntale del giusto volume

## Slide 13
contenitori per provette Eppendorf

## Slide 14
Supporto con pipette automatiche varie

## Slide 15
buretta
per aggiungere e soprattutto per titolare una soluzione
Rubinetto con maschio in teflon
TD

## Slide 16
Burette fissate al supporto tramite pinza e morsetto

## Slide 17
linea di Schellbach
Per evitare l'errore di parallasse, cioè l'errore di lettura dovuto al diverso punto di vista che si può assumere nell'osservare uno strumento nell'atto della misura, è necessario che l’occhio dell’osservatore sia allo stesso livello del menisco del liquido.

## Slide 18
Svinatura di una buretta
In genere, prima dell'uso, le burette si lavano con acqua e poi si svinano con la soluzione da adoperare

## Slide 19
buretta automatica
molto pratica
per misure ripetitive
costosa

## Slide 20
micro-siringhe
per aggiunte e prelievi di piccoli volumi con elevatissima precisione e accuratezza: da 0.5 L di portata e sens. 0.005 L
a 2.5 mL
anche a tenuta di gas
in vetro

## Slide 21
siringhe normali
vetro o plastica monouso
portata fino a 100 mL

## Slide 22
aghi di qualunque lunghezza, diametro e forma della punta
es. ago a punta smussata per travasi
es. ago per prelievi da recipienti alti

## Slide 23
Il diametro esterno degli aghi si misura in gauge
ovvero in numero di aghi, tutti dello stesso diametro, disposti uno vicino all'altro, che occupano un foro rotondo di area di 1.0 cm2
Più grande è il numero di gauge, più grande è il numero di aghi che occupano un foro da 1 cm2 e quindi più piccolo è il diametro di ogni singolo ago
Si trovano sul web delle tabelle comparative da gauge a diametro in mm

## Slide 24
cilindri graduati
per misurare e dispensare quantità di liquido con scarsa precisione ed accuratezza, minori rispetto a pipette volumetriche e burette
portate da 5 a 2000 mL
In vetro: per misure più precise e accurate
vantaggi: trasparente, tacche più nette, facilmente lavabile e riutilizzabile
svantaggi: costoso e fragile
In plastica: un po' meno preciso e accurato
vantaggi: meno costoso, infrangibile
svantaggi: opaco, tacche meno nette, tende a deformarsi col tempo

## Slide 25
Imbuto separatore di Squibb
Uso: estrazione selettiva di uno o più composti da una miscela in soluzione.
ESTRAZIONE

## Slide 26
USO: si vuol separare un liquido da un solido e si vuol tenere il liquido
FILTRAZIONE PER GRAVITA’
filtro a pieghe in carta

## Slide 27
imbuto di Büchner (o di Hirsch) per filtrazione per depressione
USO: si vuol separare un liquido da un solido e si vuol tenere il solido
FILTRAZIONE PER DEPRESSIONE

## Slide 28
aria
Pompa aspirante ad acqua
acqua
rubinetto
aria

## Slide 29
per riscaldare
mantello riscaldante con alloggiamento concavo per pallone da reazione
piastra riscaldante
mantello riscaldante con distillatore

## Slide 30
I mantelli riscaldanti hanno sostituito quasi totalmente il becco o soffieria di Bunsen
vantaggi del mantello riscaldante rispetto al Bunsen
1) Si può regolare finemente la temperatura
2) Riscalda in maniera omogenea l'intera superficie del pallone
3) Non necessita dell'uso del gas ed elimina pertanto i pericoli che questo comporta
svantaggi del mantello riscaldante rispetto al Bunsen
1) Necessita della corrente elettrica e quindi si deve stare molto attenti ai problemi che questo comporta
2) Il riscaldamento è più lento

## Slide 31
Agitatore magnetico con piastra riscaldante

## Slide 32
bilancia analitica
sensib. 0.0001 g
portata 200 g
bilancia tecnica
sensib. 0.01 g
portata 2000 g
pesare

## Slide 33
usare sempre un contenitore dentro cui pesare
bilancia analitica di elevate prestazioni
sensib. 0.000001 g
portata 200 g

## Slide 34
misurazione della temperatura termometri in vetro con liquido
Sostanza | intervallo d'uso °C
Hg | -30 600
alcol | -50 20
toluene | -100 30
tarati per immersione totale
portata °C sensibilità °C
20 - 30 0.05
100 - 200 °C 1

## Slide 35
termometro a liquido con cono smerigliato
adattatore per termometri

## Slide 36
termometri a resistenza elettrica
portata 500 °C sens 0.1 °C
- accurati e precisi dei precedenti ma + pratici

## Slide 37
termometri a termocoppia
portata oltre 1500 °C sens 1 °C

## Slide 38
Bottiglie Drechsel
per lavaggio di gas
Torre di Fresenius per purificazione di gas. Contiene un essiccante: es. CaCl2 con un indicatore di umidità.
altra vetreria

## Slide 39
pHmetro
tavolino elevatore
apparecchiatura per punto di fusione

## Slide 40
Elettrodi a vetro - combinati per pH

## Slide 41
Per allontanare il solvente
Evaporatore rotante o rotavapor

## Slide 42
Bottiglia di Dewar (o thermos) per muovere delle sostanze mantenendole fredde (o calde) per un certo periodo di tempo

## Slide 43
pompa per vuoto ad acqua: limite di 20 mm Hg
pompa per vuoto meccanica: rotante: limite di 10-2 - 10-3 mm Hg
H2O
H2O
aria

## Slide 44
ALTRE ATTREZZATURE DI USO COMUNE
- frigoriferi e freezers, che devono essere muniti di circuito elettrico schermato per evitare il pericolo di incendio, per conservare i prodotti chimici che si possono decomporre a temperatura ambiente;

## Slide 45
forno da banco per essiccare vetreria
armadio di sicurezza per reattivi
forno da banco per essiccare solidi

## Slide 46
- asciugacapelli per asciugare la vetreria e talora per svaporare i solventi non infiammabili;
- cassetta utensili per piccole riparazioni meccaniche ed elettriche, forbici, cacciaviti, pinze, chiavi, nastro adesivo, filo elettrico, spine, prese, guarnizioni,...
- tappi, tubi, grasso, bottiglie per residui, taniche, carta, cancelleria, guanti, occhiali, strofinacci, saponi e detersivi, …

## Slide 47
cappe aspiranti
tavoli da laboratorio

## Slide 48
Riassumendo
Di uso generale: per contenere senza misurare : becher o beuta
non si adoperano per fare misure
provette

## Slide 49
per aggiungere alcune gocce senza misurare volumi: pipetta di Pasteur vetro o plastica
1 goccia = 50 mL circa di H2O
20 gocce = 1 mL = 1 g circa di H2O

## Slide 50
Per aggiunte di volumi di soluzioni accurate e precise da 0.01 a 100 mL: pipette volumetriche
Quelle tarate sono più accurate e precise delle graduate

## Slide 51
Per aggiunte molto accurate e precise di volumi molti piccoli, anche meno di 1 L e fino a qualche mL: siringhe

## Slide 52
Per aggiunte un pò meno precise ed accurate ma soprattutto per titolazioni
burette

## Slide 53
Per aggiunte meno precise ed accurate di volumi fino a 2 L: cilindro graduato
vetro o plastica

## Slide 54
Per fare soluzioni molari: matraccio tarato

## Slide 55
per reazioni chimiche: pallone da reazione. Se da riscaldare: con mantello riscaldante e colonna refrigerante di Allihn

## Slide 56
Per filtrazione per gravità: imbuto con carta da filtro

## Slide 57
Per filtrazione per depressione: imbuto di Büchner o Hirsch con beuta codata e pompa a vuoto