## Slide 1: Metodi di pre-preanalitica e Venipuntura Percutanea
Dott.ssa Manuela Dreos

## Slide 2: Cos’è il prelievo ematico?
Acquisizione di un campione di sangue al fine di indagare lo stato di salute della persona

## Slide 3: LE FASI DELL’ANALISI DI LABORATORIO
FASE PRE ANALITIC (responsabilità infermieristica e/o del professionista che esegue il prelievo )
FASE ANALITICA (responsabilità laboratorio analisi)
FASE POST ANALITICA (responsabilità laboratorio analisi)

## Slide 4: nella fase preanalitica:
CONOSCERE:
quale è il motivo per cui viene eseguito il prelievo in modo da poter fare al paziente domande mirate.
la modalità di preparazione del paziente e di conservazione del campione per evitare errori preanalitici.
terapie eventuali che possono alterare l’esame
i tempi di consegna in laboratorio per l’esame effettuato

## Slide 5: La fase preanalitica
La fase preanalitica occupa un tempo più lungo di quella analitica.
Per questo rappresenta una fonte di errori significativa.

## Slide 6: Principali fonti di errore nella fase preanalitica
errata identificazione del paziente/utente
scambio di persona e/o di provette
preparazione non corretta del paziente/utente
mancata trascrizione del paziente/utente sulle provette
applicazione prolungata del laccio emostatico
contaminazione da liquidi di infusione venosa
riempimento incompleto delle provette contenente anticoagulante
emolisi
mancata consegna della richiesta

## Slide 7: Il PROFESSIONISTA NELLA FASE PRE ANALITICA DEVE POSSEDERE:
Principi scientifici
Indicazioni del prelievo prescritto
Patologia del paziente
Materiale necessario
Organizzazione del laboratorio di analisi
Esecuzione corretta della tecnica
Saper organizzare e valutare il proprio lavoro
Valutare lo stato fisico e psicologico della persona
Essere in grado di fornire le adeguate informazioni alla persona
Essere capace di trasmettere le informazioni relative alle funzioni svolte
Applicare le tecniche di asepsi e sterilità
CONOSCENZE
ABILITA’

## Slide 8
E’ FONDAMENTALE CHE il professionista AGISCA SEMPRE BASANDOSI SULLE PROVE DI EFFICACIA, SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE E SUL PENSIERO CRITICO

## Slide 9: Le evidenze scientifiche:
L'Evidence - Based Nursing (EBN) è un processo per mezzo del quale i professionisti assumono le decisioni cliniche utilizzando le migliori ricerche disponibili, la loro esperienza clinica e le preferenze del paziente
L'EBN fornisce una strategia, una metodologia operativa per trovare le risposte ai bisogni di sapere che nascono dalla nostra attività assistenziale

## Slide 10: L’ EBN e L’INFERMIERE …..
agevola i processi decisionali fornendo al professionista conoscenze scientifiche dimostrate e accertate (quando non si tratti di argomenti di area grigia, ovvero ancora privi di letteratura certa);
stimola il professionista a trasformare i dubbi in quesiti clinici rilevanti;
favorisce la verifica periodica di revisioni sistematiche e linee guida in base a studi empirici qualitativi e quantitativi;
aiuta il professionista a reperire, organizzare e verificare risultati scientifici, valutandoli per la loro reale rilevanza.

## Slide 11: far sempre riferimento al livello delle prove, seguendo questo schema:
Grado A L’esecuzione di quella particolare procedura è fortemente raccomandata. Indica una raccomandazione sostenuta da prove scientifiche di buona qualità, anche se non necessariamente di tipo I o II.
Grado B Si nutrono dei dubbi sul fatto che quella particolare procedura o intervento debba sempre essere raccomandata, ma si ritiene che la sua esecuzione debba essere attentamente considerata.
Grado C Esiste una sostanziale incertezza a favore o contro la raccomandazione di eseguire la procedura o l’intervento.
Grado D L’esecuzione della procedura non è
raccomandata.
Grado E Si sconsiglia vivamente l’esecuzione della procedura.

## Slide 12: Da cosa iniziare ….

## Slide 13: La preparazione:
NORME:
DIETETICHE e COMPORTAMENTALI

## Slide 14: COMPORTAMENTI CORRETTI della persona
DIGIUNO 8 ORE (non superare le 12 ore)
BERE SOLO ACQUA in giusta quantità
no fumo,caffè alcool
NEI GIORNI PRECEDENTI dieta sobria (trigliceridi,glicemia,azotemia)

## Slide 15: Inoltre …..
IL GIORNO PRIMA DA EVITARE attività fisica estrema
DISCUTERE CON IL MEDICO per la sospensione di alcune terapie SOSPENDERE gli integratori (ferro,creatinina)
Lo stress EMOZIONALE può portare a leucocitosi e deficit di ferro
FEBBRE specie nel diabetico scompensa la glicemia

## Slide 16: tenere in considerazione diversi aspetti
Prima di fare il prelievo occorre far sistemare il paziente nella posizione corretta
è sempre utile valutare le condizioni fisiche del paziente, in particolare: la condizione emotiva e l’attività fisica.
La posizione semi seduta è la postura da preferire perché evita il movimento di fluidi dal compartimento intravascolare a quello interstiziale e la riduzione di volume plasmatico.

## Slide 17: eseguire un accertamento accurato
Il braccio da ispezionare deve essere posizionato dritto, possibilmente con n appoggio sottostante
Se il paziente è molto agitato è bene tranquillizzarlo perché l'ansia può alterare l’esito dell’esame.
Anche piccoli affaticamenti in persone poco allenate possono produrre variazioni di parametri biologici.
E’ bene chiedere al paziente che si sottopone a prelievo ambulatoriale se è venuto a piedi o in bicicletta e quanti chilometri ha percorso, poiché sono state riscontrate in questi soggetti variazioni di alcuni parametri, in particolare aumento di colesterolo e trigliceridi.

## Slide 18: QUALE MATERIALE USARE ?

## Slide 19: Il sistema vacutainer
Sistema a circuito chiuso e sottovuoto per eseguire in sicurezza i prelievi ematici
Costituito da : campana + ago + provetta
Le provette sono dotate di vuoto pre calibrato e sterili internamente sono rese disponibili in diverse dimensioni e aspirazioni
Gli aghi sono di diverse misure, dotati di membrana auto sigillante e sistema di sicurezza

## Slide 20: la scelta dell’ago:
Ago butterfly o a farfalla.
Usato SOLO per vene difficili, piccole o fragili
è indicato in pediatria e geriatria
NON è indicato per prelevare un grande volume di sangue
Ago per prelievi
Esistono diverse misure
Vengono distinti per colore: 20G giallo, 21G verde, 22G nero (G= gauge)
Consigliati in modo prioritario per eseguire tutti i tipi di prelievi

## Slide 21: letteratura ….
I prelievi in genere vengono eseguiti con il sistema vacutainer, che integra aghi monouso e sistemi di supporto (adattatori, camicie) e provette sottovuoto (grado A).
Quando le vene sono poco accessibili per sede e calibro si possono utilizzare anche gli aghi a farfalla (butterfly). Il costo di questi dispositivi è superiore a quello degli aghi normali, pertanto è preferibile utilizzare di routine l’ago, salvo in situazioni specifiche (grado B).
Gli aghi di piccolo calibro (>23 gauge) possono provocare emolisi e variazione di alcuni valori (ioni, indici fibrinolitici, conta piastrinica),1 pertanto si devono preferire gli aghi di calibro 20 o 21 (grado A) e riservare l’uso di aghi di calibro inferiore per prelievi su vene piccole e particolarmente fragili (grado B).
EBN

## Slide 22: PREPARAZIONE MATERIALE

## Slide 23: MATERIALE
- Campana
- ago giusta misura e tipologia
- provette
corrette
- etichette paziente
IL SISTEMA VACUTAINER

## Slide 24: MATERIALE
- Antisettico
- Garze
- cerotto
- bacinella reniforme monouso
- telino
- laccio
- guanti monouso
- occhiali
- contenitore per smaltimento aghi
MATERIALE

## Slide 25: ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE
L’ago a farfalla è molto più corto dell’ago normalmente scelto, garantisce un’ottima manualità
Tutti gli aghi hanno la punta a «becco di flauto», fare attenzione che la parte concava sia SEMPRE rivolta verso l’alto

## Slide 26: ASSEMBLAGGIO
È IMPORTANTE CHE TUTTI I COMPONENTI SIANO INSERITI NEL MODO CORRETTO

## Slide 27: ATTENZIONE ALLA SCELTA DEL DISPOSITIVO
L’uso dei sistema Vacutainer, garantisce: sicurezza per l’operatore (circuito chiuso) e alta qualità del campione (aspirazione del sangue direttamente nella provetta sottovuoto)
L’uso della siringa invece è assolutamente sconsigliato in quanto l’operatore può pungersi trasferendo il sangue nella provetta oppure può «rompere» i globuli rossi (LISI) perché costretto ad aspirare il sangue manualmente con lo stantuffo della siringa

## Slide 29: IDENTIFICAZIONE
Informare la persona e verificare i dati anagrafici con le etichette del prelievo,applico le etichette sulle provette
Per rispetto della persona e per favorire la collaborazione. La verifica dei dati è obbligatoria per non incorrere in errore.
COSA FACCIO
PERCHE’ LO FACCIO