## Slide 1
Laboratorio di chimica bioorganica
Misure di binding e di inibizione
Federico Berti

## Slide 2
Misura di una costante di equilibrio
Libero contro legato

## Slide 3
Misure all’equilibrio: l’isoterma di Langmuir

## Slide 5
True curve
[L] ≠ [L]0, quadratic curve
Observed
B50%

## Slide 6
NMR
UV, CD
SPR
Fluorescence
Scintillation counts,
Enzyme amplified assays
True KD
One should fit the data to the Langmuir isothermal only if [R]0 is safely below KD.
The meaure can be done only with high sensitivity techniques.
In any other case, the quadratic curve must be used to fit the data

## Slide 7
Measuring B vs. F without isolating B or F
  In a homogeneous / colloidal system
  In a heterogenous system with immobilized R or L
From a spectral change:
  Appearance of a new signal due to RL
  Change of a signal due to R (decrease / increase of intensity, shift)
  Displacement of a label from R
  From a change of a general physical property of the sensor (plasmon resonance, r.i. at the interface …)
L mother solution(s) in a
co-solvent
 | Precision % | Accuracy %
P10 | 1.25 | 2.5
P20 | 1.5 | 5
P200 | 0.4 | 1
P1000 | 0.3 | 1.5
Hamilton 10 mL | 1 | 1
Limit the added volume to 5%!
Check the effect of the co-solvent alone
main problems are due to
Different density and mixing times
Different temperatures
Your hands
Your attention

## Slide 8
Misure di tipo cinetico: inibitori enzimatici

## Slide 9
La misura di IC50
Nonlinear Regression
[Equation] f = min + (max-min)/(1+(x/logEC50)^Hillslope) fit f to y
tolerance=0.000001 stepsize=10 iterations=200
R = 0.99994783 Rsqr = 0.99989566 Adj Rsqr = 0.99986088
Standard Error of Estimate = 0.4654
Coefficient Std. Error t P
min 0.6930 0.3566 1.9431 0.0839
max 101.7382 0.4270 238.2415 <0.0001
logEC50 -8.8738 0.0114 -777.0828 <0.0001
Hillslope -12.2548 0.1933 -63.4109 <0.0001
Analysis of Variance:
DF SS MS F P
Regression 3 18683.3928 6227.7976 28748.4423 <0.0001
Residual 9 1.9497 0.2166
Total 12 18685.3425 1557.1119
Durbin-Watson Statistic = 0.8641
Normality Test: K-S Statistic = 0.1509 Significance Level = 0.9049
Constant Variance Test: Passed (P = 0.8632)
Power of performed test with alpha = 0.0500: 1.0000

## Slide 11
Soluzioni madri degli inibitori M1-M6
La madre 1 ha una concentrazione teorica di ciascun inibitore pari a 80 x la massima concentrazione che si vuole avere nel saggio. Volendo che questa sia pari a 500 mM, la madre 1 dovrà essere 40 mM. Nell’ipotesi che i grezzi di reazione dopo l’evaporazione del solvente contengano 100 mmol di ciascun inibitore, i residui andranno quindi sciolti in 2.5 mL di DMSO.
Dalla madre 1 potranno essere ottenute altre madri per successive diluizioni logaritmiche:
M1 → 500 mM
M2 → 50 mM
M3 → 5 mM
M4 → 500 nM
M5 → 50 nM
M6 → 5 nM
Tampone K-P
E’ un tampone di potassio fosfato 67 mM a pH 6.8
Tampone K-P-DMSO
E’ il tampone K-P con il 5% di DMSO
Soluzione madre di tirosinasi E0
L’enzima è stato aliquotato in tampone K-P, e le aliquote di 100 mL sono conservate a -80°C. La soluzione E0 viene ottenuta aggiungendo 900 mL di tampone K-P ad un’aliquota scongelata. La soluzione viene mantenuta in ghiaccio.
Soluzione madre di tirosina T0
E’ una soluzione satura di tirosina in tampone K-P
A
B
C
D
E
F
G
H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C+ C+ C+
M6 M6 M6
M5 M5 M5
M4 M4 M4
M3 M3 M3
M2 M2 M2
M1 M1 M1
C- C- C-
Controllo positivo (C+): 130 mL K-P, 50 mL K-P-DMSO, 16 mL E0
Reazioni inibite (M1-M6): 130 mL K-P, 47.5 mL K-P-DMSO, 16 mL E0, 2.5 mL M1-M6
Controllo negativo (C-): 146 mL K-P, 50 mL K-P-DMSO
Dopo aver preparato tutti i pozzetti si aggiungono rapidamente 4 mL di T0 in tutte le posizioni