## Slide 1: Fase analitica: Terreni di coltura ed identificazione dei batteri

## Slide 2
Diagnosi eziologica
identificare l’agente patogeno
appropriato trattamento terapeutico
Laboratorio di microbiologia clinica

## Slide 3: LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA CLINICA
Altri obiettivi :
Valutare l’efficacia della terapia
Valutare la presenza di portatori sani (potenziale fonte di contagio in comunità)

## Slide 4: Diagnosi di laboratorio delle malattie infettive
Utilizzo di metodologie scientificamente valide ed eseguibili in tempi accettabili
Necessità di acquisire in tempi rapidi informazioni utili alla diagnosi ed alla terapia

## Slide 5: Diagnosi batteriologica
Sospetta infezione batterica
Diagnosi diretta
Diagnosi indiretta
sangue feci urine biopsie tamponi Ecc.
Siero del paziente
Metodo immunologico ricerca di anticorpi verso l‘agente batterico
immunoenzimatico (EIA)
immunofluorescenza (IFA)
Diagnosi rapida
Esame colturale
Semina su brodo di arricchimento,terreno solido non selettivo e/o selettivo
Metodo immunologico
(ricerca di antigeni dell’agente batterico)
Test di agglutinazione
ELISA
Immunocromatografia su membrana
Metodo molecolare
(ricerca di sequenze genomiche dell’agente batterico)
PCR
Multiplex PCR
Nested PCR
NASBA
Ibridazione su una sonda verso l’agente batterico
Isolamento del microrganismo in coltura pura
Identificazione
Biochimica,immunologica,molecolare
antibiogramma

## Slide 6: Diagnosi batteriologica
Diagnosi diretta: presenza dell’agente patogeno
Esame microscopico (batterioscopico)
Esame colturale (isolamento)
Ricerca di antigeni
Ricerca di sequenze geniche

## Slide 7: Diagnosi diretta: esame microscopico
Campioni “a fresco”oppure fissati ( al calore o chimicamente)
La scelta del tipo di microscopia dipende dal patogeno presente :
Microscopia in campo oscuro
Microscopia in contrasto di fase
Microscopia in fluorescenza
Spesso si utilizzano colorazioni “dedicate”
Gram
Ziehl Neelsen (alcool-acido resistenza)

## Slide 8: Microscopia in campo oscuro
borrelia burgdorferi

## Slide 9: Microscopia contrasto di fase
Lieviti

## Slide 10: Microscopia in fluorescenza

## Slide 11: Diagnosi diretta : esame microscopico (previa colorazione)
Colorazioni SEMPLICI prevedono l’impiego di un solo colorante :
cristalvioletto
fucsina basica
blu di metilene
Colorazioni DIFFERENZIALI prevedono l’impiego di più di un colorante :
colorazione di Gram
colorazione di Ziehl -Neelsen

## Slide 12: Diagnosi diretta: esame microscopico (previa colorazione)
UTILITÀ CLINICA
Campioni fissati ( a calore o chimicamente)
Idoneità del campione (espettorato-neutrofili/ cell.squamose)
Numero e percentuale di polimorfonucleati neutrofili
Presenza o assenza di microrganismi(batteri-funghi-parassiti)
Colorazione del campione con tecnica di Gram:
Morfologia (cocchi-bastoncelli-coccobacilli)
Disposizione ( catenelle-clusters-diplococchi)
Quantità assoluta di batteri presenti
Percentuale relativa di Gram pos/neg
Localizzazione in sede intra o extra cellulare
Altre specifiche colorazioni
bacilli alcool-acido resistenti (Ziehl Neelsen)
endospore batteriche (Verde malachite)

## Slide 13: COLORAZIONE DI GRAM osservazione microscopica
I batteri Gram+
(Staphylococcus, Streptococcuss, etc)
Staphylococcus epidermidis
I batteri Gram –
(E. coli, P. aeruginosa, Neisseriaceae, etc.)
Escherichia coi

## Slide 14
ESAME COLTURALE
TERRENI DI COLTURA

## Slide 15
Una condizione per poter studiare i microrganismi è poterli coltivare nelle condizioni di laboratorio
A tale scopo si devono conoscere le sostanze nutritizie e le condizioni fisiche richieste

## Slide 16: COLTIVAZIONE DEI BATTERI
In laboratorio l’impiego di “terreni di coltura” riproduce artificialmente un ambiente in grado
di soddisfare le esigenze metaboliche del batterio che si desidera coltivare

## Slide 17
I terreni di coltura contengono tutte quelle sostanze organiche ed inorganiche necessarie per la crescita del microrganismo
La composizione chimica dei diversi terreni di coltura è in parte differente in relazione alle necessità nutrizionali del batterio che si desidera coltivare

## Slide 18: “Macronutrienti”
Alcune sostanze sono necessarie a tutti i microrganismi in quantità notevoli
CARBONIO AZOTO OSSIGENO IDROGENO ZOLFO FOSFORO
servono per la sintesi dei componenti strutturali della cellula

## Slide 19: “Altri Macronutrienti”

## Slide 20
Alcuni elementi sono necessari alla cellula, ma in quantità molto esigue
“Micronutrienti”

## Slide 21: TERRENI DI COLTURA
Stato fisico
Possono essere liquidi (per ottenere biomassa senza
limiti spaziali), o solidi

## Slide 22: i microrganismi invisibili ad occhio nudo
(<0,2 mm) si rendono visibili, dopo replicazione su substrato solido o liquido

## Slide 23
In base alle sostanze che contengono e alle loro concentrazioni
relative, i terreni di coltura sono classificati come:
Sintetici (o definiti)
Complessi
Terreni sintetici o definiti
I terreni sintetici o definiti sono quelli di cui si conosce l’esatta composizione. Vengono quasi sempre preparati ad hoc a seconda delle esigenze nutrizionali del microrganismo che si desidera far crescere.
Contengono un numero definito di sostanze a concentrazione
nota.

## Slide 24: Terreni complessi
sono quei terreni di cui non si conosce in maniera dettagliata la composizione chimica
Questi mezzi di coltura risultano di estrema utilità in quanto permettono di far crescere contemporaneamente specie con esigenze nutrizionali molto diverse fra loro
Inoltre è possibile far crescere specie le cui esigenze nutrizionali non sono ancora ben conosciute
Oltre alle sostanze “standard” i terreni complessi contengono:
  Peptoni, idrosilati proteici che derivano da una parziale digestione proteolitica;
  Estratti di carne magra, ricchi in amminoacidi peptidi, acidi organici, vitamine e sali minerali;
  Estratti di lievito, ricchi di vitamina B e composti del carbonio e dell’azoto.

## Slide 25: I caratteri colturali forniscono indizi utili per l’identificazione

## Slide 26: POPOLAZIONI MICROBICHE NATURALI
La popolazione microbica presente nel nostro ambiente è grande e complessa. Molte differenti specie microbiche popolano
contemporaneamente vari distretti del nostro corpo (mucose: orale, intestinale, cutanea) ed in modo analogo il nostro ambiente (aria, suolo, acqua).
COLTURE MISTE

## Slide 27: COLTURA PURA
Una coltura pura è costituita da una popolazione di cellule derivate tutte da
un’unica cellula madre
Essa rappresenta una condizione artificiale per l’accrescimento dei batteri ed è una condizione ottenuta da manipolazioni di
laboratorio

## Slide 28: Classificazione qualitativa dei terreni
Terreni elettivi
Sono terreni ricchi di nutrienti, spesso con la presenza di sangue di pecora o cavallo, che consentono la crescita di quasi tutte le specie batteriche di interesse medico.
Terreni selettivi
Sono terreni che favoriscono la crescita solo di particolari specie batteriche grazie alla presenza di fattori che inibiscono lo sviluppo di altre specie.
Terreni differenziali
Sono terreni che, grazie alla presenza di particolari componenti, permettono di distinguere fra diversi gruppi di batteri, consentendo una identificazione presuntiva della specie isolata.
Terreni di arricchimento
Sono terreni che consentono di aumentare la carica della specie batterica che ci interessa isolare, grazie alla presenza di fattori che inibiscono la crescita di specie batteriche contaminanti presenti nel campione in esame.

## Slide 29: ESEMPIO DI TERRENO ELETTIVO E DIFFERENZIALE: -streptococco-streptolisina proteina ad azione emolitica
 (colonie verdi) -  ( no emolisi)
emolisi su piastra di agar sangue (1919)
Beta emolisi = S.Pyogenes, S.agalatiae; S.pneumoniae

## Slide 30: TERRENO SELETTIVO E DIFFERENZIALE enterobacteriaceae
Fermentazione del Lattosio su agar Mac Conkey
(unica fonte energetica)
Batteri Lattosio fermentante:
E. coli; Klebsiella
Batteri non Lattosio fermentante:
Salmonella; Shigella; Proteus
Agar Mac Conkey

## Slide 31: TERRENO ELETTIVO E DIFFERENZIALE batteri nelle urine
Agar CLED
(Cystine-Lactose-Electrolyte-Deficient)
Contiene:
Lattosio
Blu bromotimolo come indicatore del pH Cistina amminoacido nutriente
Lattosio fermentante
Lattosio non fermentante

## Slide 32: Esame colturale
Pretrattamento del campione
fluidificazione
concentrazione
sonicazione
diluizione

## Slide 33: Esame colturale Semina del campione
quantitativa
per isolamento

## Slide 35: Esame colturale Incubazione dei terreni di coltura
temperatura
ossigeno

## Slide 36: TEMPERATURA
Psicrofili -10 C a +20 C (L.monocytogenes 5-8 C)
Mesofili +10 a +50 C
Termofili +40 a +70 C

## Slide 37: OSSIGENO
Aerobi obbligati: Crescono solo in presenza di O2 atmosferico Anaerobi obbligati: crescono solo in assenza di ossigeno atmosferico Anaerobi facoltativi: crescono sia in condizioni aerobie che anaerobie
Microaerofili: crescono in ambienti con ridotta pressione parziale di ossigeno;
crescono bene in atmosfera addizionata di CO2

## Slide 38: CRESCITA IN ANAEROBIOSI
Per la coltura dei batteri anaerobi bisogna utilizzare terreni riducenti ed in incubatori speciali.
I terreni riducenti sono terreni che contengono dei composti chimici (tioglicolato di sodio) che si combinano chimicamente con l’ossigeno atmosferico fino ad esaurirlo.
Gli incubatori speciali a tenuta stagna, contengono sostanze chimiche (bicarbonato di sodio e sodio boroidruro) che, quando vengono umidificate, producono CO2 e H2 e successivamente H2O con scomparsa dell’ossigeno

## Slide 39: INCUBATORI SPECIALI

## Slide 40
INCUBATORI SPECIALI
CO2