## Slide 1
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE VERTICALE
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 2
ELEMENTI TECNICI _ RAMPA
andamento regolare e omogeneo
contenere lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto
rapporto alzata e pedata
per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e pedata
lunghezza rampe contenuta, in caso contrario interporre un ripiano
segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da persone cieche) situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino per indicare inizio e fine rampa
Larghezza minima
  120 cm per scale che costituiscono parte comune o di uso pubblico
  80 cm per scale che non costituiscono parte comune o di uso pubblico
Geometria
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 3
scale di servizio 80 - 100 cm
scale comuni 100 - 130 cm
scale signorili 130 - 150 cm
scaloni d’onore 150-300 cm
per edifici con particolari destinazioni
(locali per lo spettacolo, grandi magazzini, edifici per lo sport)
scale antincendio - le larghezze vanno calcolate in base al numero delle persone da sfollare
CLASSIFICAZIONE IN BASE LARGHEZZA DELLA RAMPA
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 4
Scale rettilinee_ in base al numero di rampe
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA GEOMETRIA DELLA RAMPA
scale ad una rampa
scale a due rampe
scale a tre rampe
  scale a quattro rampe
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 5
Scale elicoidali
Scale a chiocciola
i connettivi verticali che le contengono possono avere forme diverse (quadrata, rettangolare o circolare)
in genere i gradini hanno la stessa forma e rastremazione
scale che si sviluppano intorno ad una colonna (o anima centrale piena o cava)
gradini di forma triangolare o trapezoidale attaccati all’anima centrale
scale curvilinee con linee di percorso chiuse o aperte
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA GEOMETRIA DELLA RAMPA
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 6
elicoidali
a chiocciola
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA GEOMETRIA DELLA RAMPA
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 7
La riduzione delle pedate ne modifica la pendenza, aumenta lo sforzo fisico per chi sale e la pericolosità per chi scende
Si parte dall’ipotesi di avere sulla linea di percorrenza un percorso a pendenza costante: è su tale linea, una volta che si stabilisce una dimensione di pedata accettabile – min. 24 cm) che si stabilisce la sequenza modulare delle pedate e conseguentemente la pendenza della scala.
Se per esigenze di spazio è necessario ridurre lo sviluppo delle rampe (riducendo o annullando i pianerottoli intermedi, occorre modificare il profilo delle scale
SCALE RACCORDATE
ELEMENTI TECNICI _ RAMPA
CORREZIONE DELLE SCALE IN CURVA
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 8
Parapetto
di facile prendibilità e realizzato con materiale resistente e non tagliente
h tra 90-100 cm per adulti, 75 cm per bambini
distante almeno 4 cm dalla parete, se piena
su entrambe i lati nelle scale comuni e pubbliche
Corrimano
ELEMENTI TECNICI
difesa contro il vuoto, 100 cm altezza minima
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 9
è un elemento fissato a lato della scala per dare sicurezza a chi le percorre
corrimano fissato
al muro
corrimano integrato nel parapetto
ELEMENTI TECNICI _ CORRIMANO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 10
a struttura piena
a ringhiera
elemento di protezione posto sul lato libero delle scale (struttura piena o a ringhiera)
in alcuni casi assume funzione portante
ELEMENTI TECNICI _ PARAPETTO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 11
Parapetto a struttura piena
Parapetto a ringhiera
ELEMENTI TECNICI _ PARAPETTO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 12
ELEMENTI TECNICI _ PARAPETTO
integrazione con ulteriori elementi di sicurezza
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 13
SISTEMA TRASFERIMENTO CARICHI_autonomo
a scheletro portante
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 14
SISTEMA TRASFERIMENTO CARICHI_autonomo
scheletro portante autonomo, integrato
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 15
SISTEMA TRASFERIMENTO CARICHI_autonomo
scheletro portante autonomo, integrato
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 16
SISTEMA TRASFERIMENTO CARICHI_struttura in elevazione di OE
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 17
SISTEMA TRASFERIMENTO CARICHI_struttura di OE
a rampa sospesa
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 18
SISTEMA TRASFERIMENTO CARICHI_struttura in elevazione di OE
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 19
SCALE APPOGGIATE
SCALE INCASTRATE
Il gradino trasferisce il carico ad un elemento strutturale proprio della scala, che lavora secondo lo schema statico di una trave appoggiata, il quale a sua volta lo trasferisce direttamente o indirettamente (attraverso i solai) alla struttura dell’edificio
Il gradino, che lavora secondo lo schema statico della mensola trasferisce il carico ad un elemento strutturale proprio della scala, che trasferisce i carichi a terra, o ad un elemento strutturale principale dell’edificio (trave o pilastro)
classificazione delle scale in base al funzionamento statico del gradino/rampa
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 20
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO_appoggiata
gradino appoggiato
soletta sagomata
gradino riportato
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 21
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO_appoggiata
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 22
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO_appoggiata
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 23
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO_appoggiata
sollecitazione a torsione
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura

## Slide 24
MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO_incastrata
P
Laboratorio Progettazione Tecnologica Architettura