## Slide 1
LA CARTOGRAFIA UFFICIALE ITALIANA

## Slide 2
Legge 2 febbraio 1960 n°68 - Art. 1
“ Sono organi cartografici dello Stato:
l’Istituto Geografico Militare
l’Istituto Idrografico della Marina
la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell’Aeronautica
l’Amministrazione del Catasto e dei Servizi tecnici erariali
il Servizio Geologico d’Italia

## Slide 3
La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, aeronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall’ente stesso dichiarate ufficiali.
Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentazioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.
Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell’ente produttore, apposita stampigliatura”.

## Slide 4
Sistema di riferimento italiano ante 1940
Datum
Ellissoide di Bessel (1841)
a = 6 377 397,155
s = 1/299,1528128
Orientamento e origine coordinate
Genova IIM (1902)
 = 44°25’08,235”
 = 0°
azimut M.Telegrafo  = 117°31’08,91”

## Slide 5
Rappresentazione cartografica
Proiezione policentrica naturale o proiezione di Flamsteed modificata con il centro di proiezione in ciascun elemento della Carta d’Italia alla scala 1:100 000
Inquadramento della rete geodetica di primo ordine dimensionata su 8 basi

## Slide 6
Proiezione naturale o Proiezione di Sanson-Flamsteed modificata
Forma del reticolato
M. Fondelli, 2000, Cartografia Numerica I, Pitagora Editrice, Bologna

## Slide 7
Proiezione naturale per la Carta d’Italia
M. Fondelli, 2000, Cartografia Numerica I, Pitagora Editrice, Bologna

## Slide 10
Carta d’Italia 1:100000

## Slide 11
Carta d’Italia 1:25000

## Slide 12
Sistema di riferimento italiano dal 1940
Datum
Ellissoide internazionale (Hayford 1909)
a =6 378 388
s = 1/297
Orientamento e origine coordinate
Roma (M.Mario)
 = 41°55’25,51”
 = 0° (12°27’08,400” Est da Greenwich)
azimut M.Soratte  = 6°35’00,88”

## Slide 13
Forma del reticolato
Proiezione di Gauss o
proiezione trasversa di Mercatore

## Slide 14
Ripartizione in fusi

## Slide 15
Rappresentazione cartografica
Sistema nazionale Gauss-Boaga
fusi di 6° con meridiani centrali alle longitudini di -3°27’08,400 (fuso Ovest) e di +2°32’51,600” (fuso Est) da Roma (M.Mario)
falsa origine per le coordinate E
fuso Ovest 1 500 km
fuso Est 2520 km
fattore di contrazione (Riduzione del modulo di deformazione lineare) =
0,9996

## Slide 16
Zona di sovrapposizione

## Slide 17
Coordinate N ed E nel sistema nazionale Gauss-Boaga
N = X
E = Y + C
fuso ovest  C = 1500 km
fuso est  C = 2520 km

## Slide 18
Riduzione del modulo di deformazione lineare
Invece di ridurre l’ellissoide del rapporto 1:W (fattore di scala) si riduce di un valore
(0,9996. 1)/W
Anche il modulo di deformazione lineare sarà ridotto a n’
n’ = 0.9996·n
n= 1,0008 riduzione di 0,9996
0,9996.1,0008=1,0004

## Slide 22
European Datum 1950
Ellissoide internazionale (Hayford 1909)
a = 6 378 388
s = 1/297
orientamento medio europeo
(meridano di Postdam)
riferimento delle longitudini Greenwich

## Slide 23
ED 50

## Slide 24
Rappresentazione cartografica ED 50
UTM Universal Transverse Mercator Grid
fusi di 6° con meridiani centrali alle longitudini di 9° (fuso 32) e di 15° (fuso 33) ad Est di Greenwich
fattore di contrazione 0,9996

## Slide 25
Sistema U T M
(Universal Transversal Mercatore grid)
M. Fondelli, 2000, Cartografia Numerica I, Pitagora Editrice, Bologna

## Slide 26
Rappresentazione cartografica ED 50
in Italia
Orientamento: O. medio europeo (meridiano di Postdam)
Centro sviluppo coordinate (prima triangolazione): Roma - M.Mario
 = 41°55’31,487”
= 12°27’10,93” Est Greenwich
azimut M.Soratte  = 6°35’02”,559
Centro della carta e della proiezione: meridiano centrale del fuso ed equatore
Riferimento delle coordinate geografiche: Greenwich (longitudine); Piano equatoriale (latitudine geogr. ellissoidiche)

## Slide 27
S.I. 1940 (Gauss-Boaga)
Elissoide di Hayford, orientamento
Roma - M.Mario
azimut M.Soratte  = 6°35’00,88”
Orientamento medio europeo
(meridano di Postdam)
ED 50
azimut M.Soratte  = 6°35’02”,559

## Slide 28
Gauss-Boaga
Roma - M.Mario
 = 41°55’25,51”
 = 12°27’08,400” Est da Greenwich
UTM
Roma - M.Mario
 = 41°55’31,487”
= 12°27’10,93” Est Greenwich

## Slide 29
Coordinate N ed E nel sistema U T M
N = X
E = Y + 500 km
falsa origine delle coordinate
meridiano centrale del fuso = 500 km

## Slide 30
Variazione del fattore di scala
fattore di contrazione (Riduzione del modulo di deformazione lineare) =
0,9996

## Slide 32
Carta del Mondo 1:1.000.000

## Slide 33
Carta d’Italia 1:250000

## Slide 35
Carta d’Italia 1:50000

## Slide 37
Carta d’Italia 1:25000

## Slide 38
Reticolato chilometrico

## Slide 39
Da Turrini M.C.
Università di Ferrara

## Slide 44
1 Milione..
GB
UTM
53 m
GB
UTM
181 m
N.B. Questi valori vanno sempre verificati!!!
Notes: Inserire una cartina del paese.

## Slide 46
Elementi per l’orientamento della carta

## Slide 47
Legenda
fornisce tutte le indicazioni necessarie alla consultazione ed interpretazione dell’elaborato cartografico ed indica la scala media e l’epoca di riferimento delle informazioni territoriali riferite

## Slide 48
Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000
Trasferimento di competenze alle Regioni a s.o. in materia di gestione del territorio, D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8

## Slide 49
Carta Tecnica Regionale (CTR)
Sistema adottato
Sistema nazionale Gauss-Boaga (coordinate chilometriche espresse nei termini Gauss-Boaga)
Taglio degli elementi sulla base di sistema unificato ED 50,
Con base Carta d’Italia a 1:50.000
Prodotta essenzialmente attraverso restituzione (aero)fotogramnmetrica

## Slide 50
Cartografia tecnica 1:5000
Errore massimo situazione planimetrica
2,00 m
Errore massimo situazione altimetrica
1,20 m
Tolleranza altimetrica per le curve di livello
2,20 m

## Slide 51
Cartografia tecnica 1:10000
Copertura fotografica a scala media 1:20000
Sistema nazionale Gauss-Boaga
Taglio degli elementi sistema unificato ED 50
con base la Carta d’Italia 1:50 000

## Slide 52
Cartografia tecnica 1:10000
Errore massimo situazione planimetrica
4,00 m
Errore massimo situazione altimetrica
1,80 m
Tolleranza altimetrica per le curve di livello
3,50 m

## Slide 53
Carta Tecnica Regionale (CTR) 1:5000

## Slide 60
realizzazioni ETRF
Ecco allora che il sistema ETRS89, pur derivato inizialmente dall’ ITRS mondiale, nel tempo non è più congruente con esso ma si è deformato. Quindi in Europa e in Italia le coordinate espresse col sistema ITRS/ITRF (o WGS84), possono considerarsi coincidenti con quelle del sistema ERTS89/ETRF89 materializzato dalla sottorete EPN costituita delle stazioni dell’ITRF in Europa determinate nel 1989.
Ma le sue successive emanazioni ETRS89/ETRFyy differiscono da quelle del WGS84, in modo crescente al passare degli anni. Per esempio tra le coordinate di un punto espresse col WGS84 (G1150) e quelle espresse col ETRS89/ETRF2000, esiste una differenza di posizione di circa 40 cm.
Per quanto riguarda l’ Italia:
il sistema ETRS89/ETRF89 (e quindi il sistema WGS84) si appoggia sulla rete geodetica di alta precisione IGM95 (è rilevata con misurazioni GPS ma non contiene stazioni permanenti, cioè è una rete statica);
il sistema ETRS89/ETRF2000 si appoggia sulla nuova rete RDN (Rete Dinamica Nazionale) basata su stazioni permanenti.
Il WGS84 (World Geodetic System 1984)
E’ un sistema di riferimento geografico mondiale (datum globale) nato a metà del secolo scorso grazie alla tecnologia satellitare; nella sua versione più attuale si appoggia sulla rete di satelliti NAVSTAR e GPS/GLONASS ed è molto noto essendo adoperato dai sistemi GPS.
Esso è definito da:
- una terna cartesiana XYZ geocentrica (CTS: Conventional Terrain System) con asse Z diretta verso il polo Nord convenzionale al 1984, asse X passante per il meridiano di Greenwich al 1984, asse Y scelto in modo da formare una terna destrorsa;
- un ellissoide geocentrico che approssima l’intero globo: inizialmente era il GRS80 , poi sostituito dal più preciso WGS84.
- a partire dal 1996 un geoide che approssima l’intero globo per il riferimento verticale (datum verticale) che deriva dallo standard EGM96 (Earth Geopotential Model 1996).

## Slide 61
ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)
E’ un sistema geocentrico derivato nel 1989 dal sistema ITRS (usa l’ellissoide geocentrico GRS80) ma è solidale alla placca euro-asiatica. Fu definito perchè tale placca si muove verso NE di circa 2 cm l’anno e quindi le coordinate espresse con il sistema ITRS/ITRF (e quindi con il WGS84) variavano sensibilmente di anno in anno.
ETRFyy oppure ETRFyyyy
yy o yyyy esprime l’anno a cui si riferiscono le coordinate: ETRF89, ETRF90, …., ETRF2000). Le differenze esistenti tra due diverse ETRF sono minime, dipendendo dalle deformazioni della crosta terrestre: tra la ETRF89 e la ETRF2000 ci sono differenze inferiori al centimetro.
Il sistema ETRF2000 è stato adottato ufficialmente dalla cartografia italiana con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10-11-2011 in Gazzetta Ufficiale http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2012/02/27/48/so/37/sg/pdf

## Slide 63
Mappe catastali

## Slide 64
Rappresentazione cilindrica congruente di Soldner
Rappresentazione di Cassini, o Rappresentazione di Soldner o Rappresentazione di Cassini-Soldner

## Slide 65
Sistema di riferimento catastale italiano
Datum
Ellissoide di Bessel (1841)
a = 6 377 397,155
s = 1/299,1528128
Orientamento: Genova IIM (1902)
 = 44°25’08,235”
 = 0°
azimut M.Telegrafo  =117°31’08,91”

## Slide 66
Sistema catastale italiano
Estensione della rappresentazione
100 km dall’origine in direzione Nord-Sud
70 km dall’origine in direzione Est-Ovest
il territorio nazionale é suddiviso in 31 grandi zone aventi un proprio centro di sviluppo ed in oltre 800 sistemi minori

## Slide 67
Sistema catastale italiano

## Slide 68
Diritti d’Autore: “…nel caso in cui si intenda pubblicare o elaborare uno qualunque dei prodotti cartografici, fotografici, numerici o, comunque, documenti dell’I.I.M, si e’ tenuti a richiederne espressa autorizzazione ed a provvedere al relativo pagamento dei diritti d’autore…”.
I diritti sono sempre dovuti allorche’ si tratta di riproduzioni, anche parziali, edite da privati a scopi commerciali (libri, atlanti, riviste, periodici, ecc.)…”.
Sono esenti dal pagamento: le Amministrazioni dello Stato, le riproduzioni di materiale edito da piu’ di 20 anni, la riproduzione di piccole superfici (max 400 cm2) destinate a corredare pubblicazioni di alto valore scientifico, purche’ non poste in vendita.

## Slide 69
Rappresentazione per piani quotati
Rappresentazione a curve di livello
Rappresentazione a tinte ipsometriche
Rappresentazione a tratteggio
Rappresentazione a sfumo
Rappresentazione naturale delle rocce
Sistemi misti di rappresentazione
Rappresentazione dell’altimetria

## Slide 70
Direzione delle scritture