## Slide 1
Elettronica
analogica
Elettronica
digitale

## Slide 2
Negli ultimi 30-40 anni si è assitito a un passaggio
graduale dai sistemi analogici ai sistemi digitali.
Perché è successo?

## Slide 3
Segnale analogico
Sistemi analogici / sistemi digitali
Segnale digitale
basato su un
alfabeto finito
segnale a due livelli
segnale a quattro livelli
Sistemi analogici / sistemi digitali

## Slide 4
porzione di file
in un computer

## Slide 5
Segnale analogico
Campionamento
Trasformazione di un segnale analogico in uno digitale
Sistemi analogici / sistemi digitali

## Slide 6
Se il segnale si può ricostruire senza ambiguità
fc > 2 B
Segnale campionato
c1
c2
c3
c6
c5
c4
< c1 >
< c2 >
< c3 >
< c4 >
< c5 >
< c6 >
Campioni in notazione
floating point
Sistemi analogici / sistemi digitali

## Slide 7
Nei sistemi reali al segnale analogico
si sovrappone sempre un segnale di rumore
Sistemi analogici / sistemi digitali

## Slide 8
Ecco l’effetto finale del segnale inquinato dal rumore. Il rumore
ha un carattere di irreversibilità, per cui non può essere eliminato
facilmente. Il segnale resta irrimediabilmente compromesso.
Sistemi analogici / sistemi digitali
+
=

## Slide 9
Se usiamo i segnali digitali, il segnale può essere ricostruito
in modo perfetto, anche se è stato inquinato dal rumore
a meno che il segnale di rumore non sia troppo forte
Sistemi analogici / sistemi digitali

## Slide 10
segnale a due livelli
segnale a quattro livelli
Segnali digitali sì, ma perché proprio binari?
porzione di file
di un computer

## Slide 11
Perché i sistemi digitali sono tutti binari?
perché esiste l’Algebra Booleana, che è un’algebra a due valori, vero e falso (0,1), usata per la progettazione dei sistemi digitali. Sarà l’oggetto del nostro studio.
Ma c’è un secondo motivo di carattere tecnologico ...

## Slide 12
I circuiti elettronici hanno componenti passivi e componenti attivi.
Componenti passivi sono: resistenze, condensatori, induttanze.
Componenti attivi sono i transistor

## Slide 13
transistor
resistenze
condensatori
circuiti
integrati

## Slide 14
Transistor
collettore
emettitore
interdizione
base
Ib = 0
collettore
emettitore
conduzione
o
saturazione
base
Ib >> 0
base
collettore
emettitore
Ib >> 0
IC >> 0
base
collettore
emettitore
Ib = 0
IC = 0

## Slide 15
I = 0
V = v
Stato logico
1
Interdizione
Pd = V∙ I = v∙ 0 = 0
Stato logico
0
I = i
V = 0
Saturazione
Pd = V∙ I = 0∙ i = 0
Il transistor NON dissipa potenza quando sta in uno
o nell’altro dei due stati logici!!

## Slide 16
Stato logico
2
I = i/2
V = v/2
Saturazione
Pd = V∙ I = v/2∙ i/2 ≠ 0
Perche' il calcolatore è binario?
Stato logico | VCE | ICE
0 | 0 | i
1 | v | 0
2 | v/2 | i/2
Se esistesse un terzo stato logico, in tale stato
ci sarebbe dissipazione di potenza

## Slide 17
54 miliardi
di transistors
(54 109)
Ma se ogni singolo transistor dissipa più potenza, sia pure per 1/3 del tempo...

## Slide 18
Al contrario del caso digitale-binario, nei dispositivi analogici
i transistor dissipano sempre potenza, anche a riposo.
Consideriamo il seguente circuito amplificatore:
VCE > 0 IC > 0 Pd = VCE・IC >> 0
+
VCE
Batteria
9 V
+
-
•
•
•

## Slide 19
Dissipare potenza significa scaldare per effetto Joule
Se la temperatura sale troppo (deriva termica), il
transistor si brucia

## Slide 20
Ricapitolando i sistemi digitali (binari) sono preferibili
per i seguenti motivi:
garantiscono una miglior gestione del rumore (si è in grado di ricostruire il segnale in modo perfetto a meno di errori in trasmissione);
sono più affidabili (i dispositivi attivi idealmente non dissipano potenza a riposo);
Sistemi analogici / sistemi digitali

## Slide 21
Introduzione all’algebra Booleana
Tutta la tecnologia microelettronica digitale si basa su essa
Fu introdotta da George Boole (1854) come disciplina astratta
e usata per la prima volta da Claude Elwood Shannon (1938)
come strumento per la progettazione digitale.
Contempla solo due valori logici atti a rappresentare il vero e il falso
0 1

## Slide 22
Calcolo funzionale di verità
Iniziamo illustrando un esempio

## Slide 23
Problema: Si vuole progettare un sistema di allarme per le cinture di sicurezza di un autoveicolo. Le specifiche di progetto sono:
si dispone della seguente serie di sensori atti a misurare le condizioni del sistema:
• un sensore che attesta l’accensione del motore; • un sensore, piazzato sul cambio, per accorgersi se esso sia in folle o meno;
• un interruttore posto sotto ciascun sedile anteriore;
• un interruttore connesso con ciascuna cintura, che segnala se essa è
allacciata o meno.
2. Un cicalino deve suonare quando l’accensione è attivata, il cambio è innestato
e almeno uno dei due sedili anteriori è occupato senza che la relativa cintura
sia allacciata
Calcolo funzionale di verità

## Slide 24
suono del cicalino C
accensione attivata A
cambio innestato G
sedile anteriore sinistro occupato SL
sedile anteriore destro occupato SR
cintura sinistra allacciata BL
cintura destra allacciata BR
Variabile binarie (Booleane) associate al problema:
Calcolo funzionale di verità

## Slide 25
Il metodo che permette di manipolare queste variabili e di
assegnare a esse un valore di verità è conosciuto come
calcolo funzionale di verità
Per ogni affermazione assertiva quale
La cintura sinistra è allacciata
esiste una corrispondente formulazione negativa:
la negazione di BL e viene indicata anche con NOT(BL)
Calcolo funzionale di verità

## Slide 26
La cintura di sinistra non è allacciata
e
il sedile anteriore sinistro è occupato
funzione composta di verità o affermazione composta
Nel caso in esame il connettivo è l’AND
è vera se e solo se sono vere entrambe le proposizioni elementari
Calcolo funzionale di verità

## Slide 27
Tavola di verità del connettivo AND
Calcolo funzionale di verità
L’esito logico del connettivo AND si può rappresentare con una
tavola di verità
F = falso
V = vero
Vera quando l’una e l’altra delle proposizioni elementari sono entrambe vere
funzione Booleana

## Slide 28
Tavola di verità del connettivo OR
Vera quando l’una o l’altra o entrambe le proposizioni elementari sono vere
Connettivo OR
Se hai fame o sete ti offro qualcosa al bar

## Slide 29
A e B hanno sempre lo stesso
valore di verità, cioè A è vero
se e solamente se B è vero
XNOR
negazione dello XOR
Calcolo funzionale di verità
Giorgio usa vestiti grigi o azzurri
XOR
OR esclusivo (eXclusive OR)
Vera se A o B è vera, ma non
entrambi.

## Slide 30
negazione dell’OR
negazione dell’AND
Calcolo funzionale di verità

## Slide 31
Specifiche di progetto del sistema di allarme per le cinture
Calcolo funzionale di verità

## Slide 32
A partire da tali specifiche si può scrivere facilmente l’equazione funzionale di verità
che rappresenta il corretto funzionamento del dispositivo di allarme
suono del cicalino C
accensione attivata A sedile anteriore destro occupato SR
cambio innestato G cintura sinistra allacciata BL
sedile anteriore sinistro occupato SL cintura destra allacciata BR
Calcolo funzionale di verità
sedile anteriore sinistro occupato
e
cintura sinistra NON allacciata
accensione attivata
cambio innestato
sedile anteriore destro occupato
e
cintura destra NON allacciata

## Slide 33
Nella tabella vista poc’anzi sono stati individuati sei connettivi logici,
AND, OR, XOR e XNOR, NOR e NAND, che sono i più interessanti
Poiché per ciascuna variabile ci sono due possibilità, avendo 4 righe
quante sono i potenziali connettivi logici che potremmo costruire?
Calcolo funzionale di verità
.....
mancano altri
connettivi?

## Slide 34
Problema:
Se dispongo di n bit, quante sono le possibili n-ple binarie?
n=1
0
1
00
01
10
11
n=2
000
001
010
011
100
101
110
111
n=3
n
21 = 2
22 = 4
23 = 8
2n
Calcolo funzionale di verità

## Slide 35
implicazione
se piove allora ci sono nuvole in cielo
Calcolo funzionale di verità
Dunque, con n=4 abbiamo 24 = 16 possibili connettivi logici. Vediamoli tutti:

## Slide 36
A è condizione sufficiente per B
B è condizione necessaria per A
se piove allora ci sono nuvole in cielo
Calcolo funzionale di verità
Situazione analoga per
if B then A

## Slide 37
verifica:
Calcolo funzionale di verità
A è vera se e solo se B è vera
XNOR

## Slide 38
La relazione
ci mostra che alcuni connettivi binari possono essere espressi sulla base di altri connettivi
Problema:
esistono connettivi idonei a esprimere tutti gli altri?
se sì, quali sono?
esiste un insieme minimo?
Calcolo funzionale di verità
Osservazione importante!

## Slide 39
Proviamo a vedere se riusciamo a esprimere tutti i 16
connettivi con i soli AND e OR
Calcolo funzionale di verità
C’è un problema: quando sia A che B sono falsi,
sono entrambi falsi
e quindi non riusciamo a esprimere una funzione
che sia vera quando A e B sono entrambi falsi

## Slide 40
Se tuttavia introduciamo anche il NOT, allora con
AND, OR, e NOT si riescono a esprimere TUTTI i 16 connettivi
come si costruisce questa tabella?
Calcolo funzionale di verità

## Slide 41
I connettivi che legano le variabili non negate si esprimono allora come
Dunque l’AND può essere espresso in funzione di OR e NOT, che sono dunque sufficienti per coprire tutti i connettivi della tabella precedente.
Stesso discorso vale per l’OR
L’OR può essere espresso in funzione di AND e NOT, che sono dunque sufficienti per coprire tutti i connettivi della tabella precedente.
Calcolo funzionale di verità

## Slide 42
I 16 connettivi binari espressi rispettivamente mediante AND, OR, NOT,
mediante OR, NOT e mediante AND, NOT
Calcolo funzionale di verità
da De Morgan

## Slide 43
Osserviamo ora che l’insieme minimo che consente di rappresentare tutti i connettivi
può essere ulteriormente ridotto al solo connettivo NOR, oppure al solo connettivo
NAND; per farlo è sufficiente esprimere AND, OR e NOT in funzione del solo NOR
oppure del solo NAND.
Per questo motivo i connettivi NOR e NAND sono chiamati universali.
Ecco come procedere, ricordando che :
Calcolo funzionale di verità
NOT, OR, AND in funzione di NOR
NOT, OR, AND in funzione di NAND
NOR
NAND

## Slide 44
Algebra Booleana
Impostazione assiomatica
Algebra Booleana
Problema: riuscire a manipolare in modo rigoroso le variabili binarie
e i rispettivi connettivi binari.
Inoltre, un’espressione del calcolo funzionale di verità come quella vista
nell’esempio precedente
potrebbe avere delle espressioni equivalenti, che sono magari più semplici
o più utili ai fini applicativi.
E’ dunque necessario dotarsi di una tecnica affidabile di manipolazione
delle espressioni del calcolo funzionale di verità.

## Slide 45
Algebra Booleana
In matematica, la disciplina che studia i simboli matematici e le regole per la
loro manipolazione formale si chiama Algebra;
l’Algebra che studia i valori logici vero e falso si chiama Algebra Booleana,
e venne introdotta nel 1854 da George Boole, con l’opera
An Investigation of the Laws of Thought.
Vediamone una definizione assiomatica.
Assioma: verità primitiva, non soggetta a dimostrazione
Una definizione assiomatica di una teoria si attua elencando gli assiomi

## Slide 46
Assiomi di Peano
1) 0 è un numero
2) Se a è un numero, il successore di a è un numero
3) 0 non è successore di alcun numero
4) Due numeri con lo stesso successore sono uguali
5) Se un insieme S di numeri contiene 0 e anche
il successore di ogni numero, allora ogni numero è in S
Esempio di teoria assiomatica: i numeri naturali

## Slide 47
Definizione assiomatica dell’Algebra Booleana
Definizione assiomatica dell’Algebra Booleana

## Slide 48
Definizione assiomatica dell’Algebra Booleana
non è quella cui
siamo abituati:
5+(3・4) ≠ (5+3)・(5+4)

## Slide 49
Il più semplice insieme B che soddisfa i postulati sopra è rappresentato dalla
cosiddetta Algebra Booleana a due elementi, o Algebra Binaria, basata sugli
elementi 0 e 1 e caratterizzata dalle seguenti tre leggi di composizione:
Le tre leggi di composizione interna sono rispettivamente AND, OR e NOT
e corrispondono ai connettivi precedentemente introdotti.
AND OR NOT
0 e 1 stanno per vero e falso
del calcolo funzionale di verità
Definizione assiomatica dell’Algebra Booleana

## Slide 50
In che rapporto stanno con le tabelle viste prima?
F → 0
V → 1
x y x + y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
Tavola di verità del connettivo OR

## Slide 51
F → 0
V → 1
Tavola di verità del connettivo AND
x y x y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
.

## Slide 52
Altro esempio di algebra Booleana:
la teoria degli insiemi, con S insieme e P(S) l’insieme delle parti di S
Leggi di composizione:
intersezione ∩
unione ∪
complementazione C(A)
0 è l’insieme vuoto 1 è l’insieme ambiente
Definizione assiomatica dell’Algebra Booleana

## Slide 53
Partendo dagli assiomi possiamo ricavare (infinite) altre
relazioni Booleane vere, detti teoremi. Il teorema di De Morgan
è un esempio in tal senso:
L’insieme di tutti i teoremi costituisce la teoria dell’algebra Booleana
Teoremi dell’Algebra Booleana
Teoremi dell’algebra Booleana

## Slide 54
Teoremi dell’Algebra Booleana
A partire dagli assiomi sopra esposti, si potrebbero ricavare tutti i possibili
teoremi dell’Algebra Booleana; tra questi ce ne sono alcuni molto semplici e utili nella
manipolazione delle formule; li elenchiamo di seguito.

## Slide 55
Come si dimostrano?
per induzione perfetta (tavola di verità)
usando gli assiomi e i precedenti teoremi già dimostrati
ricordiamoci che
Teoremi dell’Algebra Booleana
dimostrazione per induzione perfetta
x x x+x
0 0 0
1 1 1
x x x x
0 0 0
1 1 1
.

## Slide 56
Teoremi dell’Algebra Booleana
x 1 x+1
0 1 1
1 1 1
x 0 x 0
0 0 0
1 0 0
.
x x x
0 1 0
1 0 1
_
_
_

## Slide 57
Teoremi dell’Algebra Booleana

## Slide 58
variabile presente in forma diretta e negata
due altre variabili
il prodotto delle due variabili
si semplifica
Teoremi dell’Algebra Booleana

## Slide 59
si dimostra per induzione perfetta
Teoremi dell’Algebra Booleana

## Slide 60
Principio di dualità
Principio di dualità
Osserviamo le due colonne «base» e «duale»
Le proposizioni della colonna di destra possono essere ottenute dalla colonna
centrale semplicemente scambiando ”0” con ”1”, ”+” con ”•” e viceversa

## Slide 61
Principio di dualità
E’ questa la manifestazione del cosiddetto principio di dualità
Prendiamo allora le funzioni ”+” e ”•”, cioè OR e AND,
e proviamo a scambiare ”0” con ”1”, ”+” con ”•” e viceversa
La tavola di verità che ne deriva conserva la propria validità,
sia pur con una permutazione delle righe, del tutto ininfluente.

## Slide 62
Il Principio di dualità consente allora di trasformare in modo duale le espressioni Booleane, realizzando nuove espressioni che continuano a valere
Tuttavia i valori delle espressioni così ottenute sono in generale diversi da quelle di partenza
funzione duale
funzione originale
Principio di dualità

## Slide 63
Variabili, funzioni Booleane e porte logiche
Variabili, funzioni e porte logiche
funzione
Per ogni terna di valori per le variabili Booleane x, y, z viene associato
un valore per l’espressione corrispondente. Questa è una funzione del tipo
insieme delle terne binarie
insieme di 0 e 1
altra funzione

## Slide 64
Variabili, funzioni e porte logiche
una generica funzione Booleana del tipo
Se sono n variabili Booleane (o binarie) che possono
assumere l’uno o l’altro dei due valori 0 e 1, si indica con
che a ogni valore dell’n-pla associa un valore dell’insieme 0, 1

## Slide 65
Variabili, funzioni e porte logiche
Poiché l’insieme ci sono 2n n-ple binarie, e a ciascuna di esse si associa un valore
della funzione, il numero totale di funzioni Booleane n-arie che si possono realizzare
risulta essere pari a
Nel seguito studieremo in particolare le funzioni Booleane per n = 1
(a una variabile, o unarie) e n = 2 (a due variabili, o di-arie).
Quante sono le funzioni Booleane per n variabili?

## Slide 66
Variabili, funzioni e porte logiche
Funzioni a una variabile
funzione nulla
funzione unitaria
funzione Buffer
funzione NOT
x
0
x
1
+Vcc
x
x

## Slide 67
Variabili, funzioni e porte logiche
Funzioni a due variabili
Con n = 2 ci sono in tutto funzioni Booleane di-arie del tipo z = f(x,y)
visti precedentemente nell’ambito dei connettivi binari

## Slide 68
Variabili, funzioni e porte logiche

## Slide 69
Data l’estrema importanza, in ambito circuitale, delle funzioni AND, OR, XOR, NAND, NOR e XNOR,
dette anche operatori Booleani, le analizziamo singolarmente, mettendo in evidenza anche i corrispondenti
simboli schematici, chiamati Porte Logiche, in uso nei circuiti logici.
Prodotto logico.
La porta AND restituisce 0 in uscita se anche uno solo dei
due valori d’ingresso è pari a 0; restituisce 1 solo quando
entrambi gli ingressi sono a 1.
Somma logica.
La porta OR restituisce 1 in uscita se anche uno solo dei
due valori d’ingresso è pari a 1; restituisce 0 solo quando
entrambi gli ingressi sono a 0.
OR esclusivo.
La porta XOR restituisce 0 quando entrambi gli ingressi
sono a 0 o a 1; restituisce 1 altrimenti
La porta XOR è un rilevatore di differenza tra i due valori d’ingresso.
Variabili, funzioni e porte logiche

## Slide 70
Ricordando inoltre che
si ha
ma anche
aggiungiamo due termini nulli per
l’assioma A7 di complementarità
Usiamo l’assioma A6 di
distributività
Variabili, funzioni e porte logiche

## Slide 71
XNOR
E’ la negazione dello XOR ed è un rilevatore
di identità tra i due valori d’ingresso
Variabili, funzioni e porte logiche
De Morgan

## Slide 72
NAND
E’ la negazione dell’AND
Si è visto che AND e NOT, oppure OR e NOT, sono sufficienti per esprimere una qualunque
tra le 16 possibili funzioni. Abbiamo anche visto che tramite una porta NAND si possono
realizzare l’AND, l’OR e il NOT; ciò significa che la porta NAND è un operatore universale,
nel senso che da sola consente di costruire una qualunque tra le 16 possibili funzioni.
Infatti
Variabili, funzioni e porte logiche

## Slide 74
NOR
E’ la negazione dell’OR
Abbiamo visto che anche tramite una porta NOR si possono realizzare l’AND, l’OR e il NOT;
ciò significa che anche la porta NOR è un operatore universale.
Variabili, funzioni e porte logiche

## Slide 75
Ricapitolando:
Variabili, funzioni e porte logiche

## Slide 76
Variabili, funzioni e porte logiche
Funzioni AND e OR a 3 variabili

## Slide 77
Realizzazione circuitale delle porte logiche
Obiettivi:
minimazione della potenza dissipata;
minimazione dei tempi di risposta;
minimazione dei costi;
aumento progressivo della densità di integrazione sui relativi circuiti integrati.
Nel tempo si sono succedute numerose famiglie logiche, che a seconda del
periodo in cui sono state introdotte e dello sviluppo tecnologico corrente
hanno privilegiato l’uso di uno o dell’altro dei vari dispositivi a semiconduttore
per la realizzazione delle funzioni di base, quali diodi, transistor, MOS-FET.
Le funzioni logiche di base, a 1 e 2 variabili, possono essere facilmente realizzate
impiegando i transistors.
Famiglie logiche

## Slide 78
Diode-Transistor Logic (DTL) - funzione logica viene eseguita da una rete di diodi,
mentre la funzione di inversione-amplificazione viene eseguita da un transistore.
Transistor-Transistor Logic (TTL) - il transistor svolge sia la funzione logica che
la funzione di inversione-amplificazione .
Resistor-Transistor Logic (RTL) - costruite usando resistenze nella rete d’ingresso
e transistori bipolari a giunzione (BJT) come dispositivi di commutazione.
Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) – la più moderna, tutta
realizzata mediante CMOS .
Le principali famiglie logiche sono:
Famiglie logiche

## Slide 79
Illustreremo la circuiteria che realizza le principali funzioni Booleane facendo
riferimento a una famiglia assimiliabile alla RTL
Porta NOT
Bisogna realizzare un’inversione del valore logico. Questa funzione si realizza
mediante un singolo transistor, nel quale la variabile d’ingresso va ad alimentare
la base, mentre quella di uscita si ricava sul collettore del transistor.
Famiglie logiche

## Slide 80
Transistor
collettore
emettitore
interdizione
base
Ib = 0
collettore
emettitore
conduzione
o
saturazione
base
Ib >> 0
base
collettore
emettitore
Ib >> 0
IC >> 0
base
collettore
emettitore
Ib = 0
IC = 0

## Slide 81
Famiglie logiche
Ib >> 0
1
valore logico
d’ingresso
VCE = 0
0
valore logico
d’uscita
ingresso
stato
alto
saturazione
Principio di funzionamento
Ib = 0
0
valore logico
d’ingresso
VCE = Vcc
1
valore logico
d’uscita
ingresso
stato
basso
interdizione
Porta NOT

## Slide 82
Famiglie logiche
Porta AND
Quando entrambi gli ingressi sono a 1, i transistor sono in piena conduzione,
la tensione di uscita tra collettore di T1 ed emettitore di T2 va a 0; di conseguenza
la tensione ai capi di R2 va al valore VCC e questa rimane l’unica condizione per
la quale si ha uscita alta. Infatti se anche uno solo degli ingressi va a 0, uno dei due
transistor va in interdizione e l’uscita resta a 0.

## Slide 83
Famiglie logiche
Porta AND
VE = Vcc
1
valore logico
d’uscita
Ib1 >> 0
Ib2 >> 0
1
1
valore logico
d’ingresso
VE = 0
0
valore logico
d’uscita
Ib1 >> 0
Ib2 = 0
1
0
valore logico
d’ingresso
Quando entrambi gli ingressi sono a 1, i transistor sono in piena conduzione,
la tensione di uscita tra collettore di T1 ed emettitore di T2 va a 0; di conseguenza
la tensione ai capi di R2 va al valore VCC e questa rimane l’unica condizione per
la quale si ha uscita alta. Infatti se anche uno solo degli ingressi va a 0, uno dei due
transistor va in interdizione e l’uscita resta a 0.

## Slide 84
Porta OR
Famiglie logiche
Per realizzare l’uscita logica a 1 basta che anche uno solo dei due transistor
associati ai due ingressi, che sono posti in parallelo, sia in piena conduzione.

## Slide 85
Porta OR
Famiglie logiche
Per realizzare l’uscita logica a 1 basta che anche uno solo dei due transistor
associati ai due ingressi, che sono posti in parallelo, sia in piena conduzione.
Ib2 = 0
Ib2 = 0
Ib1 >> 0
Ib2 = 0
VE = Vcc
1
valore logico
d’uscita
VE = 0
0
valore logico
d’uscita
0
0
valore logico
d’ingresso
0
1
valore logico
d’ingresso

## Slide 86
Famiglie logiche
Porta NAND
La porta NAND viene realizzata a partire dal circuito della porta AND, spostando
semplicemente la resistenza R2 di carico dall’emettitore di T2 al collettore di T1

## Slide 87
Famiglie logiche
Porta NAND
La porta NAND viene realizzata a partire dal circuito della porta AND, spostando
semplicemente la resistenza R2 di carico dall’emettitore di T2 al collettore di T1
Porta AND

## Slide 88
Ib1 >> 0
Ib2 >> 0
VCE = 0
0
valore logico
d’uscita
Ib1 = 0
Ib2 >> 0
VCE = 1
1
valore logico
d’uscita
1
1
valore logico
d’ingresso
0
1
valore logico
d’ingresso

## Slide 89
Famiglie logiche
Porta NOR
Anche in questo caso si parte della porta negata, che è la OR, spostando la
resistenza R2 di carico dall’emettitore di T2-T1 al collettore di T2-T1.

## Slide 90
Famiglie logiche
Porta OR
Porta NOR
Anche in questo caso si parte della porta negata, che è la OR, spostando la
resistenza R2 di carico dall’emettitore di T2-T1 al collettore di T2-T1.

## Slide 91
Ib1 = 0
Ib2 = 0
Ib1 = 0
Ib2 >> 0
VCE = 0
0
valore logico
d’uscita
VCE = 1
1
valore logico
d’uscita
0
0
valore logico
d’ingresso
0
1
valore logico
d’ingresso