## Slide 1
Circuiti combinatori
Circuiti dotati di uno o più ingressi e una o più uscite, il cui funzionamento è descritto
da una funzione logica.
Circuiti combinatori

## Slide 2
La funzione Boolenana in oggetto è del tipo
Logica positiva: convenzione secondo la quale il valore 1 viene associato al livello alto h
di tensione
Logica negativa: quello in cui il valore 1 è associato al livello basso l di tensione
Circuiti combinatori

## Slide 3
Porta logica: circuito a 1 o 2 ingressi e un’uscita il cui valore è 1 in corrispondenza
delle configurazioni degli ingressi descritte dalle funzioni logiche NOT (per 1 ingresso),
OR, AND, NAND, NOR, XOR, XNOR (per 2 ingressi).
Circuiti combinatori

## Slide 4
Itinerari e livelli
Si dice itinerario tra due elementi X e Y qualsiasi percorso che colleghi X con Y.
Si dice livello di un elemento X rispetto all’uscita Bj e a un determinato itinerario I,
il numero di elementi, X compreso, disposti lungo l’itinerario a partire dall’uscita Bj
Si dice livello di una variabile rispetto all’uscita Bj e all’itinerario I il numero di
elementi compresi tra il rispettivo ingresso e l’uscita Bj lungo l’itinerario I.
Itinerari e livelli
Sia assegnata una rete logica comunque complessa

## Slide 5
Uno stesso elemento può avere più livelli a secondo dell’itinerario scelto.
G1 è di III livello secondo l’itinerario G4, G3, G1 e di IV livello secondo
l’itinerario G4, G3, G2, G1
Itinerari e livelli

## Slide 6
Per i circuiti combinatori, come per ogni altro tipo di circuito, si pongono
due problemi opposti: da un lato quello dell’analisi, cioè della descrizione
del funzionamento del circuito, una volta che sia nota la sua configurazione,
il che significa la definizione della funzione Booleana associata;
dall’altro quello della sintesi, cioè del progetto di un circuito che realizzi una
certa funzione logica, comunque descritta.
Analisi dei circuiti combinatori
Obiettivo: ottenere una rappresentazione della funzione d’uscita y
Analisi dei circuiti combinatori

## Slide 7
Analisi dei circuiti combinatori

## Slide 8
Sintesi dei circuiti combinatori
Obiettivo: progettare un circuito a n ingressi che soddisfi una determinata
funzione di uscita y di progetto.
La funzione y che il circuito deve soddisfare può essere assegnata in diverse
forme. Più precisamente:
descrizione a parole del funzionamento del circuito;
con una vera e propria tavola di verità, che è l’effettivo punto di partenza della sintesi cui tutti gli altri tipi di assegnazione devono essere ricondotti;
con un’espressione analitica;
con uno schema logico (procedura usata quando un determinato circuito logico debba esser riprogettato con componenti diversi).
Qualunque sia il metodo di assegnazione, la sintesi procede partendo dalla tavola
di verità o da un’espressione analitica.
Applicando i metodi di semplificazione delle funzioni logiche si giunge alla forma
più conveniente per gli scopi che ci si propone.
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 9
Osservazioni:
non sempre la forma più conveniente corrisponde alla forma minima della funzione;
vi possono essere dei vincoli sul numero massimo di livelli;
il tempo di commutazione ∆ di qualsiasi porta logica non è mai nullo;
il tempo di risposta di un circuito a n livelli è n⋅∆;
la forma minima può contenere un numero elevato di livelli; la sua diretta realizzazione circuitale potrebbe dar luogo a ritardi intollerabili;
il minimo ritardo è quella a due livelli (minterm, maxterm).
La sintesi di un circuito combinatorio procede attraverso i seguenti passi:
Descrizione del funzionamento del circuito;
Determinazione della tavola di verità;
Sintesi della funzione Booleana;
Semplificazione della funzione logica relativa;
Determinazione della forma minima più conveniente;
Disegno del circuito.
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 10
Esempio: circuito che moltiplica per 3 in binario Si voglia realizzare un circuito a tre ingressi e quattro uscite; sugli ingressi si può
presentare un numero binario compreso tra 0 e 5. All’uscita di tale circuito si deve
ottenere il prodotto per 3 del numero in ingresso. Il massimo numero di uscita
rappresentabile con 4 bit è 15 e sarà necessario sintetizzare quattro funzioni logiche.
Eccedono la capacità di rappresentazione dell’uscita
Condizioni non specificate
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 11
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 12
Utilizzando le condizioni non specificate si ottiene:
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 13
Esempio - Si voglia sintetizzare un circuito con la stessa funzione Booleana di quello
illustrato in figura, ma possibilmente più economico.
L’analisi del circuito porta all’espressione
analitica della funzione Booleana:
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 14
00 01 11 10
00
01
11
10
1
1
1
1
1
1
1
Semplificando mediante la mappa si possono fondere
i due sottocubi rosso in un sottocubo più grande
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 15
L’espressione minima a due livelli è allora
Il circuito semplificato che si ottiene è
Sintesi dei circuiti combinatori
mentre il vecchio circuito era

## Slide 16
Sintesi dei circuiti combinatori
Esempio – Moltiplicatore binario.
Si voglia costruire un circuito che esegue la moltiplicazione tra due numeri espressi
in notazione posizionale (in base 2) con due bit.

## Slide 17
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 18
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 19
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 20
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 21
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 22
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 23
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 24
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 25
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 26
Sintesi dei circuiti combinatori

## Slide 27
Circuito per il controllo di un diplay
x
y
z
w

## Slide 28
x y z w a b c d e f g
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 1 0 x x x x x x x
1 0 1 1 x x x x x x x
1 1 0 0 x x x x x x x
1 1 0 1 x x x x x x x
1 1 1 0 x x x x x x x
1 1 1 1 x x x x x x x
a
b
f
e
d
c
g

## Slide 29
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
1 x 1
1 x 1
1 1 x x
1 1 x x
a = x+z+yw+yw
b = y+zw+zw
c = z+w+y+x
d = x+zwy+zwy+zwy+zwy
1 1 x 1
1 x 1
1 1 x x
1 x x
1 1 x 1
1 1 x 1
1 1 x x
1 x x
1 x 1
1 x 1
1 x x
1 x x
_ _
_ _ _
_
_ _ _ _ _ _

## Slide 30
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
xy
zw
00
01
11
10
00
01
11
10
1 x 1
x
x x
1 1 x x
e = yw+zw
f = x+zw+zy+yw
g = x+zw+zy+zy
1 1 x 1
1 x 1
x x
1 x x
1 x 1
1 x 1
1 x x
1 1 x x
_ _ _
_ _ _ _
_ _ _

## Slide 31
x y z w
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
d
e
f
g

## Slide 32
Moduli combinatori
Nella pratica si preferisce affrontare il progetto di una rete complessa secondo
una tecnica di scomposizione della rete in blocchi funzionali, detti moduli combinatori.
Decodificatori
Codificatori
Selettori
Sommatori
Noi analizzeremo i seguenti moduli combinatori:
Moduli combinatori

## Slide 33
Decodificatori
Convertono un numero espresso in notazione posizionale in base 2 in un numero
intero in base 10.
Un decodificatore accetta in ingresso n bit e presenta in uscita 2n linee, numerate da 0 a 2n-1, in modo tale che va a 1 la sola linea yj che corrisponde all’intero j codificato in notazione posizionale dagli n bit d’ingresso.
Decodificatori

## Slide 34
Tavola di verità di un decodificatore a 2 bit
Tavola di verità di un decodificatore a 3 bit
Decodificatori

## Slide 35
Codificatori
Codificatori
I codificatori convertono un numero intero in base 10 in un numero espresso in
notazione posizionale in base 2.
Un codificatore svolge dunque la funzione inversa di un decodificatore, nel senso
che esso prevede 2n ingressi e n uscite.
Le uniche configurazioni ammesse per gli ingressi sono quelle in cui c’è
esattamente un solo 1 in corrispondenza della linea xj

## Slide 36
Codificatori
Caso n=2

## Slide 37
Codificatori
Caso n=3

## Slide 38
Codificatori

## Slide 39
Codificatori

## Slide 40
Selettori d’ingresso (Multiplexer)
Un selettore d’ingresso (o Multiplexer o Mux) è un modulo che permette di
selezionare uno tra 2n ingressi e presentarlo sull’unica uscita.
La selezione si effettua attraverso n linee di comando.
Selettori
equivalente elettrico: commutatore a n vie
in ingresso
:
:
n

## Slide 41
MuX
Multiplexer a 1 linea di selezione (2 vie)
Selettori
0

## Slide 42
MuX
Multiplexer a 1 linea di selezione (2 vie)
Selettori
1

## Slide 43
Selettori
Multiplexer a 2 e 3 linee di selezione (4 e 8 vie)
0 0

## Slide 44
Selettori
Multiplexer a 2 e 3 linee di selezione (4 e 8 vie)
0 1

## Slide 45
Selettori
Multiplexer a 2 e 3 linee di selezione (4 e 8 vie)
1 0

## Slide 46
Selettori
Multiplexer a 2 e 3 linee di selezione (4 e 8 vie)
1 1

## Slide 47
Selettori
Un selettore d’uscita (o DeMultiplexer o DeMux) è un modulo che permette di
dirottare l’unico ingresso su una delle possibili 2n uscite.
La selezione si effettua attraverso n linee di comando.
Selettori d’uscita (Demultiplexer)
Equivalente elettrico: commutatore a n vie
in uscita
:
:

## Slide 48
Demultiplexer a 1, 2 e 3 linee di selezione (2, 4 e 8 vie)
Selettori

## Slide 49
Costruzione modulare di una funzione Booleana
Con un multiplexer a 2n vie è possibile realizzare una qualunque funzione
Booleana di n variabili
Usiamo come esempio la seguente funzione Booleana:
Costruzione modulare di una funzione Booleana
La funzione può essere scritta come:

## Slide 50
Costruzione modulare di una funzione Booleana
Vantaggi:
anche se il circuito è molto più complesso rispetto alla forma minima, la sua costruzione su larga scala consente un risparmio sui costi di produzione;
si può usare un unico modulo per qualunque funzione;
la funzione è programmabile, cambiando i valori delle costanti in ingresso.

## Slide 51
x y z + y z + x y
_
_
_
x y z
00
01
11
10
0
1
1
1
1
1
xy
z

## Slide 52
x y z
Progetto ad-hoc

## Slide 53
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
x1
x2 z
Multiplexer a 4 vie
che realizza la funzione
0
1
1
0
Osservazione:
in corrispondenza di uno 0 in ingresso, non passa alcun segnale oltre la
corrispondente porta AND. Possiamo allora “prolungare” verso la porta OR
le sole uscite AND associate al valore 1 degli ingressi (per i soli minterm
che entrano nella funzione). Sono queste le cosiddette “matrici di contatto”.
Matrici di contatti

## Slide 54
Matrice di contatti
f
f
x1 x0
Multiplexer a 4 vie
che realizza la funzione
0
1
1
0
x1 x0
f
x1 x0
x1 x0

## Slide 55
Digressione sui diodi
simbolo circuitale del diodo
consente il flusso di corrente nella sola direzione della freccia
a k
Id >> 0
Id = 0
Matrice di contatti

## Slide 56
Rc
IC = Vcc /Rc
Vcc
+
_
IC
equivalente elettrico
Rc
Vcc
+
_
IC = 0
IC
Rc
IC = Vcc /Rc
Vcc
+
_
corto circuito
Rc
Vcc
+
_
IC = 0
circuito aperto
polarizzazione diretta
polarizzazione inversa
Matrice di contatti

## Slide 57
Il concetto che c’interessa nel nostro contesto è che la tensione che polarizza
un diodo in modo inverso non si propaga oltre il diodo
Rc
Vcc
+
_
IC = 0
circuito aperto
Rc
Vcc
+
_
IC = 0
V=0
V=Vcc
V=0
V=Vcc
IC
polarizzazione inversa
Rc
IC = Vcc /Rc
Vcc
+
_
IC
Rc
IC = Vcc /Rc
Vcc
+
_
corto circuito
polarizzazione diretta
V=Vcc
V=Vcc
V=Vcc
V=Vcc
IC
Matrice di contatti

## Slide 58
Un 1 dalla parte dell’anodo polarizza direttamente il diodo e lo rende conduttore,
consentendo al livello alto di tensione di propagarsi oltre il diodo
Uno 0 dalla parte dell’anodo polarizza inversamente il diodo e lo porta in interdizione;
il circuito si apre e lo 0 (tensione nulla) resta separato dall’1 (tensione +Vcc della batteria)
1
Rc
IC = Vcc /Rc
IC
polarizzazione diretta
0
a
k
1
0
IC = 0
polarizzazione inversa
1
a
k
1
Rc

## Slide 59
f
x1 x0
corto circuito
f
x1 x0

## Slide 60
+
+
1 0
1
0
0
0
1
+
+
1 0
1
0
0
0
1

## Slide 61
Matrice di contatti
La sua struttura è estremamente vantaggiosa se viene realizzata direttamente
dal costruttore di integrati, che privilegia un’alta uniformità nella struttura circuitale.
Supponiamo di voler realizzare la funzione dell’esempio precedente
La matrice di contatti può essere
“programmata” in fabbrica

## Slide 62
La matrice di contatti può essere “programmata” in fabbrica
bruciando i fusibili associati agli 0 della funzione, in modo da eliminare i diodi

## Slide 63
La programmazione in fabbrica dei contatti consente di risparmiare
i 23 piedini d’ingresso
3+1 = 4 piedini
8+3+1 = 11 piedini
Matrice di contatti

## Slide 64
La struttura vista prima può essere estesa in modo tale da fornire non una, ma più
funzioni di uscita, passando p.es. a una rete con n ingressi e k uscite. Una simile
rete fornisce, per ogni configurazione degli n ingressi, una configurazione sulle
k uscite. Essa corrisponde a una memoria ROM, acronimo di Read Only Memory
(memoria di sola lettura)
ROM
indirizzi delle
celle di memoria
contenuto delle
celle di memoria
1 0 1 0 = 10
1 1 0 1 = 13
presenza del diodo = 1
assenza del diodo = 0

## Slide 65
Funzionamento di una memoria ROM
indirizzi delle
celle di memoria
contenuto delle
celle di memoria
1 0 1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1 0 1 0 = 10
ROM

## Slide 66
Nelle ROM propriamente dette, la matrice non ha inizialmente alcun punto di contatto tra righe e colonne. E’ il costruttore che fa le connessioni in base alla matrice di bit desiderata dal committente. Per le memorie ROM, che sono appunto di sola lettura, non è possibile variare il contenuto della memoria dopo la programmazione fatta in fabbrica.
Nel caso debba essere l’utente a programmare la ROM si ricorre alle cosiddette
PROM (Programmable Read Only Memory); la matrice ha inizialmente tutti i punti di
contatto tra righe e colonne, attraverso un diodo e un fusibile. Inizialmente tutti i
fusibili sono interi e dunque tutti i bit sono a 1. Programmare un bit a 0 richiede la
fusione del relativo fusibile.
ROM-PROM-EPROM

## Slide 67
Esiste anche la possibilità di modificare la programmazione ricorrendo alle
EPROM (Erasable PROM), basate sulla tecnologia dei Floating Gate MOSFET;
la memoria è in un contenitore che presenta una piastrina di quarzo, attraverso
la quale possono passare raggi ultravioletti che ripristinano la programmabilità
cancellando la programmazione precedente.
ROM-PROM-EPROM

## Slide 68
Moduli per la realizzazione dell’unità logico-aritmetica
ALU
Unità Logico Aritmetica, (ALU - Arithmetic Logic Unit) - Si realizzano operazione su
numeri interi quali somma, sottrazione, incremento, decremento, scorrimento di bit,
ma anche AND, OR, XOR, complementazione, prodotti e moltiplicazioni.
Nucleo di partenza per costruire una ALU, realizza la somma di due bit con riporto.
Semisommatore (o Half Adder)

## Slide 69
ALU
Se ora vogliamo effettuare la somma completa tra due numeri interi
espressi in notazione posizionale con n bit, dobbiamo costruire una rete che accetti
in ingresso 2n bit e generi la somma binaria dei due
secondo il classico procedimento di somma con riporto

## Slide 70
ALU
Sommatore completo
Somma con riporto e relativo circuito sommatore

## Slide 71
ALU
Cerchiamo ora di semplificare, ricordando che

## Slide 72
ALU

## Slide 73
ALU

## Slide 74
ALU
Calcolo della differenza mediante sommatore
Con qualche piccola modifica è possibile modificare il sommatore in modo da
costruire un circuito per effettuare le differenze.
Si può infatti verificare che per fare la differenza A – B si calcola A + (-B)
e -B si ottiene complementando B e sommando + 1
Come si rappresentano allora i numeri negativi?

## Slide 75
Digressione: codifica dei numeri interi
5 2 3 notazione posizionale
5 2 310 = 5*102 + 2*101 + 3*100
1 0 1 12 = 1*23 + 0*22 + 1*21 + 1*20
con n bit di memoria posso codificare tutti i numeri interi
positivi da 0 a 2n-1
0
2n-1
Numeri negativi

## Slide 76
Esempio n=4
1111 15
1110 14
1101 13
1100 12
1011 11
1010 10
1001 9
1000 8
0111 7
0110 6
0101 5
0100 4
0011 3
0010 2
0001 1
0000 0
da 0 a 24-1=15
con i numeri binari in notazione posizionale
posso fare le operazioni secondo le regole
consuete
0+0 = 0
0+1 = 1
1+0 = 1
1+1 = 0 con riporto di 1
0*0 = 0
0*1 = 0
1*0 = 0
1*1 = 1
Numeri negativi

## Slide 77
attenzione però
che con n=4
se sommo 10 con 12
ottengo un errore
1010 + 10
0011 3
____
1101 13
0100 * 4*
0011 3
____ __
0100
0100
_____
01100 12
Errore di overflow: si ha un bit di overflow
non riproducibile dalla memoria della
macchina
1
1010 + 10
1100 12
____
1 0110 6
1
Numeri negativi

## Slide 78
Come codificare i numeri negativi?
Con la codifica mediante complemento a 2
Per introdurla facciamo un esempio col caso
decimale, che ci è più familiare
3
7
Supponiamo di disporre di due celle di memoria
decimali e di voler fare l’operazione
37 - 15
Posso scrivere 37 - 15 = 37 + (100 - 15) - 100 =
37 + 85 -100 = 122 - 100 = 22
8
5
2
2
1
+
=
-
0
0
1
=
2
2
1 eliminato dall’overflow
Numeri negativi

## Slide 79
Come codificare i numeri negativi?
Codifica dei numeri negativi con complemento a 10
3
7
8
5
+
=
2
2
85 diventa la rappresentazione di -15
Numeri negativi

## Slide 81
0111 +7
0110 +6
0101 +5
0100 +4
0011 +3
0010 +2
0001 +1
0000 0
1111 -1
1110 -2
1101 -3
1100 -4
1011 -5
1010 -6
1001 -7
1000 -8
i conti tornano
Es
5-2 = 5+(24-2)-24
= 5+14-16
= 19-16
= 3
il bit viene cancellato
automaticamente dall’overflow
0101 +5
1110 -2
____
1 0011 +3
19
5
14
1
1
2) Codifica
Numeri negativi

## Slide 82
In pratica, con la codifica
mediante complemento a 2:
0111 +7
0110 +6
0101 +5
0100 +4
0011 +3
0010 +2
0001 +1
0000 0
1111 -1
1110 -2
1101 -3
1100 -4
1011 -5
1010 -6
1001 -7
1000 -8
0
2n-1-1
-2n-1
se devo codificare -x
uso la codifica di 2n - x
letto con n bit in overflow
-1 ha la codifica di 24-1 = 15, cioè 1111
-2 ha la codifica di 24-2 = 14, cioè 1110
e così via
2) Codifica
Numeri negativi

## Slide 83
0111 +7
0110 +6
0101 +5
0100 +4
0011 +3
0010 +2
0001 +1
0000 0
1111 -1
1110 -2
1101 -3
1100 -4
1011 -5
1010 -6
1001 -7
1000 -8
Altra regola pratica:
la codifica di un numero negativo si ottiene
complementando la rappresentazione binaria di
e poi sommando 1.
Esempio:
0011 +3
complemento
1100 sommo 1
0001
1101 che è codifica di -3
Numeri negativi
Ciò perché
1011
0100
1111

## Slide 84
ALU
Torniamo ora alla ALU
determina se B viene o
meno complementato
prima di entrare nel
sommatore
CB = 0 B diretto
CB = 1 B complementato
se CB = 1 bisogna porre R-1 = 1
serve per azzerare
l’ingresso A
a cosa serve?

## Slide 85
ALU
si sommano due numeri positivi (0 nella prima posizione)
e il risultato è negativo (1 nella prima posizione)
si sommano due numeri negativi (1 nella prima posizione)
e il risultato è positivo (0 nella prima posizione)
L’overflow si realizza quando:
Questa rete serve per identificare gli errori
di overflow

## Slide 86
ALU
si sommano due numeri negativi (1 nella prima posizione)
e il risultato è positivo (0 nella prima posizione)
si sommano due numeri positivi (0 nella prima posizione)
e il risultato è negativo (1 nella prima posizione)
0011 +3
0101 +5
1000 -8
0110 +6
0101 +5
1011 -5
1100 -4
1010 -6
1 0110 +6
1001 -7
1011 -5
1 0100 +4

## Slide 87
ALU
An-1
Bn-1
An-1 Bn-1
entrambi 1
con
Sn-1 = 0
entrambi 0
con
Sn-1 = 1
l’uscita va a 1
l’uscita va a 1

## Slide 88
ALU
CA= 1 significa A
CA= 0 significa A=0
CB= 0 significa B diretto
CB= 1 significa B negato
R-1= 1 significa +1
Vediamo come si comporta la rete
a seconda dei valori di CA , CB , R-1
ricordando che:

## Slide 89
A primo addendo R-1 1 per sottrazione
B secondo addendo CA azzeramento primo addendo
S somma CB controllo somma/sottrazione
R riporto T allarme overflow