## Slide 1
Forme canoniche: minterm
Fissiamo una qualunque funzione Booleana espressa mediante tavola di verità
prendiamo ora la funzione
che vale 1 per 010
Questa funzione si chiama termine minimo o minterm
Forme canoniche: minterm
La funzione vale 1 in corrispondenza
delle terne 010, 011, 101 e 111

## Slide 2
La funzione vale 1 in corrispondenza delle terne 010, 011, 101 e 111,
cioè quando in ingresso si presenta la terna 010, oppure la terna 011, oppure ... ecc.
Questo ci consente di costruire la nostra funzione a partire dalla somma logica
dei minterm
La funzione che vale sempre 0, tranne che per le configurazioni per le quali viene
portata a 1
Forme canoniche: minterm

## Slide 3
La tecnica può essere generalizzata a qualunque funzione
Forme canoniche: minterm

## Slide 4
cui sopra
Forme canoniche: minterm

## Slide 5
Proviamo a semplificare con gli assiomi e i teoremi
dell’Algebra Booleana
minterm
Forme canoniche
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 0 1
1 1 1 0 1 0 1
0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 1 1 1 1

## Slide 6
A seguito della semplificazione la complessità del circuito associato alla
funzione si riduce drasticamente
di cui sopra
Forme canoniche

## Slide 7
minterm
4 porte a 3 ingressi, 1 porta a 4 ingressi
≡
4*2+1*3 = 11 porte a 2 ingressi
semplificato
3 porte a 2 ingressi
Confronto tra le complessità

## Slide 8
Forme canoniche: maxterm
Un discorso del tutto analogo si può fare procedendo per dualità, realizzando un
prodotto di somme. Ciò richiede di analizzare i termini per i quali la funzione va a 0.
La funzione vale 0 in corrispondenza
delle terne 000, 001, 100 e 110
prendiamo ora la funzione
che vale 0 per 001
Questa funzione si chiama termine massimo o maxterm
Forme canoniche: maxterm

## Slide 9
La funzione vale 0 in corrispondenza delle terne 000, 001, 100 e 110
La funzione vale sempre 1, tranne che per le configurazioni che la fanno
collassare a 0
Questo ci consente di costruire la nostra funzione a partire dal prodotto logico
dei maxterm
Forme canoniche: maxterm

## Slide 10
La tecnica può essere generalizzata a qualunque funzione
Forme canoniche: maxterm

## Slide 11
cui sopra
Forme canoniche: maxterm

## Slide 12
Se è tutto corretto, le due funzioni che rappresentano rispettivamente
minterm e maxterm devono essere la stessa funzione
minterm
maxterm
Forme canoniche
Verifichiamo se è vero
che corrisponde all’espressione individuata per i minterm

## Slide 13
A seguito della semplificazione la complessità del circuito associato alla
funzione si riduce drasticamente
di cui sopra
Forme canoniche

## Slide 14
minterm
4 porte a 3 ingressi, 1 porta a 4 ingressi
≡
4*2+1*3 = 11 porte a 2 ingressi
maxterm
4 porte a 3 ingressi, 1 porta a 4 ingressi
≡
4*2+1*3 = 11 porte a 2 ingressi
semplificato
3 porte a 2 ingressi
Confronto tra le complessità

## Slide 15
Per semplificare le funzioni, in qualche caso si può ricorrere alla doppia negazione di De Morgan
Quanto detto finora conferma nuovamente che ogni funzione Booleana
può essere espressa indifferentemente o come somma di prodotti (OR di AND)
o come prodotto di somme (AND di OR). Il teorema T7 di De Morgan costituisce
lo strumento di connessione tra le due forme canoniche, consentendo
di passare dall’una all’altra.
Forme canoniche

## Slide 16
Interpretazione circuitale
La prima applicazione circuitale dell’Algebra Booleana si deve a Shannon, che
la usò nella progettazione di circuiti complessi per la commutazione a contatti
0 e 1 indicano rispettivamente un circuito aperto e uno chiuso
Interpretazione circuitale

## Slide 17
Con i simboli si indicano due contatti azionati contemporaneamente,
ma sempre tali che quando uno è aperto l’altro è chiuso e viceversa.
Questo dispositivo si chiama deviatore
Interpretazione circuitale

## Slide 18
Interpretazione circuitale

## Slide 19
Esempio d’impiego dell’algebra Booleana nella progettazione
di una rete elettrica con interruttori
Soluzione mediante minterm
Soluzione mediante maxterm
Interpretazione circuitale

## Slide 20
Soluzione mediante minterm
Interpretazione circuitale

## Slide 21
Realizzazione pratica
220 V
~
deviatore
deviatore
scatole
elettriche
tubo corrugato
sotto malta

## Slide 22
Soluzione mediante maxterm
Interpretazione circuitale

## Slide 23
Quale dei due è più conveniente?
cavo in più

## Slide 24
La realizzazione mediante interruttori consente di innervare la funzione Booleana direttamente al livello base dei circuiti di commutazione, in modo tale che ogni variabile Booleana sia immersa nel circuito.
Approccio alternativo, basato sulle reti logiche
Interpretazione circuitale
Vantaggio: se il carico consuma molta potenza, la corrente non fluisce
negli interruttori, ma solo sul contatto del relè, che è progettato
per sopportare correnti elevate.
1
0

## Slide 25
La realizzazione mediante interruttori consente di innervare la funzione Booleana direttamente al livello base dei circuiti di commutazione, in modo tale che ogni variabile Booleana sia immersa nel circuito.
Approccio alternativo, basato sulle reti logiche
Interpretazione circuitale
Vantaggio: se il carico consuma molta potenza, la corrente non fluisce
negli interruttori, ma solo sul contatto del relè, che è progettato
per sopportare correnti elevate.
1
1
0
1
Ib >> 0
0

## Slide 26
La realizzazione mediante interruttori consente di innervare la funzione Booleana direttamente al livello base dei circuiti di commutazione, in modo tale che ogni variabile Booleana sia immersa nel circuito.
Approccio alternativo, basato sulle reti logiche
Interpretazione circuitale
Vantaggio: se il carico consuma molta potenza, la corrente non fluisce
negli interruttori, ma solo sul contatto del relè, che è progettato
per sopportare correnti elevate.
1
1
0
0
0
Ib = 0

## Slide 27
Interpretazione circuitale
Accensione luce comandata da tre interruttori
La sintesi del circuito mediante termini minimi fornisce
La semplificazione porta a

## Slide 28
Interpretazione circuitale
Vediamo che tipo di circuito si ottiene

## Slide 29
Interpretazione circuitale
Vediamo che tipo di circuito si ottiene
i tre elementi sono in cascata

## Slide 30
Realizzazione pratica
220 V
~
tubo corrugato
tubo corrugato
scatole
elettriche
deviatore
deviatore
invertitore

## Slide 31
Comando luce con n punti
n-2 invertitori
deviatore
deviatore

## Slide 32
Interpretazione circuitale
La sintesi del circuito mediante termini massimi fornisce
che è la duale dell’equazione precedente

## Slide 33
Semplificazione delle funzioni Booleane
Semplificazione delle espressioni Booleane
Le forme canoniche non esauriscono le espressioni analitiche di una funzione;
anzi, si possono trasformare in espressioni equivalenti semplificate:
Si diranno
equivalenti due funzioni che abbiano la stessa tavola di verità,
forma semplificata di una funzione ogni sua espressione non canonica,
forma minima quella in cui ogni variabile, diretta o negata che sia,
compare il minor numero di volte.
La manipolazione algebrica delle espressioni, basata sugli assiomi e sui
teoremi visti precedentemente, è molto laboriosa e non garantisce
l’ottenimento della firma minima.

## Slide 34
Mappe di Karnaugh
Mappe di Karnaugh
Metodo grafico di semplificazione che permette di ottenere molto semplicemente
la forma minima di una funzione espressa come somma di prodotti minterm
(o anche come prodotto di somme maxterm)
Metodo di rappresentazione di una funzione logica basato su
con n numero delle variabili
Ci saranno 4 elementi per le funzioni di due variabili, 8 per quelle di tre variabili, 16 per quelle di quattro e così via.

## Slide 35
Idea sottostante le mappe di Karnaugh
Costruire una tavola di verità bidimensionale in modo che, passando da ciascuna casella a una adiacente, sia in senso orizzontale che verticale, cambi il valore di una sola variabile.
Nella mappa mettiamo un 1 in corrispondenza delle terne per le quali
la funzione vale 1 e uno 0 in corrispondenza delle terne per le quali la
funzione vale 0.
Strategia sottostante (T9):

## Slide 36
Ci saranno 4 elementi per le funzioni di due variabili, 8 per quelle di tre variabili, 16 per quelle di quattro e così via.
mappa a 2 variabili
mappa a 3 variabili
mappa a 4 variabili
Mappe di Karnaugh
+ =

## Slide 37
Ci saranno 4 elementi per le funzioni di due variabili, 8 per quelle di tre variabili, 16 per quelle di quattro e così via.
mappa a 2 variabili
mappa a 3 variabili
mappa a 4 variabili
Mappe di Karnaugh
+ =
_

## Slide 38
Ci saranno 4 elementi per le funzioni di due variabili, 8 per quelle di tre variabili, 16 per quelle di quattro e così via.
mappa a 2 variabili
mappa a 3 variabili
mappa a 4 variabili
Mappe di Karnaugh
+ =

## Slide 39
mappa a 3 variabili
Mappe di Karnaugh
+ =
+ =
La mappa va costruita facendo in modo che caselle adiacenti abbiano
una sola variabile che cambia valore, presente cioè sia in forma diretta
che negata

## Slide 42
Prendiamo ora come esempio il caso della funzione a 3 variabili descritta precedentemente
Nella mappa mettiamo un 1 in corrispondenza delle terne per le quali
la funzione vale 1 e uno 0 in corrispondenza delle terne per le quali la
funzione vale 0.
Passando da ciascuna casella a una adiacente, sia in senso orizzontale
che verticale, deve variare il valore di una sola variabile.
Mappe di Karnaugh

## Slide 43
Sono considerate adiacenti anche le caselle terminali, come se la mappa
fosse chiusa circolarmente su sè stessa, sia in senso orizzontale che verticale.
Mappe di Karnaugh

## Slide 44
Due caselle adiacenti, sia in senso orizzontale che verticale, differiscono per il valore di una sola variabile, che in una delle due caselle apparirà come variabile affermata, nell’altra come negata. La semplificazione è allora
Il termine f viene detto implicante, in quanto implica i termini e
Mappe di Karnaugh

## Slide 45
Altro esempio
sottocubo
Se chiamiamo sottocubo il ricoprimento associato a un implicante. La regola pratica
per individuare l’implicante a esso associato è che esso è costituito dal prodotto
delle variabili che rimangono costanti su 0 o su 1 all’interno del sottocubo stesso.
Mappe di Karnaugh
+
+
=
+

## Slide 46
Un implicante si dice:
primo se corrisponde a un sottocubo non completamente coperto da altri sottocubi;
massimale se non è possibile aumentare ulteriormente la sua dimensione;
Una copertura della funzione è un insieme di sottocubi tali da coprire tutti gli 1 della funzione.
Una copertura si dice minima se è formata dal più piccolo insieme di sottocubi primi massimali.
implicante primo
implicante non primo
copertura minima
Mappe di Karnaugh

## Slide 47
Obiettivo della semplificazione: costruire una copertura minima,
cioè una copertura formata dal più piccolo insieme di sottocubi
primi massimali.
Altro esempio
e infatti:
Mappe di Karnaugh

## Slide 48
Esempio con 4 variabili
+
+
Mappe di Karnaugh

## Slide 49
Mappe di Karnaugh

## Slide 50
Mappe di Karnaugh sui termini massimi
La mappa può essere usata anche per costruire la funzione semplificata secondo
la II forma canonica basata sul prodotto di somme. In tal caso i sottocubi e la relativa
copertura minima vanno costruiti sugli 0.
stessa funzione di prima
Mappe di Karnaugh

## Slide 52
Mappe di Karnaugh
Mappe di Karnaugh su 5 variabili
La mappa per cinque variabili viene realizzata mediante due mappe da quattro variabili,
una associata al valore 0 della quinta variabile, l’altra al valore 1. Le adiacenze vanno
quindi ricercate anche tra caselle occupanti posizioni omologhe sulle due mappe.

## Slide 53
Mappe di Karnaugh

## Slide 54
Mappe di Karnaugh
Le condizioni non specificate
Può accadere che in alcune situazioni il valore della funzione associato a una o
più n-ple d’ingresso non possa essere specificato, p.es. perché la combinazione
d’ingresso è impossibile. Vediamo un esempio:

## Slide 55
Mappe di Karnaugh
Se costruiamo la tabella di verità si ricava
011, 110 e 111 non possono esistere
come configurazioni d’ingresso per la F

## Slide 56
Mappe di Karnaugh
Poiché 011, 110 e 111 non possono esistere come configurazioni d’ingresso per la F,
possiamo assegnar loro tanto 0 che 1, a seconda della nostra convenienza in fase
di semplificazione
Con questo sottocubo stiamo assegnando
valore 1 a 110

## Slide 57
Mappe di Karnaugh
Altro esempio
non utile

## Slide 58
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Il metodo tabellare di Quine - Mc Cluskey
Procedimento tabellare che consente di ottenere la forma minima come somma
di prodotti per qualsiasi funzione logica. Anche’esso si basa sulla relazione
che viene applicata in modo sistematico a tutti i termini minimi della funzione.
Partiamo dalla
funzione già usata
precedentemente

## Slide 59
Ordiniamo ora le righe della tabella in modo da mettere su livelli adiacenti le n-ple
che differiscono per una sola variabile. Si può procedere per peso crescente delle
n-ple binarie associate ai termini minimi - dove per peso di un n-pla s’intende il
numero di 1 in essa presenti.
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 60
A questo punto si può procedere con le semplificazioni, che generano una seconda tabella
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 61
A questo punto si può procedere con le semplificazioni, che generano una seconda tabella
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 62
A questo punto si può procedere con le semplificazioni, che generano una seconda tabella
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 63
A questo punto si può procedere con le semplificazioni, che generano una seconda tabella
Non è possibile fare altre semplificazioni sulla nuova tabella.
L’espressione finale deriva dalla somma degli implicanti coinvolti
Si osservi tuttavia che l’espressione che otteniamo non è in forma minima, poiché
come noto il termine yz si può eliminare per il terzo teorema dell’assorbimento.
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 64
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Per individuare il minimo numero di implicanti che implicano tutti i termini minimi
dobbiamo costruire il seguente reticolo:
implicanti
termini minimi
già coperti da
A e C
E’ dunque sufficiente sommare A e C, cioè
A+C

## Slide 65
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Altro esempio
x y z
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 0
1 1 0 0
1 1 1 1

## Slide 66
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 67
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Altro esempio

## Slide 68
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Altro esempio

## Slide 69
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 70
Altro esempio più impegnativo
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Si voglia semplificare la funzione

## Slide 71
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey

## Slide 72
Metodo tabellare di Quine-Mc Cluskey
Per coprire i termini minimi associati ai due 1
color blu ci sono due sottocubi rossi oppure
due sottocubi verdi, secondo le quattro possibili
combinazioni (R-R, R-V, V-R, V-V)
I tre sottocubi neri sono gli implicanti
A, B, F e sono obbligati.