## Slide 1
Matrice piana di un vano agibile
Spazio abitabile
PRINCIPALI QUESTIONI PROGETTUALI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 2
PRINCIPI COSTRUTTIVI
SICUREZZA STATICA
NATURA DELLE REAZIONI in rapporto alla
NATURA DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI
PRINCIPI COSTRUTTIVI ELEMENTARI
NATURA DELLE REAZIONI in rapporto alla COMPOSIZIONE DI DUE O PIU’ ELEMENTI
MATRICE PIANA VANO AGIBILE
SPAZIO AGIBILE
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPI GEOMETRICO COSTRUTTIVI
CAPACITA’ DI RESISTENZA INTRINSECA
FORMA ELEMENTI
COMPORTAMENTO
BENESSERE/ASPETTO
NATURA DEL COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
In rapporto alle
CONDIZIONI AL CONTORNO
PRINCIPI DELLA PERCEZIONE
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE
in rapporto al COMFORT
TERMO IGROMETRICO ACUSTICO
in rapporto alle
PRECIPITAZIONI ATMOSFERICHE
P
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 3
riguardano la scelta dei materiali
in funzione della loro capacità di resistere alle sollecitazioni
ELEMENTARI
MATERIALE
CAPACITA’ DI PORTARE
P
PRINCIPI COSTRUTTIVI
Pongono in relazione diretta i materiali base e gli elementi costruttivi base con il comportamento ai fini della stabilità, senza un riferimento preciso alla forma degli elementi costruttivi o dell'edificio
[def]
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 4
producono deformazioni di LUNGHEZZA
RESISTENZA A COMPRESSIONE
RESISTENZA A TRAZIONE
SOLLECITAZIONI SEMPLICI
c = F/A
t = F/A
F
A
F
A
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 5
producono deformazioni ANGOLARI
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
TAGLIO 
tende a far scorrere le parti l’una rispetto all’altra
Effetto combinato di una trazione e di una compressione ortogonali tra di loro
e agenti a 45° dall’asse dell’elemento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 6
producono INCURVAMENTO
L’elemento è soggetto ad una coppia di forze giacente in un piano ortogonale ai suoi infiniti piani longitudinali che subiscono, TUTTI TRANNE UNO, una variazione di lunghezza
SOLLECITAZIONI COMPOSTE
RESISTENZA A FLESSIONE
compressione
trazione
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 7
COMPLESSI
CAPACITA’ DI RESISTENZA degli elementi
STABILITA’ DELL’INSIEME
P
PRINCIPI COSTRUTTIVI
danno origine ad un modo per racchiudere uno spazio
Pongono in relazione gli elementi costruttivi funzionali che danno origine ad un modo per racchiudere uno spazio, con i principi elementari, in funzione delle condizioni di vincolo che esistono tra gli elementi stessi
[def]
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 8
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PNEUMATICO
1 ELEMENTO
FUNGO
2 ELEMENTI
TRIANGOLO
2 ELEMENTI
TRILITE
3 ELEMENTI
TELAIO
3 ELEMENTI
ARCO
3 ELEMENTI
CAVO
3 ELEMENTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 9
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
La matrice piana del vano agibile è determinata da tre elementi sovrapposti, collegati da un vincolo di semplice appoggio
architrave
piedritto
piedritto
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 10
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
Negli ECF piani dove è necessario operare vani di passaggio
Negli ECF piani dove è necessario trasferire le sollecitazioni che agiscono su un piano verticale, ortogonale ai suoi piani longitudinali
PROBLEMATICA PROGETTUALE:
TRASFERIMENTO DEI CARICHI A TERRA
DEVIAZIONE DEI CARICHI
TRASFERIMENTO DEI CARICHI AGLI ELEMENTI PORTANTI VERTICALI
APPARECCHIATURE COSTRUTTIVE SOGGETTE A FLESSIONE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 11
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TRILITE
Apparecchiature lineari contenute in un piano, necessarie per realizzare aperture nei setti murari: ARCHITRAVE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 12
P
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
setto portante principale
solaio
PRINCIPIO DEL TRILITE
Apparecchiature bidimensionali generate per traslazione o rotazione:
SOLAI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 13
VERIFICHE
PIEDRITTI schiacciamento e ribaltamento
ARCHITRAVE flessione e scorrimento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 14
Il piedritto è assimilabile ad un solido a forma di parallelepipedo appoggiato su un piano infinitamente rigido, e soggetto soltanto all'azione del proprio peso Pp e al carico trasmesso dall’architrave (assimilabile ad un carico uniformemente distribuito).
Per la stabilità allo schiacciamento dovrà sempre risultare che la pressione unitaria massima (σmax) nella sezione più sollecitata non sia superiore a quella ammissibile (σamm) del materiale di cui il piedritto è fatto.
Lo sforzo ammissibile è pari allo sforzo di rottura (σrott) diviso per un coefficiente di sicurezza n:
σ max ≤ σ amm = σ rott / n
In questo caso nella sezione più sollecitata (quella di base) il centro di pressione (cioè il punto d’intersezione fra la retta d'azione della forza e la sezione considerata) coincide con il baricentro G della sezione stessa. La sezione risulta uniformemente compressa con valore della tensione costante e pari al rapporto tra il peso del solido e l’area di base.
σ = cost = Pp / A
Stabilità allo schiacciamento
σ
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 15
La stabilità del piedritto dipende dall’equilibrio tra il momento ribaltante (Mr) e quello stabilizzante (Ms) rispetto al punto di rotazione.
La forza F tenderà a farlo ruotare in senso antiorario intorno al punto A (centro di rotazione), mentre la forza P tenderà a farlo ruotare intorno allo stesso punto in senso orario.
Per cui, essendo Ms pari a P x a e Mr pari a F x b, non si avrà ribaltamento quando Ms > Mr.
Stabilità al ribaltamento
P
F
b
a
Per aumentare la stabilità al ribaltamento si potrà:
‑ a parità di peso, allontanare il punto di rotazione dalla retta d'azione della forza P
‑ aumentare il peso proprio dell’elemento
‑ applicare un ricarico
Criterio delle resistenze PASSIVE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 16
Per evitare che il solido scorra sul piano d'appoggio, la retta d'azione della risultante di tutte le forze agenti deve formare con la verticale un angolo inferiore a quello d'attrito tra il solido e il piano d'appoggio.
Se esso è sollecitato da un sistema di forze verticali riducibili ad una forza verticale P, e da un sistema di forze orizzontali riducibili ad una risultante F, F tenderà a far scorrere il solido sul piano.
Affinché non si verifichi lo scorrimento tra i due corpi la forza di attrito deve superare quest’ultima.
Per aumentare la forza d'attrito ed evitare lo scorrimento dovuto alla forza F si può:
- agire sul valore dell'angolo d'attrito, per esempio, b modificando, a parità di materiale, le caratteristiche di una o di ambedue le superfici di contatto, rendendole, cioè, più scabre;
- incrementare il valore della forza peso P
Stabilità allo scorrimento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 17
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL TELAIO
La matrice piana del vano agibile è determinata è determinata da tre elementi collegati da un vincolo di continuità (incastro)
traverso
montante
montante
Cerniera
Incastro
Appoggio semplice
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 18
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
VERIFICHE
MONTANTE schiacciamento, pressoflessione
TRAVERSO flessione
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 19
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 20
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 21
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
PRINCIPIO DEL FUNGO
La matrice piana del vano agibile è determinata da un elemento verticale, il ritto, che sorregge un elemento orizzontale aggettante, il cappello, vincolato ad incastro
VERIFICHE
RITTO schiacciamento, pressoflessione
CAPPELLO flessione
cappello
ritto
incastrato al piede
incernierato al piede
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 22
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25