## Slide 1
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CONCETTI E NOZIONI
DI BASE
Notes: Ascanio Vitozzi, 5 luglio 1596; Francesco Gallo, 1701 (mt 36 x 25 h 74)

## Slide 2
Nozioni di base: conoscenze minime per affrontare la progettazione per la costruzione
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
Problematiche progettuali: temi più rilevanti che investono la progettazione di un organismo edilizio per la sua realizzazione
Concetti chiave: elementi fondamentali per capire come funzionano le costruzioni

## Slide 3: Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2023-24
MATERIE PRIME
MATERIALI BASE
ELEMENTI COSTRUTTIVI BASE
CONCETTI CHIAVE
ELEMENTI DI FABBRICA
Unità tecnologiche
ELEMENTI COSTRUTTIVI FUNZIONALI
Elementi tecnici
ELEMENTI DEL
SISTEMA TECNOLOGICO

## Slide 4
CONCETTI CHIAVE
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CORPI
SOLLECITAZIONE-DEFORMAZIONE
TENSIONE INTERNA-SFORZO
RIGIDEZZA FLESSIONALE
VINCOLO
SISTEMA MECCANICO
EQUILIBRIO
COMBINAZIONE
DI CORPI

## Slide 5
NOZIONI DI BASE
Proprietà fisiche
Proprietà chimiche
Proprietà meccaniche
Lavorabilità
MATERIALI
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
Corpo rigido – corpo elastico
Azioni sulle costruzioni
Sollecitazioni elementari
Sollecitazioni composte
Meccanismi di resistenza
ELEMENTI COSTRUTTIVI
E LA LORO COMBINAZIONE IN SISTEMI

## Slide 6
CONCETTI CHIAVE
CORPO RIGIDO
C
È un sistema di punti materiali in cui, sotto l’azione di forze esterne, le distanze relative tra i punti non cambiano
La definizione di corpo rigido si riferisce ad un solido ideale
Nella realtà, tutti i corpi si deformano, in funzione del materiale di cui sono fatti (modulo di elasticità)
ma anche della loro massa e della sua distribuzione in rapporto al volume
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25

## Slide 7
CORPO
NOZIONI DI BASE
CORPO RIGIDO
nell’accezione più generica, ciò che è costituito da materiale, in cui si individua un centro di massa, con una propria estensione volumica nel quale la distanza tra due punti qualsiasi rimane costante
[def]
Ut tensio, sic vis
C
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CORPO ELASTICO
corpo che sottoposto a un’azione si deforma, ma che tende a riacquistare la sua configurazione originaria quando tale azione cessa
[def]

## Slide 8
ogni corpo soggetto ad un’azione si DEFORMA
Fase elastica – senza deformazione permanente
Fase plastica– deformazione permanente
SOLLECITAZIONE e DEFORMAZIONE
deformazione unitaria
non esiste il corpo perfettamente RIGIDO
DEFORMAZIONE- freccia (f), ε
REAZIONI VINCOLARI - R
AZIONE ESTERNA - peso proprio (P)
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CONCETTI CHIAVE

## Slide 9
CONCETTI CHIAVE
DEFORMAZIONE - variazione di forma del corpo e delle sue sezioni
AZIONE ESTERNA - sollecitazione
REAZIONI VINCOLARI - R
DIAGRAMMA DELLE TENSIONI
(risposta della sezione)
SOLLECITAZIONI APPLICATE SU AREA (forza applicata su ogni sezione del componente)
ESTERNO
INTERNO
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25

## Slide 10
CONCETTI CHIAVE
SFORZO - forza per unità di superficie _ σ, τ
SOLLECITAZIONE (azione) - ogni causa o insieme di cause esterne, capaci di sollecitare un corpo (indurre stati limite in una struttura_ NTC 2008)
DEFORMAZIONE - è la variazione di forma dell’elemento causata dalle sollecitazioni esterne
TENSIONI INTERNE - forze di reazione che nascono in ogni punto all’interno del materiale, tendenti ad opporsi alla deformazione
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
[def]
[def]

## Slide 11
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
CONCETTI CHIAVE
AZIONE - ogni causa o insieme di cause capace di indurre stati limite in una struttura
sforzo - inteso come forza per unità di superficie
DEFORMAZIONE - è la variazione di forma dell’elemento causata dalle sollecitazioni esterne
TENSIONI INTERNE - forze di reazione che nascono in ogni punto all’interno del materiale, tendenti ad opporsi alla deformazione
RIGIDEZZA FLESSIONALE - capacità che ha un corpo di opporsi alla deformazione elastica provocata da una forza applicata
R
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
[def]

## Slide 12
CONCETTI CHIAVE
RIGIDEZZA FLESSIONALE
è una proprietà dell’elemento
è funzione della distribuzione della massa al suo interno (dipende dalla FORMA dell’elemento)
ELEMENTO PRIVO DI RIGIDEZZA FLESSIONALE---- CAVO
non è in grado di opporre resistenza a compressione, ma resiste a trazione
R
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25

## Slide 13
NUMERO ELEMENTI che concorrono a determinare lo schema del sistema
SISTEMI MECCANICI - combinazione di elementi, vincoli e sollecitazioni. Possono essere ipostatici, isostatici, iperstatici se a secondo che i gradi di libertà siano maggiori, uguali o minori delle reazioni vincolari offerte
VINCOLO - qualsiasi condizione che limita il moto di un corpo
TIPO DI ELEMENTO (rigido o privo di rigidezza flessionale).
TIPO DI SOLLECITAZIONE prevalente (compressione, trazione, flessione), o il sistema di forze
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CONCETTI CHIAVE

## Slide 14
INCASTRO
CERNIERA
CARRELLO
0 gradi di libertà
1 grado di libertà
2 gradi di libertà
La presenza di vincoli permette la correlazione degli elementi, consentendo o impedendo movimenti (gradi di libertà) attraverso l’azione un insieme di forze dette reazioni vincolari, che agiscono sulle particelle del sistema limitandone il moto
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CONCETTI CHIAVE

## Slide 15
EQUILIBRIO DEL SISTEMA
Equilibrio Esterno
ancoraggi non devono cedere
=
Equilibrio Interno
elemento deve resistere
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
CONCETTI CHIAVE

## Slide 16
AZIONI SULLE COSTRUZIONI
NTC – DM 17 gennaio 2018, 2.5
MODO IN CUI SI ESERCITANO
DIRETTE
concentrate distribuite
INDIRETTE
variazioni temperatura
deformazioni lente
cedimento di vincoli
DEGRADO
endogeno
esogeno
VARIAZIONI DI INTENSITA’ NEL TEMPO
PERMANENTI
peso proprio
peso sovrastrutture
spostamenti e deformazioni imposte
ECCEZIONALI
incendi
esplosioni
urti
impatti
VARIABILI
di lunga durata
di breve durata
SISMICHE
terremoti
RISPOSTA STRUTTURALE
STATICHE
DINAMICHE
PSEUDO STATICHE
A
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 17
producono deformazioni di LUNGHEZZA
TRAZIONE
COMPRESSIONE
COMPRESSIONE c
tende ad avvicinare le parti costituenti il materiale
TRAZIONE t
tende ad allontanare le parti costituenti il materiale
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 18
RESISTENZA A COMPRESSIONE
RESISTENZA A TRAZIONE
RESISTENZA ALLE SOLLECITAZIONI SEMPLICI
c = F/A
t = F/A
F
A
F
A
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 19
producono deformazioni ANGOLARI
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
TAGLIO 
tende a far scorrere le parti l’una rispetto all’altra
Effetto combinato di una trazione e di una compressione ortogonali tra di loro
e agenti a 45° dall’asse dell’elemento
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 20
producono INCURVAMENTO
SOLLECITAZIONI ELEMENTARI
FLESSIONE
L’elemento è soggetto ad una coppia di forze giacente in un piano ortogonale ai suoi infiniti piani longitudinali, di cui TUTTI TRANNE UNO
subiscono una variazione di lunghezza
compressione
trazione
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 21
SEZIONE AD UNIFORME RESISTENZA
Forma ottimale dell’elemento: segue il diagramma dei momenti flettenti
Concentra il materiale dove c’è più bisogno
momento massimo ⁼ sezione più grande
MOMENTO FLETTENTE
entità dello sforzo che sollecita le singole sezioni
MF
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 22
SOLLECITAZIONI COMPLESSE
PRESSOFLESSIONE
elementi soggetti a carichi assiali e con sezioni contemporaneamente tese e compresse
CARICO DI PUNTA = CARICO CRITICO
oltre cui si passa dalla compressione all’incurvamento
Eccentricità del carico
Disomogeneità dei materiali
Forma ottimale dell’elemento: a uniforme resistenza, a sezione cava e circolare (con massa resistente disposta a distanza grande dall’asse longitudinale)
Interessa gli elementi SNELLI soggetti a pressione assiale
pilastri, puntoni
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 23
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
MECCANISMI DI RESISTENZA
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 24
La trasmissione dei carichi in direzione ortogonale alla loro linea di azione determina la sollecitazione a FLESSIONE
Ricorso ad apparecchiature costruttive basate sulla composizione di componenti capaci di resistere a TRAZIONE e/o COMPRESSIONE
PROBLEMATICA PROGETTUALE
TRASMISSIONE A TERRA DEI CARICHI CHE AGISCONO
SUL PIANO ORIZZONTALE
DISPOSITIVI PROGETTUALI PER OPPORSI ALLA DEFORMAZIONE
Impiego di materiali resistenti a TRAZIONE e COMPRESSIONE
Ricorso ad apparecchiature costruttive basate sull’impiego di componenti capaci di resistere a FLESSIONE
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25

## Slide 25
PER MASSA
rigidezza flessionale
flessione
PER FORMA
Con rigidezza flessionale
compressione
senza rigidezza flessionale
trazione
PER GEOMETRIA
massa trascurabile
compressione e trazione
MECCANISMI DI RESISTENZA
TRAVE
ASTE RETICOLARI
ARCO
CAVO
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE

## Slide 26
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E LORO PROPRIETA’
origine e classificazioni
caratteristiche chimiche
caratteristiche fisiche
caratteristiche meccaniche
ELEMENTI COSTRUTTIVI E LORO FUNZIONE
nomenclatura
realizzazione
comportamento in opera
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25

## Slide 27
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
Materiali e Architettura

## Slide 28
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
Elemento qualificante la costruibilità di un organismo edilizio sono le scelte tecniche che non sono entità autosufficienti e aprioristicamente definite (come prodotti da «super market» da prelevare, da porre sul carrello-cestino e da impacchettare a formare casualmente il «menù» dell'operazione progetto-costruzione)
Compito del progettista è saper vedere la costruibilità dell'oggetto, attraverso una metodologia di lavoro non prefissabile a priori, ma che si costituisce di volta in volta in base agli obiettivi che si intendono perseguire.
Materiali e Architettura

## Slide 29
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
Materiali e architettura
MATERIALE = ARCHITETTURA IN POTENZA
Il materiale è un estremo nell’ambito spazio-temporale in cui si muove il progettista
MATERIALE = ESPERIENZA SPAZIALE DELL’ARCHITETTURA
MATERIALE = ELEMENTO FONDAMENTALE PER LA COSTRUIBILITA’ DELL’IDEA
I materiali sono il principio base della trasformazione dell’ambiente fisico
Fare architettura = esprimere la capacità di far coincidere l’idea che anima la concezione con la sostanza che rende possibile la sua costruzione
Costruire = rendere indissolubile il legame tra un’idea astratta con quella sostanza materiale che ne proporziona la costruzione

## Slide 30
MATERIALE
MATERIA
mater
nell’accezione più generica, ciò che costituisce tutti i corpi, la sostanza fisica che, assumendo forme diverse nello spazio, può essere oggetto di esperienza sensibile
CORPO RIGIDO
nell’accezione più generica, ciò che è costituito da materiale, in cui si individua un centro di massa, con una propria estensione volumica nel quale la distanza tra due punti qualsiasi rimane costante
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIALE = MATERIA PRIMA
ogni componente dell’ambiente naturale atto a soddisfare i bisogni dell’uomo
Tutto può essere usato per ottenere specifiche soluzioni costruttive
Non esiste un materiale principe

## Slide 31
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIE PRIME PER L’EDILIZIA
tutte le materie che danno origine ad un materiale organizzato (MB,ECB)
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PRODUZIONE
NATURALI
reperibili direttamente in natura nella loro costituzione fisica e chimica
ARTIFICIALI
sono ottenute con processi di trasformazione chimici da materiali anche con diversa aggregazione e costituzione fisico-chimica
[def]

## Slide 32
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIE PRIME PER L’EDILIZIA
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA STRUTTURA
METALLI struttura cristallina, legami prevalentemente metallici
POLIMERI struttura complessa non cristallina, legami covalenti e secondari

## Slide 33
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIE PRIME PER L’EDILIZIA
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA STRUTTURA
CERAMICI struttura cristallina, amorfa, mista, legami ionici e covalenti
COMPOSITI costituiti da più materiali appartenenti anche a classi diverse

## Slide 34
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIE PRIME PER L’EDILIZIA
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA NATURA
origine BIOLOGICA (animale, vegetale)
ORGANICI
INORGANICI
a base minerale

## Slide 35
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIE PRIME PER L’EDILIZIA
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA COMPOSIZIONE CHIMICA
ELEMENTI sostanze semplici non divisibili
METALLI - NON METALLI
COMPOSITI combinazione chimica con rapporto costante di due o più elementi
MISCELE combinazione meccanica in qualsiasi proporzione variabile di due o
più sostanze pure (elementi o compositi)
OMOGENEE,ETEROGENEE

## Slide 36
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E CAPACITA’ DI PRESTAZIONE
in rapporto a
LAVORABILITA’
ESIGENZE DI SICUREZZA
ESIGENZE DI DURABILITA’
ESIGENZE DI COMFORT

## Slide 37
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E CAPACITA’ DI PRESTAZIONE
Attitudine a taglio, perforazione, curvatura
Attitudine a subire trattamenti superficiali
Attitudine alle unioni con altri materiali (compatibilità meccanica)
LAVORABILITA’
capacità di sottostare a deformazioni plastiche senza giungere a rottura
[def]
DIPENDE DALLE CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE
MALLEABILITA’
capacità di subire deformazioni prevalentemente da sforzi di compressione
DUTTILITA’
capacità di subire deformazioni prevalentemente da sforzi di trazione
[def]
[def]

## Slide 38
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E CAPACITA’ DI PRESTAZIONE
SICUREZZA
capacità di garantire la resistenza meccanica e d’uso,
in determinate condizioni di impiego
DIPENDONO DALLE CARATTERISTICHE MECCANICHE E DAI TRATTAMENTI NELLE LAVORAZIONI DI TRASFORMAZIONE
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE DI UTILIZZO, AGLI SBALZI TERMICI, ALL’AZIONE DELLA LUCE E DEL VENTO
RESISTENZA A COMPRESSIONE/TRAZIONE/FLESSIONE/TAGLIO
RESISTENZA AL FUOCO
Reazione al fuoco, resistenza al fuoco e infiammabilità
Migliorabili attraverso lavorazioni secondarie o trattamenti fisico chimici

## Slide 39
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E CAPACITA’ DI PRESTAZIONE
DURABILITA’
capacità di garantire il mantenimento del tempo dei livelli di prestazione
assegnati in fase di progetto
DIPENDONO DALLE CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE E DALLE CONDIZIONI AMBIENTALI CUI SONO SOGGETTI
RESISTENZA ALL’AZIONE DEGLI AGENTI PATOGENI DI ORIGINE ORGANICA E ANIMALE (funghi, muffe, insetti)
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE DI UTILIZZO, AGLI SBALZI TERMICI, ALL’AZIONE DELLA LUCE E DEL VENTO
Migliorabili attraverso trattamenti superficiali (coating, film protettivi)

## Slide 40
Laboratorio di progettazione tecnologica dell’architettura_aa.2024-25
NOZIONI DI BASE
MATERIALI E CAPACITA’ DI PRESTAZIONE
COMFORT
capacità di garantire il mantenimento del tempo dei livelli di prestazione assegnati in fase di progetto per il conseguimento
del benessere ambientale e la fruizione
DIPENDONO DALLE CARATTERISTICHE FISICHE E DALLE CONDIZIONI D’USO
COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI LIQUIDI
(imbibizione, resistenza alla diffusione del vapore, permeabilità all’acqua)
GARANZIA DI TENUTA AI FLUIDI E AL CALORE
Migliorabili attraverso trattamenti
Migliorabili con combinazione di materiali