## Slide 1
Strutture portanti
parte I – definizioni, elementi costruttivi, disposizione

## Slide 2
Generalità
7.1

## Slide 3: Definizione di strutture portanti
La struttura è l’insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici appartenenti al sistema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare staticamente le sue parti.
Con il termine struttura si indica il complesso di elementi tecnici destinati a riprendere i carichi che gravano su di essi (pesi propri, carichi permanenti strutturali e non strutturali, carichi variabili) e necessari per la stabilità globale.

## Slide 4: Classificazione delle strutture portanti

## Slide 5
Strutture in elevazione
7.2

## Slide 6: Strutture in elevazione

## Slide 7: Strutture in elevazione
Le strutture in elevazione sono costituite dall’insieme degli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’insieme con la capacità di resistenza a carichi ed azioni esterne, e trasferendone gli effetti al sistema di fondazione.
Le strutture, in altre parole, hanno lo scopo finale di delimitare le unità spaziali che compongono l’oggetto edilizio:
confinandole direttamente;
supportando gli elementi di chiusura, che risultano dunque portati.
in elevazione
struttura continua
struttura discontinua
STRUTTURE PORTANTI

## Slide 8: Strutture in elevazione: schemi funzionali

## Slide 9: Strutture in elevazione: schemi funzionali
Struttura discontinua
Scheletro portante
Schema funzionale lineare
Struttura continua
Ossatura muraria
Schema funzionale scatolare
Parte resistente principale

## Slide 10: Strutture in elevazione: schemi funzionali
Ossatura muraria
Scheletro portante
Cordolo
Cordolo
Setto
portante
Fondazione
Fondazione
Trave
principale
Trave di collegamento
Pilastro
Tamponamento

## Slide 11: Strutture in elevazione: schemi funzionali
Distinzione rispetto alla chiusura perimetrale
Specializzazione funzionale dei componenti lineari
Sistema monofunzione
Sovrapposizione con la chiusura perimetrale
Specializzazione dei componenti bidimensionali
Sistema plurifunzione
Gerarchia degli elementi di fabbrica

## Slide 12: Strutture in elevazione: schema lineare
Lo schema funzionale lineare si riferisce all’uso di elementi tecnici monodimensionali o lineari, nelle quali prevale cioè una dimensione rispetto alle altre due, completato da elementi tecnici orizzontali.
La struttura a telaio lavora prevalentemente a compressione, flessione e taglio, ed è costituita da:
travi (principali e secondarie);
pilastri;
solai.
È necessario evidenziare come una struttura a telaio abbia la precisa funzione di garantire la sicurezza statica dell’organismo edilizio, ma non sia in grado di fornire altre prestazioni, per cui deve essere integrata dalle chiusure verticali, di base e di copertura.

## Slide 13: Strutture in elevazione: schema lineare
distinzione
di funzioni
strutture portanti
chiusure d’involucro
STRUTTURE PORTANTI

## Slide 14: Strutture in elevazione: schema lineare

## Slide 15: Strutture in elevazione: ossatura muraria

## Slide 16: Strutture in elevazione: ossatura muraria

## Slide 17: Strutture in elevazione: schema lineare
<<<<<<<<<<

## Slide 18: Strutture in elevazione: schema lineare
PILASTRO
soggetto a pressoflessione
TRAVE soggetta a flessione e taglio

## Slide 19: Strutture in elevazione: schema lineare
PRESSOFLESSIONE
FLESSIONE

## Slide 20: Strutture in elevazione: schema lineare
Diagramma «a farfalla» delle tensioni in una trave inflessa
Posizione dell’asse neutro
nelle sezioni di una trave inflessa

## Slide 21: Strutture in elevazione: schema lineare
TRAVE SECONDARIA

## Slide 22: Strutture in elevazione: schema lineare
(campata)

## Slide 23: Strutture in elevazione: schema lineare
Disposizione TRASVERSALE
Disposizione LONGITUDINALE

## Slide 24: Strutture in elevazione: schema lineare
Disposizione INCROCIATA
(a SCACCHIERA)

## Slide 25: Strutture in elevazione: schema scatolare
Lo schema funzionale scatolare si riferisce all’uso di elementi tecnici bidimensionali o piani, completato da elementi tecnici orizzontali.
La struttura scatolare lavora prevalentemente a compressione e taglio, ed è costituita da:
setti;
solai.

## Slide 26: Strutture in elevazione: schema scatolare

## Slide 27: Strutture in elevazione: schema scatolare
SOLAIO
SETTO PORTANTE
CORDOLO DI FONDAZIONE
trasmissione al terreno del peso della costruzione, senza cedimenti differenziali
CORDOLO
DI PIANO
SETTO DI CONTROVENTO contro l’instabilità laterale alle forze orizzontali

## Slide 28: Strutture in elevazione: schema scatolare
Disposizione TRASVERSALE
SETTO PORTANTE
SOLAIO
SETTO DI CONTROVENTO
Le principali problematiche presenti nello schema scatolare riguardano:
la rigidezza alla traslazione nel piano dei setti di controvento;
l’inserimento di fori nei setti;
le connessioni tra setti ortogonali.

## Slide 29: Strutture in elevazione: schema scatolare
Disposizione LONGITUDINALE
SETTO DI CONTROVENTO
SOLAIO
SETTO PORTANTE
Le principali problematiche presenti nello schema scatolare riguardano:
la rigidezza alla traslazione nel piano dei setti di controvento;
l’inserimento di fori nei setti;
le connessioni tra setti ortogonali.

## Slide 30: Strutture in elevazione: schema scatolare
Ripristino della CONTINUITÀ
Arco di sordina
Arco
Piattabanda
Architrave

## Slide 31: Strutture in elevazione: schema scatolare
Ripristino della CONTINUITÀ
Architrave
Piattabanda
Arco

## Slide 32: Strutture in elevazione: controventi
Controventi di parete: elementi lineari per il collegamento tra altri elementi al fine di renderli collaboranti

## Slide 33: Strutture in elevazione: requisiti tecnologici
REQUISITI PRINCIPALI CONNOTANTI GLI
ELEMENTI TECNICI
INSIEME DEI
REQUISITI TECNOLOGICI
integrazione impiantistica
conformabilità
degli spazi
affidabilità
durabilità
resistenza al fuoco
resistenza meccanica
tenuta agli agenti atmosferici
isolamento acustico
controllo inerzia termica
controllo
comfort indoor

## Slide 34: Strutture in elevazione: valutazioni progetto
La scelta dello schema funzionale corrisponde alla concezione del sistema spaziale. La scelta progettuale è determinata da:
Organizzazione funzionale e fruibilità;
Aspetti economici e gestionali;
Percezione;
Tipologia edilizia;
Integrabilità ed attrezzabilità impiantistica.
Lo schema lineare scinde la funzione portante da quelle pertinenti alla «pelle» dell’edificio (rivestimento, separazione dall’ambiente esterno); è così possibile prevedere piante e prospetti liberi e presentando un’attitudine ad essere modificabile e adattabile alla variazione delle esigenze dell’utenza (o alla variazione dell’utenza stessa).

## Slide 35: Strutture in elevazione: valutazioni progetto
Lo schema scatolare, d’altro canto, affida la funzione portante ad un sistema di elementi bidimensionali, più rigido grazie alla sua massa.
Se la funzione portante risulta associata (nelle chiusure verticali) alla funzione di controllo del comfort ambientale legata alla separazione con l’ambiente esterno, nel sistema scatolare la pianta risulta più rigida, con aperture allineate sui diversi piani per assicurare un adeguato trasferimento dei carichi al sistema di fondazione.
Lo schema funzionale scatolare, se rapportato a quello lineare, risulta quindi caratterizzato da una minore flessibilità.

## Slide 36: Strutture in elevazione: valutazioni progetto
VALUTAZIONI NECESSARIE ALL’ELABORAZIONE
DEL PROGETTO
ELEMENTI TECNICI
regolarità dell’orientamento
regolarità della tessitura
materiali costitutivi
possibilità inserimento irrigidimenti
entità carichi
in esercizio

## Slide 37: Strutture in elevazione

## Slide 38: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
La trasmissione dei carichi avviene secondo una direzione sulle strutture in elevazione (o sui piani di coordinamento che le contengono) ortogonali a tale direzione.
La trasmissione dei carichi avviene secondo due direzioni, in base a griglie di travi o nervature di piastra. Lo schema funzionale influenza la dimensione della luce che è possibile coprire con l’impalcato.

## Slide 39: Strutture in elevazione: schema scatolare
per A/B < 2/3
tessitura monodirezionale
o incrociata (bidirezionale)
per 2/3 < A/B < 1/2
tessitura monodirezionale
per A/B < 1/2
tessitura monodirezionale
con possibile partizionamento

## Slide 40: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
SOLAIO MONOLITICO

## Slide 41: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
ELEMENTO di ALLEGGERIMENTO
SOLETTA
TRAVETTO
resistente a TRAZIONE

## Slide 42: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
CONNETTORE
SOLETTA (collaborante)
TAVOLATO
TRAVI IN LEGNO

## Slide 43: Strutture in elevazione
ossatura muraria
legno
pietra
laterizio
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
scheletro portante
legno
acciaio
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
calcestruzzo
misto
calcestruzzo
misto
procedimento a secco
procedimento a umido

## Slide 44: Strutture in elevazione
ossatura muraria
cordoli
setti
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
scheletro portante
travi principali e secondarie
pilastri
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
controventi
relazione con chiusure verticali e orizzontali
bucature
relazione con chiusure orizzontali