## Slide 1
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
LAVORARE PER ELEMENTI LINEARI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 2
MAGLIA STRUTTURALE: ELEMENTI PER IL PROGETTO
Carichi di esercizio
Materiale scelto per gli ECF
Regolarità della tessitura – passi costanti
Regolarità dell’orientamento degli ECF
Alternanza tessiture solai – quando possibile
Irrigidimenti – di piano e di parete
Presenza ECV con scheletro proprio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 3
Laboratorio Costruzione dell’Architettura 1
Corso di ELEMENTI COSTRUTTIVI
LAVORARE PER ELEMENTI LINEARI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 4
PILASTRI & PILASTRI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 5
PROCEDIMENTI COSTRUTTIVI
A SECCO
A CONCREZIONE
legno
metalli
compositi
vetro
calcestruzzo
Modalità di unione
Collegamenti meccanici
Modalità di unione
Giungi bagnati
ACCOPPIABILITA’
Capacità del componente di correlarsi fisicamente ad altri componenti dello stesso tipo per dar luogo a ET complessi o a UT (accoppiabilità interna) o all’intero organismo edilizio (accoppiabilità esterna)
[def]
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 6
SCHELETRO PORTANTE_legno
sistema STAV
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 7
SCHELETRO PORTANTE_legno
sistema STAV
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 8
SCHELETRO PORTANTE_legno
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 9
sistemi intelaiati
SCHELETRO PORTANTE_legno
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 10
sistemi intelaiati
legno massello
KVH (legno massello giuntato a pettine)
legno lamellare
CLT – Cross Laminated Timber ( es. Xlam)
LVL – Laminated Veneer Lumber (impiallicciato)
Compensato (strutturale)
OSB – Oriented Strand Board (legati a colla)
GIUNTI MECCANICI
GIUNTI INCOLLATI
SCHELETRO PORTANTE_legno
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 11
sistemi intelaiati
SCHELETRO PORTANTE_legno
Elementi composti - sistemi a maglie triangolari; elementi gemelli
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 12
Londra, Crystal Palace - 1855
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 13
Noiselle sur Marne, fabbrica cioccolatoi Meinier- 1872
Parigi, Bibliothèque Nationale
de France - 1854
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 14
Londra, St. Pancras station, 1868
Parigi, Tour Eiffel, 1889
Berlino, AEG - 1909
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 15
profili laminati a caldo
profili laminati a freddo
tubi
piastre
lamiere grecate e nervate
GIUNTI MECCANICI
chiodi
viti
bulloni
bulloni alta resistenza
saldature
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 16
profili a freddo
profili a caldo
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 17
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 18
sistemi intelaiati
PILASTRI
buona resistenza agli sforzi di flessione e minore sensibilità a fenomeni di instabilità laterale per snellezza (dimensionamento basato sul momento di inerzia minore o con raggi di inerzia uguali in due/tutte le direzioni)
Profili semplici
H
Profili gemelli
Profili gemelli
Profili gemelli
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 19
SCHELETRO PORTANTE_acciaio
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 20
UNI 8290 Strutture - FONDAZIONI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 21
Classe elementi tecnici
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
STRUTTURE
U.T. Fondazione – Elevazione - Contenimento
schema
elemento tecnico
FONDAZIONI DIRETTE
FONDAZIONI INDIRETTE
plinto
platea
trave rovescia
puntuali
lineari
piane
plinto
platea
su pali
puntuali
lineari
piane
trave rovescia
infissi
trivellati
idrauliche
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 22
STRUTTURE DI FONDAZIONE
    Insieme degli elementi tecnici che ha la funzione di trasmettere i carichi dell’edificio, permanenti e accidentali, al terreno sottostante, che a sua volta deve essere in grado di equilibrarli
TERRENO
Materiale da costruzione anelastico e composito con capacità di resistenza a compressione variabile tra
1,6 - 2 N/mm2 e 0,1 – 0,2 N/mm2
STRUTTURA IN ELEVAZIONE
Continua o discontinua
ENTITÀ DEI CARICHI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 23
terreno
Prodotto dell'alterazione dello strato superficiale, costituito da rocce o terreni, ad opera del clima e di fattori biologici (vegetazione, microflora, fauna e uomo)
SUOLO
Materiale naturale formato da aggregati di granuli, non legati tra loro o che possono essere separati con modeste sollecitazioni o per mezzo di un più o meno prolungato contatto con acqua
BUONI – rocciosi, ghiaiosi o sabbiosi compatti, argillosi asciutti
MEDIOCRI – argillosi /sabbiosi, argillosi umidi
CATTIVI – sabbiosi, paludosi, vegetali
Aggregato di minerali facente parte della crosta terrestre che, in campioni al di fuori della sua sede naturale, è dotato di elevata coesione anche dopo prolungato contatto con acqua
ROCCIA
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 24
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 25
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 26
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
parallelepipedo (a spessore uniforme o variabile) (a)
tronco-piramidale (b)
Forma in elevazione
Forma ideale
tronco-conica o tronco–piramidale
Zone che non partecipano alla diffusione del carico
a
b
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 27
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 28
FONDAZIONI DIRETTE DISCONTINUE_PLINTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 29
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_CORDOLI, PLATEE
SCHEMA FUNZIONAMENTO TRAVE APPOGGIATA (trave di solaio; trave di scheletro portante)
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO TRAVE ROVESCIA (trave di fondazione)
Carico uniformemente distribuito: deriva dall’utilizzo
Reazione vincolare Reazione vincolare
Carico concentrato: reazioni vincolari
Carico uniformemente distribuito: reazione del terreno
Carico concentrato: trasferito dai pilastri
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24

## Slide 30
FONDAZIONI DIRETTE CONTINUE_TRAVI ROVESCE
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2023-24