## Slide 1
Principi costruttivi

## Slide 2
Panoramica
5.1

## Slide 3: Classificazione dei principi costruttivi
natura
della reazione
del materiale
resistenza intrinseca offerta
SICUREZZA STATICA
principio costruttivo elementare
natura
della reazione di elementi composti
forma
principio costruttivo complesso
connessioni
comportamenti
matrice piana

## Slide 4: Classificazione dei principi costruttivi
natura
della comportamento di elementi composti
spazio fruibile
FRUIBILITÀ
principi geometrico-costruttivi

## Slide 5: Classificazione dei principi costruttivi
natura
del comportamento rispetto alle condizioni al contorno
aspetto esterno
BENESSERE – ASPETTO
principi percettivi
natura
del comportamento rispetto alle condizioni al contorno
comfort termico
principi
del comfort ambientale
soleggiamento
…igrometrico
precipitazioni

## Slide 6
Principi costruttivi
5.2

## Slide 7: Principi costruttivi elementari
un principio costruttivo elementare: il pontile in legno e la resistenza a taglio

## Slide 8: Principi costruttivi elementari
un principio costruttivo elementare: il pontile in legno e la resistenza a taglio

## Slide 9: Principi costruttivi elementari
La scelta del materiale risulta dunque correlata alla sua capacità di resistenza verso specifiche sollecitazioni.

## Slide 10: Principi costruttivi elementari
La scelta del materiale risulta dunque correlata alla sua capacità di resistenza verso specifiche sollecitazioni.

## Slide 11: Principi costruttivi complessi
La composizione in principi costruttivi complessi genera un modo per definire uno spazio chiuso, in cui la capacità di resistenza degli elementi costruttivi comporta una stabilità d’insieme.
Si definisce allora una matrice nella quale sono posti in relazione la capacità di resistenza dei materiali con la definizione di un vano agibile il quale, per rotazione o traslazione possa generare costruttivamente un organismo edilizio.
Vano agibile
Utilizzabilità dello spazio
Sicurezza statica

## Slide 12: Principi costruttivi complessi
trilite
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
arco
cavo
triangolo
fungo
pneumatico
I principi costruttivi possono essere rappresentati (nel piano) ricorrendo a schemi (sui quali è possibile impostare condizioni d’equilibrio e valutare sforzi e deformazioni). Uno schema è costituito da:
elementi (rappresentati, ad esempio, tramite la linea d’asse);
collegamenti (a rappresentare il sistema dei vincoli);
azioni (a rappresentare il sistema di forze).

## Slide 13: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
telaio
arco

## Slide 14: Principi costruttivi complessi
cavo
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
triangolo
fungo
pneumatico

## Slide 15: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Il principio del trilite definisce una matrice piana del vano agibile per mezzo di tre elementi.
L’architrave risulta collegata ai piedritti per mezzo di vincoli di semplice appoggio.
piedritto
piedritto
architrave

## Slide 16: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Mediante il trilite si può generare, per traslazione o rotazione, un’apparecchiatura costruttiva capace di definire compiutamente la matrice piana di piano agibile: il solaio, retto da setti.
setto
setto
solaio

## Slide 17: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Tipicamente:
azioni verticali assoggettano l’architrave a flessione e i piedritti a schiacciamento;
azioni orizzontali assoggettano l’architrave a scorrimento e i piedritti a ribaltamento.
flessione dell’architrave
compressione dei piedritti
ribaltamento dei piedritti
traslazione dell’architrave

## Slide 18: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Il comportamento del trilite dipende anche dalle modalità di appoggio (connessione) dell’architrave ai piedritti.

## Slide 19: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
A schiacciamento, un piedritto si comporta come un parallelepipedo appoggiato su un piano rigido, soggetto al peso proprio e al carico trasmesso dall’architrave.
tensione normale
La stabilità allo schiacciamento impone che la pressione unitaria massima (tensione massima σmax) nella sezione di massima sollecitazione (alla base) sia inferiore a quella ammissibile σmax del materiale costituente il piedritto:
σmax ≤ σamm = σrott / n
Determinata riducendo la tensione di rottura del materiale di un coefficiente di sicurezza n.

## Slide 20: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
tensione normale
Lo schiacciamento si concretizza nella sezione di base nel centro di pressione, intersezione con la retta d’azione della risultante Ptot di peso proprio e carico dovuto all’architrave, punto coincidente con il baricentro della sezione.
Con la formula:
σ = Ptot / A
si individua la tensione dovuta alla compressione del piedritto, il cui valore è costante su tutta la sezione d’appoggio di area A.

## Slide 21: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Nel ricercare la stabilità dei piedritti al ribaltamento si applica il criterio delle resistenze passive, consistente nel contrastare il ribaltamento stesso:
aumentando il peso proprio del piedritto;
applicandovi dei ricarichi;
riducendo il valore della forza che lo provoca;
incrementando la distanza tra la retta d’azione dei pesi e il punto in cui si innesca la rotazione.
ribaltamento dei piedritti
traslazione dell’architrave

## Slide 22: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Nel ricercare la stabilità dei piedritti al ribaltamento si applica il criterio delle resistenze passive, consistente nel contrastare il ribaltamento stesso:
aumentando il peso proprio del piedritto;
applicandovi dei ricarichi;
riducendo il valore della forza che lo provoca;
incrementando la distanza tra la retta d’azione dei pesi e il punto in cui si innesca la rotazione.
Mstab = P  a > Mrib = F  b

## Slide 23: Principi costruttivi complessi
trilite
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Per impedire lo scorrimento sul piano d'appoggio, la retta d'azione della risultante di tutte le forze agenti deve formare con la verticale un angolo inferiore a quello d'attrito tra il solido e il piano d'appoggio.
Ipotizzando due risultanti, una forza verticale P e una forza orizzontale F, questa tenderà a far scorrere il solido sul piano; ad essa si oppone la forza d'attrito derivante da P.
L’equilibrio allo scorrimento si ottiene se:
fa  P = tan φ  P > F
dove fa è la tangente trigonometrica dell’angolo d’attrito φ che dipende dalle caratteristiche delle superfici di contatto.
Per aumentare il valore del primo membro è necessario adottare superfici di contatto più scabre, oppure incrementare il peso del piedritto.

## Slide 24: Principi costruttivi complessi
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Il principio del telaio definisce una matrice piana del vano agibile per mezzo di tre elementi sovrapposti, tra i quali è presente un vincolo di continuità (incastro).
Se nel trilite, all’appoggio dell’architrave sui piedritti si trasmettono soltanto forze, nel telaio, agli incastri fra traverso e montanti si trasmettono anche dei momenti flettenti, oltre alle forze.
montante
montante
traverso
piedritto
piedritto
architrave

## Slide 25: Principi costruttivi complessi
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Tra trilite e telaio, dunque, si manifestano diversi diagrammi delle sollecitazioni e, conseguentemente, diverse deformate.
Schema appoggio - appoggio
Schema incastro - incastro

## Slide 26: Principi costruttivi complessi
Disegno esecutivo per la costruzione dei Magazzini 55 e 58 nel Porto Nuovo di Trieste,
progettati dall’ing. Odorico secondo il sistema Hennebique (1909)
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
telaio

## Slide 27: Principi costruttivi complessi
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Tipicamente:
azioni verticali assoggettano il traverso a flessione e i piedritti a pressoflessione;
azioni orizzontali assoggettano traverso e piedritti a flessione.
concavità verso l’alto
concavità verso il basso
concavità verso il basso
punto di flesso
punto di flesso

## Slide 28: Principi costruttivi complessi
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Tipicamente:
azioni verticali assoggettano il traverso a flessione e i piedritti a pressoflessione;
azioni orizzontali assoggettano traverso e piedritti a flessione.

## Slide 29: Principi costruttivi complessi
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Tipicamente:
azioni verticali assoggettano il traverso a flessione e i piedritti a pressoflessione;
azioni orizzontali assoggettano traverso e piedritti a flessione.

## Slide 30: Principi costruttivi complessi
telaio
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Tipicamente:
azioni verticali assoggettano il traverso a flessione e i piedritti a pressoflessione;
azioni orizzontali assoggettano traverso e piedritti a flessione.
Irrigidimento dei nodi
montanti - traverso

## Slide 31: Principi costruttivi complessi
reni
reni
piedritto
piedritto
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Il principio costruttivo dell’arco definisce una matrice piana del vano agibile per mezzo di tre elementi sovrapposti, due piedritti su cui si appoggia un elemento ad arco, costituito da elementi omogenei che, per geometria, innescano un meccanismo di stabilità basato sul loro mutuo contrasto.
arco
concio

## Slide 32: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
L’arco può generare forme di maggiore complessità per traslazione (volte a botte, volte a crociera) o per rotazione (cupole).

## Slide 33: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
La cupola del Brunelleschi, su pianta ottagonale, si sdoppia in due calotte a profilo rialzato dopo un tratto pieno di circa tre metri (vano tra le due calotte: min. circa m. 1,25; max. circa m. 1,60 in chiave); sono tra loro collegate mediante costoloni principali in vista, ai vertici dell'ottagono, e da sproni intermedi ed interni (due per ciascun lato e si configurano come nervature della calotta). Sono presenti cerchiature – sia in conci lapidei collegati con elementi metallici, sia in legname (catene di macigno) – per ridurre la spinta su tamburo e piedritti.
Ciò avviene ricorrendo al profilo a sesto acuto e diminuendo il peso mediante la doppia calotta.
La stabilità della cupola è affidata ai costoloni principali; l’azione di spinta da questi esercitata è in parte assorbita dagli incatenamenti ed in parte dagli elementi di piedritto formati dagli ambienti circostanti (abside, transetto, navata).
Cupola di S. Maria del Fiore

## Slide 34: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
In un arco soggetto a sola sollecitazione verticale, i piedritti sono soggetti tanto a compressione quanto ad azioni orizzontali, queste ultime derivanti dalla spinta dell’arco espressa all’altezza delle reni.
L’equilibrio si verifica se:
la risultante dei carichi cade all’interno della base d’appoggio;
la pressione unitaria massima è inferiore al carico di rottura del materiale costituente il piedritto, ridotto di un opportuno coefficiente di sicurezza;
lo scorrimento è impedito.

## Slide 35: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
L’arco manifesta potenziali punti di rottura alle reni, individuati secondo tre possibili meccanismi:
il ribaltamento del piedritto;
la rottura a flessione con formazione di cerniere plastiche;
la rottura sotto un’azione orizzontale.

## Slide 36: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
La sezione dei piedritti deve quindi essere tale da contrastare la spinta dell’arco.
Se ciò non avviene, è necessario:
eliminare la spinta inserendo delle catene;
ricorrere al criterio delle resistenze passive;
ricorrere al criterio delle resistenze attive (controspinte).

## Slide 37: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
La sezione dei piedritti deve quindi essere tale da contrastare la spinta dell’arco.
Se ciò non avviene, è necessario:
eliminare la spinta inserendo delle catene;
ricorrere al criterio delle resistenze passive;
ricorrere al criterio delle resistenze attive (controspinte).

## Slide 38: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
La sezione dei piedritti deve quindi essere tale da contrastare la spinta dell’arco.
Se ciò non avviene, è necessario:
eliminare la spinta inserendo delle catene;
ricorrere al criterio delle resistenze passive;
ricorrere al criterio delle resistenze attive (controspinte).

## Slide 39: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Poiché solo la resistenza a compressione può essere contemplata, la forma dell’arco deve far sì che in ogni sezione (ad esempio, le facce dei conci) la risultante dei carichi applicati cada entro il terzo medio della sezione (detto nocciolo centrale di inerzia); inoltre, in ogni sezione il carico di rottura a compressione non sia superato.
curva delle pressioni
curva delle pressioni
Luogo delle rette d'azione delle successive risultanti, successione di vettori che un osservatore ricaverebbe se calcolasse la risultante di tutte le forze incontrate nel percorrere l'asse geometrico della struttura a partire da un suo estremo

## Slide 40: Principi costruttivi complessi
arco
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
La curva delle pressioni, ossia il luogo dei punti in cui risulta applicata la pressione in ciascuna sezione dell’arco (pressione dovuta ai carichi applicati ed al peso proprio), deve essere ovunque interna allo spessore dell’arco.

## Slide 41: Principi costruttivi complessi
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Gateway Arch, St. Louis (MO)

## Slide 42: Principi costruttivi complessi
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Hala Targowa, Wroclaw (PL)

## Slide 43: Principi costruttivi complessi
piedritto
piedritto
cavo
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Il principio costruttivo del cavo definisce una matrice piana del vano agibile per mezzo un elemento privo di rigidezza flessionale, poggiante su due piedritti.
Il cavo deve possedere resistenza meccanica a trazione sotto l’azione dei carichi applicati e del peso proprio, mentre i piedritti devono essere verificati a pressoflessione e ribaltamento sotto l’azione orizzontale dovuta al cavo.
cavo

## Slide 44: Principi costruttivi complessi
cavo
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Per studiare lo stato fessurativo della cupola di San Pietro, Giovanni Poleni notò che la cupola era stata suddivisa in 25 archi dalle fessure.
Un arco, isolato ai fini dello studio, fu suddiviso in 16 parti. Il peso di ciascun «concio» venne applicato ad una corda flessibile che si dispose richiamando la sezione dell’arco. In particolare, ribaltando la forma della corda soggetta ai carichi appesi e facendola passare per le sezioni di imposta della cupola e per le sezioni mediane del vano della lanterna, la curva risultava compresa entro lo spessore dell’arco.
La figura si definisce funicolare dei carichi; la spezzata ottenuta applicando un solo carico tende ad una curva quanto maggiore è la discretizzazione del carico applicato.
Catenaria, studio della Cupola di S. Pietro
G. Poleni, 1748

## Slide 45: Principi costruttivi complessi
Millennium bridge, London
1999

## Slide 46: Principi costruttivi complessi
Progetto per un ponte sul Rio Guayllabamba, Ecuador
Silvano Zorzi, 1968

## Slide 47: Principi costruttivi complessi
Progetto per un ponte sul Rio Guayllabamba, Ecuador
Silvano Zorzi, 1968

## Slide 48: Principi costruttivi complessi
catena
triangolo
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
Il principio costruttivo del triangolo definisce una matrice piana del vano agibile sulla base di due elementi inclinati, contrapposti (puntoni) che determinano una configurazione a triangolo.
Il carico verticale sul nodo superiore comprime i puntoni, mentre la catena (o tirante, se presente) risulta soggetta a trazione. La struttura a triangolo dunque, tramuta una potenziale sollecitazione di tipo flessionale in sollecitazioni normali di trazione e compressione.
puntone
puntone

## Slide 49: Principi costruttivi complessi
diagonale
corrente superiore
corrente inferiore
montante
Warren
Howe
Mohnié

## Slide 50: Principi costruttivi complessi
?

## Slide 51: Principi costruttivi complessi
fungo
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
In questo caso, la matrice piana del vano agibile è determinata da un elemento verticale (ritto) che sorregge un elemento orizzontale ad aggetto, detto cappello.
Il vincolo a terra può essere un incastro (fungo singolo) oppure una cerniera (due sistemi adiacenti).
ritto
cappello

## Slide 52: Principi costruttivi complessi
fungo
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
ritto
cappello
La struttura a fungo, dunque, richiede una verifica a pressoflessione del ritto e quella a flessione della tesa del cappello.
ritto
cappello

## Slide 53: Principi costruttivi complessi

## Slide 54: Principi costruttivi complessi
Viadotto sul torrente Nervi, autostrada Genova – Sestri L.
Silvano Zorzi, 1963-65

## Slide 55: Principi costruttivi complessi
pneumatico
PRINCIPI COSTRUTTIVI COMPLESSI
La matrice piana del vano agibile, secondo il principio dello pneumatico, è determinata da un elemento unico, sprovvisto di rigidezza flessionale, sostenuto dalla pressione dell’aria. L’involucro dell’elemento è quindi sollecitato a trazione, mentre la capacità di resistenza è offerta dalla pressione dell’aria e dalla forma che questa dà all’involucro.

## Slide 56: Principi costruttivi complessi
Allianz Arena
Herzog & De Meuron, 2006

## Slide 57: Principi costruttivi complessi
Allianz Arena
Herzog & De Meuron, 2006

## Slide 58: Principi costruttivi complessi
Hubert H. Humphrey Metrodome
Skidmore, Owings & Merrill LLP, 1982-2014

## Slide 59
Principi geometrico - costruttivi
5.3

## Slide 60: Principi geometrico - costruttivi
I principi geometrico – costruttivi evidenziano le relazioni che incorrono tra la parti dell’apparecchiatura costruttiva al fine di consentirne la realizzabilità.
Oggetto edilizio
Forma nello spazio
Capacità di resistenza
PRINCIPI GEOMETRICO - COSTRUTTIVI

## Slide 61: Principi geometrico - costruttivi
scatolare
PRINCIPI GEOMETRICO - COSTRUTTIVI
L’involucro scatolare si compone di chiusure verticali e orizzontali a definire una forma prismatica.
In questo modo, la verifica di stabilità si differenzia per elementi verticali ed orizzontali in termini di azioni trasmesse, carichi permanenti e variabili, elementi portanti principali e secondari.
L’involucro globale racchiude lo spazio interno senza soluzioni di continuità, rendendo complessa la distinzione tra chiusure verticali e chiusura orizzontale.
globale

## Slide 62: Principi geometrico - costruttivi
Involucro scatolare

## Slide 63: Principi geometrico - costruttivi
Involucro globale

## Slide 64: Principi geometrico - costruttivi
Involucro globale

## Slide 65: Principi geometrico - costruttivi
https://www.youtube.com/watch?v=FCb6Y2z_8zg
http://www.soma-architecture.com/index.php?page=theme_pavilion&parent=2#
https://en.wikiarquitectura.com/building/sahmri-south-australian-health-and-medical-research-institute/
https://www.youtube.com/watch?v=iCAGlu4vPog

## Slide 66
Principi del comfort ambientale
5.4

## Slide 67: Principi del comfort ambientale
I principi del comfort ambientale definiscono un modo per assicurare la corresponsione alle esigenze di comfort indoor, riferite alle condizioni ambientali esterne e alle forzanti a cui l’organismo edilizio è soggetto: soleggiamento, gelo, sorgenti sonore esterne.
Oggetto edilizio
Condizioni acustiche
Condizioni termoigrometriche
Rapporto con le
precipitazioni atmosferiche
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE

## Slide 68: Principi del comfort ambientale
corpo
unico
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE

## Slide 69: Principi del comfort ambientale
corpo multiplo
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE
facciata continua con montanti e traversi, vetrocamera «isolante» spazi per la manutenzione elementi di collegamento sottostruttura a telaio per il sostegno della facciata esterna griglie apribili per la ventilazione alla base schermature solari fisse esterne alla facciata strato di rivestimento esterno in vetro (facciata appesa) schermature solari mobili poste in intercapedine griglie apribili in sommità

## Slide 70: Principi del comfort ambientale
deflusso diretto
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE

## Slide 71: Principi del comfort ambientale
raccolta e smaltimento
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE

## Slide 72: Principi del comfort ambientale
raccolta e smaltimento
PRINCIPI DEL COMFORT AMBIENTALE
deflusso diretto

## Slide 73
Principi della percezione
5.5

## Slide 74: Principi della percezione
I principi della percezione definiscono un modo per percepire e comprendere un organismo edilizio esaltandone la sua forma geometrica oppure la sua consistenza materica.
Oggetto edilizio
Percezione geometrica
(colore, distribuzione, volumi)
Percezione materica
(materiali, scabrezza, textures)
PRINCIPI DELLA PERCEZIONE

## Slide 75: Principi della percezione

## Slide 76: Principi della percezione