## Slide 1
Circuiti combinatori
Nei circuiti combinatori, in ogni istante la configurazione di una generica variabile
di uscita yi dipende unicamente dal valore assunto dalle variabili d’ingresso
Circuiti sequenziali

## Slide 2
Circuiti sequenziali
Circuiti sequenziali
Nei circuiti sequenziali il valore delle uscite dipenda anche dalla storia passata
della circuiteria che lo costituisce, ovvero dallo stato della rete, descritto dal
contenuto di una memoria. Esempio tipico il sistema telefonico.

## Slide 3
Un circuito sequenziale è un automa a stati finiti M, cioè un sistema dinamico
discreto (nella scansione del tempo e nella descrizione del suo stato) e stazionario
(se sottoposto alle stesse sollecitazioni, il sistema si comporta alla stessa maniera
indipendentemente dall’istante di tempo in cui agisce).
Esso è caratterizzato da:
Circuiti sequenziali

## Slide 4
Stato o
memoria
Mappa di
transizione
Mappa delle
uscite
{0, 1}
{0, 1}

## Slide 5
Come si legge?
Sono nello stato q2
... l’ingresso è 1
... passo nello stato q3
... e mando 1 in uscita

## Slide 6
Circuiti sequenziali
La macchina sequenziale è pertanto definita dai cinque insiemi citati:
Stato o
memoria
Matrice di transizione dell’automa
Grafo di transizione dell’automa

## Slide 7
X = {sole [S], pioggia [P]}
Q = {contento [C], arrabbiato [A], triste [T]}
Y = {esco [E], rimango a casa [R]}
Sole Pioggia
Contento Contento/Esco Arrabbiato/Rimango
Arrabbiato Contento/Rimango Triste/Esco
Triste Arrabbiato/Esco Triste/Rimango
X
Q
Esempio tratto dalla vita quotidiana

## Slide 8
X = {sole [S], pioggia [P]}
Q = {contento [C], arrabbiato [A], triste [T]}
Y = {esco [E], rimango a casa [R]}
C
T
A
 | S | P
C | C/E | A/R
A | C/R | T/E
T | A/E | T/R
S/E
P/R
S/R
P/E
S/E
P/R

## Slide 9
Flip-Flop Set-Reset
Il Flip-Flop Set-Reset – SR asincrono
Il circuito appena visto non viene usata nella pratica per memorizzare bit,
poiché si preferisce sempre ricorrere alle porte logiche, che costituiscono le
unità elementari di qualunque circuito logico.
Latch di NOR
Il valore assunto dalle variabili di uscita dipende anche dalle uscite stesse!

## Slide 10
Flip-Flop Set-Reset
Per capire il funzionamento bisogna fissare i valori di S, R, X e Y in tutti i modi possibili
e vedere quali quaterne sono compatibili con i vincoli imposti dalle equazioni
le configurazioni in rosso non soddisfano
l’una, l’altra o entrambe le equazioni sopra

## Slide 11
Flip-Flop Set-Reset
ci sono due stati stabili possibili:
Partiamo dal secondo
Funzionamento:
Inviando un impulso (di Reset) sull’ingresso R, l’uscita X va (o permane) a 0.
Portiamo R a 1

## Slide 12
Flip-Flop Set-Reset
ci sono due stati stabili possibili:
Partiamo dal secondo
Funzionamento:
Inviando un impulso (di Reset) sull’ingresso R, l’uscita X va (o permane) a 0.
Portiamo R a 1

## Slide 13
Flip-Flop Set-Reset
Analizziamo ora l’altro caso
Funzionamento:
Inviando un impulso (di Set) sull’ingresso S, l’uscita X va (o permane) a 1.
Portiamo S a 1

## Slide 14
Flip-Flop Set-Reset
stato futuro
stato corrente
Funzionamento:
con R S = 0 un impulso 1 su S porta l’uscita X a 1;
un impulso 1 su R riporta l’uscita X a 0;
ciò viene evidenziato in figura dalle cifre in blu (Set) e in rosso (Reset).
S

## Slide 15
Flip-Flop Set-Reset
Perché non si tollerano due ingressi contemporaneamente a 1:
se ambedue gli ingressi tornassero a 0 al medesimo istante, lo stato in cui il flip-flop si porterebbe non sarebbe prevedibile e al limite potrebbe realizzarsi una condizione di oscillazione.
ambedue le uscite sarebbero a 0, violando la condizione base di funzionamento di un flip-flop, secondo la quale le due uscite devono essere sempre complementari;
Con il vincolo R S = 0 il flip-flop SR diventa un dispositivo di memorizzazione affidabile.

## Slide 16
Giovedì 21 novembre lezione annullata

## Slide 17
Funzionamento:
con R S = 0 un impulso 1 su S porta l’uscita X a 1;
un impulso 1 su R riporta l’uscita X a 0.
Flip-Flop Set-Reset
In uscita è presente la variabile X sia in forma diretta che negata
Ricapitolando

## Slide 18
Flip-Flop Set-Reset
Latch di NAND
Il valore assunto dalle variabili di uscita dipende anche in questo caso
dalle uscite stesse

## Slide 19
Flip-Flop Set-Reset
Anche in questo caso bisogna fissare i valori di S, R, X e Y in tutti i modi possibili
e vedere quali quaterne sono compatibili con i vincoli imposti dalle equazioni
le configurazioni in rosso non soddisfano
l’una, l’altra o entrambe le equazioni sopra

## Slide 20
Flip-Flop Set-Reset
Rifacendo gli stessi ragionamenti fatti per il
latch di NOR si scopre che ora la configura-
zione da evitare è R=0, S=0
Lo stato di partenza è ora a livello alto (R = 1, S = 1),
mentre i segnali di attivazione sono a livello basso
(R = 0 oppure S = 0).
Dare un segnale di Set significa porre S = 0, ottenendo
che X va o permane a 0;
dare un segnale di Reset significa porre R = 0, ottenendo
che X va o permane a 1.

## Slide 21
Flip-Flop Set-Reset
Funzionamento:
con R + S = 1 un impulso 0 su S porta l’uscita X a 0;
un impulso 0 su R riporta l’uscita X a 1.

## Slide 22
FFSR sincrono
Moduli sequenziali sincroni
Il Flip-Flop SR sincrono (FFSR)
Nel Flip-Flop di tipo asincrono i segnali d’ingresso possono variare in qualunque
istante di tempo. Il progetto di un circuito sequenziale può essere notevolmente
semplificato se le commutazioni possono avvenire solo in corrispondenza in
precisi istanti di tempo equintervallati fissati da un orologio interno (clock).
Distinguiamo due tipi di segnale:
Segnale d’impulso: segnale che normalmente si mantiene a un livello, usualmente 0, e va all’altro livello solamente per intervalli di tempo estremamente brevi.
Segnale di livello: segnale che può rimanere sia a 0 che a 1 per periodi di tempo indefiniti e comunque molto lunghi se paragonati alla durata di un impulso.

## Slide 23
Un circuito sincronizzato da un impulso di clock, detto circuito sincrono, può
cambiare stato solo in corrispondenza di tale impulso.
Potrà cambiare stato non più di una volta per ciascun impulso di clock.
I segnali S e R non devono cambiare stato durante l’intera durata dell’impulso
di clock.
Per realizzare FFSR sincrono bisogna creare un consenso all’immissione del
segnale di livello usando delle porte AND comandate dal segnale d’impulso.
Quando l’impulso di clock scatta, si ha C = 1, le porte AND diventano trasparenti
rispetto a S e R e il flip-flop funziona al solito modo.
FFSR sincrono

## Slide 24
Il Flip-Flop JK (FFJK)
In questo FFJK il vincolo che ambedue gli ingressi non possano essere 1 allo
stesso istante viene a cadere
Il funzionamento del JK è identico a quello RS con J corrispondente a S e K a R
eccetto quando ambedue gli ingressi valgono 1; in questo caso il flip-flop
comunque cambia stato: se prima era 0 diventa 1 e viceversa.
FFJK
Vecchia tabella
del FFSR

## Slide 25
Funzionamento:
quando x = 1 si abilita la sola porta AND del reset K
quando x = 0 si abilita la sola porta AND del set J
se entrambi J e K sono a 1, x = 1 forza un reset, mentre x = 0 forza un set
FFJK
K reset
J set

## Slide 26
1
0
quando x = 1 si abilita la sola porta AND del reset K
1
0
quando x = 0 si abilita la sola porta AND del set J
K reset
J set

## Slide 27
1
1
Con J = 1 e K =1:
x = 1 forza un reset: X diventa 0
x = 0 forza un set: X diventa 1
K reset
J set
E dunque con J = 1 e K =1 X cambia sempre, come previsto
dal progetto

## Slide 28
Flip-Flop di tipo T (FFT)
Nel flip-flop T - T sta per Toggle - il clock viene chiamato segnale di trigger.
L’equazione di funzionamento si ricava dalla
ponendo J = T e K = T
FFT

## Slide 29
Funzionamento:
Quando l’ingresso è T = 1, a ogni istante di clock il flip-flop cambia stato;
se invece l’ingresso è T = 0 esso rimane nello stesso stato, 0 o 1 che sia.
FFT

## Slide 30
Un impiego tipico del FFT è quello di dimezzare la frequenza di clock,
poiché una volta cambiato lo stato di uscita esso non cambia più fino al
prossimo impulso di clock.
FFT
T = 1

## Slide 31
Flip-Flop di tipo D (FFD)
Nel flip-flop D - D sta per Delay – l’uscita dopo un impulso di clock è uguale
al valore presente all’ingresso D all’istante di clock.
L’equazione di funzionamento si ricava dalla
ponendo
FFD

## Slide 32
Il flip-flop D realizza il trasferimento in uscita del segnale d’ingresso D con un ritardo pari al periodo di clock T.
FFD
Funzionamento:
lo stato futuro X sarà pari al valore attuale di D e sarà disponible
al prossimo impulso di clock

## Slide 33
Registri e contatori
I flip-flop costituiscono la circuiteria di base per la memorizzazione di un singolo bit in formato elettronico. A partire da un FFD si possono costruire unità per la memorizzazione di blocchi di m bit denominati registri.
Registri e contatori
Funzionamento:
Le variabili ... assumo i valori d0, d1, ...dm-1 presenti in ingresso

## Slide 34
0
1
:
1
t0
0 1 .... 1
0
1
:
1
t1
0 0 .... 0

## Slide 35
Registri e contatori
Gli stessi m flip-flop di tipo D possono essere organizzati per realizzare i
registri a scorrimento
Funzionamento:
A ogni istante di clock il contenuto del registro j-esimo si sposta nel registro
(j-1)-esimo e si rende disponibile per l’uscita.

## Slide 36
0
0
0
0
... 1 0 1 1
t0
1
0
0
0
... 1 0 1
t1
1
1
0
0
... 1 0
t2
0
1
1
0
... 1
t3

## Slide 37
2
Se retroazioniamo l’uscita sull’ingresso possiamo ottenere i
Registri Lineari a Scorrimento Retroazionato (RLSR)
nodo
sommatore

## Slide 38
Esempio di RLSR di tipo 2

## Slide 39
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
n = 4
24 – 1 = 15

## Slide 41
Siano
polinomi a coefficienti interi. Con un circuito LFSR posso moltiplicarli tra loro
Moltiplicazione tra polinomi

## Slide 44
Registri e contatori
Con m flip-flop di tipo T è possibile realizzare anche un contatore, che scandisce,
una dopo l’altra, tutte le 2m configurazioni da 00...0 a 111...1.
Contatori
Funzionamento:
Partiamo dallo stato X0X1= 00
Il FFT di sinistra ha sempre K=J=1 e l’uscita X0 cambia a ogni istante di clock:
al primo istante di clock passa dunque a 1.
Il FFT di destra all’inizio ha X0=0 e dunque X1 resta invariato a 0.
Lo stato successivo è allora 10
Ora X0 è a 1, e all’istante successivo, X1 cambierà il suo valore, portando a
01 lo stato successivo. In seguito si ha 11 e poi si ritorna a 00

## Slide 45
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0

## Slide 46
Registri e contatori
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 47
Contatore a 3 bit che passa attraverso gli stati 000, 100, 010, 110, 001, 101, 011, 111
per le variabili
Per far commutare X2 da 0 a 1 è necessario che sia X0 = X1 = 1: si usa
allora una porta AND.
Registri e contatori

## Slide 48
Registri e contatori
0 0 0 0 1 1 1 1
0 0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1