## Slide 1
INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA
impianto idrico sanitario
impianto riscaldamento
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 2
Servizio tendente a consentire all’uomo
di controllare le condizioni ambientali interne allo spazio abitato, e che mira
di ridurre o annullare la fatica connessa con lo svolgimento di varie attività nell’ambito domestico o lavorativo, offrendo allo stesso tempo una serie di comodità
insieme di apparecchiature, macchine e canalizzazioni inserite nello spazio costruito e necessario per assicurare un servizio d’uso adeguato, ovvero finalizzato a rendere confortevole al vita dell’uomo
PRESUPPOSTI
Sfruttamento di nuove fonti di energia
Crescente e perfezionata produzione di macchine e componenti
IMPIANTO TECNOLOGICO
ORGANISMO EDILIZIO E INTEGRAZIONE CON GLI IMPIANTI
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 3
TENDENZA ALLA MECCANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE DOMESTICHE
MESSA A PUNTO DI MACCHINE E SISTEMI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
PRODUZIONE INDUSTRIALE DI COMPONENTI
EVENTI RIVOLUZIONARI
FATTORI CHE HANNO INFLUITO SULLA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI
INVENZIONE DEL MOTORE ELETTRICO
APPLICAZIONE DEL MOTORE ELETTRICO DI PICCOLE DIMENSIONI (1889)
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 4
CATEGORIE DI IMPIANTI
Impianti di fruizione
Impianti di smaltimento
Interno/Esterno Spazio di servizio Spazio servito
Spazio servito Spazio di servizio Interno/Esterno
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 5
IMPIANTO COMPLESSO
INSIEME DI APPARECCHI OMOGNEI PER TIPO DI SERVIZIO E DI MACCHINE OMOGENEE PER TIPO DI FUNZIONAMENTO AVENTI
IN COMUNE LA RETE DI DISTRIBUZIONE E LA FONTE DI ALIMENTAZIONE
PASSAGGIO da ORGANIZZAZIONE ELEMENTARE a ORGANIZZAZIONE COMPLESSA
IMPIANTO ELEMENTARE
INSIEME COSTITUITO DA UN SOLO APPARECCHIO, UNA CANALIZZAZIONE E UNA
FONTE DI ALIMENTAZIONE
UNIFICAZIONE DEI SERVIZI OMOGENEI TRAMITE COLLEGAMENTO DI PIU’ APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE A UNA STESSA CANALIZZAZIONE
EVOLUZIONE DEGLI IMPIANTI
alimentazione
rete di distribuzione
punto
di
fruizione
alimentazione
rete di distribuzione
più punti
di
fruizione
più punti di raccolta
rete di canalizzazione
dispersione
rete di canalizzazione
dispersione
punto di raccolta
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 7
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 8
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 9
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 10
A SOFFITTO
A PAVIMENTO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 11
SERVICE CORES
(CUORE TECNOLOGICO)
NUCLEI TECNOLOGICI in cui concentrare le salite degli impianti e la distribuzione verticale dei flussi di persone, aumentando la flessibilità distributiva degli spazi serviti e favorendo la realizzazione di parti di edificio facilmente accessibili e ispezionabili mentre l’edificio è in esercizio
Rappresentano l’evoluzione degli ECF attrezzati
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 12
blocchi bagno-cucina Ariston - 1982
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 13
Problematiche progettuali: funzioni, dimensionamento, posizionamento, interferenza con sistema strutturale portante, coerenza con sistemi di distribuzione impiantistica
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 14
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 15
Smart Building: edifici dotati di una articolata rete di sensori che comunicano con un sistema di gestione in grado di monitorare il complesso degli impianti tecnologici
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 16
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
IMPIANTO TERMICO_ dal 11 giugno 2020_modifica D.Lgs. 192/2005
Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché' gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Insieme di un sistema di adduzione costituito dall'insieme delle reti, dei componenti e delle apparecchiature che permettono l'adduzione e la distribuzione dell'acqua calda e fredda alle varie utenze di un edificio; e di un sistema di scarico, che permette lo smaltimento delle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell'utenza.
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 17
CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI
Insieme di componenti, apparecchiature elettromeccaniche e fisiche, che permettono di distribuire e utilizzare l'energia elettrica.
Si articolano in tre livelli: 1. Livello Base; 2. Livello Standard; 3. Livello Domotico
IMPIANTO ELETTRICO
Distribuzione e utilizzazione gas
Trasmissione/dati
protezione contro le scariche atmosferiche
sollevamento o trasporto di cose e persone
antincendio
ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DI SERVIZIO
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 18
I due fluidi utilizzati per la distribuzione del calore sono l’ACQUA e l’ARIA.
L’acqua ha un calore specifico (4,186 kJ/kg K) circa quattro volte superiore a quello dell’aria (1,004 kJ/kg K), per cui consente di adottare portate inferiori e diametri delle tubazioni più piccoli. Inoltre l’acqua ha coefficienti di scambio termico convettivo più elevati di quelli dell’aria
Impianti di riscaldamento
Generatore + Fluido termovettore + Rete distribuzione + Terminali di utilizzo
Le reti di distribuzione utilizzano materiali metallici (rame, acciao), plastici (polipropilene reticolato PEX), o multistrato.
Il rame è facilmente lavorabile ma essendo facilmente deformabile richiede particolare attenzione durante l’installazioneprima del getto di cls. E’ costoso.
Il PEX ha buona resistenza meccanica e un al peso ridotto.
I materiali multistrato sono costituiti dall’ accoppiamento di PEX ed alluminio, che aumenta la resistenza allo schiacciamento rispetto ai tubi in solo PEX; sono facilmente lavorabili e presentano una bassa rugosità (pertanto offrono scarso attrito al passaggio dell’acqua)
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 19
Elementi che distribuiscono agli ambienti il calore prodotto nel generatore e trasportato lungo la rete di distribuzione. Differiscono per le modalità con cui scambiano calore con l’ambiente. Si suddividono in:
Radiatori
Termoconvettori
Ventilconvettori
Aerotermi
Pavimenti radianti
Impianti di riscaldamento
Apparecchi terminali_corpi scaldanti
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 20
Costituiti da una serie di tubi, annegati sotto il pavimento in un getto di calcestruzzo leggero. All’interno dei tubi metallici (rame, acciaio) o plastici (polietilene reticolato, polipropilene) scorre acqua a bassa temperatura (35-45 °C)
Lo strato di materiale isolante che avvolge i tubi, oltre a ridurre le dispersioni verso il basso, diminuisce l’inerzia termica del sistema.
I tubi sono disposti su un supporto a bugne, la cui disposizione è tale da consentire la realizzazione di serpentine con diversi interassi multipli della distanza di base. A valori maggiori dell’interasse corrisponde una minore quantità di calore fornita per unità di superficie. Solitamente si adottano interassi che vanno dai 15 ai 30 cm.
Impianti di riscaldamento
Apparecchi terminali_Pavimenti radianti
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 21
La distribuzione del fascio di tubi nell’ambiente parte da un collettore e può essere a spirale o a chiocciola; a chiocciola consente una maggiore uniformità della temperatura superficiale del pavimento poiché ogni tratto del tubo di mandata è sempre accoppiato ad un tratto del tubo di ritorno.
Nel caso di più ambienti da servire (zone) un collettore complanare raccoglie le mandate ed i ritorni delle serpentine che vanno a servire le varie zone
Impianti di riscaldamento
Apparecchi terminali_Pavimenti radianti
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 22
Impianti IDRICO-SANITARI
Allacciamento (+ trattamento) (+ autoclave) + Rete adduzione e distribuzione (+ apparecchi produzione ACS) + Apparecchi utilizzo + Rete di scarico e ventilazione
Tutte le reti devono essere coibentate (acqua fredda con anticondensa,
acqua calda per evitare le dispersioni termiche)
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 23
Impianti IDRICO-SANITARI_Normativa
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 24
Impianti IDRICO-SANITARI_ Rete smaltimento acque reflue
Le acque reflue, provenienti da insediamenti di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, si definiscono domestiche; sono contaminate dall’uso e solitamente scaricate da WC, docce, vasche da bagno, bidè, lavabi, lavelli e pozzetti a terra.
Si classificano in:
Acque grigie: acque reflue provenienti da lavaggi (saponose)
Acque nere: acque reflue provenienti dall’organismo umano
Acque bianche o meteoriche: acque derivanti da precipitazioni naturali
Insieme di tubazioni, raccordi e apparecchiature necessarie a ricevere, convogliare e smaltire le acque reflue provenienti dagli apparecchi sanitari ad uso domestico; devono consentire l’evacuazione, rapida e senza ristagni, delle acque di rifiuto verso il sistema di smaltimento esterno
Per il corretto smaltimento, si devono realizzare opportune pendenze e scegliere diametri adeguati per i tubi, che devono inoltre essere resistenti alle sollecitazioni meccaniche, termiche ed alle azioni corrosive dei liquami. È raccomandabile utilizzare tubazioni isolate acusticamente, per limitare il disturbo acustico.
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 25
Impianti IDRICO-SANITARI_ Componenti della rete di smaltimento
Sifone - dispositivo installato direttamente agli apparecchi sanitari avente lo scopo di impedire il passaggio di cattivi odori mediante tenuta idraulica
Diramazione di scarico - tubazione a sviluppo prevalentemente orizzontale che collega gli apparecchi sanitari ad una colonna di scarico o ad un collettore di scarico
Colonna di scarico - tubazione a sviluppo prevalentemente verticale che convoglia le acque reflue provenienti dagli apparecchi sanitari
Collettore di scarico - tubazione sub-orizzontale, installata a vista all’interno di un edificio o interrata, alla quale sono raccordate le colonne di scarico o gli apparecchi sanitari del piano terreno
Colonna di ventilazione - tubazione prevalentemente a sviluppo verticale, raccordata ad una colonna di scarico, avente la funzione di limitare le variazioni di pressione all’interno di quest’ultima; può coincidere con la colonna di scarico ma, in tal caso, deve essere prolungata oltre la copertura per captare l’aria esterna o essere provvista di una valvola di aereazione
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 26
Impianti IDRICO-SANITARI_ Colonna di ventilazione
Le colonne di ventilazione devono sporgere oltre la copertura degli edifici:
di almeno 30 cm, nel caso di tetti e terrazze non frequentate
di almeno 200 cm, nel caso di terrazze frequentate
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 27
Impianti ELETTRICI
Interruttori + rete distribuzione + frutti/punti di utilizzazione
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25