## Slide 1
Strutture portanti
di fondazione e in elevazione

## Slide 2
Generalità
2.1

## Slide 3: Definizione di strutture portanti
La struttura è l’insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici appartenenti al sistema edilizio aventi funzione di sostenere i carichi del sistema edilizio stesso e di collegare staticamente le sue parti.
Con il termine struttura si indica il complesso di elementi tecnici destinati a riprendere i carichi che gravano su di essi (pesi propri, carichi permanenti strutturali e non strutturali, carichi variabili) e necessari per la stabilità globale.

## Slide 4: Classificazione delle strutture portanti

## Slide 5
Strutture in elevazione
2.2

## Slide 6: Strutture in elevazione

## Slide 7: Strutture in elevazione
Le strutture in elevazione sono costituite dall’insieme degli elementi costruttivi che assicurano la stabilità dell’insieme con la capacità di resistenza a carichi ed azioni esterne, e trasferendone gli effetti al sistema di fondazione.
Le strutture, in altre parole, hanno lo scopo finale di delimitare le unità spaziali che compongono l’oggetto edilizio:
confinandole direttamente;
supportando gli elementi di chiusura, che risultano dunque portati.
in elevazione
struttura continua
struttura discontinua
STRUTTURE PORTANTI

## Slide 8: Strutture in elevazione: schemi funzionali

## Slide 9: Strutture in elevazione: schemi funzionali
Struttura discontinua
Scheletro portante
Schema funzionale lineare
Struttura continua
Ossatura muraria
Schema funzionale scatolare
Parte resistente principale

## Slide 10: Strutture in elevazione: schemi funzionali
Ossatura muraria
Scheletro portante
Cordolo
Cordolo
Setto
portante
Fondazione
Fondazione
Trave
principale
Trave di collegamento
Pilastro
Tamponamento

## Slide 11: Strutture in elevazione: schemi funzionali
Distinzione rispetto alla chiusura perimetrale
Specializzazione funzionale dei componenti lineari
Sistema monofunzione
Sovrapposizione con la chiusura perimetrale
Specializzazione dei componenti bidimensionali
Sistema plurifunzione
Gerarchia degli elementi di fabbrica

## Slide 12: Strutture in elevazione: schema lineare
Lo schema funzionale lineare si riferisce all’uso di elementi tecnici monodimensionali o lineari, nelle quali prevale cioè una dimensione rispetto alle altre due, completato da elementi tecnici orizzontali.
La struttura a telaio lavora prevalentemente a compressione, flessione e taglio, ed è costituita da:
Travi (principali e secondarie);
Pilastri;
Solai (o impalcati).
È necessario evidenziare come una struttura a telaio abbia la precisa funzione di garantire la sicurezza statica dell’organismo edilizio, ma non sia in grado di fornire altre prestazioni, per cui deve essere integrata dalle chiusure verticali, di base e di copertura.

## Slide 13: Strutture in elevazione: schema lineare
distinzione
di funzioni
strutture portanti
chiusure d’involucro
STRUTTURE PORTANTI

## Slide 14: Strutture in elevazione: schema lineare

## Slide 15: Strutture in elevazione: ossatura muraria

## Slide 16: Strutture in elevazione: ossatura muraria

## Slide 17: Strutture in elevazione: schema lineare

## Slide 18: Strutture in elevazione: schema lineare
PILASTRO
soggetto a pressoflessione
TRAVE soggetta a flessione e taglio

## Slide 19: Strutture in elevazione: schema lineare
PRESSOFLESSIONE
FLESSIONE

## Slide 20: Strutture in elevazione: schema lineare
Diagramma «a farfalla» delle tensioni in una trave inflessa
Posizione dell’asse neutro
nelle sezioni di una trave inflessa

## Slide 21: Strutture in elevazione: schema lineare

## Slide 22: Strutture in elevazione: schema lineare
(campata)

## Slide 23: Strutture in elevazione: schema lineare
Disposizione LONGITUDINALE
Disposizione TRASVERSALE

## Slide 24: Strutture in elevazione: schema lineare
Disposizione INCROCIATA
(a SCACCHIERA)

## Slide 25: Strutture in elevazione: schema scatolare
Lo schema funzionale scatolare si riferisce all’uso di elementi tecnici bidimensionali o piani, completato da elementi tecnici orizzontali.
La struttura scatolare lavora prevalentemente a compressione e taglio, ed è costituita da:
Setti;
Solai (o impalcati).

## Slide 26: Strutture in elevazione: schema scatolare

## Slide 27: Strutture in elevazione: schema scatolare
SOLAIO
(IMPALCATO)
SETTO PORTANTE
CORDOLO DI FONDAZIONE
trasmissione al terreno del peso della costruzione, senza cedimenti differenziali
CORDOLO
DI PIANO
SETTO DI CONTROVENTO contro l’instabilità laterale alle forze orizzontali

## Slide 28: Strutture in elevazione: schema scatolare
Disposizione TRASVERSALE
SETTO PORTANTE
IMPALCATO
SETTO DI CONTROVENTO
Le principali problematiche presenti nello schema scatolare riguardano:
la rigidezza alla traslazione nel piano dei setti di controvento;
l’inserimento di fori nei setti;
le connessioni tra setti ortogonali.

## Slide 29: Strutture in elevazione: schema scatolare
Disposizione LONGITUDINALE
SETTO DI CONTROVENTO
IMPALCATO
SETTO PORTANTE
Le principali problematiche presenti nello schema scatolare riguardano:
la rigidezza alla traslazione nel piano dei setti di controvento;
l’inserimento di fori nei setti;
le connessioni tra setti ortogonali.

## Slide 30: Strutture in elevazione: schema scatolare
Ripristino della CONTINUITÀ
Arco di sordina
Arco
Piattabanda
Architrave

## Slide 31: Strutture in elevazione: schema scatolare
Ripristino della CONTINUITÀ
Architrave
Piattabanda
Arco

## Slide 32: Strutture in elevazione: controventi
Controventi di parete: elementi lineari per il collegamento tra altri elementi al fine di renderli collaboranti

## Slide 33: Strutture in elevazione: requisiti tecnologici
REQUISITI PRINCIPALI CONNOTANTI GLI
ELEMENTI TECNICI
INSIEME DEI
REQUISITI TECNOLOGICI
integrazione impiantistica
conformabilità
degli spazi
affidabilità
durabilità
resistenza al fuoco
resistenza meccanica
tenuta agli agenti atmosferici
isolamento acustico
controllo inerzia termica
controllo
comfort indoor

## Slide 34: Strutture in elevazione: valutazioni progetto
La scelta dello schema funzionale corrisponde alla concezione del sistema spaziale. La scelta progettuale è determinata da:
Organizzazione funzionale e fruibilità;
Aspetti economici e gestionali;
Percezione;
Tipologia edilizia;
Integrabilità ed attrezzabilità impiantistica.
Lo schema lineare scinde la funzione portante da quelle pertinenti alla «pelle» dell’edificio (rivestimento, separazione dall’ambiente esterno); è così possibile prevedere piante e prospetti liberi e presentando un’attitudine ad essere modificabile e adattabile alla variazione delle esigenze dell’utenza (o alla variazione dell’utenza stessa).

## Slide 35: Strutture in elevazione: valutazioni progetto
Lo schema scatolare, d’altro canto, affida la funzione portante ad un sistema di elementi bidimensionali, più rigido grazie alla sua massa.
Se la funzione portante risulta associata (nelle chiusure verticali) alla funzione di controllo del comfort ambientale legata alla separazione con l’ambiente esterno, nel sistema scatolare la pianta risulta più rigida, con aperture allineate sui diversi piani per assicurare un adeguato trasferimento dei carichi al sistema di fondazione.
Lo schema funzionale scatolare, se rapportato a quello lineare, risulta quindi caratterizzato da una minore flessibilità.

## Slide 36: Strutture in elevazione: valutazioni progetto
VALUTAZIONI NECESSARIE ALL’ELABORAZIONE
DEL PROGETTO
ELEMENTI TECNICI
regolarità dell’orientamento
regolarità della tessitura
materiali costitutivi
possibilità inserimento irrigidimenti
entità carichi
in esercizio

## Slide 37: Strutture in elevazione

## Slide 38: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
La trasmissione dei carichi avviene secondo una direzione sulle strutture in elevazione (o sui piani di coordinamento che le contengono) ortogonali a tale direzione.
La trasmissione dei carichi avviene secondo due direzioni, in base a griglie di travi o nervature di piastra. Lo schema funzionale influenza la dimensione della luce che è possibile coprire con l’impalcato.

## Slide 39: Strutture in elevazione: schema scatolare
per A/B < 2/3
tessitura monodirezionale
o incrociata (bidirezionale)
per 2/3 < A/B < 1/2
tessitura monodirezionale
per A/B < 1/2
tessitura monodirezionale
con possibile partizionamento

## Slide 40: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
SOLAIO MONOLITICO

## Slide 41: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
ELEMENTO di ALLEGGERIMENTO
SOLETTA
TRAVETTO
resistente a TRAZIONE

## Slide 42: Strutture in elevazione: elementi tecnici orizzontali
CONNETTORE
SOLETTA (collaborante)
TAVOLATO
TRAVI IN LEGNO

## Slide 43
Strutture di fondazione
2.3

## Slide 44: Strutture di fondazione

## Slide 45: Strutture di fondazione
Terreno
ELEMENTI TECNICI DI FONDAZIONE
L’unità tecnologica di fondazione espleta la funzione di trasmissione dei carichi dell’edificio (peso, carichi permanenti, carichi variabili) al terreno sottostante, che deve essere in grado di equilibrarli. Il terreno è un materiale anelastico e anisotropo (composito), la cui resistenza a compressione può variare di oltre un ordine di grandezza:
terreni sabbiosi / argillosi offrono una capacità di resistenza pari a 0,1-0,2 N/mm2;
terreni rocciosi, o ghiaiosi compatti, arrivano a 1,6-2,0 N/mm2.
La pressione esercitata sul terreno, peraltro, genera deformazioni di diverso tipo in base alla posizione rispetto al bulbo descritto dalle isobare: al suo interno, le deformazioni possono anche essere plastiche e comportare il cedimento del terreno stesso.
Le strutture di fondazione superficiali si adottano quando il terreno superficiale presenta caratteristiche buone di portanza (roccia, ghiaia, argilla compatta).

## Slide 46: Strutture di fondazione: schemi funzionali

## Slide 47: Strutture di fondazione: plinti
parallelepipedo
a tronco
di piramide
La capacità di resistenza offerta dal plinto dipende notevolmente dalla sua geometria e, in particolare, dalla sua altezza. Il rapporto dimensionale tra l’altezza e il lato del plinto determina anche la sua capacità di resistere al fenomeno locale del punzonamento.
Porzioni non interessate dalla distribuzione delle tensioni al terreno
nervato

## Slide 48: Strutture di fondazione: plinti
Se a/h > 4, si parla di plinto snello: questo lavora come una piastra.
Se 0,5 < a/h < 4, il plinto è di media snellezza: si progetta come una trave.
Se a/h < 0,5, il plinto è tozzo e presenta un’elevata rigidezza.
Terreni rigidi
Terreni deformabili
a
h

## Slide 49: Strutture di fondazione: plinti
Il dimensionamento dei plinti deve tener conto anche delle modalità di applicazione delle sollecitazioni indotte dall’elemento portante verticale soprastante, che può trasmettere sforzi normali eccentrici.

## Slide 50: Strutture di fondazione: travi rovesce
Le fondazioni continue sono utilizzate frequentemente in edifici a scheletro portante, in cui il carico si concentra al piede dei pilastri.
La trave di fondazione presenta un funzionamento cosiddetto a trave rovescia, su cui agisce un carico concentrato in presenza dello spicco dei pilastri e un carico uniformemente distribuito, dovuto alla reazione del terreno.
Le fondazioni continue permettono di incrementare la superficie resistente offerta al terreno (in sezione, una trave rovescia si configura come un allargamento della porzione terminale della struttura), e di collegare anche alla base le strutture in elevazione soprastanti.
Schema di calcolo di una trave rovescia

## Slide 51: Strutture di fondazione: travi rovesce
Comportamento
a trave rovescia
Comportamento
a cordolo

## Slide 52: Strutture di fondazione: travi rovesce
Travi rovesce monodirezionali
Travi rovesce bidirezionali
(per carichi,
o luci elevate)

## Slide 53: Strutture di fondazione: travi rovesce

## Slide 54: Strutture di fondazione: platee
Le fondazioni a platea, mediante un elemento rigido bidimensionale (platea di fondazione), trasmettono al terreno i carichi dell’edificio sfruttando una maggiore superficie di scarico (su terreni aventi modeste caratteristiche meccaniche).
Presentano un notevole vantaggio: risultano inibiti i cedimenti differenziali tra parti diverse della struttura.
La platea di fondazione è composta da:
travi principali, ad unire il piede dei pilastri, sviluppate prevalentemente in altezza per ottenere un’elevata rigidezza;
travi secondarie, con passo minore rispetto alle principali, necessarie per ridurre la luce libera delle solette e contenerne spessore e armatura;
solette incastrate alle travi (solai rovesci, caricati dalla reazione del terreno).
Fondazione a platea con travi principali
a maglia chiusa e travi secondarie parallele

## Slide 55: Strutture di fondazione: platee

## Slide 56: Strutture di fondazione

## Slide 57: Strutture di fondazione indirette
Le soluzioni di fondazione profonde si adottano con suoli portanti situati in profondità, mentre in superficie si trovano argille, sabbie sciolte, limi.
La soluzione di fondazione su pali, applicabile su tutte le tipologie di elemento tecnico (puntuale, lineare, bidimensionale) presenta due possibili modalità di funzionamento, in termini di trasferimento del carico al terreno.
Nei pali sospesi, la punta non scarica su un terreno la cui resistenza è pari o superiore a quella desiderata (terreni cedevoli), allora l'equilibrio è assicurato dall'attrito radente che si sviluppa tra la superficie laterale del palo e il terreno che lo avvolge.
Nei pali di punta o portanti, la punta scarica su un terreno la cui resistenza è pari o superiore a quella desiderata, quindi l'equilibrio è assicurato dalla reazione del terreno alla sua punta del palo.
Pali PORTANTI
Pali SOSPESI

## Slide 58: Strutture di fondazione indirette
La realizzazione dei pali avviene principalmente secondo due modalità:
pali battuti, in calcestruzzo (prefabbricati), infissi per battitura con macchine battipalo;
pali gettati in opera, realizzati con l’infissione di una camicia metallica all’interno della quale si asporta il terreno in eccesso; successivamente si realizza il getto di conglomerato all’atto di estrazione progressiva della camicia. La camicia può essere o meno recuperabile;
pali trivellati, per i quali viene asportato il terreno per l’alloggiamento dell’armatura e successivamente il getto del conglomerato.
I pali sono spesso impiegati in gruppo.

## Slide 59: Strutture di fondazione indirette
Palo TRIVELLATO

## Slide 60: Strutture di fondazione indirette
Palo BATTUTO

## Slide 61
Elementi costruttivi,
materiali e tecniche
2.4

## Slide 62: Strutture in elevazione
ossatura muraria
legno
pietra
laterizio
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
scheletro portante
legno
acciaio
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
calcestruzzo
misto
calcestruzzo
misto
procedimento a secco
procedimento a umido

## Slide 63: Strutture in elevazione
ossatura muraria
cordoli
setti
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
scheletro portante
travi principali e secondarie
pilastri
STRUTTURE IN ELEVAZIONE
controventi
relazione con chiusure verticali e orizzontali
bucature
relazione con chiusure orizzontali

## Slide 64: Scheletro portante in legno
Questa tecnica costruttiva si basa sul ricorso a incastri spesso complessi da realizzare, che richiedono maestranze specializzate, a fronte di un sistema che consente di erigere edifici fino a 5-6 piani, con una discreta libertà organizzativa in pianta.
Gli elementi con sola funzione di tamponamento sono costituiti da mattoni intonacati o disposti a spina di pesce, pietre, mattoni di terra cruda essiccata, impasti di terra e fibre vegetali. Il tutto può essere celato da un rivestimento.

## Slide 65: Scheletro portante in legno
È possibile specificare, poi, il sistema che utilizza montanti lunghi, elementi unitari verticali portanti che collegano direttamente la chiusura inferiore con la copertura. I montanti non sono dunque interrotti dai correnti orizzontali di piano.
Il sistema a montanti lunghi, invece, raggiunge la sua massima applicazione tra il X e XII secolo in Norvegia, dove la grande disponibilità di materiale e la conoscenza ereditata dalla costruzione delle navi in legno vichinghe danno vita ad una cospicua produzione di edifici religiosi (Stav-kirke), in cui i montanti raggiungono fino a 11 m d’altezza.
Per prevenire il degrado dovuto all’umidità del terreno, le fondazioni furono dotate di basamenti in pietra su cui poggiare il corrente inferiore in legno e, su questa, mediante incastro per sagomatura, i montanti.

## Slide 66: Scheletro portante in legno

## Slide 67: Scheletro portante in legno

## Slide 68: Scheletro portante in legno

## Slide 69: Scheletro portante in legno

## Slide 70: Scheletro portante in legno
unioni
meccaniche
incollate
STRUTTURE LIGNEE INTELAIATE
materiali
KVH
CLT
STRUTTURE LIGNEE INTELAIATE
compensato
OSB
Lamellare e microlamellare

## Slide 71: Scheletro portante in legno
Formazione di elementi composti

## Slide 72: Scheletro portante in legno
Formazione di elementi composti

## Slide 73: Scheletro portante in legno
Integrazione con piastre, tirafondi, connettori

## Slide 74: Scheletro portante in legno
Contenimento delle deformazione mediante connessioni rigide

## Slide 75: Scheletro portante in legno
Protezione dall’azione del fuoco mediante giunti a scomparsa e rivestimenti protettivi

## Slide 76: Scheletro portante in legno
Unione tra struttura lignea e struttura in cemento armato

## Slide 77: Scheletro portante in acciaio
Crystal Palace
Joseph Paxton, 1851

## Slide 78: Scheletro portante in acciaio
unioni
meccaniche
incollate
STRUTTURE
A TELAIO
IN ACCIAIO
elementi tecnici
profili laminati
piastre
STRUTTURE
A TELAIO
IN ACCIAIO
lamiere grecate
lamiere nervate
tubi
chiodi
viti
bulloni
saldature

## Slide 79: Scheletro portante in acciaio
profili a freddo
profili a caldo

## Slide 80: Scheletro portante in acciaio
Nodo colonna-colonna
Nodo trave-colonna

## Slide 81: Scheletro portante in acciaio

## Slide 82: Scheletro portante in acciaio

## Slide 83: Scheletro portante in acciaio

## Slide 84: Scheletro portante in acciaio
Ricorso a profili gemelli

## Slide 85: Scheletro portante in acciaio
Attacco a terra