## Slide 1: Caratterizzazione delle emissioni

## Slide 2: Elementi specifici di pericolosità
Composizione chimica (natura)
Granulometria (solo per il PM evidentemente)
Concentrazione

## Slide 3: Pericolosità in relazione alla composizione chimica
La composizione chimica rappresenta uno specifico elemento di tossicità (capacità di alcune sostanze di agire per via chimica sull’organismo con effetto nocivo più o meno esteso)
  piombo, l’arsenico, il manganese: producono veri e propri avvelenamenti a seguito di inalazioni più o meno prolungate
  polvere di silice libera e di amianto: il contatto prolungato determina vere e proprie malattie professionali (silicosi, asbestosi).
  cromati alcalini, di fluoruri, dell’antracene, dell’anilina, del piombo: processi infiammatori della cute (dermatiti professionali tipo eczemi, discromie, distrofie ed anche neoplasie)
  emissioni di cotone, lino, canapa, farina: VARIE allergie, fra le quali la più temuta è l’asma bronchiale

## Slide 4: Pericolosità in relazione alla granulometria
emissioni di carbone, ferro, farina ed altre sostanze inerti provocano depositi e stratificazioni nell’apparato respiratorio, riducendone le capacità funzionali.
La granulometria incide sulla del particolato (PM) di superare le barriere dell’apparato respiratorio penetrando a fondo nei polmoni e permanendovi, riducendone la capacità funzionale.
Barriere (mucose delle vie aeree): la polvere si incolla al muco e tramite questo viene successivamente rimossa

## Slide 5: Curva ritenzione polmonare

## Slide 6: Pericolosità in relazione alla concentrazione
µg/Nm3 = peso in µg delle particelle contenute in 1 m3 di aria in condizioni normali (5x105Pa, 0°C);
ppm = volume delle particelle contenute in 106 unità di volume (parti per milione);
una persona adulta, impegnata in un lavoro normale, respira da 7 a 10 litri d’aria al minuto

## Slide 7: Principali inquinanti aerodispersi: SO2
gas dal caratteristico odore pungente
emissioni dovute prevalentemente all’utilizzo di combustibili solidi e liquidi con contenuto di zolfo,
Problemi alle vie aeree (bronchite, tracheite, spasmi bronchiali) e/o difficoltà respiratoria negli asmatici.

## Slide 8: Principali inquinanti aerodispersi: (NOX)
Nox= NO (inodore e incolore) che viene ossidato a NO2 (colore rosso-bruno odore pungente e soffocante)
Dà luogo in presenza di idrocarburi a smog fotochimico
Emissioni dovute al traffico veicolare e al riscaldamento domestico (anche con caldaie a metano)
effetti acuti: infiammazione delle mucose, decremento della funzionalità polmonare e l’edema polmonare.
Gli effetti a lungo termine: un aumento delle malattie respiratorie, alterazioni polmonari, aumento infezioni polmonari batteriche e virali.
Il gruppo a maggior rischio è costituito dagli asmatici e dai bambini

## Slide 9: Principali inquinanti aerodispersi: (CO)
Prodotto dalla combustione incompleta delle sostanze contenenti carbonio
Fonti: traffico, industria e riscaldamento domestico
Gas velenoso
Sintomi: diminuzione della capacità di concentrazione, turbe della memoria, alterazione del comportamento, confusione mentale, alterazione della pressione sanguigna, accelerazione del battito cardiaco, vasodilatazione e vasopermeabilità con conseguenti emorragie, effetti perinatali.

## Slide 10: Principali inquinanti aerodispersi: particolato
Frazione extratoracica (cavità nasali, faringe e laringe): effetti irritativi locali quali secchezza e infiammazione;
Frazione tracheobronchiale (trachea, bronchi e bronchioli): aggravamento delle malattie respiratorie croniche (asma, bronchite ed enfisema) ed eventualmente tumori.
Le particelle con un diametro inferiore ai 5-6 µm possono depositarsi nei bronchioli e negli alveoli e causare infiammazione, fibrosi e neoplasie
E’ stato accertato un effetto sinergico in seguito all’esposizione combinata di particelle sospese e SO2

## Slide 11: Principali inquinanti aerodispersi: benzene
Sorgenti: traffico veicolare, depositi combustibile, industria (cokerie, raffinerie)
A concentrazioni moderate: stordimento, eccitazione, pallore, debolezza, mal di testa, respiro affannoso, senso di costrizione al torace.
A livelli più elevati: eccitamento, euforia e ilarità, seguiti da fatica e sonnolenza (nei casi più gravi arresto respiratorio, convulsioni muscolari, morte)

## Slide 12: Principali inquinanti aerodispersi: IPA
Provengono dalla combustione incompleta di materiale organico (olio combustibile, gas, carbone e legno)
Fonti: traffico veicolare, impianti termici, centrali termoelettriche, inceneritori e cokerie
sono generalmente presenti sulle particelle con diametro aerodinamico minore di 2 micron (le più pericolose)
Effetti: irritazione di naso, gola ed occhi. Hanno proprietà mutagene e cancerogene

## Slide 13: Principali inquinanti aerodispersi: As, Cd, Ni
presenti in atmosfera sotto forma di particolato aerotrasportato
Origine: attività mineraria, fonderie e raffinerie, produzione energetica, incenerimento dei rifiuti, attività agricola
Effetti: cancerogeni per l’uomo

## Slide 14: Principali inquinanti aerodispersi: Piombo
Provenienza: traffico veicolare (benzina al piombo), e industrie (combustione del carbone e dell’olio combustibile, processi di estrazione e lavorazione dei minerali che contengono Pb, fonderie, industrie ceramiche e inceneritori di rifiuti)
Effetti: è velenoso. Entra in circolo nell’organismo attraverso la respirazione, viene trasportato dal sangue e si deposita nei vari organi.

## Slide 15: Proprietà dinamiche del particolato
  Re>1000, sfere Cr=0,44
  Re<3,sfere ()
  3<Re<1000,
Sfera in caduta libera in atmosfera
Fg

## Slide 16: Sedimentazione: velocità terminale
Dopo una fase iniziale (in genere breve) si raggiunge l’equilibrio tra forza di gravità e resistenza aerodinamica
Se la particella è «grossa» (d>100 µm) e «pesante» ( 2400 kg/m3) l’equilibrio avviene in condizioni di moto turbolento (Re>1000)
La velocità terminale è superiore a 0,5 m/s

## Slide 17: Sedimentazione: velocità terminale
Se la particella è «fine» (d<10 µm) ancorché «pesante» ( 2400 kg/m3) l’equilibrio avviene in condizioni di moto laminare (Re<3)
La velocità terminale non supera i 0,1 m/s
Per diametri intermedi (10<d<300) ci si trova in una zona di transizione con velocità terminali 0,1<v<4 m/s

## Slide 18: Sedimentazione: velocità terminale di particelle di quarzo [2400 kg/m3]

## Slide 19: Sedimentazione: spazio percorso da particelle «veloci»
smerigliatrice
troncatrice

## Slide 20: Sedimentazione: spazio percorso da particelle «veloci»
lo studio del moto può svolgersi trascurando la forza di gravità
Se le particelle sono grossolane e pesanti, il moto sarà turbolento
 |  | Smerigliatura | Troncatura
Vel | giri/min | 5760 | 2880
diametro disco | m | 0,115 | 0,250
velocità periferica | m/s | 34,7 | 37,7
materiale |  | acciaio | legno
densità | kg/m3 | 7800 | 900
velocità iniziale | m/s | 34,7 | 37,7
diametro particella | micron | 50 | 100
 | m | 0,00005 | 0,0001
densità aria | kg/m3 | 1,2 | 1,2
accelerazione | m/s2 | - 1.221,43 | - 6.253,38
velocità finale | m/s | 0,5 | 0,5
spazio di arresto | m | 4,133 | 0,973

## Slide 21: Centrifugazione
In condizioni di equilibrio dinamico e per moto laminare (Fc=R):
=c
Ricordando la velocità di sedimentazione
si ottiene in definitiva
«Fattore di separazione»

## Slide 22: Urto
H/D = «efficienza» di separazione
Sperimentalmente l’efficienza dipende dal Fattore di separazione
ut velocità di sedimentazione [m/s];
V0 velocità della corrente [m/s];
g accelerazione di gravità [m/s2];
D ingombro dell'ostacolo [m].
In pratica l’urto è efficace solo per particelle molto grosse

## Slide 23: Precipitazione elettrostatica
Campo elettrico molto intenso (10.000 - 70.000 volt/m)
Effetto corona: corrente elettrica tra un conduttore e l’aria in assenza di arco
Il particolato viene caricato e si dirige verso l'elettrodo di captazione dove, una volta a contatto con esso, perde la sua carica e cade lungo le pareti del precipitatore

## Slide 24: Assorbimento
Processo attraverso il quale un gas puro portato a contatto con un liquido, in condizioni assegnate di temperatura e pressione, tende a sciogliersi parzialmente sino al raggiungimento delle condizioni di equilibrio termodinamico.
1 litro d’acqua, in condizioni normali, può sciogliere 710 l di ammoniaca, 8 l di anidride solforosa, 28 cm3 di ossigeno.
La quantità di un gas che si discioglie in un liquido aumenta al diminuire della temperatura e al crescere della pressione
L’assorbimento può essere associato a una reazione chimica in virtù della quale si scioglie una quantità più elevata di gas, con l’inconveniente però di rendere meno agevole la rigenerazione del liquido solvente.

## Slide 25: Assorbitori: principali tipologie
Colonna a piatti
Colonna a riempimento
Colonna a bolle

## Slide 26: Adsorbimento
Fenomeno in virtù del quale la superficie di una sostanza solida, detta adsorbente, fissa molecole provenienti da una fase gassosa o liquida con cui è a contatto
Il fenomeno è esotermico
Applicazioni:
  deumidificazione dell’aria
  ricupero di solventi volatili
  maschere di protezione contro gas tossici
  depurazione di acque inquinate.
superficie specifica da 500 a 2500 m2/g