## Slide 1
Chiusure orizzontali
intermedie e superiori: la copertura degli ambienti

## Slide 2
Generalità
3.1

## Slide 3: Alcune definizioni
ORGANISMO EDILIZIO
SISTEMA TECNOLOGICO
SOTTOSISTEMI
controllo delle discontinuità

## Slide 4: Alcune definizioni
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso

## Slide 5: Alcune definizioni
PAVIMENTI
SOLAI CONTROTERRA
SOLAI SOPPALCHI
BALCONI
LOGGE
AGGETTI
SOLAI SU SPAZI ESTERNI
COPERTURE

## Slide 6: Alcune definizioni
Chiusura superiore
Partizione esterna (O)
Chiusura verticale

## Slide 7: Alcune definizioni
Partizione esterna (O)
Chiusura verticale opaca
Chiusura verticale trasparente

## Slide 8: Alcune definizioni
Partizione interna (V)
Chiusura verticale trasparente
Partizione interna (O)
Chiusura superiore

## Slide 9: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
funzioni
C.O. Superiori
o di copertura
CHIUSURE E PARTIZIONI ORIZZONTALI
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort
P.O. Interne
o C.O. Intermedie
Costituire superfici per lo svolgimento delle attività
C.O. Inferiori
o di Base
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort

## Slide 10: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
La chiusura superiore è l’insieme delle unità tecnologiche e degli elementi del sistema edilizio avente funzione di separare e conformare gli spazi interni del sistema edilizio dallo spazio esterno sovrastante.
Le funzioni espletate dalle chiusure orizzontali superiori, oltre alla resistenza a carichi propri e d’esercizio sono:
la protezione dagli agenti atmosferici e la tenuta all’acqua e all’aria;
il controllo delle condizioni igrotermiche rispetto alle condizioni previste negli ambienti sottostanti;
la resistenza ai carichi variabili (neve e vento);
il controllo e la riduzione delle dispersioni energetiche nella stagione invernale;
il controllo dei carichi termici estivi, alla quale sono particolarmente sensibili;
l’eventuale praticabilità, che comporta un’ulteriore valutazione dei carchi variabili e la predisposizione di elementi tecnici per la fruizione in sicurezza.

## Slide 11: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
Le partizioni interne costituiscono l’insieme di unità tecnologiche ed elementi tecnici che suddividono gli spazi interni del sistema edilizio.
Le partizioni orizzontali dividono in senso orizzontale l’edificio e possono essere piane o inclinate.
Con riferimento al singolo spazio monolivello, sono anche dette chiusure orizzontali intermedie.
Le funzioni espletate dalle partizioni orizzontali sono essenzialmente:
la resistenza a carichi propri e d’esercizio (struttura inflessa in quanto poggiata su elementi lineari);
l’ «isolamento acustico»;
(eventuale) resistenza al fuoco;
l’igiene delle superfici;
l’integrabilità impiantistica. Va evidenziato come gli impianti possano trovare una installazione autonoma secondo criteri di flessibilità e rimovibilità.

## Slide 12: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
funzioni
C.O. Superiori
o di copertura
CHIUSURE E PARTIZIONI ORIZZONTALI
P.O. Interne
o C.O. Intermedie
C.O. Inferiori
o di Base
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
RESISTENZA MECCANICA
INTEGRABILITÀ IMPIANTISTICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
PROTEZIONE AGENTI ESTERNI (TERRENO)

## Slide 13: Strati funzionali
Sostegno ai carichi
Controllo della deformazione
Resistenza al fuoco
Rapporto peso / carichi
Parte RESISTENTE
VUOTO TECNICO
Gestione
Integrazione impiantistica
FINITURA
Isolamento acustico
Resistenza al fuoco
intradosso
estradosso
Parte di COMPLETAMENTO
Ripartizione carichi
Isolamento termico
Isolamento acustico
Integrazione impiantistica
FINITURA
Protezione da agenti atmosferici
Praticabilità
Esploso per composizione degli elementi tecnologici di copertura degli ambienti

## Slide 14
La trasmissione dei carichi
3.2

## Slide 15: Sicurezza e resistenza meccanica
La parte resistente si occupa di sopportare i carichi permanenti e variabili e trasferirli agli elementi portanti principali.
cordoli
solaio
direzione tessitura solaio
Cordolo
Setto
Trave
Pilastro
Allo stesso tempo, per configurazione geometrica essa costituisce l’elemento di irrigidimento orizzontale (controvento di piano).

## Slide 16: Sicurezza e resistenza meccanica
L’involucro scatolare si compone di chiusure verticali e orizzontali a definire una forma prismatica.
In questo modo, la verifica di stabilità si differenzia per elementi verticali ed orizzontali in termini di azioni trasmesse, carichi permanenti e variabili, elementi portanti principali e secondari.
L’involucro globale racchiude lo spazio interno senza soluzioni di continuità, rendendo complessa la distinzione tra le chiusure verticali e la chiusura orizzontale.
Il meccanismo interno di trasmissione dei carichi è correlato ai principi geometrico – costruttivi.
Tali principi evidenziano le relazioni intercorrenti tra le parti dell’apparecchiatura costruttiva per consentirne la realizzabilità.
Oggetto edilizio
Forma nello spazio
Capacità di resistenza
involucro
scatolare
globale
PRINCIPI GEOMETRICO-COSTRUTTIVI

## Slide 17: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Involucro scatolare

## Slide 18: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Involucro scatolare

## Slide 19: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Crown Hall, Chicago
Mies Van der Rohe, 1950

## Slide 20: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Involucro globale

## Slide 21: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Involucro globale

## Slide 22: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Oculus, New York
Santiago Calatrava, 2016

## Slide 23: Modalità di trasmissione dei carichi
modalità
flessione
compressione
APPARECCHIATURE COSTRUTIVE
trazione

## Slide 24: Modalità di trasmissione dei carichi
FLESSIONE
(solai)

## Slide 25: Modalità di trasmissione dei carichi
COMPRESSIONE
(volte)

## Slide 26: Modalità di trasmissione dei carichi
COMPRESSIONE
(gusci)

## Slide 27: Modalità di trasmissione dei carichi
TRAZIONE
(volte sottese)

## Slide 28
Procedimenti di realizzazione
3.3

## Slide 29: Modalità di realizzazione
principi
fuori opera
in opera
REALIZZAZIONE DEI SOLAI
La realizzazione fuori opera prevede la copertura della luce mediante un unico elemento, costruito fuori cantiere, che funge da coperchio.
La realizzazione in opera prevede la modellazione progressiva del solaio per concrezione o per composizione di più elementi.
fuori opera
in opera

## Slide 30: Modalità di realizzazione
tipologia di elementi
autoportanti
a ordito
e impalcato
REALIZZAZIONE DEI SOLAI
Un solaio ad elementi autoportanti copre la luce – generalmente di dimensioni ridotte – con elementi accostati tra di loro, di grandi dimensioni e resistenti a flessione, eventualmente solidarizzati tra loro e comunque poggianti sugli elementi verticali di sostegno.

## Slide 31: Modalità di realizzazione
Nella modalità a ordito e impalcato, uno o più ordini di travi (ordito portante, in elementi lineari) riduce la luce libera complessiva in campi di dimensione minore, affrontabili da elementi di completamento di piccole dimensioni (impalcato, in elementi generalmente portati bidimensionali).
L’impalcato può essere del tipo collaborante, o non collaborante.
tipologia di elementi
autoportanti
a ordito
e impalcato
REALIZZAZIONE DEI SOLAI

## Slide 32: Modalità di realizzazione
Ordito
Legno  Ferro  Travetti
EVOLUZIONE STORICA
Impalcato
Legno  Voltine in laterizio
 Tavelloni

## Slide 33: Modalità di realizzazione
Impalcato
(lamiera grecata + soletta cls)
Trave principale
Trave secondaria

## Slide 34: Modalità di realizzazione
I sistemi a ordito e impalcato contemplano l’impiego di diversi materiali: legno, acciaio (o metallo in genere), vetro, polimeri tessuti.
L’impalcato può avere una diversa funzione:
chiudere ogni porzione di luce libera presente tra gli elementi dell’ordito;
integrare la sezione resistente dell’elemento d’ordito.
ordito
semplice
doppio
ORDITO E IMPALCATO
grigliato
impalcato
monostrato
pluristrato
tecnologia
a secco
a concrezione
trave
pilastro
carico in esercizio

## Slide 35: Modalità di realizzazione
SOLAIO A ORDITO SEMPLICE

## Slide 36: Modalità di realizzazione
SOLAIO A ORDITO MULTIPLO

## Slide 37: Modalità di realizzazione
SOLAIO A ORDITO MULTIPLO

## Slide 38: Modalità di realizzazione
SOLAIO A GRIGLIATO

## Slide 39: Modalità di realizzazione
Impalcato come elemento di chiusura tra elementi d’ordito: solai a grigliato di travi

## Slide 40: Modalità di realizzazione
Impalcato come integrazione della sezione resistente: solai a piastra
Solai a piastra nervata
soletta a sbalzo
piastra semplice
direzione di trasmissione dei carichi/tessitura elementi resistenti
piastra su due appoggi monodirezionale
piastra su 3 o 4 appoggi
piastra a fungo con rinforzi d’imposta
piastre nervate
mono o bidirezionali

## Slide 41: Modalità di realizzazione
ruolo nel meccanismo
completamento
strutturale
IMPALCATO
(parte della sezione resistente)
(completamento e copertura delle luci)

## Slide 42
Ordito
3.4

## Slide 43: Ordito in legno e acciaio
Profili in acciaio; tubolari; alleggeriti
funzionamento
su 2 appoggi
su più appoggi
(trave continua)
ORDITO
IN LEGNO
IN ACCIAIO
Profili in legno massello; composti

## Slide 44: Ordito in legno e acciaio
comportamento
nodi
aste
ORDITO
SISTEMI RETICOLARI
Vincoli ideali, privi di attrito, esplicitati in un punto, in cui la rotazione è permessa
Elementi dotati di rigidezza di massa trascurabile rispetto alle azioni applicate
deformazione sotto sollecitazione
sistema instabile
sistema stabile
\
sollecitazioni interne alle aste

## Slide 45: Ordito in legno e acciaio
Vincoli ideali, privi di attrito, esplicitati in un punto, in cui la rotazione è permessa
Elementi dotati di rigidezza di massa trascurabile rispetto alle azioni applicate
T trazione
C compressione
I sistemi reticolari portano alla formazione di sole sollecitazioni di tipo semplice: trazione e compressione.
comportamento
nodi
aste
ORDITO
SISTEMI RETICOLARI

## Slide 46: Ordito in legno e acciaio
1
2
3
4
Per la geometria del sistema reticolare,
1. l’asse di ogni asta converge al centro geometrico di ogni nodo
2. ogni nodo è una cerniera ideale, che consente la rotazione delle aste convergenti
Per le condizioni al contorno del sistema reticolare,
3. i carichi sono applicati esclusivamente ai nodi
4. aste, nodi e carichi sono contenuti nello stesso piano

## Slide 47: Ordito in legno e acciaio

## Slide 48: Ordito in legno e acciaio

## Slide 49: Ordito in legno e acciaio
Struttura lenticolare

## Slide 50: Ordito in legno e acciaio
Idroscalo di Trieste, 1931

## Slide 51: Ordito in legno e acciaio
Idroscalo di Trieste, 1932

## Slide 52: Ordito in legno e acciaio
Irrigidimento corrente superiore per massa
Gestione dell’instabilità laterale
Irrigidimento corrente superiore per geometria

## Slide 53: Ordito in legno e acciaio
IRRIGIDIMENTO PER MASSA

## Slide 54: Ordito in legno e acciaio
IRRIGIDIMENTO PER GEOMETRIA

## Slide 55: Ordito in legno e acciaio
IRRIGIDIMENTO PER GEOMETRIA

## Slide 56: Ordito in c.a. e c.a.p.
realizzazione
fuori opera
(travi precompresse)
in opera
ORDITO
IN C.A.
E C.A.P.

## Slide 57: Ordito in c.a. e c.a.p.

## Slide 58: Ordito in c.a. e c.a.p.

## Slide 59: Ordito in c.a. e c.a.p.
solaio
trave
pilastro
solaio
trave
pilastro
solaio
trave
pilastro
solaio
trave
pilastro
ribassata
rialzata
in spessore
di bordo

## Slide 60: Ordito in c.a. e c.a.p.
Armatura su appoggio intermedio per travetti in c.a.p.

## Slide 61: Ordito in c.a. e c.a.p.
Armatura su appoggio estremo
per travetti in c.a.p.

## Slide 62
Solai
3.5

## Slide 63: Classificazione dei solai
materiali costitutivi
in legno
in acciaio
SOLAI
interamente realizzati in legno
con solo ordito in legno
interamente in acciaio
ordito in acciaio, impalcato in laterizio
ordito in acciaio, impalcato in legno
ordito in acciaio, impalcato in vetro
ordito in acciaio, impalcato misto acciaio e calcestruzzo
in laterocemento
in calcestruzzo
ordito in calcestruzzo con elementi di alleggerimento
soletta piena piana o nervata

## Slide 64: Solai in legno
SOLAI
IN LEGNO
INTERASSE
INTERASSE
b
h
Nei solai in legno, l’ordito è usualmente costituito da:
travi a sezioni piene, in legno massello o lamellare, classificate in base al rapporto b/h tra base e altezza;
travi a sezioni composte, ad esempio reticolari.
L’impalcato può essere realizzato:
con un tavolato ligneo, semplice, doppio o con intercapedine;
con pannelli a base di legno (compensati, OSB);
in laterizio (tavelle e tavelloni).
Le problematiche dei solai in legno vanno ricercati nello spessore dovuto alla sovrapposizione di ordini multipli di ordito e nel necessario contenimento della freccia del solaio. Dal punto di vista realizzativo, le estremità (teste) della trave potrebbero essere soggette a deterioramento, e necessitano di un raccordo all’appoggio sulle strutture portanti verticali.
per 1/2 < A/B < 1/3, sezioni tozze
per 1/3 < A/B < 1/5, sezioni snelle

## Slide 65: Solai in legno

## Slide 66: Solai in legno
SOLAI
IN LEGNO

## Slide 67: Solai in legno
CONNETTORE
SOLETTA (collaborante)
TAVOLATO
TRAVI IN LEGNO

## Slide 68: Solai in legno
Riqualificazione di solaio in legno
con connettori metallici, rete di ripartizione
e getto integrativo

## Slide 69: Solai in legno
Riqualificazione di solaio in legno
con connettori metallici, rete di ripartizione
e getto integrativo

## Slide 70: Solai in acciaio
SOLAI
IN ACCIAIO
Nei solai in acciaio, l’ordito è usualmente costituito da:
travi a sezioni piene, con profili aperti o chiusi, realizzati a caldo o a freddo;
travi a sezioni composte, con elementi accoppiati o reticolari.
L’impalcato può essere realizzato:
con reti e grigliati;
in vetro;
in legno;
con lamiere d’acciaio semplici o irrigidite (per piegatura)
con lamiere grecate e calcestruzzo collaborante (con rete saldata all’estradosso della lamiera);
con pannelli stratificati (pannelli sandwich);
con elementi in laterizio (tavelle, tavelloni, voltine).

## Slide 71: Solai in acciaio

## Slide 72: Solai in acciaio

## Slide 73: Solai in acciaio

## Slide 74: Solai in acciaio
Ordito
Legno  Ferro  Travetti
EVOLUZIONE STORICA
Impalcato
Legno  Voltine in laterizio
 Tavelloni

## Slide 75: Solai in acciaio

## Slide 76: Solai in cemento armato
evoluzione
Soletta piena
Soletta nervata
SOLAI
IN C.A.
Solaio misto
Solaio in elementi prefabbricati
asse neutro
zona tesa
zona compressa
leggerezza
planarità

## Slide 77: Solai in cemento armato
SOLAIO MONOLITICO

## Slide 78: Solai in cemento armato
Impalcato a π

## Slide 79: Solai in cemento armato
evoluzione
Soletta piena
Soletta nervata
SOLAI
IN C.A.
Solaio misto
Solaio in elementi prefabbricati
asse neutro
zona tesa
zona compressa
Solaio monolitico
Solaio
nervato

## Slide 80: Solai in cemento armato
La naturale evoluzione del solaio nervato, in cui i copriferro esigui portavano ad una ossidazione rapida delle armature, è il solaio di tipo misto, in cui una caldana armata fornisce il collegamento superiore.
Si connota per una maggiore leggerezza complessiva e per un miglior effetto «isolante» dovuto all’aria contenuta nelle forature degli interposti.
L’utilizzo di interposti in laterizio provvisti di alette inferiori presenta il vantaggio di offrire una superficie d’intradosso uniforme, priva di discontinuità tra laterizio e calcestruzzo.

## Slide 81: Solai in cemento armato
La naturale evoluzione del solaio nervato, in cui i copriferro esigui portavano ad una ossidazione rapida delle armature, è il solaio di tipo misto, in cui una caldana armata fornisce il collegamento superiore.
Si connota per una maggiore leggerezza complessiva e per un miglior effetto «isolante» dovuto all’aria contenuta nelle forature degli interposti.
L’utilizzo di interposti in laterizio provvisti di alette inferiori presenta il vantaggio di offrire una superficie d’intradosso uniforme, priva di discontinuità tra laterizio e calcestruzzo.

## Slide 82: Solai in cemento armato
SOLAI
IN C.A.
Le tipologie di sistemi misti in cemento armato comprendono:
Solai gettati in opera:
Solai realizzati totalmente in opera;
Solai a travetti prefabbricati a traliccio;
Solai a travetti prefabbricati precompressi;
Solai con laterizio armato.
Solai a elementi prefabbricati e getto di completamento:
Pannelli in laterizio prefabbricati
Sistemi predalles alleggeriti in blocchi
Coppi e blocchi.
Solai a elementi prefabbricati, con giunti di completamento:
Lastre alleggerite;
Copponi profilati.

## Slide 83: Solai in cemento armato
ELEMENTO di ALLEGGERIMENTO
SOLETTA
TRAVETTO
resistente a TRAZIONE
Interasse fra travetti: 40-80 cm
Larghezza dei travetti: 5-15 cm
Spessore della cappa: ≥ 5 cm

## Slide 84: Solai in cemento armato
Travetti in laterocemento
(in disuso)
Solaio
a pannelli prefabbricati
Solaio realizzato
in opera
Solaio
a travetti tralicciati

## Slide 85: Solai in cemento armato
Travetto in c.a.
e fondello in cotto
Travetto in c.a.p.
Pannelli prefabbricati

## Slide 86: Solai in cemento armato

## Slide 87: Solai in cemento armato

## Slide 88: Solai in cemento armato
Il solaio è costituito da travetti prefabbricati in c.a. normale o precompresso nei quali è incorporata l’armatura.
La realizzazione si completa con:
la posa degli elementi di alleggerimento;
la posa dell’armatura di ripartizione dei carichi;
il getto di calcestruzzo di completamento.

## Slide 89: Solai in cemento armato
La foratura dei solai è possibile praticando aperture di larghezza pari a quella della luce – o pari alla distanza tra due nervature. Per quanto concerne sistemi a pannelli e lastre, è opportuno che le aperture siano previste già al momento del confezionamento del componente prefabbricato.
Eventuali aperture di dimensioni maggiori a quelle dei blocchi sono possibili mediante la disposizione di travetti ai bordi o con speciali pezzi.

## Slide 90: Solai in cemento armato

## Slide 91: Solai in cemento armato

## Slide 92: Solai in cemento armato

## Slide 93: Solai in cemento armato
I solai a travetti precompressi presentano una sezione a T rovescia e superficie scabra per aumentare la presa del getto di completamento.
L’armatura di ripresa del momento flettente positivo è già inserita nella coda di rondine al momento della produzione in stabilimento.
I solai «predalles» sono pannelli costituiti da lastre in calcestruzzo (spessore 4 cm su moduli da 1,20 ml) gettate in stabilimento produttivo con annegamento di armatura metallica. Di questa armatura sporgono i (tre) tralicci elettrosaldati che definiscono la direzione di orditura.
Il principale vantaggio legato a questa soluzione è la regolarità e la planarità della superficie intradossale, accettabile anche in spazi di servizio a edifici residenziali e civili.

## Slide 94: Solai in cemento armato

## Slide 95: Solai in cemento armato

## Slide 96: Solai in cemento armato

## Slide 97: Solai in cemento armato

## Slide 98: Solai in cemento armato
Solaio alveolare

## Slide 99: Solai in cemento armato