## Slide 1
Chiusure orizzontali
intermedie: completamento delle partizioni interne

## Slide 2
Richiami
4.1

## Slide 3: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
funzioni
C.O. Superiori
o di copertura
CHIUSURE E PARTIZIONI ORIZZONTALI
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort
P.O. Interne
o C.O. Intermedie
Costituire superfici per lo svolgimento delle attività
C.O. Inferiori
o di Base
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort

## Slide 4: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
Le partizioni interne costituiscono l’insieme di unità tecnologiche ed elementi tecnici che suddividono gli spazi interni del sistema edilizio.
Le partizioni orizzontali dividono in senso orizzontale l’edificio e possono essere piane o inclinate.
Con riferimento al singolo spazio monolivello, sono anche dette chiusure orizzontali intermedie.
Le funzioni espletate dalle partizioni orizzontali sono essenzialmente:
la resistenza a carichi propri e d’esercizio (struttura inflessa in quanto poggiata su elementi lineari);
l’ «isolamento acustico»;
(eventuale) resistenza al fuoco;
l’igiene delle superfici;
l’integrabilità impiantistica. Va evidenziato come gli impianti possano trovare una installazione autonoma secondo criteri di flessibilità e rimovibilità.

## Slide 5: Funzioni di chiusure e partizioni orizzontali
funzioni
C.O. Superiori
o di copertura
CHIUSURE E PARTIZIONI ORIZZONTALI
P.O. Interne
o C.O. Intermedie
C.O. Inferiori
o di Base
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
RESISTENZA MECCANICA
INTEGRABILITÀ IMPIANTISTICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
PROTEZIONE AGENTI ESTERNI (TERRENO)

## Slide 6: Strati funzionali
Resistenza meccanica
Controllo della deformazione
Resistenza al fuoco
Rapporto peso / carichi
Parte RESISTENTE
VUOTO TECNICO
Gestione
Integrazione impiantistica
FINITURA
Isolamento acustico
Resistenza al fuoco
intradosso
estradosso
Parte di COMPLETAMENTO
Ripartizione carichi
Isolamento termico
Isolamento acustico
Integrazione impiantistica
FINITURA
Protezione da agenti atmosferici
Praticabilità
Esploso per composizione degli elementi tecnologici di partizione orizzontale

## Slide 7
Strati funzionali
a completamento delle partizioni orizzontali
4.2

## Slide 8: Livellamento
strato di livellamento
massetto alleggerito
massetto con materiali isolanti
PARTIZIONI ORIZZONTALI
massetti a secco

## Slide 9: Livellamento
Il massetto, di spessore variabile tra i 6 e i 10 cm, permette di raggiungere le quote previste dal progetto per la pavimentazione al finito. L’alleggerimento in calcestruzzo cellulare o in materiale sfuso in impasto di cemento impedisce di gravare eccessivamente sul solaio sottostante.

## Slide 10: Integrazione impiantistica
strato di integrazione impiantistica
impianto idrosanitario
impianto di riscaldamento
PARTIZIONI ORIZZONTALI
impianto elettrico

## Slide 11: Integrazione impiantistica

## Slide 12: Integrazione impiantistica

## Slide 13: Integrazione impiantistica

## Slide 14: «Isolamento acustico»
strato di isolamento acustico
strato di finitura
(pavimento resiliente)
strato elastico
(pavimento galleggiante)
PARTIZIONI ORIZZONTALI
Funzionamento ad assorbimento acustico
Finitura con materiale smorzante
Funzionamento ad ammortizzazione acustica
Inserimento di materiale elastico
intradosso
estradosso
finitura
strato resiliente

## Slide 15: «Isolamento acustico»
strato di isolamento acustico
strato di finitura
(pavimento resiliente)
strato elastico
(pavimento galleggiante)
PARTIZIONI ORIZZONTALI

## Slide 16: «Isolamento acustico»
massetto
materiale elastico
struttura
partizione orizzontale
strato per l’alloggiamento impiantistico
strato resiliente
massetto di finitura
pavimento
strato di isolamento acustico
strato di finitura
(pavimento resiliente)
strato elastico
(pavimento galleggiante)
PARTIZIONI ORIZZONTALI

## Slide 17: «Isolamento acustico»

## Slide 18: «Isolamento acustico»
Doppio massetto per alloggiamento impianti
e irrigidimento

## Slide 19: Collegamento
strato di collegamento
per allettamento
(adesione continua,
con rasatura a malta)
a secco
(appoggio diretto o tramite supporto di elementi galleggianti)
PARTIZIONI ORIZZONTALI
per incollaggio
(utilizzo di colle, sigillanti)

## Slide 20: Finitura all’estradosso
pavimento continuo
PARTIZIONI ORIZZONTALI
pavimento discontinuo
lapideo
ligneo
conglomerato
ceramico
cementizio
resinoso
resiliente
tessile
cementizio
lapideo
a smalto, a spolvero, a riporto
battuto, a mosaico, palladiano
impregnato, a film, autolivellante
Linoleum, PVC, gomma

## Slide 21: Finitura all’estradosso
pavimento continuo
PARTIZIONI ORIZZONTALI
pavimento discontinuo
lapideo
ligneo
conglomerato
ceramico
cementizio
resinoso
resiliente
tessile
cementizio
lapideo

## Slide 22: Finitura all’estradosso
pavimento continuo
PARTIZIONI ORIZZONTALI
pavimento discontinuo
lapideo
ligneo
conglomerato
ceramico
cementizio
resinoso
resiliente
tessile
cementizio
lapideo

## Slide 23: Finitura all’intradosso
strato di finitura all’intradosso
continuo
(rivestimento a soffitto)
discontinuo
(rivestimento a controsoffitto)
rivestimento permanente, non ispezionabile, dato da intonaco su rete e pitturazione
rimovibile e ispezionabile,
di tipo aperto o chiuso
PARTIZIONI ORIZZONTALI
aperto
(a griglia o lamelle)
chiuso
(a doghe o pannelli)

## Slide 24: Finitura all’intradosso

## Slide 25: Finitura all’intradosso
strato di finitura all’intradosso
continuo
(rivestimento a soffitto)
discontinuo
(riv. a controsoffitto)
PARTIZIONI ORIZZONTALI

## Slide 26: Finitura all’intradosso
strato di finitura all’intradosso
continuo
(rivestimento a soffitto)
discontinuo
(riv. a controsoffitto)
PARTIZIONI ORIZZONTALI

## Slide 27: Finitura all’intradosso
strato di finitura all’intradosso
continuo
(rivestimento a soffitto)
discontinuo
(riv. a controsoffitto)
PARTIZIONI ORIZZONTALI

## Slide 28: Finitura all’intradosso
Si definisce controsoffitto (UNI 13964:2014) un soffitto sospeso mediante un sistema di sospensione associato ad una sottostruttura o ad una cornice perimetrale direttamente fissata allo strato portante del solaio.
Al fine di ottemperare a diversi requisiti, quali reazione al fuoco, realizzazione di vuoto tecnico attrezzabile, ispezionabilità, fonoisolamento, fonoassorbimento.
Se ne distinguono essenzialmente tre tipologie, tutte riferibili a schemi modulari e standardizzati:
realizzati in aderenza;
sospesi;
autoportanti.
aderente
sospeso
autoportante
profilo a scatto

## Slide 29: Finitura all’intradosso

## Slide 30: Finitura all’intradosso

## Slide 31: Finitura all’intradosso