## Slide 1
Chiusure orizzontali superiori
la copertura degli edifici

## Slide 2
Richiami
5.1

## Slide 3: Alcune definizioni
ORGANISMO EDILIZIO
SISTEMA TECNOLOGICO
SOTTOSISTEMI
controllo delle discontinuità

## Slide 4: Alcune definizioni
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi esterni connessi con il sistema edilizio stesso

## Slide 5: Alcune definizioni
PAVIMENTI
SOLAI CONTROTERRA
SOLAI SOPPALCHI
BALCONI
LOGGE
AGGETTI
SOLAI SU SPAZI ESTERNI
COPERTURE

## Slide 6: Funzioni delle chiusure orizzontali superiori
funzioni
C.O. Superiori
o di copertura
CHIUSURE E PARTIZIONI ORIZZONTALI
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort
P.O. Interne
o C.O. Intermedie
Costituire superfici per lo svolgimento delle attività
C.O. Inferiori
o di Base
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort

## Slide 7: Funzioni delle chiusure orizzontali superiori
La chiusura superiore è l’insieme delle unità tecnologiche e degli elementi del sistema edilizio avente funzione di separare e conformare gli spazi interni del sistema edilizio dallo spazio esterno sovrastante.
Le funzioni espletate dalle chiusure orizzontali superiori, oltre alla resistenza a carichi propri e d’esercizio sono:
la protezione dagli agenti atmosferici e la tenuta all’acqua e all’aria;
il controllo delle condizioni igrotermiche rispetto alle condizioni previste negli ambienti sottostanti;
la resistenza ai carichi variabili (neve e vento);
il controllo e la riduzione delle dispersioni energetiche nella stagione invernale;
il controllo dei carichi termici estivi, alla quale sono particolarmente sensibili;
l’eventuale praticabilità, che comporta un’ulteriore valutazione dei carchi variabili e la predisposizione di elementi tecnici per la fruizione in sicurezza.

## Slide 8: Funzioni delle chiusure orizzontali superiori
funzioni
C.O. Superiori
o di copertura
CHIUSURE E PARTIZIONI ORIZZONTALI
P.O. Interne
o C.O. Intermedie
C.O. Inferiori
o di Base
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
RESISTENZA MECCANICA
INTEGRABILITÀ IMPIANTISTICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
PROTEZIONE AGENTI ESTERNI (TERRENO)

## Slide 9: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Crown Hall, Chicago
Mies Van der Rohe, 1950

## Slide 10: Riferimenti ai principi geometrico-costruttivi
Oculus, New York
Santiago Calatrava, 2016

## Slide 11
L’elemento di confine:
strati funzionali e requisiti tecnologici
5.2

## Slide 12: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Resistenza ai carichi
Controllo della deformazione
Rapporto peso / carichi
Controllo inerzia termica
Parte RESISTENTE
VUOTO TECNICO
Gestione
Integrazione impiantistica
FINITURA
Isolamento acustico
intradosso
estradosso
Parte di COMPLETAMENTO
Tenuta all’acqua
Tenuta all’aria
Ripartizione carichi
Isolamento termico
Integrazione impiantistica
FINITURA
Protezione da agenti atmosferici
Tenuta all’acqua
Controllo degli shock termici
Controllo della deformazione
Esploso per composizione degli elementi tecnologici di chiusura orizzontale superiore

## Slide 13: Correlazioni requisiti e strati funzionali
RESISTENZA MECCANICA
Funzione portante che la chiusura assume nei confronti dei carichi agenti (peso proprio; peso proprio degli elementi strutturali sovrastanti; carichi permanenti non strutturali; carichi di servizio (compresi quelli derivanti dalla potenziale fruizione della copertura).
STRATO PORTANTE
Controllo del passaggio dell’aria dall’ambiente esterno verso gli ambienti sottostanti la copertura (e viceversa)
TENUTA ALL’ARIA
STRATO DI TENUTA ALL’ARIA

## Slide 14: Correlazioni requisiti e strati funzionali
RESISTENZA MECCANICA
Resistenza alle sollecitazioni derivanti da una differenza di pressione d’aria fra interno ed esterno, generata dai flussi che insistono sull’edificio, senza presentare stati tensionali eccessivi, deformazioni permanenti, sfondamenti.
STRATO PORTANTE
STRATO
DI TENUTA
STRATO DI ZAVORRAMENTO
scatolare
direzione
del vento
Costruzioni aventi una parete con aperture di superficie minore di 1/3 della superficie totale
Cpe=+0,03 · α -1
Cpe=+0,8
Cpe=-0,4
Cpe=-0,4
Cpi=+0,2

## Slide 15: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Resistenza al passaggio del calore al fine di contenere i consumi energetici, e permettere il raggiungimento di condizioni di comfort termico.
ISOLAMENTO TERMICO
Capacità di attenuare l’ampiezza di oscillazione della temperatura interna, ritardando l’effetto di surriscaldamento derivante dalla radiazione solare.
INERZIA TERMICA
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO
STRATO
PORTANTE
STRATO
DI FINITURA

## Slide 16: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Assenza di condensa sulle superfici interne. Il requisito è particolarmente importante per pareti di ridotta inerzia termica, poco isolate e caratterizzate da temperature basse sulle superfici interne.
CONTROLLO CONDENSAZIONE SUPERFICIALE
Assenza di condensa all’interno della chiusura stessa, a salvaguardia dell’integrità di tutti gli strati funzionali.
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO
CONTROLLO CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
STRATO PORTANTE
STRATO
DI BARRIERA
AL VAPORE
STRATO DI VENTILAZIONE

## Slide 17: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Tenuta all’acqua meteorica, e ai liquidi che possono danneggiare o alterare gli strati funzionali non idrofili.
IDROREPELLENZA
TENUTA ALL’ACQUA
STRATO DI TENUTA ALL’ACQUA
STRATO PORTANTE
STRATO
DI PENDENZA
Resistenza agli shock termici derivanti dal clima esterno e alle sollecitazioni derivanti, prodotte sotto l’effetto della temperatura, dell’irraggiamento solare, del gelo e del disgelo.
RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI
STRATO
DI RIVESTIMENTO

## Slide 18: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Capacità delle coperture di isolare acusticamente gli ambienti interni dagli effetti sonori generati dalle sorgenti esterne, in modo da attenuarne la propagazione.
CONTROLLO ACUSTICO
STRATO PORTANTE
STRATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO
STRATO DI TENUTA ALL’ARIA

## Slide 19: Correlazioni requisiti e strati funzionali
strati funzionali
primari
secondari
CHIUSURE ORIZZONTALI SUPERIORI
strato portante
strato di tenuta
strato di isolamento termico
strato per l’isolamento acustico
COMFORT
PROTEZIONE
RESISTENZA MECCANICA
strato di pendenza
strato di regolarizzazione
strato di imprimitura
strato di diffusione
strato di ventilazione
strato di supporto
strato di collegamento
strato di scorrimento
strato di continuità
strato di irrigidimento
strato di protezione
strato di ripartizione carichi
strato di barriera al vapore
RESISTENZA MECCANICA
CONNESSIONE
SEPARAZIONE
COMFORT
DURABILITÀ

## Slide 20
La trasmissione dei carichi
5.3

## Slide 21: Modalità di trasmissione dei carichi
modalità
flessione
compressione
APPARECCHIATURE COSTRUTIVE
trazione
solaio
volta
struttura sottesa

## Slide 22: Modalità di trasmissione dei carichi

## Slide 23: Modalità di trasmissione dei carichi

## Slide 24: Modalità di trasmissione dei carichi
Cupola: Struttura spingente operante a sola compressione.
La spinta orizzontale è contrastata dal rinfianco emergente dal tamburo.

## Slide 25: Modalità di trasmissione dei carichi
Cupola su base ottagonale, intersezione di due volte a pianta quadrata: la struttura non è autoportante.
Cupola di rotazione, autoportante.

## Slide 26: Il problema delle grandi luci
GRIGLIATO DI TRAVI E PIASTRA

## Slide 27: Il problema delle grandi luci
SUCCESSIONE
DI TELAI

## Slide 28: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTILI

## Slide 29: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTILI

## Slide 30: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTILI
Le costruzioni a guscio in calcestruzzo armato permettono di creare spazi a grandi luci, senza appoggi intermedi. Tali forme non tollerano carichi puntuali e escludono la presenza di forme aggiuntive.

## Slide 31: Il problema delle grandi luci
ORDITO DI TRAVI

## Slide 32: Il problema delle grandi luci
ORDITO DI TRAVI

## Slide 33: Il problema delle grandi luci
ORDITO DI TRAVI

## Slide 34: Il problema delle grandi luci
COPERTURA APPESA

## Slide 35: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTESE
A CAVI

## Slide 36: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTESE
A CAVI
fune
trefolo
anima
filo centrale
filo
trefolo d’anima

## Slide 37: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTESE
A CAVI

## Slide 38: Il problema delle grandi luci
VOLTE SOTTESE
A CAVI

## Slide 39: Il problema delle grandi luci
IMPALCATI
MEMBRANALI

## Slide 40: Il problema delle grandi luci
IMPALCATI
A ELEMENTI RIGIDI

## Slide 41: Il problema delle grandi luci
COPERTURA A ELEMENTO RIGIDO

## Slide 42
Coperture curve: cupole e volte
5.4

## Slide 43: Cupole
Asse di rotazione
Curva oggetto di rotazione

## Slide 44: Cupole

## Slide 45: Volte semplici
VOLTA A BOTTE
VOLTA A TUTTO SESTO
Arco generatore
Direttrice
Direttrice
Arco generatore

## Slide 46: Volte semplici

## Slide 47: Volte composte e derivate
VOLTA
A CROCIERA PIANA
VOLTA
A VELA

## Slide 48: Volte composte

## Slide 49: Volte composte
TRASFERIMENTO DEI CARICHI
IN UNA VOLTA A CROCIERA PIANA
TRASFERIMENTO DEI CARICHI
IN UNA VOLTA A PADIGLIONE

## Slide 50
Coperture inclinate
5.5

## Slide 51: Coperture lignee
muro
di spina
setto di controvento
arcarecci
orditura secondaria
orditura secondaria
arcarecci
puntone
setti longitudinali
setti longitudinali
COPERTURA
ALLA LOMBARDA
COPERTURA
ALLA PIEMONTESE

## Slide 52: Coperture lignee
COPERTURA
ALLA PIEMONTESE
colmo
falsi puntoni
cantonali

## Slide 53: Coperture lignee
COPERTURA
ALLA LOMBARDA
terzere
puntoni
cantonali
muratura d’ambito

## Slide 54: Coperture lignee a capriate
IN ASSENZA
DI APPOGGIO INTERMEDIO
falso puntone
trave di colmo
puntone
arcarecci
PIEMONTESE
capriata
terzere
travicelli
LOMBARDA

## Slide 55: Coperture lignee
SISTEMI SPINGENTI
SISTEMI NON SPINGENTI

## Slide 56: Coperture lignee a capriate
CAPRIATA PALLADIANA
CAPRIATA POLONCEAU

## Slide 57: Coperture lignee a capriate

## Slide 58: Coperture lignee a capriate

## Slide 59: Coperture lignee a capriate

## Slide 60: Coperture lignee a capriate

## Slide 61: Coperture lignee a capriate