## Slide 1
Chiusure verticali
Requisiti, classificazione e funzionamento

## Slide 2
Generalità
8.1

## Slide 3: Alcune definizioni
ORGANISMO EDILIZIO
SISTEMA TECNOLOGICO
SOTTOSISTEMI
controllo delle discontinuità

## Slide 4: Alcune definizioni
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno

## Slide 5: Alcune definizioni
PARETI PERIMETRALI VERTICALI
INFISSI ESTERNI

## Slide 6: Alcune definizioni
relazione
strutture
in elevazione
SISTEMA TECNOLOGICO
chiusure verticali

## Slide 7: Funzioni di chiusure verticali
Le chiusure verticali rappresentano l’inviluppo verticale esterno dell’organismo edilizio, e sono costituite dalle unità tecnologiche e degli elementi del sistema edilizio con funzione di separare e conformare gli spazi interni del sistema rispetto all’esterno.
Le funzioni espletate dalle chiusure verticali sono molteplici:
la capacità di sostenere i carichi propri e, per sistemi ad ossatura muraria, anche i carichi trasmessi dalla copertura e dagli orizzontamenti;
il controllo degli agenti atmosferici; in quanto esposte direttamente all’aria esterna, devono garantire la tenuta all’acqua e all’aria in misura tale da non compromettere il comfort degli ambienti interni;
il controllo degli agenti termici ed igrometrici;
la riduzione dell’effetto delle sorgenti di rumore esterne;
l’attrezzabilità impiantistica e, più in generale, una coordinazione con gli elementi tecnologici.

## Slide 8: Funzioni di chiusure verticali
funzioni
C.V. opache
CHIUSURE VERTICALI
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire l’equilibrio, la stabilità delle parti, resistenza meccanica
Garantire condizioni di comfort
Assicurare l’estetica
C.V. trasparenti
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort
Assicurare l’estetica
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
Isolamento termico
Isolamento acustico
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
INTEGRABILITÀ IMPIANTISTICA
ASPETTO
ASPETTO
SICUREZZA
SICUREZZA

## Slide 9: Funzioni di chiusure verticali

## Slide 10: Principi costruttivi
principi costruttivi
percettivi
CHIUSURE VERTICALI
del comfort ambientale
MATERICA
GEOMETRICA
CORPO UNICO
CORPO MULTIPLO
elementari
e complessi
RESISTENTE PER FORMA
RESISTENTE PER SEZIONE

## Slide 11: Caratterizzazione delle chiusure verticali
RESISTENZA MECCANICA

## Slide 12: Caratterizzazione delle chiusure verticali
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI

## Slide 13: Caratterizzazione delle chiusure verticali
ASPETTO

## Slide 14: Caratterizzazione delle chiusure verticali
SICUREZZA

## Slide 15
L’elemento di confine:
strati funzionali e requisiti tecnologici
8.2

## Slide 16: Correlazioni requisiti e strati funzionali
RESISTENZA MECCANICA
Funzione portante che la chiusura assume nei confronti dei carichi agenti (peso proprio; peso proprio degli elementi strutturali sovrastanti; carichi permanenti non strutturali; carichi di servizio.
STRATO PORTANTE
scatolare
lineare

## Slide 17: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Controllo delle sollecitazioni derivanti da una differenza di pressione d’aria fra interno ed esterno, generata dai flussi d’aria che insistono sull’edificio
RESISTENZA
AL VENTO
STRATO PORTANTE
STRATO
DI TENUTA
STRATO
DI PROTEZIONE
scatolare
direzione
del vento
Costruzioni aventi una parete con aperture di superficie minore di 1/3 della superficie totale
Cpe=+0,03 · α -1
Cpe=+0,8
Cpe=-0,4
Cpe=-0,4
Cpi=+0,2

## Slide 18: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Controllo delle sollecitazioni derivanti da urti che possono prodursi durante l’uso, sia sulla faccia interna che sulla faccia esterna della parete.
RESISTENZA
AGLI URTI
Inibizione della propagazione di un incendio sia interno sia proveniente da fabbricati o aree circostanti secondo le prescrizioni di specifiche normative di settore.
RESISTENZA
AL FUOCO
Minimizzazione della partecipazione dei materiali costituenti ai processi di combustione, che possono interessare tutti gli strati funzionali.
REAZIONE
AL FUOCO
STRATO PORTANTE
STRATO
DI PROTEZIONE
STRATO DI RIVESTIMENTO

## Slide 19: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Resistenza al passaggio del calore al fine di contenere i consumi energetici, e permettere il raggiungimento di condizioni di comfort termico.
ISOLAMENTO TERMICO
Capacità di attenuare l’ampiezza di oscillazione della temperatura interna, ritardando l’effetto di surriscaldamento derivante dalla radiazione solare.
INERZIA TERMICA
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO
STRATO
PORTANTE
STRATO DI RIVESTIMENTO

## Slide 20: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Assenza di condensa sulle superfici interne. Il requisito è particolarmente importante per pareti di ridotta inerzia termica, poco isolate e caratterizzate da temperature basse sulle superfici interne.
CONTROLLO CONDENSAZIONE SUPERFICIALE
Assenza di condensa all’interno della chiusura stessa, a salvaguardia dell’integrità di tutti gli strati funzionali.
STRATO DI ISOLAMENTO TERMICO
CONTROLLO CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
STRATO PORTANTE
STRATO
DI BARRIERA
AL VAPORE
STRATO DI VENTILAZIONE

## Slide 21: Correlazioni requisiti e strati funzionali
RESISTENZA MECCANICA
Funzione portante che la chiusura assume nei confronti dei carichi agenti (peso proprio; peso proprio degli elementi strutturali sovrastanti; carichi permanenti non strutturali; carichi di servizio (compresi quelli derivanti dalla potenziale fruizione della copertura).
STRATO PORTANTE
Controllo del passaggio dell’aria dall’ambiente esterno verso gli ambienti sottostanti la copertura (e viceversa)
TENUTA ALL’ARIA
STRATO DI TENUTA ALL’ARIA

## Slide 22: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Tenuta all’acqua meteorica, e ai liquidi che possono danneggiare o alterare gli strati funzionali (variazioni di aspetto, alterazioni alle prestazioni dei materiali impiegati).
IDROREPELLENZA
TENUTA ALL’ACQUA
STRATO DI TENUTA ALL’ACQUA
STRATO PORTANTE
STRATO DI RIVESTIMENTO
Resistenza agli shock termici derivanti dal clima esterno e alle sollecitazioni derivanti, prodotte sotto l’effetto della temperatura, dell’irraggiamento solare, del gelo e del disgelo.
RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI

## Slide 23: Correlazioni requisiti e strati funzionali
Capacità delle coperture di isolare acusticamente gli ambienti interni dagli effetti sonori generati dalle sorgenti esterne, in modo da attenuarne la propagazione.
CONTROLLO ACUSTICO
STRATO PORTANTE
STRATO DI ISOLAMENTO ACUSTICO
STRATO DI TENUTA ALL’ARIA
Capacità della parete di contenere componenti o elementi impiantistici, mediante incorporamento o fissaggio.
Capacità della parete e degli strati funzionali che lo compongono di sopportare i carichi sospesi sulle superfici interna ed esterna.
ATTITUDINE ALL’INTEGRAZIONE
STRATO PORTANTE
STRATO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTISTICO
STRATO
PORTANTE INTERNO
STRATO DI VENTILAZIONE

## Slide 24
Modalità di classificazione
8.3

## Slide 25: Schemi funzionali
Sono i requisiti connotanti a definire le peculiarità tecnologiche delle chiusure verticali; le risposte in termini fisici e progettuali ai requisiti connotanti si sviluppano con l’individuazione di schemi funzionali, individuati per modelli di comportamento e, di conseguenza, per strati funzionali.
Al singolo strato funzionale (elemento tecnico, componente) corrisponde l’espletamento di almeno una funzione, nel livello di definizione corrispondente alla soluzione conforme.
La suddivisione in schemi funzionali delle pareti verticali avviene considerando:
gli strati funzionali che definiscono la chiusura;
il rapporto con i carichi trasmessi dalle strutture.
Rispetto al secondo punto, si parla di pareti perimetrali portanti, o di pareti portate / di tamponamento.
Nelle soluzioni a scheletro portante, il trasferimento dei carichi può avvenire in modo indiretto o diretto, quindi con elementi autoportanti.
monostrato
strutturale
non strutturale
pluristrato
strutturale
non strutturale
SCHEMI FUNZIONALI
Trasferimento diretto del carico
Trasferimento indiretto del carico

## Slide 26: Schemi funzionali
CORPO MULTIPLO
CORPO UNICO

## Slide 27: Schemi funzionali
tipologia di elementi
piccoli elementi
pannelli autoportanti
parete
gettata
struttura ausiliaria
MORFOLOGIA ELEMENTI
caratterizzazione
parete
doppia
parete ventilata
parete trasparente
parete captatrice
SPECIFICAZIONE FUNZIONALE
parete
isolata

## Slide 28: Schemi funzionali

## Slide 29: Schemi funzionali

## Slide 30: Schemi funzionali
caratterizzazione
parete
inserita
parete a semicortina
parete
a cortina
SPECIFICAZIONE FUNZIONALE

## Slide 31: Schemi funzionali
PARETE INSERITA

## Slide 32: Schemi funzionali

## Slide 33: Schemi funzionali
PARETE DI SEMICORTINA

## Slide 34: Schemi funzionali

## Slide 35: Schemi funzionali

## Slide 36: Schemi funzionali
PARETE DI CORTINA

## Slide 37: Schemi funzionali

## Slide 38: Strati funzionali
FUNZIONE DI CONTROLLO CLIMATICO

## Slide 39: Strati funzionali
Sostegno ai carichi
Controllo della deformazione
Resistenza al fuoco
Rapporto peso / carichi
Isolamento termico
Parte RESISTENTE
(SETTO)
VUOTO TECNICO
Gestione
Integrazione impiantistica
FINITURA INTERNA
Isolamento acustico
Resistenza al fuoco
esterno
interno
Parte di COMPLETAMENTO
Isolamento termico
Regolarizzazione
Resistenza agli shock
FINITURA ESTERNA
Protezione da agenti atmosferici
Aspetto
Esploso per composizione degli elementi tecnologici di chiusura verticale