## Slide 1
Chiusure verticali
Requisiti, classificazione e funzionamento

## Slide 2
Il comportamento rispetto ai carichi
8.4

## Slide 3: Setto
I carichi sono trasmessi alle parti resistenti principali (scheletri portanti, solai, elementi portanti indipendenti) attraverso i sistemi di collegamento.
setto
funzione portante
CHIUSURE VERTICALI
carichi verticali
Trasferimento dei carichi
alla struttura in elevazione
carichi orizzontali
peso proprio
carichi dovuti ad elementi ad esso vincolati
carichi variabili agenti su tali elementi
vento (generante pressione e depressione)
azioni impattive (impulsive)
azioni interne
sollecitazioni prodotte da variazioni di volume, per agenti termici o igrometrici

## Slide 4: Setto

## Slide 5: Setto
CHIUSURE VERTICALI
progettazione del setto
sempre presente nel sistema parete
ne condiziona il comportamento globale
RESISTENZA MECCANICA
RESISTENZA
AL VENTO
RESISTENZA
AGLI URTI
COMPORTAMENTO
AL FUOCO
ISOLAMENTO TERMICO
INERZIA TERMICA
CONTROLLO CONDENSAZIONE
RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI
CONTROLLO ACUSTICO

## Slide 6: Setto
CHIUSURE VERTICALI
progettazione
del setto
sempre presente nel sistema parete
ne condiziona il comportamento globale
soggetto al controllo delle deformazioni
dovute a forzanti esterne
di natura termica o igrometrica
che generano stati tensionali anomali
provvisto di strati
di protezione
e separazione
necessari alla posa delle finiture

## Slide 7: Setto
INTONACO RINFORZATO
PROTEZIONE CON TAVELLE

## Slide 8: Setto
isolamento termico
rasatura con malta
armatura
sottofondo
finitura
e tinteggiatura

## Slide 9: Setto
CHIUSURE VERTICALI
pareti pesanti
trasferimento dei carichi
avviene per flessione attraverso uno o due assi
forma dell’elemento
rigidità a flessione e stabilità dipendono da:
altezza;
spessore;
vincoli applicati agli estremi;
modalità di applicazione dei carichi
lungo i giunti le sollecitazioni si trasmettono anche orizzontalmente per flessione nel piano

## Slide 10: Setto
PARETI PESANTI

## Slide 11: Setto
SFORZO NORMALE CENTRATO
SFORZO NORMALE ECCENTRICO

## Slide 12: Setto
PARETE PORTANTE A SETTI IN LEGNO

## Slide 13: Setto
CHIUSURE VERTICALI
pareti leggere
configurazione
frequente l’irrigidimento con sistemi ausiliari
trasferimento dei carichi
possibile riduzione dello spessore del setto
avviene attraverso i sistemi ausiliari
possibile instabilità per pressoflessione
potenzialità
applicabili a strutture portanti di grandi dimensioni
semplicità di manutenzione ordinaria e straordinaria

## Slide 14: Setto
PARETI LEGGERE

## Slide 15: Setto
PARETI LEGGERE

## Slide 16: Setto
CHIUSURE VERTICALI
tecniche costruttive
muratura in mattoni
o in blocchi
setti in cemento armato
setti in legno
procedimenti costruttivi
tradizionali
industrializzati

## Slide 17: Setto
CHIUSURE VERTICALI
tecniche costruttive
muratura in mattoni
o in blocchi
setti in cemento armato
setti in legno
procedimenti costruttivi
tradizionali
industrializzati

## Slide 18: Setto

## Slide 19: Setto
staffa di fissaggio
staffa di fissaggio

## Slide 20: Setto
pannelli prefabbricati in GFRC

## Slide 21: Setto
CHIUSURE VERTICALI
tecniche costruttive
muratura in mattoni
o in blocchi
setti in cemento armato
setti in legno
procedimenti costruttivi
tradizionali
industrializzati

## Slide 22: Setto
tradizionale evoluto
(blocchi cassero)

## Slide 23
Facciate evolute
8.5

## Slide 24: Diversificazione funzionale delle facciate
CHIUSURE VERTICALI
diversificazione funzionale
gestione flussi energetici
aerazione
e vista verso l’esterno
sicurezza e protezione
Facciata a pelle semplice
Facciata a pelle multipla
Facciata alternata

## Slide 25: Diversificazione funzionale delle facciate

## Slide 26: Diversificazione funzionale delle facciate

## Slide 27: Diversificazione funzionale delle facciate
fissaggio
sostegno
montante
pannello in lamiera
elemento trasparente
montante
pannello
struttura di sostegno

## Slide 28: Diversificazione funzionale delle facciate

## Slide 29: Diversificazione funzionale delle facciate

## Slide 30: Diversificazione funzionale delle facciate

## Slide 31: Diversificazione funzionale delle facciate
CHIUSURE VERTICALI
facciate adattive
scopi
scala di applicazione
comfort termico
riduzione consumi
ricambio d’aria
illuminazione
comfort acustico
comportamento
prevenzione
blocco
modulazione
captazione
elemento
facciata
apertura
rivestimento
intero edificio
controllo
automatico
manuale
ibrido
on-off
graduale

## Slide 32: Diversificazione funzionale delle facciate

## Slide 33: Diversificazione funzionale delle facciate
Posizione dell’elemento di involucro
Posizione rispetto alla facciata
Struttura di supporto
Dimensione e pattern degli elementi
Dimensione e pattern della griglia
Colorazione e trasparenza
Granularità di proprietà e controllo

## Slide 34: Facciata
CHIUSURE VERTICALI
trasferimento dei carichi
appoggiata
elementi costruttivi soggetti
a compressione e flessione
appesa
dotati di fondazione propria
o appoggio su solaio
rischio di instabilità laterale per snellezza
elementi costruttivi soggetti
a trazione e flessione
elementi in equilibrio stabile
in seguito al montaggio
peso generante una sollecitazione
a trazione con funzione stabilizzatrice

## Slide 35: Facciata

## Slide 36: Facciata
FACCIATA CONTINUA A MONTANTI E TRAVERSI
FACCIATA CONTINUA
A CELLULE
VETRATE STRUTTURALI SOSPESE

## Slide 37: Facciata
FISSAGGIO CONTINUO
FISSAGGIO PUNTUALE

## Slide 38: Facciata
STRUTTURA PORTANTE RESISTENTE PER FORMA

## Slide 39: Facciata
STRUTTURA PORTANTE A TELAIO 2D E 3D

## Slide 40: Facciata
STRUTTURA PORTANTE A GUSCIO

## Slide 41
Rivestimenti e finiture
8.6

## Slide 42: Rivestimenti

## Slide 43: Rivestimenti
RIVESTIMENTI METALLICI
lamiere
acciaio
alluminio
zinco
zinco-titanio
rame
bronzo

## Slide 44: Rivestimenti
RIVESTIMENTI METALLICI
lamiere
acciaio
alluminio
zinco
zinco-titanio
rame
bronzo
p = 7800 kg m-3
E = 210 kN mm-2
α = 1210-6 K-1
s = 0,3 ÷ 0,4 mm
p = 2700 kg m-3
E = 65 kN mm-2
α = 2410-6 K-1
s = 0,3 ÷ 1 mm
p = 7200 kg m-3
E = 90 kN mm-2
α = 3610-6 K-1
s = 0,7 ÷ 1,5 mm
p = 7200 kg m-3
E = 80 kN mm-2
α = 2010-6 K-1
s = 0,7 ÷ 1,5 mm
p = 8900 kg m-3
E = 130 kN mm-2
α = 1710-6 K-1
s = minimo 3 mm
p = 8700 kg m-3
E = 100 kN mm-2
α = 1810-6 K-1
s = 0,6 ÷ 0,8 mm

## Slide 45: Rivestimenti
PROTEZIONE / TRATTAMENTO CONTRO AGENTI ATMOSFERICI E CORROSIONE

## Slide 46: Rivestimenti
RIVESTIMENTI MASSIVI
materiali
pietra
legno
cotto
cemento
ceramica

## Slide 47: Rivestimenti
MATERIALE | MODALITÀ DI FISSAGGIO DEL RIVESTIMENTO | 
 | SISTEMI PUNTUALI | SISTEMI DIFFUSI
pietra | Staffe su tasche Pioli su fori Tassellatura sulla faccia posteriore | Tracce continue su scanalature ai bordi
cotto | Staffe su tasche Pioli su fori Tassellatura sulla faccia posteriore | Tracce continue su scanalature ai bordi Mensole di supporto
ceramica | Staffe su tasche Pioli su fori, clips al bordo Tassellatura sulla faccia posteriore | Tracce continue su scanalature ai bordi
metallo | Tassellatura e clips | Elementi continui ai bordi o alla faccia posteriore
legno | Tassellatura e clips | Mensole di supporto
cemento / fibrocemento | Clips al bordo | Tracce continue su scanalature ai bordi Mensole di supporto

## Slide 48: Principi di funzionamento
STRUTTURA
A SOLI MONTANTI
STRUTTURA
A MONTANTI E TRAVERSI

## Slide 49: Principi di funzionamento
FISSAGGIO A VISTA
FISSAGGIO CELATO

## Slide 50: Rivestimenti
RIVESTIMENTI
A RETE
caratteristiche
rivestimenti permeabili
montaggio con molle per accompagnare le variazioni dimensionali
passo tra gli elementi di maglia
spessore/struttura del materiale
integrabilità con supporti visivi

## Slide 51: Rivestimenti
RIVESTIMENTI
A RETE
caratteristiche
rivestimenti permeabili
montaggio con molle per accompagnare le variazioni dimensionali
passo tra gli elementi di maglia
spessore/struttura del materiale
integrabilità con supporti visivi

## Slide 52: Rivestimenti
RIVESTIMENTI
A RETE
caratteristiche
rivestimenti permeabili
montaggio con molle per accompagnare le variazioni dimensionali
passo tra gli elementi di maglia
spessore/struttura del materiale
integrabilità con supporti visivi

## Slide 53: Giunti per rivestimenti
SISTEMI DI COLLEGAMENTO
peculiarità
tenuta
trasmissione sollecitazioni
gestione tolleranze
tipo di giunto
giunti aperti
giunti chiusi
elemento su elemento
elemento su sottostruttura
produzione
movimento
per sovrapposizione
con fuga
montaggio
a sottosquadro
con profilatura
variazione
materica
variazione cromatica
operabilità
montaggio
manutenzione
smontaggio

## Slide 54: Giunti per rivestimenti

## Slide 55: Giunti per rivestimenti
SISTEMI DI COLLEGAMENTO
componenti
giunti
orizzontali e verticali
soggetti a forzanti dovute all’azione del vento e delle acque meteoriche
differenti modi di sollecitazione
sigillature
orizzontali e verticali
funzione di tenuta ai fluidi e di protezione acustica
aperti
permettono i flussi d’aria moderando al tensione di vapore, permettono moti relativi per consentire le dilatazioni, permettono l’ingresso della luce
chiusi
conferiscono tenuta all’aria e all’acqua (continuità)

## Slide 56: Giunti per rivestimenti
PUNTO DI REGOLAZIONE
DEL FISSAGGIO
GIUNTO PER DILATAZIONE LINEARE

## Slide 57: Giunti per rivestimenti
SISTEMI DI COLLEGAMENTO
tenuta
senza contatto
a contatto
giunto costituito su elementi distanziati
interspazio di giunzione inteso come punto di arresto delle correnti d’aria, anche mediante percorsi resi volutamente accidentati (giunto a labirinto)
giunto ottenuto con operazioni di incollaggio, saldatura, in modo da limitare o impedire moti relativi tra i componenti utilizzando mastici, profili a camera, membrane

## Slide 58: Giunti per rivestimenti
TENUTA CON
GIUNTI SENZA CONTATTO

## Slide 59: Giunti per rivestimenti
TENUTA CON
GIUNTI A CONTATTO

## Slide 60: Principi di funzionamento
Doppia pelle
ventilata naturalmente
Vetrata interna antincendio
Torre Generali, Milano
Zaha Hadid
Pelle singola
(piani tecnici)
Rivestimento
in grigliato metallico

## Slide 61: Principi di funzionamento
pannelli in alluminio
vetrocamera piegato a freddo

## Slide 62: Principi di funzionamento
PARETI VEGETATE
modalità di realizzazione
a rivestimento
(rampicante)
su pannelli preformati
su strutture a graticcio

## Slide 63: Principi di funzionamento
Caixa Forum, Madrid (E)
Herzog & De Meuron + P. Blanc

## Slide 64: Principi di funzionamento
SUPERFICIE A GRATICCIO

## Slide 65: Principi di funzionamento
PANNELLI PREFORMATI