## Slide 1
Partizioni interne verticali

## Slide 2
Generalità
10.1

## Slide 3: Alcune definizioni
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di suddividere gli spazi interni del sistema edilizio

## Slide 4: Alcune definizioni
DIVISORI
SEPARAZIONI
INFISSI INTERNI

## Slide 5: Partizioni verticali
Le partizioni interne costituiscono l’insieme di unità tecnologiche ed elementi tecnici che suddividono gli spazi interni del sistema edilizio.
Tali partizioni dividono in senso verticale l’edificio.
Le funzioni espletate dalle partizioni verticali sono essenzialmente:
la resistenza a carichi propri e d’esercizio, compresi gli urti;
l’ «isolamento acustico»;
(eventuale) resistenza al fuoco;
l’igiene delle superfici;
l’integrabilità impiantistica. Va evidenziato come gli impianti possano trovare una installazione autonoma secondo criteri di flessibilità e rimovibilità;
l’isolamento termico.

## Slide 6: Funzioni delle partizioni verticali
funzioni
PARTIZIONI VERTICALI
P.V. opache
P.V. trasparenti
RESISTENZA (STABILITÀ) MECCANICA
RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO
ISOLAMENTO ACUSTICO
…
CONTROLLO RISERVATEZZA
REGOLARITÀ DI FUNZIONAMENTO
FLESSIBILITÀ D’USO
INTEGRABILITÀ IMPIANTISTICA
RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI
PULIBILITÀ
RESISTENZA AGLI URTI
SICUREZZA D’USO E DI MANOVRA
ISOLAMENTO TERMICO
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
ACCESSIBILITÀ

## Slide 7: Divisione tra ambienti interni

## Slide 8: Divisione tra ambienti interni
SUDDIVISIONE DI OPEN SPACE
SUDDIVISIONE DI SPAZI INDIPENDENTI

## Slide 9: Divisione tra ambienti interni
TRAMEZZO CON ALTEZZA PARI A QUELLA DEL PIANO

## Slide 10: Divisione tra ambienti interni
PARTIZIONE VISIVA

## Slide 11: Divisione tra ambienti interni

## Slide 12: Funzioni delle partizioni verticali
Camere di degenza
Ospedale Borgo Trento, Verona

## Slide 13: Funzioni delle partizioni verticali
Sala operatoria
Ospedale di Spilimbergo

## Slide 14
Caratterizzazione e funzionamento
10.2

## Slide 15: Strati funzionali
Sostegno ai carichi
Controllo della deformazione
Resistenza al fuoco
Rapporto peso / carichi
Parte RESISTENTE
(SETTO)
FINITURA
Isolamento acustico
Reazione / Resistenza al fuoco
interno
interno
COMPLETAMENTO
o
VUOTO TECNICO
Isolamento termico
Regolarizzazione
Integrazione impiantistica
FINITURA
Isolamento acustico
Reazione / Resistenza al fuoco
Esploso per composizione degli elementi tecnologici di partizione verticale
COMPLETAMENTO
o
VUOTO TECNICO
Isolamento termico
Regolarizzazione
Integrazione impiantistica

## Slide 16: Stabilità meccanica
esigenze
gestione dei carichi variabili
PARTIZIONI VERTICALI
peso contenuto
orizzontali
verticali nel piano
verticali fuori piano

## Slide 17: Stabilità meccanica
carico appeso

## Slide 18: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
massive
monostrato
pluristrato

## Slide 19: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
massive
in blocchi
calcestruzzo cellulare
laterizio
argilla cellulare
gesso
…per assemblaggio incollato

## Slide 20: Principi di funzionamento
Gli elementi divisori possono essere posizionati trasversalmente o parallelamente all’ordito del solaio su cui devono poggiare.
Nel caso 1), il carico risulta equamente ripartito sugli elementi di ordito.
Nel caso 2), il divisorio grava su uno o più travetti che possono essere sostituiti da un travetto in c.a. in spessore di solaio.
Nel caso 3), la posizione sfavorevole rende necessario un locale irrobustimento dell’armatura che permetta la distribuzione del carico su due o più travetti disponibili.
Per garantire la flessibilità dell’intervento, si può incrementare il sovraccarico permanente nell’ordine di 0,5 kN m-2, con adeguata armatura di ripartizione.

## Slide 21: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
massive stratificate
intonaco
isolante termoacustico
intonaco
tramezze
taglio
alla base

## Slide 22: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
massive stratificate
doppia lastra
in cartongesso
lastra in cartongesso
isolante termoacustico
taglio
alla base
tramezza
lastra in cartongesso
isolante termoacustico

## Slide 23: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
leggere
legno
acciaio
alluminio
cartongesso

## Slide 24: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
leggere
legno
acciaio
alluminio
cartongesso
…per assemblaggio
a secco, con
pannelli termoisolanti

## Slide 25: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
leggere
legno
acciaio
alluminio
cartongesso
…per assemblaggio
a secco, con
pannelli termoisolanti

## Slide 26: Principi di funzionamento
PARTIZIONI INTERNE
leggere
cartongesso
isolante termico
protezione antincendio
cartongesso
montante metallico
isolante termico

## Slide 27: Principi di funzionamento
CONTROLLO TRASMISSIONE ACUSTICA

## Slide 28: Principi di funzionamento
CONTROLLO TRASMISSIONE ACUSTICA

## Slide 29: Principi di funzionamento
CONTROLLO TRASMISSIONE ACUSTICA
Ponte acustico
Partizione verticale sospesa
Ponte acustico
Partizione verticale sospesa
Striscia tagliamuro
Partizione verticale a solaio
Zoccolino
tirante
Partizione verticale a soffitto
Coprigiunto
Elemento di vincolo e contrasto

## Slide 30: Partizioni mobili

## Slide 31: Partizioni mobili

## Slide 32: Serramenti interni

## Slide 33: Serramenti interni