## Slide 1
Chiusure verticali
Gli elementi tecnici trasparenti

## Slide 2
Generalità
9.1

## Slide 3: Alcune definizioni
Insieme di u. t. e di e. t. aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio stesso rispetto all’esterno

## Slide 4: Alcune definizioni
PARETI PERIMETRALI VERTICALI
INFISSI ESTERNI

## Slide 5: Infissi verticali
Le chiusure trasparenti sono parte integrante delle pareti verticali perimetrali, quindi molti dei requisiti connotanti di queste ultime devono essere considerati per gli infissi verticali.
Gli spazi in cui si articola l’edificio comunicano con l’esterno attraverso queste discontinuità (bucature) dimensionate secondo criteri funzionali, formali ed estetici, di comfort ambientale.
Le funzioni espletate mediante gli infissi verticali sono:
il controllo degli agenti atmosferici; in quanto esposte direttamente all’aria esterna, devono garantire la tenuta all’acqua e all’aria in misura tale da non compromettere il comfort degli ambienti interni;
il controllo degli agenti termici ed igrometrici;
il ricambio d’aria negli ambienti interni;
l’illuminazione naturale degli ambienti indoor, tenendo conto dei possibili effetti di abbagliamento;
la riduzione dell’effetto delle sorgenti di rumore esterne.

## Slide 6: Infissi verticali
Chiusure
Struttura portata
Costituita da elemento di transizione, elemento movibile ed elemento trasparente

## Slide 7: Funzioni di chiusure verticali
funzioni
C.V. opache
CHIUSURE VERTICALI
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire l’equilibrio, la stabilità delle parti, resistenza meccanica
Garantire condizioni di comfort
Assicurare l’estetica
C.V. trasparenti
Costituire il confine tra interno ed esterno
Garantire condizioni di comfort
Assicurare l’estetica
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
Isolamento termico
Isolamento acustico
RESISTENZA MECCANICA
CONTROLLO CONDIZIONI DI COMFORT
PROTEZIONE AGENTI ATMOSFERICI
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO
EFFICACIA RAPPORTO PESO / CARICHI
DURABILITÀ NEL TEMPO
INTEGRABILITÀ IMPIANTISTICA
ASPETTO
ASPETTO
SICUREZZA
SICUREZZA

## Slide 8
Caratterizzazione e funzionamento
9.2

## Slide 9: Schemi funzionali
infissi mobili
finestre
porte finestre
infissi fissi
finestre
SCHEMI FUNZIONALI
Il controllo della permeabilità delle aperture, riferita a persone, oggetti, luce, aria, nonché alla vista verso l’esterno, è il requisito che ha connotato l’evoluzione del serramento, con il quale si individua l’insieme di elementi tecnici che, in relazione alle prestazioni attese, costituiscono finestre, porte-finestre e porte.
Gli schemi funzionali individuati sono due:
infissi mobili o movibili, che consentono il passaggio della luce ed il passaggio dell’aria; se di opportune dimensioni consentono il passaggio di persone. Sono in genere occupati da elementi tecnici che consentono la modulazione del flusso luminoso;
infissi fissi, che a differenza dei precedenti non consentono il passaggio dell’aria.
I serramenti sono quindi suddividibili in base alle dimensioni ed alla tipologia di spazi che mettono in comunicazione. Nel sistema serramento devono essere compresi anche i dispositivi di schermatura esterna.

## Slide 10: Principi di funzionamento
stipiti
controtelaio a murare
controtelaio fisso
telaio fisso o apribile
anta
montanti
montante di battuta
traverse
traversa inferiore
gocciolatoio
listello rompitratta
fermavetro
Cassonetto
+ ferramenta
+ giunti di tenuta
INFISSO ESTERNO VERTICALE

## Slide 11: Principi di funzionamento
INFISSO ESTERNO VERTICALE
in luce
in battuta esterna
in battuta interna

## Slide 12: Principi di funzionamento
luce netta del serramento
area trasparente
Controtelaio
Telaio fisso
Telaio mobile
Vetratura
Cerniera
INFISSO ESTERNO VERTICALE

## Slide 13: Principi di funzionamento
INFISSO ESTERNO VERTICALE

## Slide 14: Principi di funzionamento

## Slide 15: Principi di funzionamento
ELEMENTI TRASPARENTI
tipologia di vetro
semplici
riflettenti
isolanti
selettivi
stratificati

## Slide 16: Principi di funzionamento

## Slide 17: Principi di funzionamento

## Slide 18: Principi di funzionamento
Facciata leggera, a montanti e traversi – tipo curtain wall – non portante, generalmente a superficie trasparente elevata, consente l’ingresso di elevati flussi luminosi e termici e presenta una scarsa capacità di coibenza termica ed acustica. Consente una configurazione flessibile della facciata e un elevato grado di prefabbricazione. Se non adeguatamente schermata, genera condizioni di discomfort; non consente l’accumulo termico e in condizioni di elevata velocità del vento non consente la ventilazione naturale.
FACCIATE A COMPONENTI MODULARI

## Slide 19: Principi di funzionamento

## Slide 20: Principi di funzionamento
Facciata leggera, a montanti e traversi, consente l’ingresso di elevati flussi luminosi e termici che si accumulano in prossimità dello spazio del box, con surriscaldamento dello spazio immediatamente adiacente l’apertura, consente una riduzione dell’onda sonora in ingresso. Limitato ricambio d’aria.
FACCIATE
A BOX FINESTRATI

## Slide 21: Principi di funzionamento

## Slide 22: Principi di funzionamento
Facciata leggera, a montanti e traversi, non portante, a superficie trasparente elevata, ad elevato contenuto tecnologico, consente l’ingresso di elevati flussi luminosi e termici e conseguente surriscaldamento della zona corridoio, in cui la pressione dell’aria può essere controllata.
FACCIATE
A CORRIDOIO

## Slide 23: Principi di funzionamento
SCHERMI SOLARI
criteri
posizione ed esposizione
tipologia
funzione e controllo
materiali

## Slide 24: Principi di funzionamento
SCHERMI SOLARI
criteri
posizione ed esposizione
tipologia
funzione e controllo
materiali

## Slide 25: Principi di funzionamento

## Slide 26: Principi di funzionamento

## Slide 27: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
posizione del secondo involucro
sistemi trasparenti
in facciate discontinue
doppia pelle
serra sovrapposta
alla parete perimetrale

## Slide 28: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
posizione del secondo involucro
sistemi trasparenti
in facciate discontinue
doppia pelle
serra sovrapposta
alla parete perimetrale

## Slide 29: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
posizione del secondo involucro
sistemi trasparenti
in facciate discontinue
doppia pelle
serra sovrapposta
alla parete perimetrale

## Slide 30: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
posizione del secondo involucro
sistemi trasparenti
in facciate discontinue
doppia pelle
serra sovrapposta
alla parete perimetrale

## Slide 31: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
posizione del secondo involucro
sistemi trasparenti
in facciate discontinue
doppia pelle
serra sovrapposta
alla parete perimetrale

## Slide 32: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
aperture di ventilazione
su ambo gli involucri
nessuna apertura
sul solo involucro interno

## Slide 33: Principi di funzionamento
DOPPIO INVOLUCRO
aperture di ventilazione
su ambo gli involucri
nessuna apertura
sul solo involucro interno