## Slide 1
LA COPERTURA DEGLI AMBIENTI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 2
UT. Fondazione – Elevazione - Contenimento
UT. Verticale – Orizzontale - Superiore
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
STRUTTURE
CHIUSURE
PARTIZIONI INTERNE
ATTREZZATURE I/E
PARTIZIONI ESTERNE
IMPIANTI FORNITURA SERVIZI
IMPIANTI DI SICUREZZA
UNI 8290
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 3
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
UNI 8290
UT. Verticale – Orizzontale - Superiore
Orizzontale Inferiore: Solai a terra
Orizzontale su spazi esterni: Solai su spazi esterni
Superiore: Coperture
CHIUSURE
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
Orizzontale: Solai
Soppalchi
PARTIZIONI
INTERNE
Orizzontale: Balconi
Logge
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
PARTIZIONI ESTERNE
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 4
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
CHIUSURE
PARTIZIONI ESTERNE
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 5
PARTIZIONE
INTERNA
Elementi Costruttivi_2024-25
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO

## Slide 6
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
PARTIZIONE
ESTERNE
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 7
FUNZIONI DELLE CHIUSURE ORIZZONTALI / PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI
Realizzare piani per lo svolgimento delle attività, a quote diverse
Garantire condizioni di comfort per lo svolgimento delle attività
Costituire ,sul piano verticale, l’elemento di confine esterno/interno
COs
Costituire ,sul piano verticale, l’elemento di confine esterno/interno
Garantire condizioni di comfort per lo svolgimento delle attività
COi
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 8
REQUISITI E PRESTAZIONI DELLE CO E PI
CO INFERIORI
garantire protezione dall’umidità di risalita
garantire la sicurezza statica in esercizio
elemento di confine
tenuta all’acqua meteorica
portanza (carichi di esercizio)
portanza (neve, vento)
indeformabilità
tenuta all’acqua meteorica
tenuta all’aria
CO SUPERIORI
elemento di confine
garantire protezione dagli agenti atmosferici
garantire la sicurezza statica in esercizio
leggerezza (a parità di prestazioni)
garantire comfort
tenuta alla radiazione (termica e luminosa)
portanza (carichi di esercizio)
indeformabilità
tenuta all’aria
PARTIZIONI ORIZZONTALI
garantire il comfort
garantire la sicurezza statica in esercizio
garantire l’attrezzabilità
integrazione impiantistica
controventamento
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 9
ELEMENTI TECNOLOGICI
Sostenere i carichi (1+24 kN/m2)
Essere poco deformabile sotto carico (f  1/500 L)
Resistere al fuoco (R,E,I)
Essere leggera
SICUREZZA STATICA
Isolare termicamente
Isolare acusticamente
Proteggere dagli agenti atmosferici
BENESSERE
Consentire l’integrazione impiantistica
GESTIONE
PARTE RESISTENTE
FINITURA ESTRADOSSALE
FINITURA INTRADOSSALE
SPAZIO VUOTO TECNICO
Consentire l’integrazione impiantistica
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 10
ELEMENTO DI CONFINE
CHIUSURE ORIZZONTALI INFERIORI
parte resistente
finitura estradossale
canalizzazioni impianti
REQUISITI RILEVANTI (tra gli altri):
Controllo condensazione superficiale, regolarità dei rivestimenti, pulibilità, resistenza a urti degli strati superficiali, resistenza dell’elemento di tenuta ai liquidi, attrezzabilità, controllo orizzontalità e planarità, isolamento termico, resistenza agli attacchi biologici
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 11
canalizzazioni impianti
finitura intradossale
parte resistente
finitura estradossale
REQUISITI RILEVANTI (tra gli altri):
Resistenza meccanica a carichi statici e dinamici, agli urti, alle deformazioni, al fuoco, isolamento acustico, durabilità, manutenzione, attrezzabilità
PARTIZIONI ORIZZONTALI
canalizzazioni impianti
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 12
canalizzazioni impianti
finitura intradossale
parte resistente
finitura estradossale
REQUISITI RILEVANTI (tra gli altri):
Resistenza meccanica a carichi statici e dinamici, agli urti, alle deformazioni, agli shock termici, al fuoco, stabilità dimensionale, tenuta all’acqua, permeabilità all’aria, isolamento termico, controllo inerzia termica, isolamento acustico, durabilità, manutenzione, attrezzabilità
ELEMENTO DI CONFINE
CHIUSURE ORIZZONTALI SUPERIORI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 13
APPARECHIATURE COSTRUTTIVE
a compressione
a flessione
a trazione
SOLAI
VOLTE
VOLTE SOTTESE
GUSCI
MECCANISMO INTERNO DI TRASMISSIONE DEI CARICHI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 14
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 15
ELEMENTI PORTANTE
ELEMENTI DI TENUTA
solaio
strato di tenuta
strato termo isolante
strato di barriera al vapore
STRATI PRINCIPALI
STRATI SECONDARI DI COMPLEMENTO
ELEMENTO PORTANTE
ELEMENTO DI TENUTA
ELEMENTI DI GARANZIA COMFORT
ELEMENTI DI GARANZIA COMFORT
strato di pendenza
strato di regolazione
strato di imprimitura
strato di diffusione
strato di ventilazione
elemento di supporto
elemento di collegamento
strato di scorrimento
strato di continuità
strato di irrigidimento
strato di protezione
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 16
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Sequenza di telai
Ordito di travi
Volte intelaiate
Volte sottili
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 17
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Volte sottese a cavi: ordito di cavi sospesi
fune
trefolo
anima
filo centrale
filo
trefolo dell’anima
morsetto
maglia di funi
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 18
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Volte sottese
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 19
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Volte sottese a cavi: ordito di cavi sospesi
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 20
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Volte sottese a cavi: impalcato a membrana
membrana
pannello in metacrilato
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 21
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Volte sottese a cavi: impalcato a elementi rigidi
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 22
Proteggere
da infiltrazioni di acqua
PRINCIPIO DEL DEFLUSSO DIRETTO
COPERTURE CURVE O A FALDE INCLINATE
PRINCIPIO DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO
COPERTURE PIANE O A TERRAZZA
FUNZIONE DELLE COsuperiori
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 23
CLASSIFICAZIONE DELLE COsuperiori
ACCESSIBILITA’
CLASSI A-F
(solo manutenzione copertura, manutenzione copertura e impianti, pedonale, carrabile,
carrabile oltre 2t/asse, giardino pensile)
STRATI FUNZIONALI E COMPORTAMENTO TERMO IGROMETRICO
ISOLATE E NON VENTILATE
ISOLATE E VENTILATE
NON ISOLATE NON VENTILATE
NON ISOLATE E VENTILATE
CONTINUE
MORFOLOGIA E TENUTA ALL’ACQUA
DISCONTINUE
GEOMETRIA E PENDENZA
PIANE PIANO-ORIZZONTALI
PIANO-INCLINATE
CURVE
UNI 8627- »Edilizia – Sistemi di copertura»_ identifica, definisce e classifica schemi e funzioni delle coperture
UNI 8178-1:2019 «Edilizia coperture - Parte 1»: Analisi degli elementi e strati funzionali delle coperture discontinue
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 24
PROBLEMATICHE
Inclinazione falda
Uso sottotetto
Condizioni climatiche
Natura del manto
Lunghezza falda
Tradizioni costruttive
Maggiore criticità
discontinuità
REGOLE GEOMETRICHE
Tetto a colmo costante
Tetto a gronda costante
COPERTURE PIANO - INCLINATE
REGOLE COSTRUTTIVE
Ø gronde e pluviali
Definizioni in termini geometrici _ UNI 8091
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 25
MASSETTO
P  1%
h min 3-5 cm
frazionato
a secco o bagnato
deflusso ammissibile 3l/mq
COPERTURE PIANO - ORIZZONTALI
Punti di raccolta acqua
Elementi Costruttivi_2024-25
PLUVIALI
posizionati nei punti più bassi della copertura
corona del bocchettone rivestita
con strato impermeabile
bocchettoni forniti di griglie paraghiaia/parafoglie

## Slide 26
massetti in getti alleggeriti
calcestruzzo magro sabbia cemento
leca
STRATO DI PENDENZA
strati pendenza a secco
ha il compito di portare la pendenza al valore necessario per lo smaltimento dell’acqua
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 27
COPERTURE CONTINUE
Il manto superficiale non presenta soluzioni di continuità e assicura la tenuta all’acqua indipendentemente dalla pendenza.
Utilizzate dove sono richieste pendenze limitate o con geometrie di falda complesse o a volta
Impermeabilizzazioni realizzate in opera o con membrane impermeabili prefabbricate
COPERTURE DISCONTINUE
Il manto superficiale viene realizzato con la sovrapposizione di più elementi.
Assicurano la tenuta all’acqua solo se si supera una certa pendenza, al di sotto della quale si possono manifestare infiltrazioni in funzione dell’elemento impiegato, delle caratteristiche del sito o della lunghezza delle falde.
Coperture discontinue a piccoli elementi (p> 20%)
Coperture discontinue a grandi elementi (p< 20%, 5% <p>10% non metalliche, <5% metalliche
MORFOLOGIA E TENUTA ALL’ACQUA
(elemento di tenuta, strato di protezione)
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 28
COPERTURE | CONTINUE | Membrane impermeabili realizzate in opera | Bituminose Sintetiche Miscele con bitumi e polimeri
 |  | Membrane impermeabili realizzate con teli prefabbricati saldati in opera | Bituminose Sintetiche Miscele con bitumi e polimeri
 | DISCONTINUE | Piccoli elementi | Tegole in laterizio Tegole in cemento Lastre in fibrocemento Tegole bituminose Lastre in pietra Legno
 |  | Grandi elementi | Lastre in acciaio protetto Lastre in alluminio Lastre in fibrocemento Lastre fibrobituminose Lastre in sintetico Lastre in vetroresina Lastre in vetro retinato Lastre in vetro a strati Lastre sandwich Lastre piane metalliche
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 29
Evita che eventuali perdite e/o infiltrazioni d’acqua attraversino il manto di copertura e penetrino negli ambienti abitati
Realizza una barriera al vento e/o al vapore
Protegge lo strato di materiale isolante
Ripara dagli agenti esterni permettendo la traspirabilità
STRATO DI TENUTA
ha il compito di conferire l’impermeabilità all’acqua meteorica, secondo l’uso previsto, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, fisiche, chimiche indotte dall’ambiente esterno – pioggia, vento, neve, grandine
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 30
MEMBRANE REALIZZATE IN OPERA
Materiali: buona tenuta all’acqua
(bitumi, miscele di bitumi e polimeri, polimeri e schiume di poliuretano)
Posa: spalmatura o spruzzo su supporto continuo
(solette cls, laterocemento, lamiera zincata, pannelli sandwich)
Aderenza: per solidificazione
Vantaggi: costi contenuti, rapidità di messa in opera
Svantaggi: scarsa durabilità (agenti atmosferici, raggi UVA, ossidazione), applicazione manuale (disomogeneità del manto)
Necessitano dello strato di protezione
Pendenze ricorrenti realizzabili: 5%
STRATO DI TENUTA
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 31
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 32
TELI PREFABBRICATI SALDATI IN OPERA
Materiali: Membrane bituminose altamente resistenti agli agenti atmosferici a diversa resistenza meccanica in funzione del supporto
(armature di supporto impregnate con mescole bituminose, mantolamine)
Posa: applicazione a caldo, sovrapposizione e saldatura di più strati
Aderenza: per solidificazione
Vantaggi: posa in opera semplificata, durabilità elevata
Svantaggi: temono l’attacco dei raggi UVA, non sono calpestabili, distacco dal manto di supporto per l’eccessivo carico termico determinato dall’irraggiamento solare
Necessitano dello strato di protezione
Necessitano dell’integrazione con strati di ammortizzazione, isolamento,
barriera al vapore
Pendenze in funzione dello strato di protezione: p< 3%
STRATO DI TENUTA
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 33
MEMBRANE IMPERMEABILI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 34
Materiali: laterizio, cemento, feltro-bitumi, acciaio in lastre sagomate o nervate, alluminio in lastre ondulate o nervate, resina
Posa: su supporti piani o lineari, sovrapposizione, incastro,
adesione, fissaggio meccanico
Vantaggi: media resistenza meccanica, buona durabilità, permeabilità medio-bassa
Svantaggi: elevato numero di giunti, fissaggi e/o zavorramenti aggiuntivi per zone ventose, pesi a mq elevati
Necessitano dello strato di protezione
Necessitano dell’integrazione con strati di isolamento, barriera vapore
Pendenze: da 20% a oltre l’80%
MANTI DISCONTINUI A PICCOLI ELEMENTI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 35
Materiali: laterizio, cemento, feltro-bitumi, acciaio in lastre sagomate o nervate, alluminio in lastre ondulate o nervate, resina
Posa: su supporti piani o lineari, sovrapposizione, incastro,
adesione, fissaggio meccanico
Vantaggi: media resistenza meccanica, buona durabilità, permeabilità medio-bassa
Svantaggi: elevato numero di giunti, fissaggi e/o zavorramenti aggiuntivi per zone ventose, pesi a mq elevati
Necessitano dello strato di protezione
Necessitano dell’integrazione con strati di isolamento, barriera vapore
Pendenze: da 20% a oltre l’80%
MANTI DISCONTINUI A PICCOLI ELEMENTI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 36
Materiali: piane, lastre nervate o ondulate di diverso spessore e costituzione in acciaio, alluminio, fibrocemento, impasti fibrobituminosi, in materiale sintetico
Posa: su supporti piani o lineari, con sovrapposizione e fissaggio per incastro o avvitamento protetto
Vantaggi: leggerezza, rapidità e semplicità di montaggio, ridotto numero di giunti, dimensioni standardizzate
Svantaggi: scarsa resistenza termica e acustica, soggette a corrosione
e degrado per agenti metereologici
Necessitano dello strato di protezione
Necessitano dell’integrazione con strati di isolamento, barriera vapore
Pendenze: tutte
MANTI DISCONTINUI A GRANDI ELEMENTI
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 37
Classificazione degli schemi funzionali basata su comportamento termoigrometrico delle coperture
considerato come fenomeno predominante - UNI 8627
Copertura senza elemento termoisolante e senza strato di ventilazione
Copertura senza elemento termoisolante e con strato di ventilazione (tetto freddo)
Copertura con elemento termoisolante e senza strato di ventilazione (tetto caldo, normale o rovescio)
Copertura con elemento termoisolante e con strato di ventilazione
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 38
DIMINUISCE SENSIBILMENTE LA QUANTITA’ DI CALORE TRASMESSA DAL MANTO ALLA PARTE RESISTENTE
REGOLA IL PASSAGGIO DI ARIA FRA ESTERNO E SOTTOTETTO
CONTROLLA GLI SBALZI TERMICI
FAVORISCE L’ELIMINAZIONE DELL’UMIDITA’ IN ECCESSO
Modalità di realizzazione
prese d’aria sotto la linea di gronda e sotto il colmo
intercapedine ventilata tra il manto di copertura e la parte resistente
con una listellatura da 8-10 cm
microventilazione continua sottotegola con intercapedine
ventilata da 4-5 cm
colmo areato o con elementi senza allettamento o con pezzi speciali da posizionare sotto la penultima fila di tegole
STRATO DI VENTILAZIONE
ha il compito di contribuire al controllo delle caratteristiche termoigrometriche della copertura attraverso ricambi d’aria naturale e forzati
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 39
controlla del flusso termico
contribuisce all’isolamento acustico
STRATI DI ISOLAMENTO
ISOLAMENTO TERMICO
pani di isolante
pannelli coibentati
ha il compito di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 40
STRATI DI ISOLAMENTO
ISOLAMENTO TERMICO
Isolamento combinato alla ventilazione
Copertura isolata, ventilata,
non praticabile
assito di legno con distanziatori e pannelli isolanti inframezzati
Copertura isolata, ventilata,
non praticabile
con casseri a perdere
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 41
TETTO CALDO
TETTO FREDDO
CON VENTILAZIONE SOTTOTETTO
CON VENTILAZIONE A INTERCAPEDINE SOTTOMANTO
microventilazione sottomanto
Nomenclatura in riferimento alla presenza della ventilazione e isolamento
SENZA VENTILAZIONE
evita fenomeni di condensa interstiziale
costo
intrusione insetti
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 42
TETTO DRITTO
TETTO ROVESCIO
Nomenclatura in riferimento alla posizione reciproca degli strati isolanti e di tenuta
1. strato impermeabile
2. strato isolante termico
1. strato isolante termico
2. strato impermeabile
protezione dello strato di tenuta da sbalzi termici
minore affidabilità nel tempo
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 43
SOLAI A ELEMENTI AUTOPORTANTI
Luce libera coperta da elementi accostati tra di loro e resi eventualmente solidali
Elementi Costruttivi_2024-25
PARTE RESISTENTE DELLE CO/PO

## Slide 44
A ORDITO PIU’ IMPALCATO
IMPALCATO
monostrato (blocchi,tavole, pannelli)
stratificato
ORDITO
ordito semplice
ordito doppio/multiplo
grigliato di travi
in legno
in acciaio/metallo
in vetro
MATERIALI
a secco
a concrezione
TECNOLOGIA
in polimeri
tessuti
meccanismo di funzionamento della struttura in elevazione: trave (setto)
carico di esercizio
Elementi Costruttivi_2024-25
PARTE RESISTENTE DELLE CO/PO

## Slide 45
La luce libera viene ridotta mediante la giustapposizione di uno o più ordini di travi (ordito) e da elementi di chiusura di piccole dimensioni (impalcato)
SOLAI A ORDITO PIU’ IMPALCATO
Elementi Costruttivi_2024-25
PARTE RESISTENTE DELLE CO/PO

## Slide 46
Solai a ordito semplice
Solai a ordito multiplo
Elementi Costruttivi_2024-25
PARTE RESISTENTE DELLE CO/PO

## Slide 47
Solai ordito di travi semplice o multiplo
ruolo dell’impalcato: chiudere la luce libera tra gli elementi dell’ordito
sezione resistente
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 48
SOLUZIONI TIPOLOGICHE PER SOLAI DI GRANDI LUCI
Grigliato di travi e piastra
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 49
STRATO DI LIVELLAMENTO
massetti alleggeriti
massetti con materiali isolanti
massetti a secco – con pannelli o materiale sciolto
spessori: da 6 a 10 cm
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 50
Impedire il trasferimento diretto agli strati solidi sottostanti delle vibrazioni acustiche provocate da urti – rumore da calpestio
Impedire la trasmissione del rumore aereo
STRATI DI ISOLAMENTO
ASSORBIMENTO ACUSTICO
AMMORTIZZAZIONE ACUSTICA
ISOLAMENTO ACUSTICO
PAVIMENTO RESILIENTE
PAVIMENTO GALLEGGIANTE
Rivestimento con strato smorzante
(pannello isolante in fibra minerale o naturale)
Inserimento strato di materiale elastico
tra solaio e massetto o massetto e pavimento
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 51
PAVIMENTO
PAVIMENTO CONTINUO
PAVIMENTO DISCONTINUO
a smalto
cementizio bitumIoso
cementizio resinoso
a spolvero
a riporto
a riporto corazzato
linoleum
gomma
PVC
a impregnazione
a film
autolivellante
battuto alla veneziana
mosaico
palladiana
Rivestimento cementizio
Rivestimento lapideo
Rivestimento resinoso
Rivestimento resiliente
Rivestimento tessile
Rivestimento ceramico
Rivestimento lapideo in conglomerato
Rivestimento ligneo
Rivestimento cementizio
Rivestimento lapideo di cava
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 52
Elementi Costruttivi_2024-25

## Slide 53
FINITURA INTRADOSSALE
FINITURA DISCONTINUA
rivestimento a controsoffitto
rimovibile, ispezionabile
chiusi
doghe
pannelli lisci
pannelli forati
aperti
schermo
griglia
lamelle
FINITURA CONTINUA
intonaco leggero su rete
+
pitturazione
rivestimento a soffitto
inamovibile, non ispezionabile
Elementi Costruttivi_2024-25