## Slide 1
LA NASCITA DEI METODI IMMUNOMETRICI
1942. Coons descrive la procedura per marcare un anticorpo con fluoresceina
1959. Berson e Yalow descrivono il primo RIA (RadioImmunoAssay). Ricevono il Premio Nobel in medicina nel 1977.

## Slide 2
1960. Singer e Schick descrivono la procedura per coniugare due proteine senza alterare le loro funzioni biologiche.
1969. Avrameas descrive la procedura per coniugare un anticorpo con l’enzima perossidasi utilizzando il metodo della glutaraldeide.
1969. Miles e Hales dimostrano che un enzima può essere utilizzato come marcatore, in alternativa ai radioisotopi, per lo sviluppo di metodi immunoenzimatici (Enzyme ImmunoAssay, EIA).
1971. Engvall e Perlmann descrivono l’ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) nel quale l’analita ed il tracciante (analita coniugato con un enzima) competono per gli anticorpi immobilizzati su una fase solida.
LA NASCITA DEI METODI IMMUNOMETRICI

## Slide 3
Elevata specificità
Basso limite di rivelazione
Alta produttività analitica
Possibilità di automazione
Elevata specificità di riconoscimento tra Ag e Ab
Campioni fluidi
(siero, urina, latte)
ANALISI DIRETTA
Campioni solidi
(carne, matrici vegetali, tessuti)
OMOGENEIZZAZIONE
ESTRAZIONE
ANALISI
VANTAGGI DEI METODI IMMUNOMETRICI

## Slide 4
Elevata specificità
Basso limite di rivelazione
Alta produttività analitica
Possibilità di automazione
Impiego di traccianti, cioè reattivi con elevato rapporto segnale/massa
Traccianti: Ag o Ab coniugati chimicamente con un marcatore (“label”)
 Piccoli volumi di campione
 Piccoli volumi di reagenti (riduzione dei costi)
 Diagnosi precoce
 Determinazione di sostanze in tracce
VANTAGGI DEI METODI IMMUNOMETRICI

## Slide 5
Elevata specificità
Basso limite di rivelazione
Alta produttività analitica
Possibilità di automazione
Impiego di piastre microtiter a 96 o 384 pozzetti
Analisi di numerosi campioni (ca. 40 o 200 in duplicato) nella stessa seduta analitica
Rapidità di esecuzione (poche ore)
Analisi di numerosi campioni per giorno
VANTAGGI DEI METODI IMMUNOMETRICI

## Slide 6
- precisione e accuratezza (ERRORI)
- rapidità (tempi di esecuzione)
Elevata specificità
Basso limite di rivelazione
Alta produttività analitica
Possibilità di automazione
Disponibilità di dispensatori, lavatori, lettori ed elaboratori del segnale automatici
VANTAGGI DEI METODI IMMUNOMETRICI

## Slide 7
Assicurazione di Qualità (QA)
Il termine Assicurazione di Qualità (Quality Assurance, QA), viene usato per descrivere una ampia serie di attività il cui scopo è quello di
- prevenire problemi di affidabilità e qualità
- intervenendo in modo sistematico sulla Precisione e sulla Accuratezza (Precision/Trueness & Accuracy)
Il Controllo di Qualità (CQ - QC)
descrive i test e i metodi che si devono applicare ad ogni saggio
per verificarne la validità dei risultati

## Slide 8
L'imprecisione è dovuta a errori casuali impliciti nel saggio che producono diverse misurazioni a parità di campione che, se rappresentate su un grafico di dispersione, mostrano una famiglia di punti che si pongono intorno ad uno valore medio.
(Im)precisione
L'accuratezza è sostanzialmente la "prossimalità" della media di una serie di valori ad un valore di riferimento (target value); essa dipenderà evidentemente dalla assenza di errori sistematici.
L'accuratezza

## Slide 10
L'esperienza, ovviamente rappresenta un merito, ma tecnici che non abbiano mai lavorato in un determinato laboratorio prima, siano stati da poco assunti o che coltivino hobbies che implicano l'uso di precisa manipolazione, hanno in questi indicatori una forte predisposizione al miglioramento, cioè esattamente ciò che serve alla Qualità.
Naturalmente se il tempo lo permettesse, già durante la selezione bisognerebbe poter provare l'attitudine al saggio immunologico.
Selezione dello Staff e formazione
Lo staff (gruppo di lavoro interno al laboratorio), è la componente fortuita esterna al test, occorre quindi identificare e selezionare persone in grado di agire precisamente.

## Slide 11
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

## Slide 17
CLASSIFICAZIONE DEI METODI IMMUNOMETRICI
ANALITA: la molecola la cui concentrazione può essere misurata con un metodo immunometrico
Analita può essere in due forme
LIBERA LEGATA complesso (Ag-Ab)
metodi IMMUNOMETRICI vengono classificati sulla base della natura del tracciante
RADIO immunometrici
ENZIMO immunometrici
FLUORO immunometrici
CHEMIO Immunometrici

## Slide 18
COMPETITIVI
Ovvero metodi
«in difetto di anticorpi»
ETEROGENEI
È necessaria la separazione (complesso Ab-Ag) per la rilevazione del segnale analitico
OMOGENEI
NON è richiesta la separazione fisica tra le due frazioni
NON COMPETITIVI
Ovvero metodi
«in eccesso di anticorpi»
CLASSIFICAZIONE DEI METODI IMMUNOMETRICI

## Slide 19
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI
METODI COMPETITIVI
Anticorpo
+
La misura della quantità di analita (An) è basata sulla competizione con il tracciante (An*) per un numero limitato di siti anticorpali (Ab).
Tracciante
(analita*)
Anticorpo-Tracciante
Anticorpo-Analita
Anticorpo-tracciante
Anticorpo
Analita
+
Tracciante
(analita*)

## Slide 20
L’equilibrio che si instaura è:
An + Ab An-Ab
+
An*
An*-Ab
KAn
KAn*
Le condizioni per l’esecuzione del metodo sono:
1- [An*]i = costante
2- [Ab]i = costante
3- [Ab]i < [An]i + [An*]i
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI
METODI COMPETITIVI
Anticorpo-tracciante
Anticorpo-Analita

## Slide 21
1
2
3
aggiunta reattivi
reazione
separazione libero
--------------- legato
Calibratore/(analita)
tracciante
Conc. analita
Tracciante legato
0
4
16
2
4
1
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI METODI COMPETITIVI
Metodo immunometrico competitivo eterogeneo:
costruzione di una CURVA DOSE RISPOSTA misurando il legame di quantità decrescenti del tracciante all’anticorpo.

## Slide 22
B/B0
log concentrazione analita
La concentrazione dell’analita nel campione viene determinata per interpolazione della lettura del campione incognito su di una curva-dose risposta prodotta in parallelo utilizzando degli standard.
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
B0 è il segnale ottenuto in assenza di analita
B è il segnale a concentrazione x di analita
segnale
concentrazione analita
La curva viene prodotta rappresentando
B/B0
in funzione del logaritmo della concentrazione di analita.

## Slide 23
B/B0
log concentrazione
analita
PARAMETRI QUANTITATIVI
Sensibilità
pendenza della curva
Intervallo dinamico
Convenzionalmente compreso fra B/B0 90% e B/B0 10%
Limite di rivelazione
Calcolato in funzione della deviazione standard di B0
Midrange
Concentrazione corrispondente a B/B0 50%
90%
10%

## Slide 24
Campione X
Campione Y
aggiunta reattivi
reazione
separazione libero
--------------- legato
tracciante
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEI METODI COMPETITIVI
Metodo immunometrico competitivo eterogeneo: il legame dell’analita all’anticorpo viene rivelato indirettamente attraverso la misura del legame del tracciante all’anticorpo.
Conc. analita
Tracciante legato
0
4
16
2
4
1

## Slide 25
ANALISI DEI DATI
Y = (a - d)/[1 + (x/c)b] + d
Modello logit-it logistico a “4 parametri”
a = valore asintotico del massimo (dose massima)
b = pendenza del tratto rettilineo della sigmoide
c = IC50, ovvero concentrazione dell’analita
nel campione in grado di legare il 50% dell’anticorpo
d = valore asintotico del minimo (dose 0)
Curva di concentrazione/risposta (curva standard, di calibrazione, di taratura): espressione grafica dell’andamento della risposta del saggio al variare della concentrazione dell’analita (standard) utilizzata come scala di calibrazione per interpolare le risposte relative ai campioni incogniti.
quantificare un campione ignoto
- Dispongo della curva di taratura
- Misuro OD e ricavo B/B0
- riporto il valore sulla curva
- mi calcolo il valore di concentrazione del mio campione

## Slide 26
EFFETTO DEI PARAMETRI SPERIMENTALI
B/B0
log concentrazione analita
Ridurre la concentrazione del tracciante
Diminuire la quantità di anticorpo immobilizzato e riottimizzare il metodo (se la rivelabilità del tracciante è adeguatamente elevata, si sposta verso il basso il range dinamico)
Aumentare la costante di affinità dell’anticorpo e riottimizzare il metodo
La rivelabilità assoluta del tracciante ha un effetto solo indiretto, permettendo di lavorare a concentrazioni minori.
Riduzione del limite di rivelazione:

## Slide 27: METODI IMMUNOMETRICI NON COMPETITIVI
1- Reazione dell’analita (Ag) presente nel campione con un eccesso di anticorpo di cattura (Ab)
    [Ab] > [Ag]
L’analita deve essere una molecola relativamente grande, in grado di legare contemporaneamente due anticorpi
Non Competitivi di Tipo “Sandwich”:
rappresentano il tipo più diffuso di metodi non competitivi eterogenei

## Slide 28: METODI IMMUNOMETRICI NON COMPETITIVI
1- Reazione dell’analita (Ag) presente nel campione con un eccesso di anticorpo di cattura (Ab)
    [Ab] > [Ag]
L’analita deve essere una molecola relativamente grande, in grado di legare contemporaneamente due anticorpi
Non Competitivi di Tipo “Sandwich”:
rappresentano il tipo più diffuso di metodi non competitivi eterogenei

## Slide 29: METODI IMMUNOMETRICI NON COMPETITIVI
1- Reazione dell’analita (Ag) presente nel campione con un eccesso di anticorpo di cattura (Ab)
    [Ab] > [Ag]
L’analita deve essere una molecola relativamente grande, in grado di legare contemporaneamente due anticorpi
Non Competitivi di Tipo “Sandwich”:
rappresentano il tipo più diffuso di metodi non competitivi eterogenei
2- rilevazione dell’analita, con un eccesso di tracciante (anticorpo di rivelazione marcato, Ab*)
[Ab*] > [Ag]

## Slide 30
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
La concentrazione dell’analita nel campione viene determinata per interpolazione su una curva-dose risposta prodotta in parallelo utilizzando degli standard.
Segnale
Concentrazione analita
La curva ideale è lineare.

## Slide 31
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
In realtà la curva dose-risposta può presentare
una curvatura a dosi basse di analita a causa di un legame aspecifico
ed una curvatura a dosi alte a causa della saturazione dell’anticorpo di cattura o di rivelazione.
Segnale
Concentrazione analita
aspecifico
saturazione

## Slide 32
Segnale
concentrazione
analita
PARAMETRI QUANTITATIVI
Sensibilità
pendenza della curva
Intervallo dinamico
Limite di rivelazione
Calcolato in funzione della deviazione standard del bianco

## Slide 35
Due anticorpi monoclonali diretti contro diversi epitopi dell’antigene vengono marcati con due enzimi scelti in modo che il prodotto della reazione catalizzata dal primo sia il substrato per il secondo (es. glucosio ossidasi e perossidasi).
Solo quando i due anticorpi sono legati all’antigene gli enzimi sono sufficientemente vicini per ottenere quantità misurabili del prodotto finale.
In alternativa si possono marcare i due anticorpi con due subunità dello stesso enzima, con un donatore ed un accettore di una coppia FRET (fluorescence resonance energy trasfer), ecc...
substrato
prodotto intermedio
prodotto finale
METODI NON COMPETITIVI OMOGENEI
analita
Ab1
Ab2
Analita

## Slide 36
Homogeneous competitive assays (FPIA, EMIT, LOCI, KIMS and CEDIA)

## Slide 37
METODI OMOGENEI ED ETEROGENEI
Metodi eterogenei
Poco sensibile all’interferenza della matrice del campione
Molto sensibile all’interferenza della matrice del campione
Ampio ambito dinamico del metodo
Ambito dinamico del metodo inferiore
Bassi limiti di rivelazione
Limiti di rivelazione più elevati
Difficili da automatizzare
Possono essere automatizzati facilmente
Esecuzione del metodo più complicata
Esecuzione semplice e rapida
Metodi omogenei
CARATTERISTICHE

## Slide 38
INTERFERENZE NEI METODI IMMUNOMETRICI
I metodi immunometrici sono soggetti ad interferenze, soprattutto per quanto riguarda la reazione immunologica e la rivelazione del segnale. Le cause più comuni sono:
la presenza nel campione di molecole che danno reazione crociata con l’anticorpo o che interferiscono con la formazione del complesso antigene-anticorpo o che competono con l’anticorpo per il legame con l’antigene (es proteine del siero), ecc;
la presenza nel campione di enzima endogeno (nel caso di EIA), di molecole colorate o fluorescenti (nel caso di rivelazione spettrofotometrica o fluorescente), ecc. Questo fenomeno può essere notevolmente ridotto adottando un metodo eterogeneo, grazie ai lavaggi effettuati prima della misura.

## Slide 39
TRACCIANTI
An + Ab An-Ab
La formazione del complesso An-Ab non è in genere facilmente misurabile. Viene solitamente misurata sfruttando un approccio indiretto (non viene infatti rivelato direttamente l’analita) introducendo un tracciante che partecipando alla reazione immunologica la evidenzia con alta rivelabilità.
Il tracciante viene ottenuto legando un “label” opportuno (specie facilmente rivelabile con una opportuna tecnica analitica) all’antigene, ad un derivato dell’antigene o ad un anticorpo.

## Slide 40
Il tracciante deve essere una molecola caratterizzata da un elevato rapporto segnale/massa.
Questo permette di ottenere un segnale altamente rivelabile anche in presenza di piccole quantità di tracciante, abbassando il limite di rivelazione del metodo.
LABEL

## Slide 41
- Isotopi radioattivi
(125I, 3H)
- Molecole fluorescenti
- fluorescenza convenzionale (fluoresceina, rodamina)
- fluorescenza a risoluzione temporale (chelati di ioni lantanidi: Eu3+, Tb3+)
- fluorescenza polarizzata (fluoresceina)
Molecole chemiluminescenti
(luminolo, esteri di acridinio)
- Enzimi
(perossidasi, fosfatasi alcalina, b-galattosidasi) determinabili con substrati
- cromogenici
- fluorescenti
- chemiluminescenti
LABEL

## Slide 42
METODI IMMUNOENZIMATICI (EIA)
L’attività catalitica dell’enzima permette di amplificare il segnale analitico
un solo enzima genera moltissime molecole di prodotto.
Il limite di rivelazione del metodo è quindi significativamente inferiore rispetto ai metodi basati sull’uso di substrati enzimatici o molecole fluorescenti o chemiluminescenti come marcatori.
Molecola fluorescente
Enzima

## Slide 43
Vantaggi relativi all’uso di enzimi:
sono facilmente reperibili in forma pura, relativamente economici e stabili;
sono disponibili numerose metodiche semplici ed automatizzabili per la misura dell’attività enzimatica;
una molecola di enzima può produrre moltissime molecole di prodotto;
è possibile ottenere la modulazione dell’attività enzimatica in seguito al legame con l’anticorpo, permettendo lo sviluppo di EIA omogenei.
Svantaggi relativi all’uso di enzimi:
l’attività enzimatica può variare in funzione della temperatura o della presenza di interferenti;
la coniugazione chimica dell’enzima può ridurne l’attività specifica;
si può avere rumore di fondo dovuto alla presenza di enzima nel campione.
METODI IMMUNOENZIMATICI (EIA)

## Slide 44
These enzymes are typically used because they each meet most, if not all, of the criteria necessary to produce a sensitive, inexpensive, and easily performed assay.
These criteria include:
◗ stability at typical assay temperatures: 4°C, 25°C, and 37°C,
◗ greater than six months shelf life when stored at 4°C,
◗ commercially available,
◗ capable of being conjugated to an antigen or antibody,
◗ inexpensive,
◗ easily measurable activity,
◗ high substrate turnover number,
◗ unaffected by biological components of the assay.

## Slide 45
TRACCIANTI ENZIMATICI
Chemiluminescenza
2-naphthyl--D-galactopyranoside
Fluorimetria
4-metilumbelliferone
Spettrofotometria
2-nitrofenolo
-galattosidasi
Chemiluminescenza
AMPPD
Fluorimetria
4-metilumbelliferone-fosfato
Spettrofotometria
4-nitrofenilfosfato
Fosfatasi alcalina
Chemiluminescenza
H2O2/luminolo
Spettrofotometria
H2O2/cromogeno
Perossidasi
METODOLOGIA ANALITICA
SISTEMA DI
RIVELAZIONE
ENZIMA

## Slide 46
HORSERADISH Peroxidase HRP
- Is a small protein (MW ~44,000)
- Catalyze the oxidation of a substrate in the presence of H2O2
2RH + H2O2 → 2R˙ + 2H2O
- It has a high turnover rate that allows generation of strong signals in a relatively short time span.
Due to its small size, it rarely causes steric hindrance problems with antibody/antigen complexes bound on a surface
can usually be conjugated to an antibody in a 4:1 ratio

## Slide 47
HORSERADISH Peroxidase
Several substrates, yielding either soluble or insoluble reaction products, are commercially available for peroxidase.
The three most common substrates that produce an insoluble product are
TMB (3,3',5,5' tetramethylbenzidine),
DAB (3,3',4,4' diaminobenzidine),
4CN (4-chloro-1-naphthol).

## Slide 48
HRP
TMB (3,3',5,5' tetramethylbenzidine),

## Slide 51
Alkaline phosphatase - AP
is a phosphatase with the physiological role of dephosphorylating compounds.
is approximately double the size of peroxidase (MW ~86,000).
This means that one will typically see a lower enzyme to antibody conjugation ratio.
It also means that the larger molecular size of alkaline phosphatase can cause steric hindrance issues due to close packed antigen-antibody complexes.

## Slide 52
The most widely used substrate that produces a soluble reaction product is
p-NPP (p-nitrophenylphosphate).
It produces an intense yellow color measurable at 405 to 410 nm.
NO need to stop the reaction
Alkaline phosphatase - AP
The most common substrate that produces an insoluble reaction product is
BCIP/NBT (5-bromo- 4-chloro-3-indolyl-phosphate/nitroblue tetrazolium).
It is recognized as the most effective substrate for immunoblots due to its stability and resistance to fading when exposed to light.