## Slide 1
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE VERTICALE
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 2
UT. Fondazione – Elevazione - Contenimento
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
CLASSIFICAZIONE DEL SISTEMA TECNOLOGICO
STRUTTURE
CHIUSURE
PARTIZIONI INTERNE
ATTREZZATURE I/E
PARTIZIONI ESTERNE
IMPIANTI FORNITURA SERVIZI
IMPIANTI DI SICUREZZA
UNI 8290
UT. Verticale – Orizzontale - Inclinata
UT. Verticale – Orizzontale - Superiore
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 3
ESIGENZA: SUPERARE DISLIVELLI
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 4
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 5
Unità tecnologiche che consentono di superare un dislivello
Problema: limitare dispendio di energia necessaria per svolgere il lavoro (consumo 10-30 volte superiore al camminare in piano)
Ricorso al piano inclinato
Scomposizione del dislivello in dislivelli minori
Ricorso all’azione meccanica per lo svolgimento del lavoro
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 6
SCALE
SCALE MOBILI
ASCENSORI
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 7
RAMPE
GRADONATE
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 8
ARCHITETTURA TECNICA_aa 2024-25

## Slide 9
Elementi per la rappresentazione
partenza
partenza
arrivo
La freccia di direzione: segno convenzionale posto nella mezzeria delle rampe e dei pianerottoli, che indica la partenza, l’arrivo e il senso della salita
Linea di interruzione: due linee inclinate di 45°
Numero del gradino (alzata)
LARGHEZZA e LUNGHEZZA RAMPA
DIMENSIONI PIANEROTTOLO
dista 40-50 cm dal corrimano o coincidente con asse
di simmetria per rampe con L>120 cm)
La linea di percorrenza:
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 10
scala a giorno
sottogrado
soletta
CHIUSURA INCLINATA
NOMENCLATURA ELEMENTI TECNICI
FASCIA MARCAPIANO
TATTILE
CORRIMANO
PARAPETTO
PIANEROTTOLO
di arrivo
PIANEROTTOLO
di riposo
POZZO/ANIMA
tromba
RAMPA
alzata
pedata
GRADINI
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 11
NOMENCLATURA ELEMENTI TECNICI
tromba
anima
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 12
NOMENCLATURA ELEMENTI TECNICI
RAMPA
è composta da una serie continua di gradini
PIANEROTTOLO
è una superficie piana che interrompe una serie continua di gradini
rampa di gradini
pianerottolo interposto tra due rampe
pianerottolo interposto tra due rampe
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 13
da 0°-15° rampe
da 15°- 45° scale comuni
da 45°- 75° scale uso bordo
da 75°- 90° scale a pioli
15°-23° scale leggere
23°-35° scale normali
35°-45° scale pesanti
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PENDENZA
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 14
DIMENSIONAMENTO GRADINO – rapporto alzata/pedata
consumo energetico + lunghezza piede con scarpa
edifici | pubblici | - a min 30 cm,
p max 17 | cm | 
edifici | privati | - a min 24 cm
profilo del gradino preferibilmente continuo a spigoli arrotondati con sottogrado inclinato
(75°-85°), con eventuale aggetto compreso tra i 2-2,5 cm
30 cm
17 cm
70° - 80°
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Elementi Costruttivi 2024-25
2a + p = 62-64 cm (formula empirica)

## Slide 15
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 16
GRADINO D’INVITO
segnaletica di attenzione
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 17
GRADINO D’ARRIVO
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 18
ELEMENTI DI COMPLETAMENTO_RIVESTIMENTO
TRATTAMENTO AL BORDO
A NUDO
RIVESTITO
con sormonto
senza sormonto
ELEMENTI TECNICI_GRADINO
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 19
ELEMENTI TECNICI _ RAMPA
andamento regolare e omogeneo
contenere lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto
rapporto alzata e pedata
per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e pedata
lunghezza rampe contenuta, in caso contrario interporre un ripiano
segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da persone cieche) situato almeno a 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino per indicare inizio e fine rampa
Larghezza minima
  120 cm per scale che costituiscono parte comune o di uso pubblico
  80 cm per scale che non costituiscono parte comune o di uso pubblico
Geometria
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 20
scale di servizio 80 - 100 cm
scale comuni 100 - 130 cm
scale signorili 130 - 150 cm
scaloni d’onore 150-300 cm
per edifici con particolari destinazioni
(locali per lo spettacolo, grandi magazzini, edifici per lo sport)
scale antincendio - le larghezze vanno calcolate in base al numero delle persone da sfollare
CLASSIFICAZIONE IN BASE LARGHEZZA DELLA RAMPA
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 21
Scale rettilinee_ in base al numero di rampe
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA GEOMETRIA DELLA RAMPA
scale ad una rampa
scale a due rampe
scale a tre rampe
  scale a quattro rampe
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 22
Scale elicoidali
Scale a chiocciola
i connettivi verticali che le contengono possono avere forme diverse (quadrata, rettangolare o circolare)
in genere i gradini hanno la stessa forma e rastremazione
scale che si sviluppano intorno ad una colonna (o anima centrale piena o cava)
gradini di forma triangolare o trapezoidale attaccati all’anima centrale
scale curvilinee con linee di percorso chiuse o aperte
CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA GEOMETRIA DELLA RAMPA
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 23
Parapetto
di facile prendibilità e realizzato con materiale resistente e non tagliente
h tra 90-100 cm per adulti, 75 cm per bambini
distante almeno 4 cm dalla parete, se piena
su entrambe i lati nelle scale comuni e pubbliche
Corrimano
ELEMENTI TECNICI
difesa contro il vuoto, 100 cm altezza minima
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 24
è un elemento fissato a lato della scala per dare sicurezza a chi le percorre
corrimano fissato
al muro
corrimano integrato nel parapetto
ELEMENTI TECNICI _ CORRIMANO
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 25
a struttura piena
a ringhiera
elemento di protezione posto sul lato libero delle scale (struttura piena o a ringhiera)
in alcuni casi assume funzione portante
ELEMENTI TECNICI _ PARAPETTO
Elementi Costruttivi 2024-25

## Slide 26
Parapetto a struttura piena
Parapetto a ringhiera
ELEMENTI TECNICI _ PARAPETTO
Elementi Costruttivi 2024-25